УТВЕРЖДЕН

распоряжением мэра города Архангельска от 10.04.2014 № 1098р

Проект 
планировки территории в границах ул.Карла Маркса и пр.Новгородского 
в Октябрьском территориальном округе города Архангельска

Основные положения размещения объекта 
капитального строительства

Климатические данные района строительства

Район строительства – г.Архангельск, климатические условия – район  II А.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха   -31°С.

Снеговой район – IV.

Расчетное значение веса снегового покрова - 2.4 кПа (240 кгс\мН ).

Ветровой район – II.

Нормативное значение ветрового давления - 0,30 кПа (30 кгс\м1).

Зона влажности – влажная.

Местоположение

Земельный участок, определенный для разработки проекта развития застроенной территории, расположен согласно генплану в Центральном планировочной районе города Архангельска, в Октябрьском территориальном округе по пр.Новгородскому, между ул.К.Маркса и ул.Попова.

Основания разработки проекта

Проект планировки застроенной территории разработан на основании:

договор о развитии застроенной территории от 15.10.2012 №15/1(о);

выкопировка с топоплана Октябрьского территориального округа города Архангельска.

Проект разработан в соответствии с действующими нормативными документами:

СП 42.13330.2011 "СНИП 2.07.01-89* Градостроительство. Планирование и застройка городских и сельских поселений";

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 "Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности".

Размер участка

Площадь земельного участка 0,2038 га.

Смежные участки

С южной стороны земельный участок примыкает к земельному участку, на котором расположен жилой дом № 145 по пр. Новгородскому.

С западной стороны земельный участок примыкает к земельному участку, на котором расположен жилой дом № 35 по ул.К.Маркса.

2

С северной стороны земельный участок примыкает к земельному участку, на котором расположен жилой дом № 151 по пр.Новгородскому.

С восточной стороны земельный участок примыкает к пр.Новгородскому.

Транспортные условия

Участок примыкает к пр.Новгородскому, по которому осуществляется выход на магистрали общегородского значения (ул.Воскресенская, 
ул.Логинова), осуществляющие связь с планировочными районами города, расположенными на западе и востоке. Также по ул.К.Маркса осуществляется выход на магистрали общегородского значения (пр. Ломоносова, пр.Советских Космонавтов), осуществляющими связь с планировочными районами города, расположенными на севере и юге.

Обслуживание пассажирского потока на данной территории города осуществляется несколькими автобусными маршрутами и такси, проходящими по пр.Ломоносова, ул.Воскресенской, пр.Советских космонавтов.

Необходимости осуществления дополнительных мероприятий по разви-тию системы транспортного обслуживания рассматриваемой территории 
на данный момент нет.

Инженерное обеспечение

Участок обеспечен всеми необходимыми объектами инженерной инфраструктуры. В непосредственной близости от участка проходят магистральные сети теплоснабжения, электроснабжения, ливневой канали-зации, канализации, водопровода, и связи.

Объекты социальной инфраструктуры

Участок распложен в центральной части города, насыщенной объектами социальной инфраструктуры. В соседних кварталах расположены школа 
и детский сад.

Требования по сносу, выносу, переносу здании и сооружений

На участке расположены 1-2-этажные деревянные дома, имеющие значительный процент износа и подлежащие сносу в рамках проекта развития застроенной территории:

жилой дом по пр.Новгородскому, 147;

жилой дом по пр.Новгородскому, 149.

Топографо-геодезические данные

Топографический план М:500 выдан департаментом градостроительства мэрии города Архангельска.

Зоны с особыми условиями использования территории

На территории квартала зон с особыми условиями использования территории нет.

3

Требования по защите территории от чрезвычайных ситуации 
природного и техногенного характера проведения мероприятий 
по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Решения по инженерно-техническим мероприятиям
 гражданской обороны

Рассматриваемая территория расположена в городе, отнесенном 
к 1 категории по ГО и попадает в зону возможных сильных разрушений 
и радиоактивного заражения.

Категория ГО объекту не присваивается.

Для передачи сигналов гражданской обороны (ГО), а также для оповещения персонала о мероприятиях гражданской обороны предусматри-ваются к использованию следующие средства связи:

телефонная связь;

городская радиотрансляция;

городское телевидение.

Оповещение при угрозе радиоактивного и химического заражения (загрязнения) проводится Главным управлением по делам ГО и ЧС Архан-гельской области посредством абонентского телеграфа – подачей сигнала "Внимание всем!" и последующей передачей телеграфного сообщения 
о радиационной опасности или о химической тревоге по радио и местному каналу телевидения

Аналогично, оповещение о воздушной (ракетной и авиационной) опасности проводится Главным управлением по делам ГО и ЧС Архангельской области в общей системе оповещения населения подачей сигнала "Внимание всем!" и передачей речевого сообщения о воздушной тревоге по радио 
и местному телевидению.

Решения по инженерно-техническим мероприятиям

по предупреждению чрезвычайных ситуаций

природного у техногенного характера

Категория объекта по молниезащите - II.

Технические решения по защите зданий от грозовых разрядов приняты (по РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий 
и сооружений").

В перечне ПОО (далее – потенциально опасных объектов), аварии на которых могут стать причиной возникновения ЧС на объекте строительства хранилища хлора ОАО "Соломбальский ЦБК" и ст.Архангельск, аварии 
на которых могут привести к аварийным проливам с образованием облака паров хлора.

Оповещение при угрозе химического заражения (загрязнения) проводится Главным управлением по делам ГО и ЧС Архангельской области посредствам абонентского телеграфа – подачей сигнала "Внимание всем!" и последующей передачей телеграфного сообщения о радиационной опасности или
о химической тревоге по радио и местному каналу телевидения.

4

Кроме того, для защиты персонала предприятий и учреждений  предусматривается приобретение и хранение, на рабочих местах соответ-ствующих средств защиты органов дыхания – противогазов.

Решения по инженерно-техническим мероприятиям

по предупреждению чрезвычайных ситуаций

в случае аварий на проектируемом объекте

В целях обеспечения сохранности существующих строений и безопас-ности производства работ в разделе "Организация строительства" разработать необходимые мероприятия и конструктивные решения, в т.ч., при необхо-димости:

лидерное бурение скважин при проведение сваебойных работ для уменьшения вибродинамического воздействия на окружающую застройку;

организация мониторинга за зданиями и сооружениями в ходе проведения строительных работ;

ограждение строительной площадки и организация охраны объекта;

ввод ограничений высоты подъема груза, углов поворота стрелы крана (ограничение зоны обслуживания).

Решения по инженерно-техническим мероприятиям

по пожарной безопасности объекта

Защита объекта от пожара построена на базе положений, изложенных 
в ГОСТ 12.1004-91* "Пожарная безопасность. Общие требования" и обеспечи-вается следующими системами

системой предотвращения пожаров,

системой противопожарной защиты;

организационно-техническими мероприятиями.

В состав системы предотвращения пожаров входит применение огнестойких и негорючих строительных, отделочных материалов; защиту пожароопасного оборудования, выполнение мероприятий по исключению источников возгорания и т.п.

Система противопожарной защиты, в общем случае, предусматривает огнестойкое строительство и устройство противопожарных преград, обеспечение здания требуемыми путями эвакуации, устройством автома-тических систем пожаротушения и извещения пожаров, применение первичных средств пожаротушения и другие мероприятия.

К организационно-техническим  мероприятиям  относятся:  организация  обучения правилам пожарной безопасности обслуживающего персонала разработка необходимых памяток, инструкций, приказов о порядке проведения огнеопасных работ, соблюдении противопожарного режима действиях в случае возникновения пожара ответственных лицах, разработка и отработка планов эвакуации людей на случай пожара, взаимодействии обслуживающего персонала и пожарной охраны при тушении пожаров и т.п.

5

Проект разработан с учетом выполнения требований пожарной безопасности следующих нормативных документов:

1.	ГОСТ 12.1.004-91 "Пожарная безопасность. Общие требования".

2.	ГОСТ 12.1.033-81 "Пожарная безопасность. Термины и определения".

3.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 "Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности".

Степень огнестойкости проектируемого объекта – не ниже II.

Расположение объекта

Проектом планировки застроенной территории предусмотрено разме-щение на участке многоэтажного жилого дома.

Планируемый к размещению многоэтажный жилой дом расположен 
на пр.Новгородском в непосредственной близости с 4-этажным жилым домом по пр.Новгородскому, 145/ул.К.Маркса, 37.

Здание – 9-этажное со встроенно-пристроенными помещениями общест-венного назначения в объеме первого и подвального этажа.

Разрывы от здания до близлежащих жилых домов и объектов благоустройства не превышают допустимых в соответствии с действующими нормативными документами.

Расчет потребного количества машино-мест автостоянок

На основании Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденных решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 14, площадь площадок для размещения  рассчитывается исходя из удельного показателя площади:

Средняя площадь нежилых помещений 700 кв.м.

Удельный размер площадок для стоянки автомобилей – 2 машино-места на 100 кв.м. нежилой площади.

Соответственно:

Расчет автостоянок – 700 / 100 * 2 = 14 машино-мест.

Средняя площадь здания жилой части 4300 кв.м.

Удельный размер площадок для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 120 м2 общей жилой площади.

Соответственно:

Расчет автостоянок – 4300 / 120 = 36 машино-мест.

Проектом предусмотрено размещение автостоянок у проектируемого здания на 9 машино-мест, так же у здания № 158 по пр.Новгородскому 
на 30 машино-мест, кроме того в цокольном этаже запроектировано 20 машино-мест.

Расчет числа жителей

Согласно СниП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) таблица 2 "Структура жилищного фонда дифференцированного по уровню комфорта" тип жилого дома и квартир по уровню комфорта – массовый, норма площади жилого дома в расчете на одного человека 30 м2.

6

4300/30=143.33

Принято 144 человека.

Расчет детских и хозяйственных площадок

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муни-ципального образования "Город Архангельск", утвержденными решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 14, площадь рассчитывается исходя из удельного показателя площади на одного человека, проживающего 
в доме:

Расчет площади площадок:

Совмещенная площадка для детей и подростков – 144х0.3=43,2 м2.

Принято 43 м2.

Площадка для отдыха – 144х0.05=7,2 м2.

Принято 7 м2.

Основные технико-экономические показатели по объекту

Площадь застройки	0,2038 га.

Площадь застройки	0,0755 га.

Плотность застройки   	37 процентов.