УТВЕРЖДЕН

распоряжением мэра города Архангельска от 10.04.2014 № 1097р

Проект 
планировки территории в границах пр.Новгородского и ул.Володарского 
в Ломоносовском территориальном округе города Архангельска

Основные положения размещения объекта 
капитального строительства

Климатические данные района строительства

Район строительства – г.Архангельск.

Климатические условия – район IIA.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха  -31°С.

Снеговой район – IV.

Расчетное значение веса снегового покрова – 2,4кПа (240кг/м2).

Ветровой район – II.

Нормативное значение ветрового давления – 0,30 кПа (30кг/м2).

Зона влажности – влажная.

Местоположение

Земельный участок, определенный для разработки проекта развития застроенной территории, расположен согласно генплану в Центральном планировочном районе города Архангельска, в Ломоносовском  территориальном округе, в квартале №142, ограниченном ул. Поморской, пр. Новгородским, ул. Володарского и пр. Советских Космонавтов.

Основания разработки проекта

Проект планировки застроенной территории разработан на основании:

договор  о развитии застроенной территории от 26.11.2012 №15/5л;

распоряжение мэра города Архангельска от 25.01.2013 № 134р
"О подготовке проекта планировки территории в границах пр.Новгородского 
и ул.Володарского в Ломоносовском территориальном округе";

выкопировка с топоплана Ломоносовского территориального округа города Архангельска.

Проект разработан в соответствии с градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования 
по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений
и безопасного использования прилегающих к ним территорий и в соответствии с действующими нормативными документами.

Размер участка

Площадь земельного участка 0,2876га.

2

Смежные участки

С юго-западной стороны участок примыкает к красной линии пр.Новгородского.

С северо-западной стороны земельный участок Горягина Э.А. 
и Валиевой Л.М. на праве аренды для строительства двухквартирного жилого дома по пр.Новгородскому, 96.

С северо-восточной стороны – земли Ломоносовского территориального округа.

Транспортные условия

Транспортная доступность к участку осуществляется с магистралей общегородского значения – пр.Ломоносова и ул.Воскресенской, по ул.Помор-ской (улица местного значения, без пропуска общественного транспорта) 
и пр.Новгородскому (внутримикрорайонный проезд).

Обслуживание пассажирского потока на данной территории города осуществляется несколькими автобусными маршрутами и такси.

Необходимости осуществления дополнительных мероприятий 
по развитию системы транспортного обслуживания на данный момент нет.

Инженерное оборудование

Участок обеспечен всеми необходимыми объектами инфраструктуры. 
В непосредственной близости от участка проходят магистральные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, ливневой канализации.

Объекты социальной инфраструктуры

Участок расположен в центральной части города, насыщенной объектами социальной инфраструктуры. В соседних кварталах – школа и детский сад.

Требования по сносу, выносу, переносу зданий и сооружений

На участке расположены деревянные дома:

разрушенный пожаром жилой дом, находящийся в собственности 
у Веретиловой Л.Ф и подлежащий демонтажу;

двухэтажный деревянный жилой дом по пр.Новгородскому, 90, подле-жащий сносу  в рамках  проекта развития застроенной территории.

Топографо-геодезические данные

Топографический план М 1:500 выдан департаментом градостроительства мэрии города Архангельска.

Охраняемые объекты историко-культурного наследия

Согласно историко-культурному и историко-градостроительному плану
и проекту зон охраны объектов культурного наследия, квартал № 142 находится в пределах исторической границы города на начало ХХ века, в зоне регулирования застройки. На территории застройки памятники истории 
и культуры не выявлены.

3

Зоны и особые условия использования территории

На территории квартала №142 зон с особыми условиями использования не выявлено.

Требования по защите территории от чрезвычайных ситуаций

природного  и техногенного характера, проведения мероприятий
по гражданской  обороне и обеспечению пожарной безопасности

Рассматриваемая территория расположена в городе, отнесенном
к 1 категории по ГО и попадает в зону возможных сильных разрушений 
и радиоактивного заражения.

Категория ГО объекту не присваивается.

Для передачи сигналов гражданской обороны, а также для оповещения персонала о мероприятиях гражданской обороны предусматриваются 
к использованию следующие средства связи:

телефонная связь;

городская радиотрансляция;

городское телевидение.

Оповещение при угрозе радиоактивного и химического заражения (загрязнения) проводится Главным управлением по делам ГО и ЧС Архангельской области посредством абонентского телеграфа – подачей сигнала "Внимание всем!" и последующей передачей телеграфного сообщения 
о радиационной опасности или о химической тревоге по радио и местному каналу телевидения.

Аналогично, оповещение о воздушной (ракетной и авиационной) опасности проводится Главным управлением по делам ГО и ЧС Архангельской области в общей системе оповещения населения подачей сигнала "Внимание всем!" и передачей речевого сообщения о воздушной тревоге по радио
и местному телевидению.

Решения по инженерно-техническим мероприятиям 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

Категория объекта по молниезащите - II.

Технические решения по защите зданий от грозовых разрядов приняты (по РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий 
и сооружений").

В перечне потенциально опасных объектов, аварии на которых могут стать причиной возникновения ЧС на объекте строительства – хранилища хлора ОАО "Соломбальский ЦБК" и ст.Архангельск, аварии на которых могут привести  к аварийным проливам с образованием облака паров хлора.

Оповещение при угрозе химического заражения (загрязнения) проводится Главным управлением по делам ГО и ЧС Архангельской области посредством абонентского телеграфа – подачей сигнала "Внимание всем!"  и последующей

4

передачей телеграфного сообщения о радиационной опасности или 
о химической тревоге по радио и местному каналу телевидения.

Решения по инженерно-техническим мероприятиям

по предупреждению чрезвычайных ситуаций

в случае аварий на проектируемом объекте

В целях обеспечения сохранности существующих строений и безопас-ности  производства работ в разделе "Организация строительства" разработать необходимые мероприятия и  конструктивные решения, в т.ч. при необхо-димости:

лидерное бурение скважин при проведении сваебойных работ для уменьшения вибродинамического воздействия на окружающую застройку;

организация мониторинга за зданиями и сооружениями в ходе проведения строительных работ;

ограждение строительной площадки и организация охраны объекта;

ввод ограничений углов поворота стрелы крана (ограничение зоны обслуживания), ввод ограничений высоты подъема груза.

Решения по инженерно-техническим мероприятиям по пожарной

безопасности объекта

В проекте предусматриваются конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара:

возможность эвакуации людей наружу до наступления угрозы их жизни
и здоровью вследствие воздействия ОФП;

возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий 
по спасению людей и материальных ценностей;

нераспространение пожара на рядом расположенные здания.

Защита объекта от пожара построена на базе положений, изложенных 
 Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности" и  обеспечивается следующими системами:

системой предотвращения пожаров;

системой противопожарной защиты;

организационно-техническими мероприятиями.

В состав системы предотвращения пожаров входит применение огнестойких и негорючих строительных, отделочных и теплоизоляционных веществ и материалов; снижение пожарной нагрузки путем ограничения по применению горючих материалов, при необходимости их огнезащита; защиту пожароопасного оборудования; выполнение мероприятий по исключению источников зажигания и т.п.

5

Система противопожарной защиты предусматривает огнестойкое строительство и устройство противопожарных преград, обеспечение здания требуемыми путями эвакуации, внедрение автоматических систем извещения 
и тушения пожаров, применение первичных средств пожаротушения и другие мероприятия.

К организационно-техническим мероприятиям относятся организация обучения правилам пожарной безопасности обслуживающего персонала, разработка необходимых памяток, инструкций, приказов о порядке проведения огнеопасных работ, соблюдении разработка и отработка планов эвакуации людей на случай пожара, взаимодействии  обслуживающего персонала 
и пожарной охраны при тушении пожаров и т.п.

Степень огнестойкости здания – II.

Расположение объекта

Проектом планировки застроенной территории предусмотрено размещение на участке жилого дома с подземной автостоянкой на 30 машино-мест.

Проектируемый к размещению жилой дом расположен на пересечении пр.Новгородского и ул.Володарского.

Здание 7-этажное со встроенными помещениями общественного назна-чения и подземной автостоянкой на 30 машино-мест.

Разрывы от здания до близлежащих жилых домов и объектов благоустройства не превышают допустимых в соответствии с действующими нормативными документами.

Инсоляция

Инсоляция жилых зданий и территорий в связи с размещением здания существенно не меняется и соответствует требованиям СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий".

Благоустройство

Благоустройство объекта выполняется в пределах отведенного участка.

Подъезд пожарных автомобилей обеспечен со всех сторон здания. Проезд во двор с пр.Новгородского. Покрытие всех проездов и площадок для стоянки автотранспорта – асфальтобетон. Пешеходные тротуары – с покрытием тротуарной плиткой. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью необходимо устройство специальных съездов для маломобильных групп населения с уклоном не более 10процентов. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения не должна превышать 0,04м.

6

Вертикальная планировка участка решается при рабочем проектировании исходя из условий отвода поверхностных вод за счет продольных и поперечных уклонов к дождеприемникам ливневой канализации.

Территория не занятая проездами, тротуарами и площадками – озеленяется путем устройства газонов и посадки деревьев и кустарников.

Для сбора твердых бытовых отходов предусмотрена площадка для мусорных контейнеров.

Технико - экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень ответственности здания |  | II |
| 2 | Степень огнестойкости |  | II |
| 3 | Класс конструктивной пожарной опасности |  | СО |
| 4 | Площадь застройки | м2 | 1326 |
| 5 | Этажность | этаж | 5-7 |
| 6 | Строительный объем всего здания | м3 | 31817,8 |
|  | В том числе: - выше отм. 0.000 | м3 | 26615 |
|  | - ниже отм. 0,000 | м3 | 5202,8 |
|  | Жилая часть здания |  |  |
| 7 | Число квартир | шт. | 70 |
|  | 1 комнатных | шт. | 32 |
|  | 2 комнатных | шт. | 23 |
|  | 3 комнатных | шт. | 14 |
|  | 4 комнатных | шт. | 1 |
| 8 | Общая площадь жилой части здания | м2 | 5281 |
| 9 | Общая площадь встроенных помещений | м2 | 860 |
| 10 | Общая площадь встроенной автостоянки на 30 машин | м2 | 1605 |
| 11 | Плотность застройки | % | 46 |