АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №  8 , по ул.    Дружбы  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Дружбы, д.  8,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1962г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   2001г — 52 %

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2597       (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      765,6       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   717,1     кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      48,5      кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     630,4           (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен, гниль, повреждение верхн. части столбов (по данным БТИ, износ-50%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 55%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | деформация стен, повреждение венцов гнилью, |
| Перегородки | Деревянные оштукатуренные | трещины, выпучивание досок, следы увлажнений |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | сильные протечки, диагональные продольные трещины (по данным БТИ, износ-55%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | деревянные конструкции поражены гнилью, сильные протечки, отсутствуют отдельные листы (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 5. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | полы в некоторых комнатах разодраны, прогибы, просадки, стертости, (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ - 60%) |
| оконные | Летние - створные, зимние - глухие | окна на кухн. и л/кл. забиты досками, оконные коробки, подоконные доски поражены гнилью |
| дверные | Филенчатые | двери расшатаны |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 55%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен | окр. слой обшивки нарушен, |
| Внутренняя отделка | штукатурка потолков, масл. окраска окон, дверей | массовые пятна, отслоение, вздутие, отпад штукатурки |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 55%) |
| Центральное отопление |  |  |
| Печное отопление | кирпичн. оштукатур. | дымление печей, трещины в штукатурке |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В |  |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон |  |  |
| Телевидение |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение |  |  |
| Канализация |  |  |
| 9. Разные работы | Деревянные лестницы | перила расшатаны, ступени стерты, трещины (по данным БТИ, износ-55%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №   22  , по ул.    Дружбы ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Дружбы, д.  22,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-условный

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1934г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   23.08.2011г — 67 %

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта            1968

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          6

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2481   (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      672,2       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   611,8  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      71,9     кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     405,2    (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков, гниль свай, сырость (по данным БТИ, износ-75%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 70%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен, оштукатурен | гниль окладного, подоконных венцов, трещины, промерзание и продуваемость, выпучивание стен |
| Перегородки | Деревянные | перекосы, неровности |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатурены | протечки, глубокие трещины в местах сопряжения балок, гниль (по данным БТИ, износ-60%) |
| 4. Кровля | Асбестоцементная по деревянным стропилам | протечки, отколы и трещины, повреждение и гниль деревянных конструкций (по данным БТИ, износ - 65%) |
| 5. Полы | Деревянные, утепленные , окрашены | трещины, щели, уклоны, повреждения (по данным БТИ, износ - 60%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -65%) |
| оконные | летние - створные, зимние - глухие | нижний брус оконного переплета и подоконная доска поражены гнилью, древесина расслаивается, переплеты расшатаны. |
| дверные | Филенчатые | коробки местами повреждены или поражены гнилью; наличники местами утрачены, обвязка полотен повреждена |
| 7. Отделочные работы | Штукатурка стен и потолков, окраска окон и дверей | изношенность, загрязнения, повреждения (по данным БТИ, износ- 70%) |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 70%) |
| Отопление | печное | Выпучивание, трещины, повреждения, дымление |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | износ изоляции, повреждения приборов |
| Радио | От городской сети | отключено |
| Телефон | От городской сети | износ изоляции |
| 9. Прочие работы | Деревянные лестницы и крыльца | гниль, повреждения, трещины ( по данным БТИ, износ-70%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №   24  , по ул.    Дружбы  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Дружбы, д.  24     ,корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1936г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   16.04.2001г — 67 %

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир      4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2908    (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      838,7      кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   794,5   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      48,6  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     484,6     (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | (по данным БТИ, износ-75%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 60%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки |  |
| Перегородки |  |  |
| 3. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | (по данным БТИ, износ-65%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | (по данным БТИ, износ - 75%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенны | (по данным БТИ, износ - 70%) |
| 6. Проемы |  |  |
| оконные | летние – створные, зимние - глухие | (по данным БТИ, износ -70%) |
| дверные | филенчатые |  |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 70%) |
| Наружная отделка | Обшит, окрашен |  |
| Внутренняя отделка | штукатурка потолков, м/окраска окон, дверей |  |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 70%) |
| Печное отопление | кирпичные, оштукатуренные |  |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В |  |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение |  |  |
| Канализация |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №  27 , по ул.    Дружбы  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Дружбы, д.  27,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 02224/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1931г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   17.10.2000г — 53 %

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта           1962

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2741       (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      785,6       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   740,0     кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      50,2       кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     620,8           (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен, гниль, повреждение верхн. части столбов (по данным БТИ, износ-70%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 65%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | деформация стен, повреждение венцов гнилью, |
| Перегородки | Деревянные оштукатуренные | трещины, выпучивание досок, следы увлажнений |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | сильные протечки, диагональные продольные трещины (по данным БТИ, износ-65%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | деревянные конструкции поражены гнилью, сильные протечки, отсутствуют отдельные листы (по данным БТИ, износ - 65%) |
| 5. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | полы в некоторых комнатах разодраны, прогибы, просадки, стертости, (по данным БТИ, износ - 65%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ - 70%) |
| оконные | Летние - створные, зимние - глухие | окна на кухн. и л/кл. забиты досками, оконные коробки, подоконные доски поражены гнилью |
| дверные | Филенчатые | двери расшатаны |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 65%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен | окр. слой обшивки нарушен, |
| Внутренняя отделка | штукатурка потолков, масл. окраска окон, дверей | массовые пятна, отслоение, вздутие, отпад штукатурки |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 65%) |
| Центральное отопление |  |  |
| Печное отопление | кирпичн. оштукатур. | в кухнях печи разобраны, газовые плиты убраны, дымление печей, трещины в штукатурке |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В |  |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон |  |  |
| Телевидение |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение |  |  |
| Канализация |  |  |
| 9. Разные работы | Деревянные лестницы | перила расшатаны, ступени стерты, трещины (по данным БТИ, износ-65%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №  6 , по ул.    Калинина  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Калинина, д.  6,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 02399/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1941г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   31.05.2002г — 65 %

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1951       (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      527,6       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   475,6     кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      57,2       кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     513,7          (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | осадка отдельных уч-в здания, поражение гнилью, частичное разрушение столбов (по данным БТИ, износ-65 %) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 65%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской готовности | деформация стен, повреждение венцов гнилью, трещинами |
| Перегородки | Дощатые оштукатуренные | трещины по поверхности |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | сильные протечки, диагональные трещины (по данным БТИ, износ-65%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | отсутствие отдельных листов, протечки, отколы, трещины (по данным БТИ, износ - 60%) |
| 5. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | прогибы, просадки, стертости досок, (по данным БТИ, износ - 65%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ - 65%) |
| оконные | Летние - створные, зимние - глухие | оконные переплеты, подоконные доски поражены гнилью, створки не открываются |
| дверные | Филенчатые | осадка дверей |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 65%) |
| Наружная отделка | Обшит | окрас. слой отсутствует, отставание досок обшивки стен |
| Внутренняя отделка | штукатурка стен, потолков; масл. окраска окон, дверей; оклейка стен обоями | выгорание обоев, потемнение окрасочного слоя, трещины в штукатурке |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 65%) |
| Центральное отопление |  |  |
| Печное отопление | кирпичн. оштукатур. | выпадение кирпичей, сдвиг кирпичей, дымление, трещины |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение |  | провесы проводов, потеря эластичности изоляции проводов |
| Радио |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телевидение |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение | баллоны |  |
| Канализация |  |  |
| 9. Разные работы | Деревянные лестницы и крыльца | стертости, трещины, прогибы (по данным БТИ, износ-65%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №   15  , по ул.    Кооперативная   ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Кооперативная, д.  15,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

условный 29:22:00 00 00:0000:11:401:001:006899100

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1961г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   16.02.2009г — 57%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1253  (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      364,5       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   338,1   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         1       шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      29,5  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     216     (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя, поражение гнилью, осадка (по данным БТИ, износ-65%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 55%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | выпучивание стен, искривление горизонтальных линий стен, гниль |
| Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные | прогибы балок, следы увлажнений, гниль (по данным БТИ, износ - 50%) |
| 4. Кровля | Асбестоцементная по деревянным стропилам | сколы и трещины, протечки (по данным БТИ, износ - 45%) |
| 5. Полы | Дощатые, отепленные | стертости в ходовых местах, прогибы и просадки, гниль черного пола (по данным БТИ, износ - 60%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -55%) |
| оконные | двойные створные | рассохлись, гниль, перекос |
| дверные | Филенчатые | перекос полотен |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 60%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен | щели в обшивке |
| Внутренняя отделка | Оклейка обоями, штукатурка, масляная окраска | трещины в штукатурке, загрязнение и отпадение окрасочного слоя |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 60%) |
| Отопление | печное | трещины, дымление, выпучивание стенок |
| Водопровод | От городской сети | капельные течи, ослабление прокладок, коррозия |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | потеря эластичности |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация | Центральная |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные лестницы и крыльца | стертости ступеней, гниль, зыбкость при ходьбе (по данным БТИ, износ-55%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №   6   корп.  1 , по ул.    Красной Звезды ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Красной Звезды, д.  6,   корп  -  1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

условный   29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000025150

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1932г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   12.02.2009г — 56 %

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2103   (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      606       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   557,4  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      53,5     кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     353,8    (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | осадка здания, гниль, искривление горизонтальных линий цоколя, (по данным БТИ, износ-65%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 60%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | выпучивание стен, гниль, осадка |
| Перегородки | Деревянные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | прогибы балок, следы увлажнений, гниль, трещины в штукатурке (по данным БТИ, износ-55%) |
| 4. Кровля | Асбестоцементная по деревянным стропилам | сколы, трещины, протечки, гниль в деревянных конструкциях (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные | стертости в ходовых местах, просадки, зыбкость при ходьбе (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -55%) |
| оконные | двойные створные | рассохлись, гниль |
| дверные | Филенчатые | перекос полотен, повреждения |
| 7. Отделочные работы |  | (по данным БТИ, износ- 50%) |
| Наружная отделка | Обшиты и окрашены |  |
| Внутренняя отделка | Штукатурка, масляная окраска, оклейка обоями | трещины в штукатурке, загрязнение отделочного слоя, отставание окрасочного слоя |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 60%) |
| Отопление | печное | выпучивание стенок, трещины, дымление |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | потеря эластичности |
| Радио | От городской сети | отключено |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные лестницы и крыльца | стертости ступеней, зыбкость при ходьбе, гниль, ( по данным БТИ, износ-55%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №   7   , по ул.    Красной Звезды ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Красной Звезды, д.  7,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

условный

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1935г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   22.04.2011г — 62%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1894   (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      520,9       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   469,5  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      56,5     кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     424,6   (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков здания. Повреждения гнилью, жучком, частичные разрушения забирки и столбов, около дома стоит вода (по данным БТИ, износ-80%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 65%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | деформации стен, повреждение венцов гнилью и трещинами |
| Перегородки | Деревянные | глубокие трещины и зазоры в местах сопряжений со смежными конструкциями |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | диагональные трещины в перекрытии, поражение гнилью, отпадения штукатурного слоя, следы протечек, сырые пятна большого размера около дымоходов (по данным БТИ, износ-70%) |
| 4. Кровля | Асбестоцементная по деревянным конструкциям | трещины, протечки, ослабление креплений листов к обрешетке, местами просветы, гниль в деревянных конструкциях (по данным БТИ, износ - 60%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | прогибы и просадки, промерзание (по данным БТИ, износ - 60%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -50%) |
| оконные | летние – створные, зимние – глухие, частично пластиковые стеклопакеты | оконные переплеты, коробка и подоконная доска поражены гнилью, сопряжения нарушены, частично новые пластиковые окна |
| дверные | Филенчатые | дверные полотна осели, перекос |
| 7. Отделочные работы |  | (по данным БТИ, износ- 60%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен | загрязнение, местами отслоение окрасочного слоя |
| Внутренняя отделка | Штукатурка стен, потолков, масляная окраска окон, дверей, стен | выпучивания штукатурки, трещины, загрязнения, отслоение окрасочного слоя |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 65%) |
| Печное отопление | кирпичные, оштукатуренные | дымление, выпадение отдельных кирпичей, выпучивание стенок местами |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | потеря эластичности изоляции проводов, частично отсутствие приборов |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные лестницы и крыльца | гниль в досках крылец, ступени стерты, (по данным БТИ, износ-55%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №   6  , по ул.    Ленина  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Ленина, д.  6     ,корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1954г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   16.04.2001г — 61 %

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир      8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2202    (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками       567,9          кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   519,7   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   53,0  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     501,3     (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные | (по данным БТИ, износ- 61 %) |
| 2. Стены |  |  |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса |  |
| Перегородки |  |  |
| 3. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное |  |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенны |  |
| 6. Проемы |  |  |
| оконные | Двойные створные |  |
| дверные | филенчатые |  |
| 7. Отделочные работы |  |  |
| Наружная отделка | Обшит, окрашен |  |
| Внутренняя отделка | штукатурка потолков, м/окраска окон, дверей |  |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  |  |
| Печное отопление | кирпичные |  |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В |  |
| Радио |  |  |
| Телевидение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение | от баллонов |  |
| Канализация |  |  |
| 9. Разные работы | Деревянные |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №  14  , по ул.    Ленина  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Ленина ,д.  14   ,корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000030010

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        А-1949

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   08.06.2006г. — 66%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир         12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              А-2849       куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    742        кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   651,4  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      99,7 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     621,9  (площ. застройки дома+  сарай)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков здания, повреждения гнилью, частичные разрушения забирки и столбов, ( по данным БТИ, износ-70%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые Деревянные оштукатуренные | Глубокие трещины по древесине, гниль нижних венцов, продувание, выпучивание стен, перекос оконных и дверных коробок, ( по данным БТИ, износ — 60%) Отклонение от вертикали, трещины, ( по данным БТИ, износ 65%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, утепленные | Глубокие трещины, прогибы, следы протечек, ( по данным БТИ, износ-60%) |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Ослабление врубок, трещины шифера, ( по данным БТИ, износ - 60%) |
| 6. Полы | Деревянные, линолеум | Значительные уклоны, гниль, выпирание фундамента, ( по данным БТИ, износ - 70%) |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные створные филенчатые | Гниль рам, перекос, трещины, ( по данным БТИ, износ -70%) Повреждение коробок, полотен, перекос, ( по данным БТИ, износ -70%) |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | Штукатурка потолков и перегородок, окраска окон, дверей масляной краской, обои | Трещины, разрыв обоев, потемнение окрасочного слоя, (по данным БТИ, износ-65%) |
| Наружная( стены) (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | От городской сети От городской сети Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжения холодное водоснабжение | u=220в открытая проводка | Потеря эластичности |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | баллоны Кирпичное, оштукатуренное | Глубокие осадочные трещины, перегрев печей, (по данным БТИ, износ-65%) |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Стертость ступеней, гниль, ( по данным БТИ, износ-65%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №   6  , корп.   1  , по ул.    Ленина ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Ленина, д.  6,   корп  -   1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-условный

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1941г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на      07.10.2004г   —

Литера А - 65 % ;    Литера а – 70 %;      Литера а1  – 70 %;

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей   Литера А - 2 ;    Литера а – 1;      Литера а1  – 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          Литера А - 7

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем     Литера А - 2099 ;    Литера а – 71;      Литера а1  – 72 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      Литера А – 520,9 ;    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   Литера А – 469,0    кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         Литера А –   2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) Литера А –  57,1   кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     Литера А – 423,1 ;    Литера а – 11,9;      Литера а1  – 12,0    (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| Литера А |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | (по данным БТИ, износ-65%) |
| 2. Стены |  |  |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, |  |
| Перегородки | Деревянные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатурены |  |
| 4. Кровля | Шиферная по деревянным консрукциям |  |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные |  |
| 6. Проемы |  |  |
| оконные | двойные створные, |  |
| дверные | Филенчатые |  |
| 7. Отделочные работы | Штукатурка стен и потолков, масляная окраска окон, дверей |  |
| 8. Санитарно-электро-технические работы | Отопление печное, водопровод от городской магистрали, открытая электропроводка, 220В, радио от городской сети, телефон от городской сети, антенна общего пользования, канализация центральная |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные |  |
| Литера а |
| фундамент | Деревянный | Гниль во всех элементах |
| стены и перегородки | В 1 доску |  |
| перекрытия | Деревянные |  |
| кровля | Тес |  |
| полы | Деревянные |  |
| проемы | Окна- глухие, двери-простые |  |
| отделочные работы | окраска |  |
| электроосвещение | да |  |
| прочие работы | Деревянные |  |
|  | Итого | 70% |
| Литера а 1 |  |  |
| фундамент | Деревянный | Гниль во всех элементах |
| стены и перегородки | В 1 доску |  |
| перекрытия | Деревянные |  |
| кровля | Тес |  |
| полы | Деревянные |  |
| проемы | Окна- глухие, двери-простые |  |
| отделочные работы | окраска |  |
| электроосвещение | да |  |
| прочие работы | Деревянные |  |
|  | Итого | 70% |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №   27, корп. 1,  по ул.    Лермонтова  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Лермонтова, д.  27     ,корп  -   1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 02967/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1934г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   18.04.2001г — 46%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2971    (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     826,40       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   780,9   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      50,1     кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     471,6     (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья | (по данным БТИ, износ-50%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 50%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен |  |
| Перегородки | Деревянные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | (по данным БТИ, износ-50%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | (по данным БТИ, износ - 40%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | (по данным БТИ, износ - 40%) |
| 6. Проемы |  |  |
| оконные | Летние - створные, зимние - глухие | (по данным БТИ, износ -30%) |
| дверные | Филенчатые |  |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 50%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен |  |
| Внутренняя отделка | Штукатурка потолков, перегородок, окраска окон и дверей |  |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 45%) |
| Печное отопление | кирпичные, оштукатуренные |  |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В |  |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение |  |  |
| Канализация |  |  |
| 9. Разные работы | Деревянные лестницы, крыльца | ( по данным БТИ, износ-55%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №   29, корп. 1,  по ул.    Лермонтова  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Лермонтова, д.  29     ,корп  -   1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 02969/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1937г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   18.04.2001г — 47%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта               1973

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2982    (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     796,8       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   748,7   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      52,9     кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     462,4     (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | (по данным БТИ, износ-40%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 50%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен d=20 см |  |
| Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | (по данным БТИ, износ-50%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | (по данным БТИ, износ - 50%) |
| 6. Проемы |  |  |
| оконные | Двойные створные | (по данным БТИ, износ -30%) |
| дверные | Филенчатые |  |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 50%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен |  |
| Внутренняя отделка | Штукатурка потолков, стен, окраска окон и дверей |  |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 50%) |
| Центральное отопление | от котельной |  |
| Водопровод | от городской магистрали |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В |  |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение | электроплиты |  |
| Канализация | центральная |  |
| 9. Разные работы | Деревянные простые | ( по данным БТИ, износ-35%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №  11 , по ул.    Луговая  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Луговая, д.  11,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1935г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   16.03.1999г — 66 %

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей     1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          1

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              631       (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      162,3       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   133,4    кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         -      шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)                    кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров_______16,9 _________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     249,6           (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья | Поражение гнилью стульев, осадка отдельных участков здания (по данным БТИ, износ-65%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 65%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные - 22 | деформация стен, повреждение венцов гнилью, |
| Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | диагональные продольные трещины на потолке, отпадение штукатурки до 2 м2 (по данным БТИ, износ-65%) |
| 4. Крыша | Шиферная | заплаты из рулонных материалов (по данным БТИ, износ - 65%) |
| 5. Полы | деревянные, отепленные, окрашенные | черный пол сгнил, осадка, прогибы, (по данным БТИ, износ - 65%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ - 65%) |
| оконные | Двойные на 50% створные | гниль в оконных переплетах и подоконной доске |
| дверные | Филенчатые |  |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 65%) |
| Наружная отделка | Обшит без окраски |  |
| Внутренняя отделка | штукатурка стен, потолков, окраска окон, дверей | отпадение штукатурки местами |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 70%) |
| Центральное отопление |  |  |
| Печное отопление | кирпичн. оштукатур. | дымление, отклонение от вертикали |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | требуется замена эл. проводки |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон |  |  |
| Телевидение |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение | от баллонов |  |
| Канализация |  |  |
| 9. Разные работы | Деревянные крыльцо и лестница | зыбкость при ходьбе (по данным БТИ, износ-65%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №   3   , по ул.    Некрасова ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Некрасова, д.  3,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

условный

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1930г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   24.11.2004г — 70%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта                    1965

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем         2359           (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      598,7       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   549,1  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      54,6     кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     556,1   (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | осадка отдельных участков здания, искривление горизонтальных линий стен, поражения гнилью, (по данным БТИ, износ-80%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 70%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | выпучивание стен, перекос дверных и оконных косяков, осадка, значительное поражение гнилью |
| Перегородки | Деревянные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | отпадения штукатурки местами, сильные протечки, прогиб балок, поражение гнилью (по данным БТИ, износ-70%) |
| 4. Кровля | Шиферная по деревянным конструкциям | сильные протечки, отсутствие отдельных листов, отколы, прогиб (по данным БТИ, износ - 70%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | просадка, перекос, прогибы пола, поражение гнилью (по данным БТИ, износ - 70%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -70%) |
| оконные | летние – створные, зимние – глухие, | оконные переплеты поражены гнилью, расшатаны |
| дверные | Филенчатые | осадка и перекос дверей |
| 7. Отделочные работы |  | (по данным БТИ, износ- 70%) |
| Наружная отделка | Обшиты и окрашены | вздутие окрасочного слоя |
| Внутренняя отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон и дверей | местами отпадение штукатурки, на стенах сырость, отслоение, вздутие краски |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 70%) |
| Печное отопление | кирпичные, оштукатуренные | дымление, выпучивание, выпадение кирпичей, приборы повреждены, течи по трубам |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В |  |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные лестницы и крыльца | стертости ступеней, гниль, разрушение врубок (по данным БТИ, износ-70%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №   5   , по ул.    Некрасова ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Некрасова, д.  5,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

условный   29:22:00 00 00:0000:11:401:001:100928570

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1928г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   07.09.2005г — 63%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта                    1969

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем         2154           (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      525,0       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   425,2  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      78     кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     371,2   (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | искривление горизонтальных линий стен, гниль в сваях (по данным БТИ, износ-70%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 65%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | бревенчатые, обшит и окрашен | повреждение венцов гнилью, трещины, промерзание стен |
| Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | диагональные трещины в штукатурке, гниль (по данным БТИ, износ-60%) |
| 4. Кровля | Асбестоцементная по деревянным стропилам | отсутствие отдельных листов, отколы и трещины, протечки, ослабление креплений листов к обрешетке (по данным БТИ, износ - 60%) |
| 5. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | поражение гнилью, просадка, прогибы, уклон полов, (по данным БТИ, износ - 65%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -65%) |
| оконные | двойные створные, | оконные переплеты, подоконная плита поражены гнилью |
| дверные | Филенчатые | перекос дверных полотен и коробок, гниль |
| 7. Отделочные работы | Стены, потолки оштукатурены, масляная окраска окон и дверей, оклейка стен обоями | отпадение штукатурного слоя местами, выгорание обоев, масляная окраска потемнела, отстает (по данным БТИ, износ- 60%) |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 65%) |
| Печное отопление | кирпичные, оштукатуренные | выпадение кирпичей, сдвиги, топливники частично разрушены, перегрев |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Радио | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | частичная потеря эластичности изоляции проводов |
| 9. Прочие работы | Деревянные лестницы и крыльца | ступени стерты, трещины вдоль волокон (по данным БТИ, износ-55%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №   16   , по ул.    Некрасова ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Некрасова, д.  16,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

условный    29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000031530

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1935г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   05.06.2006г — 68%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей     1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          1

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем         213           (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      54,6       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   54,6  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         -  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      -     кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     110,0   (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья | отсутствие цоколя, осадка здания, повреждения гнилью, разрушения столбов (по данным БТИ, износ-80%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 70%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | полное нарушение жесткости сруба, образование трещин, поражение гнилью |
| Перегородки | Дощатые, оштукатуренные | выпучивание наружной обшивки, повреждение каркаса, поражение гнилью |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | диагональные, продольные и поперечные трещины в перекрытии, заметный прогиб поражение гнилью (по данным БТИ, износ-70%) |
| 4. Кровля | Асбестоцементная по деревянным стропилам | массовое разрушение кровли, большое количество заплат из рулонных материалов, протечки, (по данным БТИ, износ - 75%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | прогибы и просадки, местами изломы отдельных досок (по данным БТИ, износ - 65%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -70%) |
| оконные | двойные створные –летние, зимние – глухие, | нижний брус оконного переплета и подоконная доска поражены гнилью, древесина расслаивается |
| дверные | Филенчатые | коробки местами повреждены и поражены гнилью; наличники местами утрачены, обвязка полотен повреждена |
| 7. Отделочные работы |  | (по данным БТИ, износ- 60%) |
| Наружная отделка | Обшиты и окрашены | гниль, отставание от стен, трещины местами, отсутствие отдельных досок |
| Внутренняя отделка | оштукатуренный потолок, побелка, оклейка обоями, окраска стен, окон, дверей масляной краской | сырые пятна, отслоение, вздутие окрасочного слоя, местами отставание обоев от стен |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 65%) |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | потеря эластичности |
| Отопление | Печное | поддерживающий ремонт, трещины |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные | стертости в ходовых местах, трещины, гниль в ступенях (по данным БТИ, износ-60%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №  26 , по ул.    Октябрят  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Октябрят, д.  26,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 03213/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1960г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   15.11.2000г — 51 %

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2816       (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      790,8       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   719,0     кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      79,0       кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     588,6         (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | поражение забирки гнилью, коробление досок, повреждение верхней части столбов (по данным БТИ, износ-60 %) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 50%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | из бруса заводской заготовки | выпучивание стены, прогибы, перекос оконных и дверных косяков |
| Перегородки | Деревянные оштукатуренные | гниль |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | трещины в местах сопряжения балок с несущими стенами, следы увлажнения (по данным БТИ, износ-50%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | протечки и просветы в отдельных местах, отставание и трещины коньковых лист. (по данным БТИ, износ - 40%) |
| 5. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | прогибы и просадки, гниль черных полов, уклон (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ - 45%) |
| оконные | двойные - створные, | гниль, оконные переплеты рассохлись, покоробились, |
| дверные | Филенчатые |  |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 50%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен | окрасочный слой потемнел, растрескался и загрязнился, местами отслоение и вздутие |
| Внутренняя отделка | штукатурка потолков и перегородок; масляная окраска окон и дверей; оклейка стен обоями |  |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 55%) |
| Центральное отопление |  |  |
| Печное отопление | кирпичн. оштукатур. | дымление, выпучивание стенок |
| Водопровод | от городской магистрали |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В |  |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон |  |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Вентиляция | естественная |  |
| Газоснабжение | от баллонов |  |
| Канализация | центральная |  |
| 9. Разные работы | Деревянные лестницы и крыльца | трещины, ступени стерты, перила расшатаны (по данным БТИ, износ-50%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №   25  , корп. 3 , по ул.    Первомайская   ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Первомайская, д.  25,   корп  -  3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

условный 29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000038810

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1967г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   12.02.2009г — 57%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1633  (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      504,7       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   462,8   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         1       шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      45,9  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     294,3    (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя, гниль, осадка (по данным БТИ, износ-50%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 55%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | искривление линий стен, трещины в венцах, продуваемость |
| Перегородки | Деревянные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные | прогибы балок, трещины, увлажнения (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 4. Кровля | Асбестоцементная по деревянным стропилам | сколы и трещины, протечки , гниль в деревянных конструкциях (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 5. Полы | Дощатые, отепленные | стертости в ходовых местах, осадки, зыбкость при ходьбе (по данным БТИ, износ - 60%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -60%) |
| оконные | двойные створные | рассохлись, гниль |
| дверные | Филенчатые | перекос полотен |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 60%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен |  |
| Внутренняя отделка | Оклейка обоями, штукатурка стен, масляная окраска | трещины в штукатурке, загрязнение отделочного слоя, отслоение окрасочного слоя |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 60%) |
| Отопление | печное | трещины, дымление, выпучивание стенок |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | потеря эластичности |
| Радио | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Водопровод | От городской сети в кв.3, 4 | капельные течи, ослабление прокладок, коррозия |
| Канализация | Центральная в кв. 3,4 |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные лестницы и крыльца | стертости ступеней, гниль, зыбкость при ходьбе (по данным БТИ, износ-55%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома № 13 , по ул.   Почтовая  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Почтовая ,д. 13

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки                                                                     -

4. Год постройки        1930 г. - Литер А;  1990г. - Литер А'

5. Степень износа по данным государственного технического учета на  23.04.1997г.: Лит. А-65%; Лит. А' — 35%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир     21

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем             3663  (объем)      куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  871,2  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц  3     шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  86,7  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     794,6  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

Литер А

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | ( по данным БТИ, износ-70%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые из 2-х кантного бруса дощатые | ( по данным БТИ, износ — 70%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | ( по данным БТИ, износ-65%) |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | ( по данным БТИ, износ - 60%) |
| 6. Полы | Дощатые, утепленные, окрашенные | по данным БТИ, износ - 65% |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные, на 50% створные филенчатые | по данным БТИ, износ - 60% |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | Штукатурка потолков, стен, оклейка стен обоями, масляная окраска окон и дверей | по данным БТИ, износ-65 % |
| Наружная( стены) (другое) | Обшит, окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные(с дров. колонки) электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | от городской сети от городской сети естественная Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжения холодное водоснабжение | Открытая проводка 220 в от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ Канализация Центральное отопление | центральное от баллонов центральная от ТЭЦ | (по данным БТИ, износ-60%) |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | ( по данным БТИ,износ-65%) |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

Литер А'

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | износ-45% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые из бруса дощатые | износ — 30% |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | износ-35% |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | износ - 35% |
| 6. Полы | Дощатые, утепленные, окрашенные | износ - 40% |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные створные филенчатые | износ - 30% |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | Штукатурка потолков, стен, оклейка стен обоями, масляная окраска окон и дверей | износ-35 % |
| Наружная( стены) (другое) | Обшит, окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные(с дров. колонки) электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | от городской сети от городской сети естественная Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжения холодное водоснабжение | Открытая проводка 220 в от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ Канализация Центральное отопление | центральное от баллонов центральная от ТЭЦ | износ-35% |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | износ-40% |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №  26 , по ул.    Прибрежная  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Прибрежная, д.  26,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 04028/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1923г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   19.10.2000г — 58 %

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта             1970

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей     1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          6

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              958       (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      286,9       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   252,3     кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      34,6       кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     614,4         (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | искривление горизонтальных линий цоколя, поражение гнилью, (по данным БТИ, износ-65 %) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 55%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | рубленные из 2-хкантного бруса | повреждение венцов гнилью, деформация стен |
| Перегородки | Деревянные | отклонение от вертикали |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | следы увлажнений, трещины в штукатурке (по данным БТИ, износ-55%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | сколы, протечки, поражение гнилью, деформация конструкций (по данным БТИ, износ - 65%) |
| 5. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | щели, стертости в ходовых местах (по данным БТИ, износ - 60%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ - 55%) |
| оконные | двойные - створные, | гниль, древесина расслаивается |
| дверные | Филенчатые | коробки местами повреждены, дв. полотна осели |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 60%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен |  |
| Внутренняя отделка | штукатурка потолков, окраска окон и дверей; | трещины в штукатурке, потемнение окрасочного слоя |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 55%) |
| Центральное отопление |  |  |
| Печное отопление | кирпичн. оштукатур. | дымление, трещины в штукатурке |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В |  |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение | от баллонов |  |
| Канализация |  |  |
| 9. Разные работы | Деревянные простые | гниль в конструкциях, стертости (по данным БТИ, износ-55%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №  3  , по ул.    Пугачева  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Пугачева ,д.  3   ,корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-     _____________________

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1952

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   27.01.1995г. — 52 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     один

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир        2

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              223 (объем)       куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками           кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   61,4  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц          шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)       кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     93,7  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья | (по данным БТИ, износ-55%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые из бруса обшит, окрашен Дощатые | ( по данным БТИ, износ — 50%) ( по данным БТИ, износ 50%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | ( по данным БТИ, износ-55%) |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | ( по данным БТИ, износ - 40%) |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, окрашены | по данным БТИ, износ - 60% |
| 7. Проемы окна двери (другое) | двойные- створные филенчатые | по данным БТИ, износ -50% |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | Штукатурка потолков, окраска окон, дверей масляной краской | по данным БТИ, износ-60% |
| Наружная( стены) (другое) | Обшит, окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | От городской сети |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжения холодное водоснабжение | u=220в открытая проводка |  |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | баллоны Кирпичное, оштукатуренное | ( по данным БТИ, износ-55%) |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | (по данным БТИ, износ-50%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №  5  , по ул.    Пугачева  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Пугачева ,д.  5   ,корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-     _____________________

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1952г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   27.01.1995г. — 55 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     один

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир         2

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              223 (объем)       куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками           кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   60,6  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц           шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)       кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     89,3  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья | (по данным БТИ, износ -50%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые из бруса дощатые | (по данным БТИ, износ 55%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | (по данным БТИ, износ -55%) |
| 5. Крыша | Железная по деревянным конструкциям | (по данным БТИ, износ - 40%) |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, окрашенные | (по данным БТИ, износ - 60%) |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные-створные филенчатые | (по данным БТИ, износ -60%) |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | Штукатурка потолков, окраска окон, дверей масляной краской | (по данным БТИ, износ -60%) |
| Наружная( стены) (другое) | Обшит, окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжения холодное водоснабжение | u=220в открытая проводка |  |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) топление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | баллоны Кирпичное, оштукатуренное | (по данным БТИ, износ -60%) |
| 11. Крыльца | Деревянные | (по данным БТИ, износ -55%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №  7  , по ул.    Пугачева  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Пугачева, д.  7, корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-     _____________________

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1951г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   27.01.1995г. — 48 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     один

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир         1

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              223 (объем)       куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками           кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   60,3  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц           шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)       кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     95,8  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение досок цоколя. (по данным БТИ, износ -50%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые из 2-хкантного бруса Обшитые, окрашенные, дощатые | Неравномерная осадка, глубокие трещины, (по данным БТИ, износ 50%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | Трещины в штукатурке потолков, (по данным БТИ, износ -55%) |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Повреждения листов шифера, (по данным БТИ, износ - 30%) |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, окрашенные | Трещины в полах, просадка, (по данным БТИ, износ - 50%) |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные-створные филенчатые | Переплеты рассохлись, покоробились, (по данным БТИ, износ -50%) |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | Штукатурка потолков, окраска окон, дверей масляной краской | Потемнение окрасочного слоя, (по данным БТИ, износ -40%) |
| Наружная( стены) (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжения холодное водоснабжение | u=220в открытая проводка |  |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | баллоны Кирпичное, оштукатуренное | Глубокие трещины в штукатурке, (по данным БТИ, износ -50%) |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертости в ходовых местах, (по данным БТИ, износ -60%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №  9  , по ул.    Пугачева  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Пугачева , д  9   ,корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-     _____________________

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1951г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   27.06.1995г. — 48 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     один

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир         2

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              229 (объем)       куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками           кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   62,1  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц          шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)                   кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     112(площ. застройки дома с пристройками)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | (по данным БТИ, износ -50%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые из 4-х кантного бруса дощатые оштукатуренные | (по данным БТИ, износ 50%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | (по данным БТИ, износ -50%) |
| 5. Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, окрашенные | (по данным БТИ, износ - 45%) |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Летние-створные зимние-глухие филенчатые | (по данным БТИ, износ -50%) |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | Штукатурка потолков, окраска окон, дверей масляной краской | (по данным БТИ, износ -40%) |
| Наружная( стены) (другое) | Обшит, окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | от городской сети |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжения холодное водоснабжение | u=220в открытая проводка |  |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | от баллонов Кирпичное, оштукатуренное | (по данным БТИ, износ -50%) |
| 11. Крыльца | Деревянные | (по данным БТИ, износ -40%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №  14  , по ул.    Пугачева  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Пугачева ,д  14   ,корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-     _____________________

3. Серия, тип постройки          3-40-25»Б»

4. Год постройки        1963г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   15.09.1997г. — 55 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____                ___________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир         8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1218 (объем)       куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками           кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   352,2   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц      1    шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   29      кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     263    (площ. застройки дома+ сарай )        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | (по данным БТИ, износ -60%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые, из бруса заводской заготовки Деревянные оштукатуренные | (по данным БТИ, износ 50%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | (по данным БТИ, износ -50%) |
| 5. Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, окрашенные | (по данным БТИ, износ - 60%) |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные-створные филенчатые | (по данным БТИ, износ -50%) |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | штукатурка потолков и перегородок, окраска окон, дверей масляной краской | (по данным БТИ, износ -60%) |
| Наружная( стены) (другое) | Обшит, окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | от городской сети антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжения холодное водоснабжение | u=220в открытая проводка |  |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | Кирпичное, оштукатуренное | (по данным БТИ, износ -55%) |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | (по данным БТИ, износ -65%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №   5   , по ул.    Республиканская ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Республиканская, д.  5,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный   29:22; ; ; 03285/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1951г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   22.07.2003г — 67 %

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир (комнат)         28

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2677   (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      655,4       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   616,5  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      42,8     кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     375,4    (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков здания, гниль в сваях (по данным БТИ, износ-70%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 65%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | рубленные из бруса | трещины, осадка, выпучивание перекос окон и дверей, гниль в венцах |
| Перегородки | Дощатые |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | глубокие трещины, следы протечек, отпадение штукатурки, перекос, гниль (по данным БТИ, износ-65%) |
| 4. Кровля | Шиферная по деревянным конструкциям | протечки, следы гнили в деревянных конструкциях (по данным БТИ, износ - 70%) |
| 5. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | стертости досок, прогибы, просадки, щели (по данным БТИ, износ - 65%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -70%) |
| оконные | двойные створные | переплеты рассохлись, расшатаны, поражены гнилью |
| дверные | Филенчатые | перекос, осадка дверей, гниль |
| 7. Отделочные работы |  | (по данным БТИ, износ- 70%) |
| Наружная отделка | Обшиты и окрашены | гниль в досках, отсутствие досок обшивки |
| Внутренняя отделка | потолки оштукатурены, стены – обои, масляная окраска окон, дверей | отпадение штукатурки, отслоение, вздутие и отпадение окрасочного слоя |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 70%) |
| Печное отопление | кирпичные, оштукатурены | выпадение кирпичей, дымление |
| Водопровод |  | мойки сняты |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В |  |
| Радио | От городской сети |  |
| Телевидение |  |  |
| Газоснабжение |  |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные крыльца | перила расшатаны, трещины, гниль в досках ( по данным БТИ, износ-65%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №   6   , по ул.    Республиканская ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Республиканская, д.  6,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1951г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   06.12.2004г — 68 %

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир (комнат)          30

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2638   (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      647,3       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   607,6  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      43,7     кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     574,4    (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков здания, поражение гнилью (по данным БТИ, износ-75%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 65%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | рубленные из 4-х кантного бруса t=22 см | промерзание стен, выпучивание, перекос оконных и дверных косяков, поражение гнилью, трещины в штукатурке, |
| Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | отпадение штукатурки, трещины, следы увлажнений (по данным БТИ, износ-65%) |
| 4. Кровля | Шиферная по деревянным конструкциям | протечки и просветы в отдельных местах, гниль в деревянных конструкциях (по данным БТИ, износ - 65%) |
| 5. Полы | Деревянные, утепленные, окрашенные | прогибы, просадки, стертости в ходовых местах, в некоторых местах гниль (по данным БТИ, износ - 70%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -70%) |
| оконные | двойные створные | поражены гнилью, трещины стекол |
| дверные | Филенчатые | осадка дверных полотен |
| 7. Отделочные работы |  | (по данным БТИ, износ- 75%) |
| Наружная отделка | Обшиты и окрашены | отслоение окрасочного слоя |
| Внутренняя отделка | потолки, стены оштукатурены, окраска окон, дверей | трещины в штукатурке, следы от протечек, загрязнение окрасочного слоя |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 70%) |
| Печное отопление | кирпичные, оштукатуренные печи | выпадение кирпичей, из топки дым |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | повреждения изоляции |
| Радио | От городской сети |  |
| Телевидение |  |  |
| Газоснабжение | от баллонов |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные крыльца, лестницы | стертости ступеней, трещины, сколы ( по данным БТИ, износ-65%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №   7   , по ул.    Республиканская ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Республиканская, д.  7,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1948г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   06.12.2004г — 68 %

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир (комнат)          29

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              3109   (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      795,8       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   739,1  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      62,4     кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     528,3    (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | искривление горизонтальных линий стен, разрушение забирки, гниль, обрастание мхом цоколя в некоторых местах, неравномерная осадка (по данным БТИ, износ-75%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 65%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | рубленные из 4-х кантного бруса заводской заготовки | промерзание стен, глубокие трещины в венцах, частичное поражение гнилью, неравномерная осадка, перекос оконных и дверных косяков |
| Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | трещины в штукатурке |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | поражение гнилью, следы протечек на потолке, трещины в штукатурке, глубокие трещины в местах сопряжения балок с несущими стенами (по данным БТИ, износ-70%) |
| 4. Кровля | Шиферная по деревянным конструкциям | протечки и просветы, трещины в шифере, ослабление крепления листов к обрешетке (по данным БТИ, износ - 65%) |
| 5. Полы | Деревянные, утепленные, окрашенные | прогибы, просадки, стертости в ходовых местах, гниль (по данным БТИ, износ - 70%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -70%) |
| оконные | летние – створные, зимние - глухие | поражены гнилью, створки не открываются, трещины стекол |
| дверные | Филенчатые | неплотности в притворах, осадка дверных полотен |
| 7. Отделочные работы |  | (по данным БТИ, износ- 75%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен | отслоение окрасочного слоя |
| Внутренняя отделка | штукатурка потолков, стен, оклейка стен обоями, окраска окон, дверей | трещины в штукатурке, следы от протечек, загрязнение окрасочного слоя |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 70%) |
| Печное отопление | кирпичные, оштукатуренные печи | выпадение кирпичей из топки, дымл. |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В |  |
| Радио | От городской сети |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные крыльца, лестницы | трещины в ступенях, частичный ремонт крылец ( по данным БТИ, износ-60%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №   8   , по ул.    Республиканская ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Республиканская, д.  8,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1950г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   06.12.2004г — 67 %

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир (комнат)          30

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2530   (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      630,4       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   592,7  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      41,5     кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     550,7    (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | искривление горизонтальных линий стен, осадка, поражение гнилью, изломы цоколя (по данным БТИ, износ-75%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 65%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | рубленные из 4-х кантного бруса заводской заготовки t=22 см | промерзание, выпучивание стен, перекос оконных и дверных косяков, поражение гнилью в отдельных местах |
| Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | трещины в штукатурке |
| 3. Перекрытия | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | отпадение штукатурки, следы увлажнений (по данным БТИ, износ-65%) |
| 4. Кровля | Шиферная по деревянным конструкциям | протечки и просветы, трещины в шифере, ослабление крепления листов к обрешетке (по данным БТИ, износ - 70%) |
| 5. Полы | Деревянные, утепленные, окрашенные | прогибы, просадки, гниль, стертости в ходовых местах, (по данным БТИ, износ - 70%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -70%) |
| оконные | двойные створные, | поражены гнилью, створки не открываются, трещины стекол |
| дверные | Филенчатые | осадка дверных полотен |
| 7. Отделочные работы |  | (по данным БТИ, износ- 65%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен | отслоение окрасочного слоя |
| Внутренняя отделка | штукатурка потолков, стен, оклейка стен обоями, окраска окон, дверей | следы от протечек, загрязнение окрасочного слоя |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 70%) |
| Печное отопление | кирпичные, оштукатуренные печи | осадка, выпад кирпичей, дымление |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В |  |
| Радио | От городской сети |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные крыльца, лестницы | трещины, отсутствие перил у лестниц ( по данным БТИ, износ-60%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №  12  , по ул.    Республиканской ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Республиканская ,д  12   ,корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-     _____________________

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1931г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   24.09.1996г. — 57 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир         8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2562 (объем)       куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками           кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   608,1   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц      2    шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   53,9      кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     610,8 (площ. застройки дома+ сарай )        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | гниль в досках цоколя ( по данным БТИ, износ-60%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые, из 2-х кантного бруса , обшит, окрашен Деревянные | трещины, продуваемость, перекос окон, неравномерная осадка ( по данным БТИ, износ 60%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | трещины, выпучивание отдельного бруса и штукатурки ( по данным БТИ, износ-65%) |
| 5. Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | местами протечки, был ремонт ( по данным БТИ, износ - 55%) |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, окрашенные | прогибы и просадки, местами щели (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Летние-створные Зимние-глухие филенчатые | подоконные доски гнилые, перекос, некоторые окна заменены (по данным БТИ, износ -55%) |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | штукатурка потолков, окраска окон и дверей масляной краской | трещины и выпучивание штукатурки, потертости ( по данным БТИ, износ-55%) |
| Наружная( стены) (другое) | Обшит, окрашен |  |
| 9. Санитарно-электро-технические работы |  | (по данным БТИ, износ- 55%) |
| Печное отопление | Кирпичные, штукатурены |  |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В |  |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон |  |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация |  |  |
| 10. Разные работы | Деревянные лестницы и крыльца | трещины, расшатывание ( по данным БТИ, износ-55%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №   14    корп.   1   , по ул.    Республиканская ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Республиканская, д.  14,   корп  - 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1932г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   30.12.2004г — 70 %

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир (комнат)          35

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2424   (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      691,5       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   637,3  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         1       шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      58,3     кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     654,3    (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков здания, поражение гнилью, обрастание мхом цоколя, изломы цоколя (по данным БТИ, износ-75%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 70%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | рубленные из 2-х кантного бруса t=22 см | промерзание стен, выпучивание, перекос оконных и дверных косяков, поражение гнилью, трещины в штукатурке |
| Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | отпадение штукатурки, трещины, следы увлажнений, заметный прогиб (по данным БТИ, износ-70%) |
| 4. Кровля | Шиферная по деревянным конструкциям | протечки и просветы в отдельных местах, гниль деревянных конструкций, частичный ремонт кровли 2004г. (по данным БТИ, износ - 65%) |
| 5. Полы | Деревянные, утепленные, окрашенные | прогибы, просадки, в некоторых местах гниль, стертости в ходовых местах, (по данным БТИ, износ - 70%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -70%) |
| оконные | двойные створные, | поражение гнилью, створки не открываются, трещины стекол |
| дверные | Филенчатые | осадка дверных полотен |
| 7. Отделочные работы |  | (по данным БТИ, износ- 75%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен | отслоение окрасочного слоя |
| Внутренняя отделка | штукатурка потолков, стен, окраска окон, дверей | трещины в штукатурке, следы от протечек, загрязнение окрасочного слоя |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 70%) |
| Печное отопление | кирпичные, оштукатуренные печи | выпадение кирпичей из топки, дымление |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | замена электропроводки 2002г. |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон |  |  |
| Телевидение |  |  |
| Газоснабжение |  |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные крыльца, лестницы | трещины, сколы, стертости ступеней ( по данным БТИ, износ-65%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №   14   , по ул.    Республиканская ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Республиканская, д.  14,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1932г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   30.12.2004г — 70 %

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир (комнат)          34

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2453   (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      696,3       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   636,7  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2       шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      63,9     кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     425,1    (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков здания, поражение гнилью, обрастание мхом цоколя, изломы цоколя (по данным БТИ, износ-75%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 70%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | рубленные из 2-х кантного бруса t=22 см | промерзание стен, выпучивание, перекос оконных и дверных косяков, поражение гнилью, трещины в штукатурке, отклонение от вертикали |
| Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | отпадение штукатурки, трещины, следы увлажнений, заметный прогиб (по данным БТИ, износ-70%) |
| 4. Кровля | Шиферная по деревянным конструкциям | протечки и просветы в отдельных местах, гниль деревянных конструкций, частичный ремонт кровли 2004г. (по данным БТИ, износ - 65%) |
| 5. Полы | Деревянные, утепленные, окрашенные | прогибы, просадки, в некоторых местах гниль, стертости в ходовых местах, (по данным БТИ, износ - 70%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -70%) |
| оконные | двойные створные, | поражены гнилью, створки не открываются, трещины стекол |
| дверные | Филенчатые | осадка дверных полотен |
| 7. Отделочные работы |  | (по данным БТИ, износ- 75%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен | отслоение окрасочного слоя |
| Внутренняя отделка | штукатурка потолков, стен, окраска окон, дверей | трещины в штукатурке, следы от протечек, загрязнение окрасочного слоя |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 70%) |
| Печное отопление | кирпичные, оштукатуренные печи | выпадение кирпичей из топки, дымление |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | замена электропроводки 2002г. |
| Радио |  |  |
| Телефон | От городского кабеля |  |
| Телевидение | антенна общего пользования |  |
| Газоснабжение | от баллонов |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные крыльца, лестницы | трещины, сколы, стертости ступеней ( по данным БТИ, износ-65%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №   17  , по ул.    Республиканская ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Республиканская, д.  17,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-условный

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1935г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на      02.07.2004г   —    73 %

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта                     1963

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей           2

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем             2585                   куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками          641,0        кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)               594,0    кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2           шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      51,7       кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     372,0    (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | (по данным БТИ, износ-73%) |
| 2. Стены |  |  |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из двухкантного бруса, обшит и окрашен |  |
| Перегородки | Деревянные, оштукатурены |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатурены |  |
| 4. Кровля | Шиферная по деревянным консрукциям |  |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные |  |
| 6. Проемы |  |  |
| оконные | двойные створные, |  |
| дверные | Филенчатые |  |
| 7. Отделочные работы | Штукатурка и окраска стен и потолков, масляная окраска окон, дверей |  |
| 8. Санитарно-электро-технические работы | Отопление печное, открытая электроосвещение - 220В, |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные лестницы, крыльца |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №   18   , по ул.    Республиканская ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Республиканская, д.  18,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1932г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   10.03.2005г — 70 %

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир                       8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2296   (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      649,7       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)            600,3     кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      54,4     кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     379,6    (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | искривление горизонтальных линий стен, неравномерная осадка, гниль (по данным БТИ, износ-80%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 75%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | рубленные из бруса (обшит, окрашен) | гниль, под окнами следы сырости, коробление, промерзание, плесень, сильные трещины |
| Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | коробление, неровности, трещины |
| 3. Перекрытия | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | трещины в штукатурке, местами отпадение штукатурки, следы ремонтов, сырости, гниль, прогиб (по данным БТИ, износ-70%) |
| 4. Крыша | Шифер по деревянным конструкциям | протечки, отколы, разломы шифера, трещины, ослабление крепления, гниль и повреждение деревянных элементов (по данным БТИ, износ - 70%) |
| 5. Полы | Деревянные, утепленные, окрашенные | сильные уклоны, изношенность в ходовых местах, трещины, щели, гниль, местами провалы на 1 этаже (по данным БТИ, износ - 70%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -70%) |
| оконные | двойные створные | коробление, щели, трещины, гниль |
| дверные | Филенчатые | коробление, отшелушивание окр. слоя |
| 7. Отделочные работы |  | (по данным БТИ, износ- 65%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен |  |
| Внутренняя отделка | штукатурка, оклейка, окраска | изношенность, загрязненность |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 70%) |
| Печное отопление | кирпичные, оштукатурены | осадка печей, трещины, задымление |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | износ изоляции, сост. плохое |
| Радио | От городской сети | -”- |
| Телевидение | антенна |  |
| Газоснабжение | от баллонов |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные лестницы | изношенность, трещины ( по данным БТИ, износ-60%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №   19  , по ул.    Республиканская ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Республиканская, д.  19,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1931г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   30.12.2004г — 66 %

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта                   1961

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир           8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2483      (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      648,0       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   597,2  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2       шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      42,2     кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     376,2    (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков здания, частичное разрушение забирки (по данным БТИ, износ-70%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 65%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | рубленные из 2-х кантного бруса t=23 см | промерзание стен, трещины в венцах, частичное поражение гнилью, выпучивание стен, перекос оконных и дверных косяков |
| Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | диагональные трещины на потолке, следы увлажнений, трещины в местах сопряжений балок с несущими стенами (по данным БТИ, износ-65%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | трещины, протечки и просветы, ослабление крепл. листов к обрешетке (по данным БТИ, износ - 65%) |
| 5. Полы | Деревянные, утепленные, окрашенные | прогибы, просадки, стертости досок в ходовых местах, (по данным БТИ, износ - 65%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -70%) |
| оконные | двойные створные, | поражены гнилью, створки не открываются |
| дверные | Филенчатые | неплотности в притворах |
| 7. Отделочные работы |  | (по данным БТИ, износ- 65%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен | отслоение окрасочного слоя |
| Внутренняя отделка | штукатурка потолков, стен, оклейка стен обоями, окраска окон, дверей | отпад штукатурки, разрывы обоев в углах, потемнение окрасочного слоя |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 70%) |
| Печное отопление | кирпичные, оштукатуренные печи | осадка печей, выпадение кирпичей из топки |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В |  |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городского кабеля |  |
| Телевидение | антенна общего пользования |  |
| Газоснабжение | от баллонов |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные лестницы | ( по данным БТИ, износ-65%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №  42, по ул.    Холмогорской ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Холмогорская ,д.  42   ,корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1960 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   17.02.1999г. — 56 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта______    _______________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей   два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир       8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем             1233 (объем)    куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  344,4 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц     1    шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   29,5    кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     339 (площ. застройки дома+ сарай)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | искривление горизонтальных линий стен, поражение забирки гнилью, поражение верха столбов ( по данным БТИ, износ-60%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | рубленные из бруса Дощатые оштукатуренные | выпучивание стен и прогибы, перекос дв. и оконных косяков, гниль отдельных венцов, зыбкость, отклонение от вертикали ( по данным БТИ, износ 50%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | трещины , следы протечек на потолке ( по данным БТИ, износ-55%) |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | гниль мауэрлата и эл-тов стропильной системы, протечки, трещины, отколы листов ( по данным БТИ, износ - 50%) |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | стирание досок в ходовых местах, прогибы, просадки полов (по данным БТИ, износ - 60%) |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные - створные филенчатые | оконные и дверные полотна перекошены, оконные переплеты и подоконные доски поражены гнилью (по данным БТИ, износ -60%) |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | Штукатурка потолков, перегородок, окраска окон, дверей масляной краской | отпадение штукатурки, отслоение, вздутие, отставание краски ( по данным БТИ, износ-55%) |
| Наружная( стены) (другое) | обшит и окрашен |  |
| 9. Санитарно-электро-технические работы |  | (по данным БТИ, износ- 65%) |
| Печное отопление | Кирпичные, штукатурены | трещины, сдвиги, выпадение кирпичей, дымовые трубы в плохом состоянии (сквозные трещины, отсутствие кирпичей) |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | Потеря эластичности изоляции проводов |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон |  |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Газоснабжение | От емкости |  |
| 10. Разные работы | Деревянные простые | ступени стерты, трещины вдоль волокон в досках на л/пл. и в ступенях ( по данным БТИ, износ-60%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №   7   , по ул.    Чкалова ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Чкалова, д.  7,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

условный   29:22:00 00 00:0000:11:401:001:101012730

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки          1955г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   05.06.2006г — 66 %

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2349       (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      575,4       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   526,8  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      53,5     кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     642,6    (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков здания, повреждения гнилью, частичные разрушения забирки и столбов (по данным БТИ, износ-65%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 70%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | деформации стен, повреждение венцов гнилью и трещинами |
| Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, | диагональные, продольные и поперечные трещины в перекрытии, заметный прогиб, отпадение штукатурки местами, обнажение древесины балок, поражение гнилью и жучком (по данным БТИ, износ-70%) |
| 4. Кровля | Асбестоцементная по деревянным стропилам | отколы и трещины, протечки, ослабление креплений листов к обрешетке, гниль в деревянных элементах кровли (по данным БТИ, износ - 70%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | прогибы и просадки, местами изломы отдельных досок (по данным БТИ, износ - 65%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -65%) |
| оконные | летние - створные, зимние - глухие | нижний брус оконного переплета и подоконная доска поражены гнилью, древесина расслаивается, переплеты расшатаны |
| дверные | Филенчатые | коробки местами повреждены гнилью, наличники местами утрачены, обвязка полотен повреждена |
| 7. Отделочные работы |  | (по данным БТИ, износ- 60%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен | гниль, отставание от стен, трещины местами, отсутствие отдельных досок |
| Внутренняя отделка | Штукатурка потолков, стен, масляная окраска окон, дверей, стен, оклейка стен обоями | сырые пятна, отслоение, вздутие и местами отставание краски, трещины на обоях, отставание от стен |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 65%) |
| Отопление | печное | выпучивание стенок, трещины, дымление, отставание изоляции труб, гниль, ржавчина в трубах |
| Водопровод | От городской сети |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | потеря эластичности |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация | Центральная |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные лестницы и крыльца | перекос ступеней, стертости в ходовых местах, поражение гнилью ( по данным БТИ, износ-60%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №   20   , по ул.    Шенкурская ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Шенкурская, д.  20,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный   29:22; ; ; 04258/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1940г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   06.06.2003г — 66 %

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей             1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир (комнат)         2

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              295   (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      77,4       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   77,4  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         -       шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      -     кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     140,1    (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные лежни | неравномерная осадка гниль в нижней части здания, (по данным БТИ, износ-70%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 65%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | рубленные из бруса | гниль в нижних венцах стен, промерзание стен в углах |
| Перегородки | Дощатые |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | диагональные трещины на потолке, заметный прогиб (по данным БТИ, износ-65%) |
| 4. Крыша | Шиферная по тесовой кровле и деревянным конструкциям | отколы, трещины, протечки (по данным БТИ, износ - 65%) |
| 5. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | гниль в черном полу, холод с полов, уклоны, просадки (по данным БТИ, износ - 65%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -65%) |
| оконные | летние - створные, зимние - глухие | окон и в дверных косяках |
| дверные | Филенчатые | перекос проемов |
| 7. Отделочные работы |  | (по данным БТИ, износ- 65%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен |  |
| Внутренняя отделка | потолки оштукатурены, масляная окраска окон, дверей | сильное загрязнение отделочного слоя в ½ дома, протечки на потолке |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 65%) |
| Печное отопление | кирпичные, оштукатурены | трещины в сопряжении печей и перекрытия, выпучивание стенок печей |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | нарушение эластичности изоляции проводки |
| Радио |  |  |
| Телевидение |  |  |
| Газоснабжение |  |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные лестницы | осадка крылец, гниль в досках ( по данным БТИ, износ-65%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №   22   , по ул.    Шенкурская ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Шенкурская, д.  22,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1940г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   27.01.1989г — 64 %

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей             1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир (комнат)         1

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              165   (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      46,5       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   46,5  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         -       шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      -     кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     157,7    (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные лежни | в фундаменте и цоколе гниль (по данным БТИ, износ-70%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 65%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | рубленные из 2-х кантного бруса | выпучивание стен, поражения от гнили |
| Перегородки | Деревянные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные 50 % | значительный прогиб балок (по данным БТИ, износ-60%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | прогиб кровли, протечки (по данным БТИ, износ - 65%) |
| 5. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | полы осели и загнили (по данным БТИ, износ - 65%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -60%) |
| оконные | летние - створные, зимние - глухие | в подоконниках гниль, |
| дверные | Филенчатые | полотна осели |
| 7. Отделочные работы |  | (по данным БТИ, износ- 60%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен |  |
| Внутренняя отделка | штукатурка потолков на 50%, окраска окон и дверей | отслоение краски местами |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 60%) |
| Печное отопление | кирпичные, оштукатурены | отклонение от вертикали, в штукатурке трещины |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В |  |
| Радио | от городской сети |  |
| Телевидение |  |  |
| Газоснабжение |  |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные | ступени осели ( по данным БТИ, износ-65%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №  28  , по ул.    Энтузиастов ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Энтузиастов ,д.  28   ,корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-   _______________________

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки     1963 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   15.09.1997г. — 51 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир         12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2438 (объем)       куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками         кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   724,8 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      77,9  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     451,5    (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | ( по данным БТИ, износ-60%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки Деревянные | ( по данным БТИ, износ 50%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | ( по данным БТИ, износ-45%) |
| 5. Крыша | 1/3-железная по обрешетке, 2/3-шиферная | (по данным БТИ, износ - 35%) |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, окрашенные | ( по данным БТИ, износ - 50%) |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные- створные филенчатые | ( по данным БТИ, износ -55%) |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | Штукатурка потолков и перегородок, окраска окон, дверей масляной краской, обои | ( по данным БТИ, износ-55%) |
| Наружная( стены) (другое) | обшит и окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | От городской сети антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжения холодное водоснабжение | u=220в открытая проводка |  |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | кирпичные оштукатуренные | ( по данным БТИ, износ-60%) |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | ( по данным БТИ, износ-50%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №  38  , по ул.    Энтузиастов ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Энтузиастов ,д.  38   ,корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  (условный) 29:22:  :    :02335/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки     1970 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   02.09.2002г. — 55 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир         8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1466    (объем)       куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   445,6      кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   392,7 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)     58,2  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     326,6 (площ. застройки дома+сарай)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков здания, в сваях и забирке гниль, частичные разрушения ( по данным БТИ, износ-70%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 50%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | рубленные из бруса заводской заготовки Деревянные | выпучивание стен, неравномерная осадка, перекос оконных и дверных косяков глубокие зазоры в местах сопряжения со смежными конструкциями |
| Перегородки |  |  |
| 3. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | глубокие трещины, следы протечек, заметный прогиб ( по данным БТИ, износ-50%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | отколы, трещины, протечки ( по данным БТИ, износ - 60%) |
| 5. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | прогибы, просадки, щели, уклон полов к печам ( по данным БТИ, износ - 60%) |
| 6. Проемы окна двери (другое) | Двойные- створные филенчатые | ( по данным БТИ, износ -60%) нижний брус оконных переплетов, поражен гнилью, переплеты расшатаны дверные коробки повреждены |
| 7. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | Штукатурка потолков , окраска окон, дверей масляной краской, | ( по данным БТИ, износ-55%) отпадение штукатурки при простукивании легко отстает и разбивается отслоение окрасочного слоя |
| Наружная( стены) (другое) | обшит и окрашен |  |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | (по данным БТИ, износ- 55%) |
| Печное отопление | Кирпичные, штукатурены | дымление, разрушение труб, частичный ремонт |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | Потеря эластичности, следы ремонта |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные лестницы, крыльца | стирание досок в ходовых местах ( по данным БТИ, износ-50%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №   38  , корп.   1   по ул.    Энтузиастов   ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Энтузиастов, д.  38,   корп  -  1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

условный    29:22:00 00 00:0000:11:401:001:100431860

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1969г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   12.02.2009г — 57%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1191      (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      360       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   333,1   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         1       шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      30  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     288,9      (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя, просадки, гниль (по данным БТИ, износ-60%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 55%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | выпучивание стен, гниль, просадки |
| Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные | прогиб балок, трещины, следы увлажнений (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 4. Кровля | Асбестоцементная по деревянным стропилам | сколы, трещины, протечки, гниль в деревянных конструкциях (по данным БТИ, износ - 60%) |
| 5. Полы | Дощатые, отепленные | стертости в ходовых местах, просадки, гниль, уклон полов (по данным БТИ, износ - 60%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -55%) |
| оконные | двойные створные | рассохлись, гниль |
| дверные | Филенчатые | перекос полотен |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 55%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен |  |
| Внутренняя отделка | Штукатурка, масляная окраска, оклейка обоями | трещины в штукатурке, загрязнение отделочного слоя, отслоение окрасочного слоя |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 60%) |
| Отопление | печное | дымление, выпучивание стенок, трещины |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | потеря эластичности |
| Радио | От городской сети |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные лестницы и крыльца | стертости ступеней, гниль, зыбкость при ходьбе (по данным БТИ, износ-60%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №  40 , по ул.    Энтузиастов ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Энтузиастов ,д.  40   ,корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-   29:22:  :    :02337/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки     1951 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   15.11.2000г. — 49 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта______1995г_______________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей    один

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир         2

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              223 (объем)       куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      92,3   кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   62,7 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)       кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     105,9 (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | ( по данным БТИ, износ-45%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | рубленные из 2-х кантного бруса Деревянные, оштукатуренные | ( по данным БТИ, износ 50%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | ( по данным БТИ, износ-50%) |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | ( по данным БТИ, износ - 50%) |
| 6. Полы | Дощатые, утепленные, окрашенные | по данным БТИ, износ - 40% |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Летние- створные, зимние-глухие филенчатые | по данным БТИ, износ -50% |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | Штукатурка потолков , стен, окраска окон, дверей масляной краской, обои | по данным БТИ, износ-50% |
| Наружная( стены) (другое) | обшит и окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | от городской сети От городской сети естественная |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжения холодное водоснабжение | u=220в открытая проводка |  |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | кирпичные оштукатуренные | (по данным БТИ, износ-50%) |
| 11. Крыльца | Деревянные | ( по данным БТИ, износ-50%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №   44   , корп.  1   по ул.    Энтузиастов ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Энтузиастов, д.  44,   корп  -  1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-условный  29:22:  :    :02342/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки          1962г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   23.10.2000г — 57 %

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2691       (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   715,3   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      79,3    кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     452,3   (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | (по данным БТИ, износ-65%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 55%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | рубленные из бруса заводской заготовки |  |
| Перегородки | Дощатые, оштукатуренные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | (по данным БТИ, износ-55%) |
| 4. Кровля | Шиферная по деревянным конструкциям | (по данным БТИ, износ - 60%) |
| 5. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | (по данным БТИ, износ - 60%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -55%) |
| оконные | двойные створные |  |
| дверные | Филенчатые |  |
| 7. Отделочные работы |  | (по данным БТИ, износ- 55%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен |  |
| Внутренняя отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон, дверей |  |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 60%) |
| Печное отопление | Кирпичные, штукатурены |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В |  |
| Радио | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Вентиляция | естественная |  |
| 9. Разные работы | Деревянные | ( по данным БТИ, износ-55%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома № 44 , по ул. Энтузиастов ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Энтузиастов, д.  44,       корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-условный

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1962г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   09.06.2011г — 66%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1259  (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      367,7       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   340,3   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      30,4  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     219,7        (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | гниль в верхней части свай, обрастание мхом цоколя, (по данным БТИ, износ-70%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 70%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | неравномерная осадка и выпучивание стен, гниль в подоконных венцах |
| Перегородки | Дощатые, Деревянные оштукатуренные | повреждение обшивки, трещины |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | следы протечек, трещины, отслоение штукатурки (по данным БТИ, износ-65%) |
| 4. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | сколы, отставание листов от основания, трещины, (по данным БТИ, износ - 75%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | стертости в ходовых местах, полы холодные, повреждение черного пола гнилью (по данным БТИ, износ - 65%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -60%) |
| оконные | двойные створные | трещины в рамах, щели в притворах, трещины стекол, мелкие повреждения отливов |
| дверные | Филенчатые | трещины, стертость дверных полотен, щели в притворах |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 65%) |
| Наружная отделка | Обшит тесом, окрашен | отставание обшивки, повреждение досок, щели |
| Внутренняя отделка | Штукатурка стен потолков, окраска окон, дверей | отставание штукатурки, трещины, загрязнение окрасочного слоя, протечки по стенам |
| 9. Санитарно-электро-технические работы |  | (по данным БТИ, износ- 65%) |
| Печное отопление | Кирпичные, штукатурены | выпадение кирпичей, дымление, трещины |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | частичный ремонт, потеря эластичности проводки |
| Радио | От городской сети |  |
| 10. Прочие работы | Деревянные лестницы | стертости ступеней в ходовых местах, щели между досок, повреждение перил (по данным БТИ, износ-60%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома №   46  , по ул.    Энтузиастов   ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Энтузиастов, д.  46,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

условный 29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000023450

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1977г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   12.02.2009г — 52%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1935  (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      573,2       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   509,5   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         3       шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      69,3  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     422,4     (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя, коробление и повреждения досок забирки, следы ремонтов (по данным БТИ, износ-60%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 50%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | искривление горизонтальных линий фасада, промерзание стен, трещины в венцах, перекос оконных и дверных косяков |
| Перегородки | Деревянные оштукатуренные | щели и коробление |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | следы значительных протечек, трещины в штукатурке, имеются прогибы (по данным БТИ, износ - 50%) |
| 4. Кровля | Асбестоцементная по деревянным стропилам | отколы и трещины шифера, ослабление креплений, протечки (по данным БТИ, износ - 60%) |
| 5. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | щели, стертости, прогибы и просадки, уклон полов (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -50%) |
| оконные | двойные створные | щели, повреждения переплетов |
| дверные | Филенчатые, металлические | расслоение древесины, стертости полотен, щели в притворах |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 45%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен | щели в обшивке |
| Внутренняя отделка | Штукатурка стен, потолков, окраска окон и дверей | трещины в штукатурке, загрязнение шелушение отделочного слоя, |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 60%) |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | неисправность, отсутствие отдельных приборов |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Отопление | печное | выпадение отдельных кирпичей, дымление, выпучивание стенок, отклонения от вертикали |
| 9. Прочие работы |  | (по данным БТИ, износ-50%) |

Акт

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 11,  по ул. Прибрежная ,

являющегося объектом  конкурса

- Общие  сведения о  многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного  дома   -    г.Архангельск, ул. Прибрежная, д. 11

2. Кадастровый номер  многоквартирного  дома (при его наличии)     -

3. Серия, тип  постройки__________________________________________________________

4. Год  постройки   -  1950г.

5. Степень  износа по данным государственного технического  учета-  53 %

6. Степень  фактического износа  - _________________________________________________________

7. Год последнего  капитального  ремонта –

8. Реквизиты правового  акта о  признании  многоквартирного  дома аварийным  и подлежащим   сносу

_______________________________________________________________________________________

9.Количество этажей   - 1

10. Наличие  подвала -  нет

11. Наличие  цокольного  этажа – нет

12. Наличие мансарды – нет

13. Наличие мезонина   - нет

14. Количество квартир – 2

15. Количество  нежилых  помещений, не входящих в  состав общего  имущества-_____________________

16. Реквизиты  правого акта о  признании  всех  жилых  помещений  в  многоквартирном  доме  непригодным для  проживания – _______________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных  непригодными для проживания (с указанием      реквизитов   правовых   актов    о  признании жилых помещений     непригодных для  проживания ) - ________________

18. Строительный объем -   253_____________________ куб.м.

19. Площадь:

а )многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами  коридорами и лестничными  клетками   -  -         -       66,7_ кв.м.

б)  жилых помещений ( общая  площадь квартир)   -    49,3___  кв.м.

в) нежилых  помещений (общая площадь  нежилых помещений не входящих  в состав   общего  имущества многоквартирном доме)   -   ______кв.м.

г)помещений  общего пользования  ( общая площадь нежилых помещений входящих  в   состав  общего имущества в многоквартирном доме)  -          17,4__кв.м.

20. Количество лестниц  -                                                              шт.

21. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –  _____ ____  кв.м.

22. Уборочная площадь обоих коридоров   -

23. Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования  ( включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)  -                   ___________  кв. м

24. Кадастровый номер земельного  участка ( при его наличии)   - _____нет________

II. Техническое     состояние   многоквартирного   дома,    включая  пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1.Фундамент | Деревянные стульев-65 % | Искривление горизонтальной линии цоколя, поражение гнилью |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из 2- кантного бруса- 55 % | Повреждение венцов гнилью, деформация стен |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные- 50% | Отклонение от вертикали |
| 4. Перекрытия: чердачные междуэтажные подвальные | Деревянные , утепленные, оштукатуренные – 50% | Следы от увлажнений, трещины в штукатурке. |
| 5.Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям – 60 % | Сколы, протечки , поражение гнилью, деформация конструкций |
| 6. Полы | Дощатые, утеплены, окрашены – 60 % | Щели, стертости в ходовых местах |
| 7. Проемы окна двери | двойные створные – 50 % филенчатые – 55 % | Расслоение древесины, гниль, створки рассохлись, не закрываются Коробки местами повреждены, дверные полотна осели. |
| 8. Отделка: внутренняя наружная | Обшит досками, окрашен Штукатурка стен и потолков, масляная окраска окон и дверей- 55% | Трещины в штукатурке, потемнели окрасочные слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование : телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | от городской сети от городской сети |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котель ных ) отопление от домовой котельной печи калориферы АГВ | Открытая проводка 220 v От баллонов Печное отопление – 55 % | Дымление, трещины в штукатурке, заметен значительный уклон |
| 11.Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца- 55 % | Гниль в конструкциях, стертости |