УТВЕРЖДЕНА

постановлением мэрии

города Архангельска

от 25.02.2014 № 147

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ЭКОЛОГИИ И ГИГИЕНЫ"

Генеральная схема

очистки территории муниципального образования

"Город Архангельск"

| Генеральный директор ООО "ИПЭиГ" |  | А.Ю. Ломтев |
| --- | --- | --- |

Санкт-Петербург

2012

Содержание

Введение	5

Термины, определения  и сокращения	8

1.  Общие сведения и специфические особенности города Архангельска	14

1.1. Географическое расположение и природно-климатические условия	14

1.2.  Социально-экономическое положение	16

2. Существующее состояние и развитие на перспективу МО "Город Архангельск"	19

3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И УБОРКИ МО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"	25

3.1 Характеристика производственной базы санитарной очистки и уборки МО "Город Архангельск"	26

3.2.  Современное состояние санитарной очистки МО "Город Архангельск" от ТБО и КГО	42

3.3. Современное состояние обращения со строительными отходами в МО "Город Архангельск"	47

3.4 Современное состояние обращения с ртутьсодержащими и другими опасными отходами в МО "Город Архангельск"	47

3.5. Современное состояние обращения с медицинскими отходами в МО "Город Архангельск"	51

3.6 Современное состояние систем водоотведения в МО "Город Архангельск"	52

4 СОСТАВ, СВОЙСТВА, НОРМЫ НАКОПЛЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВО ТБО В МО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"	61

4.1  Нормы накопления ТБО в МО "Город Архангельск"	61

4.2 Состав и свойства ТБО в МО "Город Архангельск"	68

4.3 Нормы накопления КГО	72

4.4. Тарифы на вывоз и утилизацию (захоронение) отходов	74

5  ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР СИСТЕМЫ СБОРА, УДАЛЕНИЯ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ТБО	75

5.1 Обоснование и выбор системы сбора, удаления и обезвреживания ТБО в МО "Город Архангельск"	75

6.  Расчет потребного количества мусоровозного транспорта, контейнеров, бункеровозов и бункеров для КГО, машин для мойки контейнеров для МО "Город Архангельск"	85

7   ОБОСНОВАНИЕ  ОРГАНИЗАЦИИ УДАЛЕНИЯ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ЖБО 
В  МО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"	95

7.1 Состав, свойства и нормы накопления ЖБО в МО "Город Архангельск"	97

7.2 Направления в области санитарной очистки от ЖБО	98

8  УБОРКА ГОРОДСКИХ ДОРОГ	100

8.1  Состояние уборки городских дорог, определение состава и объема работ в МО "Город Архангельск"	102

8.2  Летняя уборка городских дорог	105

8.3  Зимняя уборка городских дорог	108

8.4  Расчет потребного количества специальной техники для уборки городских дорог	116

8.5 Уборка объектов с обособленной территорией.	119

9  УБОРКА ТРОТУАРОВ И ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК	124

9.1  Определение объемов работ	124

9.2. Технология механизированной уборки тротуаров на основе существующей механизации	124

9.3. Расчет потребного количества машин для механизированной уборки тротуаров	133

10. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА, РАСЧЕТ МОЩНОСТЕЙ И РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ И СООРУЖЕНИЙ	134

10.1 Мощность предприятий по санитарной очистке и уборке	134

10.2 Рекомендации по расположению и проектированию мусороперерабатывающего комплекса ТБО	135

10.4 Рекомендации по расположению и проектированию полигонов ТБО	141

10.4 Рекомендации по расположению снежных свалок	147

11  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	150

12. КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЮ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И  МЕХАНИЗИРОВОННОЙ  УБОРКИ  МО "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"	154

заключение	157

Список использованных источников	161

Приложения

|  | Приложение 1. Картографические материалы |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение 2. Графики и маршруты движения спецмашин МУП "САХ", обеспечивающих вывоз отходов |  |
|  | Приложение 3. Список контрагентов МУП "САХ" |  |
|  | Приложение 4. Графики и маршруты движения спецмашин МУП "Архкомхоз" |  |
|  | Приложение 5. Исходные данные |  |

# Введение

Одним из направлений по улучшению качества жизни является организация санитарной очистки территории муниципальных образований и утилизация отходов производства и потребления.

Сегодня в приоритетном порядке ставятся задачи по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, внедрению новых безотходных и малоотходных технологий. Определенный прогресс наметился в развитии коммунального хозяйства. Наряду с традиционными методами сбора и вывоза твердых бытовых отходов находят применение системы сортировки и селективного сбора. Проектируются и вводятся в эксплуатацию высоконагружаемые полигоны твердых бытовых отходов, позволяющие существенно сократить территории свалок, мусоросортировочные заводы и отходоперерабатывающие комплексы. Предлагается к использованию современная техника - для уборки территорий, для сбора, удаления и обезвреживания отходов производства и потребления.

Для эффективного решения задач по совершенствованию системы обращения с отходами и принятия управленческих решений необходимо руководствоваться следующими принципами:

- минимизация образования отходов;

- разделение отходов при их сборе и подготовке для утилизации;

- приоритет переработки отходов перед их уничтожением;

- приоритет уничтожения отходов перед их захоронением;

- использование научно-технических достижений в целях реализации малоотходных и безотходных технологий;

- развитие рынка вторичных материальных ресурсов и вовлечение их в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья;

- недопустимость размещения отходов производства и потребления вне объектов размещения отходов;

- использование методов экономического регулирования деятельности в сфере обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот.

Одним из основных документов в организации системы управления отходами является Генеральная схема очистки территории муниципального образования. В документе отражены направления по решению комплекса работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию отходов и уборке территории муниципального образования.

Целью настоящей работы является разработка Генеральной схемы очистки территории МО "Город Архангельск".

В Генеральной схеме очистки проводится анализ существующей системы санитарной очистки МО "Город Архангельск", определяется очередность осуществления мероприятий, объемы предполагаемых работ по очистке и уборке территорий, возможные методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки обходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, а также даются рекомендации о целесообразности проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки данного муниципального образования.

Руководствуясь разработанной Генеральной схемой очистки и действующим законодательством, органы местного самоуправления могут обоснованно определять стратегию и  разрабатывать программные мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления на территории МО "Город Архангельск".

Основанием для разработки Генеральной схемы очистки территории населенных пунктов являются:

- Закон Российской Федерации "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ;

- Санитарные правила содержания территории населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88);

- Методические рекомендации МДК 7-01.2003 "О порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации" (Утверждены постановлением Госстроя РФ от 21 августа 2003 г. № 152).

Кроме того, при разработке Генеральной схемы очистки территории учитываются требования:

- Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- Федерального закона от 10.01.2002 г. №7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

- "Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 г. №170;

- СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод";

- СанПиН 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест";

- Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. Москва, Стройиздат, 1980;

Генеральная схема очистки разработана на основании Генерального плана муниципального образования "Город Архангельск" и исходных данных, предоставленных департаментом градостроительства, департаментом городского хозяйства, департаментом экономики, департаментом муниципального имущества  мэрии г. Архангельска, Агентством природных ресурсов и экологии по Архангельской области, Управлением Росприроднадзора по Архангельской области, Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области, Двинско-Печорским ДВУ, администрацией Октябрьского района, НОУ ЭКЦ, МУП "Водоканал, МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" (МУП "САХ", МУП "Архкомхоз",  ООО "Архангельский мусороперерабатывающий комбинат" (ООО "АМПК").

Схема разработана на срок до 2025 года с выделением  мероприятий по очередям.

Очистка и уборка современных населенных пунктов, городов и районов должна развиваться на основе прогнозируемых решений.

Генеральная схема очистки является программным документом, который определяет направление развития данной отрасли на территории МО "Город Архангельск", и который может дорабатываться и совершенствоваться по мере выполнения мероприятий, получении новой информации, изменении внешних условий.  В документе дается объективная оценка сопутствующей ситуации, на основании которой руководители органов местного самоуправления имеют возможность принимать управленческие решения по санитарной очистке подведомственных территорий и организации безопасного обращения с отходами производства и потребления, снижения их негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

# Термины, определения и сокращения

В области обращения с отходами производства и потребления приняты следующие термины и определения:

Генеральная схема очистки территории - документ, определяющий и обеспечивающий организацию рациональной системы сбора, регулярного удаления, размещения, а также методов сбора, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования и инвентаря для системы очистки и уборки территорий населенных пунктов, целесообразность строительства, реконструкции или рекультивации объектов размещения или переработки отходов.

Отходы – остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе или завершении определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью.

Вид отходов – совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов.

Отходы производства – остатки сырья, материалов, веществ, изделий, предметов, образовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения работ (услуг) и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства.

Отходы потребления – остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров (продукции или изделий), частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в результате физического или морального износа в процессе общественного или личного потребления (жизнедеятельности), использования или эксплуатации.

Коммунальные отходы - отходы, определенные федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 02.12.2002 г. № 786 с изменениями от 30.07.2003 № 663. Согласно классификационному каталогу к коммунальным отходам относятся:

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 900 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ |
| 910 000 00 00 00 0 | ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ |
| 911 000 00 00 00 0 | Отходы из жилищ |
| 911 001 00 01 99 4 | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) |
| 911 002 00 01 99 5 | Отходы из жилищ, крупногабаритные |
| 912 000 00 00 00 0 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным |
| 912 004 00 01 99 4 | Мусор от учреждений и бытовых помещений предприятий (исключая крупногабаритный) |
| 912 005 00 01 99 5 | Мусор от учреждений и бытовых помещений предприятий, крупногабаритный |
| 912 006 00 01 00 0 | Мусор строительный |
| 912 006 01 01 99 5 | мусор строительный от разборки зданий |
| 912 007 00 01 03 3 | Отходы (мусор) от уборки территории и бытовых помещений объектов транспортного обслуживания (автобазы, железнодорожные депо и другие подобные предприятия) |
| 912 010 00 00 99 5 | Отходы кухонь и предприятий общественного питания |
| 912 010 01 00 99 5 | Пищевые отходы кухонь и предприятий общественного питания несортированные |
| 912 010 02 01 99 5 | Пищевые отходы кухонь и предприятий общественного питания, смешанные с мусором |
| 912 011 00 01 99 5 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами |
| 912 012 00 01 99 5 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами |
| 912 013 00 01 99 5 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений |
| 912 014 00 01 99 5 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий |
| 912 015 00 01 99 5 | Отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев |
| 915 000 00 00 00 0 | Мусор уличный |
| 915 001 00 01 00 0 | Отходы от летней уборки улично-дорожной сети (смет) |
| 915 001 01 01 99 5 | Отходы от летней уборки улично-дорожной сети населенных пунктов с населением менее 100 тыс. человек |
| 915 001 02 01 99 4 | Отходы от летней уборки улично-дорожной сети населенных пунктов с населением свыше 100 тыс. человек и промышленных зон |
| 915 002 00 01 00 0 | Отходы от зимней уборки улично-дорожной сети |
| 915 002 01 01 99 5 | Отходы от зимней уборки улично-дорожной сети населенных пунктов с населением менее 100 тыс. человек с использованием песка, каменной крошки и других нетоксичных материалов |
| 915 002 02 01 99 4 | Отходы от зимней уборки улично-дорожной сети населенных пунктов с населением свыше 100 тыс. человек и промышленных зон с использованием песка, каменной крошки и других нетоксичных материалов |
| 915 002 03 01 01 3 | Отходы от зимней уборки улично-дорожной сети с использованием химических противогололедных материалов |
| 915 005 00 01 99 5 | Растительные отходы от газонов, цветников, древесно-кустарниковых посадок |
| 920 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ СЛОЖНОГО КОМБИНИРОВАННОГО СОСТАВА В ВИДЕ ИЗДЕЛИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ДРУГИЕ ПУНКТЫ |
| 921 000 00 00 00 0 | Электрическое оборудование, приборы, устройства и их части |
| 921 100 00 13 00 0 | Отходы аккумуляторов, электрических батарей |
| 921 101 00 13 01 0 | Аккумуляторы свинцовые, отработанные и брак |
| 921 101 01 13 01 2 | аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом |
| 921 101 02 13 01 2 | аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, со слитым электролитом |
| 923 000 00 00 00 0 | Лампы (накаливания, люминесцентные, электронные и другие), стекло с нанесенным люминофором, провода изолированные, кабели и другие изолированные электрические проводники |
| 923 100 00 01 00 0 | Лампы электрические и электронные отработанные и брак |
| 923 101 00 01 99 5 | Электрические лампы накаливания отработанные и брак |
| 923 102 00 01 99 4 | Электронные лампы (без люминофора) отработанные и брак |
| 923 600 00 13 00 5 | Отходы изолированных проводов и кабелей |
| 923 601 00 13 99 5 | Провод медный эмалированный, потерявший потребительские свойства |
| 923 651 00 13 01 2 | Кабель медно-жильный освинцованный, потерявший потребительские свойства |
| 940 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ОТ ВОДОПОДГОТОВКИ, ОБРАБОТКИ СТОЧНЫХ ВОД И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ |
| 941 000 00 00 00 0 | Отходы (осадки) при подготовке воды |
| 943 000 00 00 00 0 | Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод |
| 945 000 00 00 00 0 | Отходы (осадки) от реагентной очистки сточных вод |
| 947 000 00 00 00 0 | Отходы (осадки) при промывке канализационных сетей |
| 948 000 00 00 00 0 | Отходы (осадки) при обработке сточных вод, не вошедшие в другие позиции |
| 949 000 00 00 00 0 | Отходы от водоэксплуатации |
| 949 001 00 01 99 5 | Мусор с защитных решеток при водозаборе |
| 949 002 00 01 99 5 | Мусор с защитных решеток электростанций |
| 950 000 00 00 00 0 | ЖИДКИЕ ОТХОДЫ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ |
| 951 000 00 00 00 0 | Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки |
| 951 001 00 00 99 5 | Фекалии |
| 953 000 00 00 00 0 | Инфильтрационные воды объектов размещения отходов |
| 954 000 00 00 00 0 | Жидкие отходы термической обработки отходов и от топочных установок |
| 970 000 00 00 00 0 | МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ (БОЛЬНИЦ И ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ) |
| 971 000 00 00 00 0 | Медицинские отходы |
| 990 000 00 00 00 0 | ПРОЧИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ |

Твердые и жидкие бытовые отходы – отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения  (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, бытовая техника, товары  и продукция, утратившие свои потребительские свойства, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.)

Пищевые отходы – продукты питания, утратившие полностью или частично свои первоначальные потребительские свойства в процессах их производства, переработки, употребления или хранения.

Биологические отходы – биологические ткани и органы, образующиеся в результате медицинской и ветеринарной оперативной практики, медико-биологических экспериментов, гибели скота, других животных и птицы. Отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения, а также отходы биологической промышленности.

Отходы лечебно-профилактических учреждений – материалы, вещества, изделия, утратившие частично или полностью свои первоначальные потребительские свойства в ходе осуществления медицинских манипуляций, проводимых при лечении или обследовании людей в медицинских учреждениях.

Опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.

Класс опасности отходов - характеристика отходов в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды. Отходы подразделяются на пять классов опасности:

I класс - чрезвычайно опасные отходы;

II класс - высокоопасные отходы;

III класс - умеренно опасные отходы;

IV класс - малоопасные отходы;

V класс - практически неопасные отходы.

Крупногабаритные бытовые отходы – это мебель, бытовая техника, упаковка и другие неделимые предметы, утратившие свои потребительские свойства, отходы текущего и капитального ремонта жилых помещений, иные отходы из жилищ и бытовых помещений организаций, размер которых не позволяет осуществлять их временное накопление в стандартных контейнерах для бытовых отходов вместимостью 0,75 куб.м.

Вторичные материальные ресурсы (вторсырье) – отходы потребления, которые используются вместо первичного сырья для производства продукции, выполнения работ или получения энергии.

Древесные отходы – отходы, образующиеся при заготовке, обработке и переработке древесины, а также в результате эксплуатации изделий из дерева.

Стеклобой – отходы, представляющие собой осколки стекла и (или) оплавленное стекло.

Макулатура – бумажные и картонные отходы, отбракованные и вышедшие из употребления бумага, картон, типографические изделия, деловые бумаги.

Мусор – мелкие неоднородные сухие или влажные отходы.

Свойства отходов – качественная определенность отходов рассматриваемого вида, соответствующая данному промежутку времени и проявляющаяся как способность этих отходов к известной смене состояний или пребыванию в известном состоянии за этот промежуток времени.

Обращение с отходами – деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов.

Образование отходов – все виды деятельности, приводящие к появлению отходов. Образование отходов у граждан происходит при осуществлении ими процессов жизнедеятельности, в том числе по месту жительства, на садовых,  дачных  и огородных участках, на территориях гаражных кооперативов и т.д.

Размещение отходов – хранение и захоронение отходов.

Хранение отходов – содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования.

Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах, в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду.

Несанкционированные свалки отходов – территории, используемые, но не предназначенные, для размещения на них отходов.

Свалка – местонахождение отходов, использование которых в течение обозримого срока не предполагается.

Полигон захоронения отходов – ограниченная территория, предназначенная и, при необходимости, специально оборудованная для захоронения отходов, и исключения воздействия захороненных отходов на окружающую природную среду.

Мощность полигона – количество отходов, которое может быть принято на полигон в течение года в соответствии с проектными данными.

Обезвреживание отходов – обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую природную среду.

Использование отходов – применение отходов  для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии.

Сбор отходов – деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определенного времени из мест их образования, для обеспечения последующих работ по обращению с отходами.

Транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо предоставленного им на иных правах.

Сортировка отходов – разделение и/или смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие.

Переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов.

Утилизация отходов – деятельность, связанная с использованием отходов на этапах технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий.

ТБО – твердые бытовые отходы

ЖБО – жидкие бытовые отходы

КГО – крупногабаритные отходы

ВМР – вторичные материальные ресурсы

МО– муниципальное образование

МУП – муниципальное унитарное предприятие

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство

# 1. Общие сведения и специфические особенности города Архангельска

## 1.1. Географическое расположение и природно-климатические условия

Город Архангельск - административный центр муниципального образования "Город Архангельск" и Архангельской области. Архангельск расположен в северо-западной части Архангельской области, на островах и берегах дельты реки Северная Двина, – одной из крупнейших рек европейской части Российской Федерации, в 50 км от места впадения Северной Двины в Белое море (64033’северной широты, 40032’восточной долготы).  Расстояние до Москвы – 1308 км. Территория муниципального образования "Город Архангельск" составляет 294,5 кв. км и включает территории города Архангельска и поселков Боры, Лесная Речка, Новый Турдеевск, Турдеевск, Талажский Авиагородок.

Рис. 1.1.1 Архангельск и ближайшие населенные пункты

Архангельск расположен на равнинной местности в устье Северной Двины, главным образом, на правом берегу. Высота над уровнем моря составляет 7 метров. Город имеет линейную структуру, расчлененную водными объектами и вытянут с северо-запада на юго-восток на 35 км. Город имеет линейную структуру, расчлененную водными объектами и вытянут с северо-запада на юго-восток на 35 км.

Климат города – субарктический, морской, с продолжительной зимой и коротким прохладным летом. Он формируется под воздействием северных морей и переносов воздушных масс с Атлантики в условиях малого количества солнечной радиации. с продолжительной холодной зимой и коротким прохладным летом.

Зимой развита циклоническая деятельность, что обуславливает холодную и пасмурную погоду с частыми снегопадами. Летом термический режим от года к году сильно меняется: в среднем довольно низкие температуры, но могут достигать и высоких значений.

В среднем за год на территорию поступает 69-71 ккал/см2 суммарной солнечной радиации. Радиационный баланс в среднем за год составляет 28-29 ккал/см2, он положителен с середины марта до середины сентября. Продолжительность солнечного сияния составляет 1576 часов в среднем за год с максимумом в июле (300 часов) и минимумом в декабре (2 часа).

Среднегодовая температура воздуха 0,8оС. В годовом ходе самым холодным месяцем является январь, его среднемесячная температура -13,5оС, абсолютный минимум составляет -45оС. Отепляющее влияние Белого моря обуславливает сравнительно высокие зимние температуры. В июле, в самом теплом месяце, температура повышается. Среднемесячная температура июля +15,8оС, абсолютный максимум достигает 34оС.

Продолжительность периода активной вегетации растений 3 месяца с начала июня до начала сентября. Безморозный период длится около четырёх месяцев: с конца мая до конца сентября.

Осадки на территории города определяются активной циклонической деятельность. За год выпадает 529 мм осадков, что намного превышает испарение, поэтому территория избыточно увлажнена. В теплый период выпадает 70 % годовой суммы, осадки носят обложной характер. Бывают и ливневые дожди, нередко сопровождающиеся грозами.

Снежный покров устойчив, держится около 6 месяцев и достигает 66 см. Воздух влажный во все сезоны года, особенно осенью и зимой (88-90 %). Весной и в первую половину лета относительная влажность воздуха уменьшается до 70(73 %.

Для ветрового режима территории характерно преобладание ветров южной четверти в холодный период года. Летом увеличивается повторяемость северных ветров. Среднегодовая скорость ветра 4,9 м/сек. Зимой средние скорости составляют 5,2-5,5 м/сек, летом уменьшаются до 4,2(4,6 м/сек. Сильные ветра скоростью от 15 м/сек и более отмечаются в среднем 15 дней в году. Повторяемость метелей составляет в среднем за год 21 день. Туманы довольно часты зимой, а за год насчитывается 37 дней с туманом.

Территория города относится к строительно-климатической зоне II А. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны –32оС и -19оС. Продолжительность отопительного периода – 251 день.

Умеренно суровые зимы обуславливают необходимую теплозащиту зданий и сооружений.

Территория города расположена в пределах Усть-Двинской впадины, сложенной коренными породами нижнекембрийского и нижнекаменноугольного возраста, перекрытыми чехлом четвертичных отложений мощностью 60-90 м.

Подземные воды в районе города приурочены к четвертичным и вендским отложениям. Вендские отложения на рассматриваемой территории имеют повсеместное значение и залегают под четвертичными.

## 1.2. Социально-экономическое положение

Город Архангельск является административным, культурным, торговым, производственным центром Архангельской области с крупнейшими в стране предприятиями по переработке леса.

Муниципальное образование "Город Архангельск"  занимает территорию 294,5 кв. км. Современное административно-территориальное деление города было закреплено Решением Архангельского городского совета народных депутатов № 88 от 15.11.1991 года. В соответствии с ним вместо 4-х районов было образовано девять территориальных округов: Маймаксанский, Северный, Соломбальский, Ломоносовский, Октябрьский, Майская Горка, Варавино-Фактория, Цигломенский, Исакогорский (рис. 1.2.1). Округа города сильно дифференцированы между собой по составу населения, периоду освоения территории, качеству жилых зон, состоянию инфраструктуры.

Рис. 1.2.1. Границы МО "Город Архангельск"

Городская застройка в основном сформировалась на базе крупных промышленных и транспортных предприятий, вследствие чего он оказался сильно растянутым с севера на юг и с запада на восток.

Большую сложность в пространственную структуру города внесла р. Северная Двина, русла, рукава и протоки которой разделяют город и затрудняют развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры.

Несколько  населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, не имеют сухопутной транспортной доступности и изолированы от центрального снабжения коммунальными услугами.

Наиболее плотно застроена центральная часть муниципального образования – это: Соломбальский, Ломоносовский и Октябрьский округа, - жилые зоны, в которых представлены в основном средне и многоэтажной застройкой городского типа. Здесь сосредоточена большая часть учреждений социальной инфраструктуры и культурно-бытового обслуживания городского и областного значения, которые формируют общественный центр города, состоящий из нескольких площадей, линейных центров – вдоль главных городских улиц и набережной.

В Октябрьском и Ломоносовском округах проживает основная часть населения.

Малонаселенными округами являются Северный, Цигломенский, Маймаксанский.

В Цигломенском и Северном округах располагаются компактные посёлки, жилые зоны которых представлены малоэтажной, в основном индивидуальной застройкой.

Маймаксанский округ состоит из ряда разбросанных по значительной территории посёлков, построенных при лесозаводах.

В настоящее время на территории округа "Майская Горка" ведется строительство многоэтажных жилых кварталов на свободных от застройки и подготовленных площадках.

Население г. Архангельска по данным Комитета государственной статистики  составило на 1.01.2012 г.— 356,5 тыс. человек Демографическая ситуация в городе продолжает характеризоваться устойчивой тенденцией снижения численности населения. Это обусловлено в значительной степени естественной убылью из-за низкой рождаемости и высокой смертности.

Среди составляющих качество жизни характеристик наиболее проблемной является обеспеченность жильем и его качество. Средняя обеспеченность жильем по городу составляет 22,6 м2 на душу населения. На долю муниципального жилищного фонда приходится 24,4% общего жилищного фонда в городе, 15476 семей зарегистрированы в очереди на улучшение жилищных условий.

# 2. Существующее состояние и развитие на перспективу МО "Город Архангельск"

Общая площадь МО "Город Архангельск" на 01.01.2012 г. составляет 294,5 кв. км га, численность проживающих жителей на 01.01.2012 г.— 356,5 тыс. человек.

Административно МО "Город Архангельск" разделен на 9 территориальных округов: Маймаксанский, Северный, Соломбальский, Ломоносовский, Октябрьский, Майская Горка, Варавино-Фактория, Цигломенский, Исакогорский .

Данные о численности  населения по районам по данным сайта мэрии г.Архангельска (на 01.01.2008):

- Маймаксанский 	–  23,6 тыс. человек;

- Северный		– 25, 857 тыс. человек;

- Соломбальский 	– 39,596.тыс. человек;

- Ломоносовский 	– 74,5 тыс. человек;

- Октябрьский	– 85 тыс. человек;

- Майская Горка	– 42,47 тыс. человек;

- Варавино-Фактория	– 36,6  тыс. человек;

- Цигломенский	– 10,070 тыс. человек;

- Исакогорский	–  27,651 тыс. человек.

В таблице 2.1.1 приведены данные из Генерального плана МО "Город Архангельск" [42] о видах использования земель.

Таблица 2.1.1

Виды использования земель МО "Город Архангельск"

| №№ п/п | Виды использования земель | Общая площадь (га) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Жилая застройка, всего | 2913 |
|  | в том числе: - усадебная, коттеджная | 1096 |
|  | - малоэтажная (2-3 эт.) | 1000 |
|  | - многоэтажная (свыше 4 эт.) | 817 |
| 2. | Земли общественно-деловой застройки | 300 |
| 3. | Производственные и коммунально-складские зоны | 3280 |
| 4. | Зона сельскохозяйственного использования в том числе: | 3457 |
|  | - территория коллективных садов | 84 |
|  | - пашня | 323 |
|  | - прочие сельскохозяйственные угодья | 3050 |
| 5. | Земли транспорта, связи и инженерных коммуникаций в том числе: | 1504 |
|  | - железнодорожный транспорт | 383 |
|  | - улично-дорожные сети районного и общегородского значения | 1048 |
|  | - морского, внутреннего водного транспорта | 73 |
| 6. | Рекреационные зоны, всего | 3913 |
|  | в том числе: - зеленые насаждения общего пользования | 87 |
|  | - городские леса | 3826 |
| 7. | Зона специального назначения (кладбища) | 136 |
| 8. | Земли водного фонда | 8596 |
| 9. | Земли под объектами военного значения и иными режимными объектами | 135 |
| 10. | Прочие земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность | 10711 |
|  | Итого: земель в пределах черты городского поселения | 34945 |

На 01.01.2012 общая площадь жилищного  фонда составляет 8040,0 тыс. м2, в том числе:

- в государственной	и муниципальной собственности, в смешанных и общественных формах  собственности – 3,1%;

- в частной собственности – 71,1%;

В таблице 2.1.2 приведены сведения о благоустройстве жилищного фонда на 01.01.2012 в процентах от общей площади жилых помещений [58].

Таблица 2.1.2

Сведения о благоустройстве жилищного фонда

| Площадь, оборудованная: | % |
| --- | --- |
| водопроводом | 87,5 |
| водоотведением (канализацией) | 85,5 |
| отоплением | 85,2 |
| газом | 68,3 |
| ваннами (душем) | 78,0 |
| горячим водоснабжением | 81,2 |
| напольными электроплитами | 23,0 |

В таблице 2.1.3 приведены сведения о благоустройстве жилищного фонда на 01.01.2012 по районам МО "Город Архангельск" по данным Управления ЖКХ и энергетики Департамента городского хозяйства.

Таблица 2.1.3

Сведения о благоустройстве жилищного фонда по районам

| Тип благоустройства | Общая площадь | Кол-во домов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Октябрьский округ |
| Благоустроенные | 1 415 935,49 | 472 |
| Неблагоустроенные с канализацией | 42 631,32 | 109 |
| Неблагоустроенные без канализации | 34 346,64 | 115 |
| Ломоносовский округ |
| Благоустроенные | 1 034 968,35 | 388 |
| Неблагоустроенные с канализацией | 85 311,58 | 273 |
| Неблагоустроенные без канализации | 9 737,73 | 105 |
| Соломбальский округ |
| Благоустроенные | 497 818,27 | 231 |
| Неблагоустроенные с канализацией | 95 260,23 | 491 |
| Неблагоустроенные без канализации | 68 440,94 | 812 |
| округ Майская горка |
| Благоустроенные | 532 699,43 | 135 |
| Неблагоустроенные с канализацией | 57 850,73 | 172 |
| Неблагоустроенные без канализации | 36 217,31 | 418 |
| округ Варавино - Фактория |
| Благоустроенные | 557 262,93 | 229 |
| Неблагоустроенные с канализацией | 33 951,83 | 97 |
| Неблагоустроенные без канализации | 4 315,84 | 228 |
| Маймаксанский округ |
| Благоустроенные | 230 899,01 | 222 |
| Неблагоустроенные с канализацией | 183 878,11 | 696 |
| Неблагоустроенные без канализации | 44 081,08 | 366 |
| Северный округ |
| Благоустроенные | 432 253,13 | 274 |
| Неблагоустроенные с канализацией | 7 748,83 | 80 |
| Неблагоустроенные без канализации | 52,60 | 16 |
| Исакогорский и Цигломенский округ |
| Благоустроенные | 412 606,16 | 225 |
| Неблагоустроенные с канализацией | 286 909,86 | 686 |
| Неблагоустроенные без канализации | 18 024,85 | 430 |
| Приморский округ |
| Благоустроенные | 43 050,40 | 126 |
| Неблагоустроенные с канализацией | 10 727,00 | 50 |
| Неблагоустроенные без канализации | 2 160,00 | 113 |
| по всему городу | общая площадь | общее кол-во домов |
| ИТОГО | 6 179 139,65 | 7559 |
| ИТОГО благоустр. | 5 157 493,17 | 2302 |
| итого неблагоуст. С канализацией | 804 269,49 | 2654 |
| итого неблагоуст. БЕЗ канализации | 217 376,99 | 2603 |

Сведения о дорожно-мостовом хозяйстве города и механизированной уборке территории на 01.01.2012 г. приведены в таблице. 2.1.4 [58].

Таблица 2.1.4

Сведения о дорожно-мостовом хозяйстве и механизированной уборке

| Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года, км | 423 |
| --- | --- |
| в том числе: |  |
| протяженность их замощенных частей | 407 |
| из них: |  |
| с усовершенствованным покрытием | 407 |
| обеспеченных подземными водостоками | 188 |
| Общее число мостов и путепроводов | 30 |
| в том числе: |  |
| пешеходных мостов | 6 |
| деревянных мостов | 7 |
| Общая площадь мостов и путепроводов, тыс. м² | 99,4 |
| в том числе: |  |
| пешеходных мостов | 0,9 |
| деревянных мостов | 1,0 |
| Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года, км | 359 |
| Специальные автомобили, используемые для уборки территорий и вывоза бытовых отходов, единиц | 246 |
| Площадь, убираемая механизированным способом, тыс. м² | 4249,0 |
| Вывезено за год: |  |
| бытового мусора, тыс. м³ | 636,4 |
| жидких отходов, тыс. м³ | - |
| снега и прочего груза, тыс. т | 524,0 |

По данным Генерального плана МО "Город Архангельск" [42] обеспеченность  учреждениями обслуживания  следующая:

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Норма СниП На 1 т.ч | Необхо- димо по норме | Сущ. положение | % обеспе-ченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Учреждения образования |
| 1 | Высшие учебные заведения | учащиеся | — | — | 20 621 | — |
| 2 | Средне специальные учебные заведения, ПТУ (учащиеся) | учащиеся | по заданию на проектирование | — | 12 356 | — |
| 3 | Дома творчества юных, спецшколы, ДЮСШ | мест | 10% от численности школьн. | 3244 | 5095 | 157,1 |
| 4 | Общеобразовательные школы | мест ( по норме /факт) | — | — | 43270 / 32 441 | 133,0 |
| 5 | Детские дошкольные учреждения | мест ( по норме /факт) | — | — | 11144/ 14 062 | 79,2 |
| 6 | ГОУ дополнительного образования детей "Областной центр дополнительного образования " | мест | — | — | 1200 | — |
| Учреждения здравоохранения соц. обеспечения Спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений |
| 7 | Детские дома, приюты | мест | 3 места на 1 т.ч. | 1067 | 1 399 | 131,0 |
| 8 | Прочие объекты соц. сферы | мест | — | — | 1 952 | — |
| 9 | Больницы родильные и прочие стационары | коек | 12 | 4269,6 | 4 310 | 100,9 |
| 10 | Поликлиники | посещений в смену | 26 | 9250,8 | 8 038 | 86,8 |
| 11 | Станция скорой помощи | машин | 1 маш. на 10 т.ч. | 36 | 81 | 225,0 |
| 12 | Профилактории, санатории, диспансеры | мест | по заданию на проектирование | — | 2 325 | — |
| 13 | Стадионы | места на трибунах | 45 | 16011 | 17 304 | 108,1 |
| 14 | Спортзалы | м2 площ. пола | 60 | 21348 | 10 693,8 | 50,1 |
| 15 | Бассейны | м2 зеркала воды | 20 | 7116 | 1573 | 22,1 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 16 | Учреждения клубного типа, дома культуры и прочие отдельно-стоящие развлекательные учреждения, кинотеатры | мест | 37 | 13164 | 8859 | 67,3 |
| 17 | Театры | мест | 5 | 1779 | 600 | 33,7 |
| 18 | Концертные залы, филармонии | мест | 3,5 | 1245 | 400 | 32,1 |
| 19 | Музеи | посещений | по заданию на проектирование |  | 1004 |  |
| 20 | Библиотеки | тыс. томов | 4,2 | 1493 | 991,2 | 66,3 |
| 21 | Крупные отдельно-стоящие предприятия торговли, универмаги универсамы | м2 торг. площ. | 280 | 99624 | 147930 | 148,4 |
| 22 | Крупные отдельностоящие предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 9 | 3202,3 | 3963 | 123,7 |
| 23 | Крупные, отдельностоящие предприятия общественного питания (рестораны, кафе, столовые) | пос. мест | 40 | 14232 | 9460 | 66,4 |
| 24 | Рыночные комплексы | раб. мест | 4 | 1423 | 1864 | 131,0 |
| 25 | Бани, сауны | мест | 8 | 2846 | 1159 | 40,7 |
| 26 | Гостиницы | мест | 6 | 2134,2 | 996 | 46,6 |
| Прочие учреждения |
| 27 | Пожарное депо | машин |  | 80 | 49 | 61,3 |
| 28 | Основные отдельностоящие административно-деловые учреждения | тыс. м2 | — | — | 467,4 | — |

В таблице 2.1.5 приведены данные для разработки схемы санитарной очистки МО "Город Архангельск" на конец 2011 г., на последний год первой очереди и перспективу до 2025 г.

Таблица 2.1.5

Перечень данных по перспективному развитию

| Показатель | Единица измерения | На конец 2011 г | На последний год первой очереди | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, в том числе по планировочным (административным) районам | тыс. чел. | 356,5 | 355,9 | 360,0 |
| Общая площадь жилищного фонда города, тыс. кв.м., в том числе: | тыс. м2 | 8 030,0 | 8 769,2 | 9 890,1 |
| Больницы | койка | 4577 | 5170 | 7770 |
| Поликлиники | число посещений в день | 13962 | 13962 | 13962 |
| Детские дошкольные учреждения | место | 16300 | 16750 | 16990 |
| Общеобразовательные школы, ПТУ, техникумы, институты | учащиеся | 70706 | 70706 | 70706 |
| Культурно-развлекательные учреждения | тыс.м2/место | 56/9859 | 86,5 | 234 |
| Торговые центры | м2 торговой площади | 280000 | 280000 | 400000 |
| Гостиницы | место | 985 | 996 | 2756 |
| Предприятия бытового обслуживания | сотрудники |  |  |  |
| Общая площадь городских земель в пределах городской черты | м2 | 294,5 | 294,5 | 294,5 |
| Общая протяженность и площадь проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км | 407 км/ | 437,2 | 482,3 |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | 127 | 127 | 127 |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | 85,5 | 85,5 | 100 |

# 3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И УБОРКИ МО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Санитарная очистка города занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание территорий города в безопасном для человека санитарно-эпидемиологическом состоянии. Санитарная очистка включает в себя комплекс работ по сбору, удалению и обезвреживанию различных видов отходов, а также работы по уборке городских улиц.

В МО "Город Архангельск" приняты следующие нормативные документы в области очистки и уборки города:

1. Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный реш. Архангелького городского Совета депутатов от 26 мая 2009 года № 872.

1. "Правила  благоустройства и озеленения города Архангельска", утв. решением Архангельского городского Совета депутатов от 28.04.2005 № 419.

2. "Положение по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления на территории МО "Город Архангельск", утв.  решением Архангельского городского Совета депутатов от 11.05.2000 № 89.

3. "Порядок сбора, учета, временного хранения, транспортирования и утилизации ртутьсодержащих отходов в городе Архангельск", утв. решением Архангельского городского Совета депутатов от 20.09.2002 № 97.

4. "Порядок сбора, учета, хранения и переработки резиносодержащих и вулканизированных отходов в городе Архангельск", утв. решением Архангельского городского Совета депутатов от 20.09.2002 № 98.

Санитарной очисткой города Архангельска занимается муниципальная специализированная организации – МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" (МУП "САХ") и частные организации, в т.ч. ООО "Архангельский мусороперерабатывающий комбинат" (ООО "АМПК").

Уборку города Архангельска осуществляет муниципальная специализированная организация – МУП "Архкомхоз" и другие организации, с которыми заключаются муниципальные контракты на текущий год.

## 3.1 Характеристика производственной базы санитарной очистки и уборки МО "Город Архангельск"

Производственная база МУП "САХ"

Предприятие МУП "САХ" является специализированным. Предметом деятельности предприятия является:

- вывоз твердых бытовых отходов;

- вывоз крупногабаритных отходов;

- вывоз строительных отходов;

- захоронение ТБО на городской свалке МУП "САХ" МО "Город Архангельск".

Предприятие имеет лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов ОП-27-000455(29) от 09.12.2009г., срок действия лицензии – 5 лет.

Деятельность предприятия осуществляется согласно технологического регламента по сбору, хранению и транспортировке отходов производства и потребления [60]. Вывоз мусора производится по договорам. Список контрагентов МУП "САХ" приведен в Приложении 2. Ежедневно на линию выходит порядка 50 единиц техники предприятия. МУП "САХ" ежедневно производит уборку порядка 2700 контейнеров. На свалку ежедневно предприятие вывозит более 2000 м3 бытовых отходов. Графики и маршруты движения спецмашин, обеспечивающих вывоз отходов приведен в Приложении 3.

Вывоз отходов МУП "САХ" осуществляет от объектов жилищного фонда территориальных округов города Архангельска, а также объектов благоустроенного жилищного фонда МО "Приморский район". Кроме этого, на договорных условиях предприятие вывозит и размещает на городской свалке твердый мусор от бытовых и производственных объектов сторонних организаций и жилищного фонда. К деятельности предприятия относятся также содержание контейнерного парка и эксплуатация городской свалки. Cбор ТБО производится в контейнеры емкостью 0,75 м3, КГО – в оборудованные места накопления на контейнерных площадках, а также специальные контейнеры емкостью 8 м3.

Рис. 3.1.1 Основные этапы деятельности МУП "САХ" по очистке территорий МО "город Архангельск

Производственная база МУП "САХ" расположена на ул. П.Усова 12, корп.2.

В составе производственной базы МУП "САХ" имеется ремонтно-механический цех (РММ), подразделениями которого являются:

- цех по ремонту и обкатке двигателей,

- механический цех,

- аккумуляторный цех,

- пост газосварки и газорезки,

- слесарные ямы,

- помещение для пайки спец. автотранспорта,

- помещение для техосмотра,

- вулканизаторская  (ремонт колес),

- медницкая (пайка деталей).

Сведения о парке машин и механизмов МУП "САХ" приведены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1

Список машин и механизмов МУП "САХ

| № п/п | Наименование автотранспортных средств | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | А/цистерна-3307 | 1 |
| 2 | Автомашина ГАЗ-САЗ-3511 | 1 |
| 3 | Автопогрузчик | 1 |
| 4 | ГАЗ--3307 бортовой | 3 |
| 5 | ГАЗ-53Б | 1 |
| 6 | ГАЗ-66.01 | 1 |
| 7 | ГАЗ-САЗ 3901-10 | 1 |
| 8 | ГАЗ-САЗ-35071 -01 | 1 |
| 9 | ГАЗ-САЗ-53 | 1 |
| 10 | ЗИЛ-431412 | 2 |
| 11 | ЗИЛ-ММЗ-4505 | 1 |
| 12 | КАМАЗ-53213 | 3 |
| 13 | КАМАЗ 65111 | 2 |
| 14 | КАМАЗ-5511 | 2 |
| 15 | КАМАЗ-65115 с манипулятором | 1 |
| 16 | КО-413 | 2 |
| 17 | КО-415 | 6 |
| 18 | КО-440-4 | 5 |
| 19 | КО-505 | 2 |
| 20 | КО-713-01 | 1 |
| 1 | А/цистерна-3307 | 1 |
| 2 | Автомашина ГАЗ-САЗ-3511 | 1 |
| 3 | Автопогрузчик | 1 |
| 4 | ГАЗ--3307 бортовой | 3 |
| 5 | ГАЗ-53Б | 1 |
| 6 | ГАЗ-66.01 | 1 |
| 7 | ГАЗ-САЗ 3901-10 | 1 |
| 8 | ГАЗ-САЗ-35071 -01 | 1 |
| 9 | ГАЗ-САЗ-53 | 1 |
| 10 | ЗИЛ-431412 | 2 |
| 11 | ЗИЛ-ММЗ-4505 | 1 |
| 12 | КАМАЗ-53213 | 3 |
| 13 | КАМАЗ 65111 | 2 |
| 14 | КАМАЗ-5511 | 2 |
| 15 | КАМАЗ-65115 с манипулятором | 1 |
| 16 | КО-413 | 2 |
| 17 | КО-415 | 6 |
| 18 | КО-440-4 | 5 |
| 19 | КО-505 | 2 |
| 20 | КО-713-01 | 1 |
| 21 | МКЗ-10 на шасси ЗИЛ-433362(мусоровоз) | 3 |
| 22 | МКМ-45 КАМАЗ 532115-15 | 5 |
| 23 | МКМ-45 КАМАЗ 532115-15 (мусоровоз) | 3 |
| 24 | МКМ-4504 | 4 |
| 25 | МКС-1 на шасси ЗИЛ-433362 (мусоровоз) | 2 |
| 26 | МС-91 | 2 |
| 27 | МКМ-4503 на шасси КАМАЗ 43253-А3 | 1 |
| 28 | Мусоровоз МКС-4501 на шасси КАМАЗ-43253-Н3 | 1 |
| 29 | Погрузчик ТО-30 | 1 |
| 30 | Снегоочиститель КО-707-1 07-48 | 1 |
| 31 | Тана G361 (каток-уплотнитель) | 1 |
| 32 | Трактор "Беларус 82.1-СМ" | 1 |
| 33 | Трактор МТЗ-82.1 с грейф. оборудованием | 1 |
| 34 | Трактор Т-130 с бульдоз. установкой | 1 |
| 35 | Трактор Т-130 с отвалом Т-171 | 1 |
| 36 | УАЗ-31512 | 2 |
| 37 | УАЗ-315192 | 1 |
| 38 | УАЗ-390944 бортовой фермер | 1 |
| 39 | УАЗ-396259 | 1 |
| 40 | Урал -375 | 1 |

Организационная структура МУП "САХ" представлена на рисунке 3.1.2.

С 2000 года МУП "САХ" эксплуатирует городскую свалку бытовых отходов, описание которой ниже.

Рис. 3.1.2 Организационная структура МУП "САХ"

Производственная база МУП "Архкомхоз"

Содержание улично-дорожной сети осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключаемых с подрядными организациями на один год (с 01.01. по 31.12.). В текущем году (2012 г) заключены контракты с тремя подрядными организациями по территориальности, в т.ч. и с единственным муниципальным предприятием - МУП "Архкомхоз".

Основной объем работ по уборке городских территорий выполняет МУП "Архкомхоз". Площадь механизированной уборки городских территорий, находящихся на подряде у МУП "Архкомхоз" составляет 824 565,8 м2. Среднее плечо вывоза мусора после уборки дорог в летний период составляет около 10 км., в зимний период среднее плечо вывоз снега на снежную свалку составляет разную величину, в зависимости от месторасположения снежной свалки от 6 до 10 км.

Производственная база  МУП "Архкомхоз"  расположена по адресу: улю П.Усова 45а. Состояние базы удовлетворительное.

В составе МУП "Архкомхоз" имеются следующие структурные подразделения:

- участок содержания городских дорог;

- участок содержания дренажно-ливневых сетей;

- мостовой участок.

На рисунке 3.1.3 представлена организационная структура МУП "Архкомхоз"

Сведения о парке машин и механизмов МУП "Архкомхоз" приведены в таблице 3.1.2.

Маршрутные графики МУП "Архкомхоз" представлены в Приложении 4.

Таблица 3.1.2

Сведения о парке машин и механизмов МУП "Архкомхоз"

Рис.3.1.3. Организационная структура МУП "Архкомхоз"

Полигоны твердых бытовых отходов

Система захоронения ТБО в МО "Город Архангельск"  представлена 7-ю объектами захоронения твердых бытовых отходов (свалками), общей площадью 42 Га, при этом только два из них включены в государственный реестр объектов захоронения отходов и осуществляют деятельность на основании лицензии.

Пять свалок захоронения (утилизации) ТБО являются несанкционированными, отсутствует управляющая организация, нет лицензии. Данные объекты преимущественно расположены на островных территориях, с которых по естественным причинам затруднен вывоз мусора на городскую свалку, особенно в зимний период.

На данный момент вывоз отходов от населения, проживающего на островах, осуществляется путем периодического сбора ТБО из мусоросборников и ЖБО из выгребов и помойных ям. Отходы вывозятся на несанкционированные свалки, расположенные непосредственно на островах, что является нарушением санитарных норм.

К объектам, включенным в государственный реестр относятся:

- свалка малоопасных промышленных отходов и сухих бытовых отходов, находящияся в ведении ОАО "СЦБК" и используемая данным предприятием для захоронения собственных твердых бытовых и промышленных отходов;

- городская свалка ТБО, эксплуатируемая  МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" (округ Майская горка, Окружное шоссе, дата регистрации – 24.11.2004г. номер – 29/01/00037/00001) и используемая для захоронения (утилизации) твердых бытовых со всего города.

Городская свалка ТБО введена в эксплуатацию в 1961г., площадь - 28,8 га, вместимость свалки – 1 500 472,0 т, мощность – 155851,1 т/год. Свалка расположена восточнее г. Архангельска, в 1,4 км.

Рис.3.1.4 Въезд на городскую свалку твердых бытовых отходов

Предприятие МУП "САХ", эксплуатирующее городскую свалку бытовых отходов, имеет лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов ОП-27-000455(29) от 09.12.2009г., срок действия лицензии – 5 лет. Отсрочка для исполнения решения Ломоносовского районного суда Архангельска о запрещении дальнейшего использования свалки для размещения ТБО и проведении ее рекультивации предоставлена до 01.01.2013 (продлевается ежегодно по данным состояния свалки и проведения природоохранных мероприятий).

Таблица 3.1.3

Сведения об обслуживающем персонале городской свалки МУП "САХ"

| Должность (профессия), разряд | кол-во штат. ед. |
| --- | --- |
| мастер свалки | 1 |
| рабочий по благоустройству 1 разряд | 3 |
| машинист бульдозера 6 разряд | 4 |
| машинист бульдозера 5 разряд | 5 |
| машинист экскаватора-погрузчика 5 разряд | 1 |
| водитель автомобиля 5 разряд | 3 |
| контролер-весовщик 3 разряд | 4 |
| моторист 3 разряд | 5 |
| оператор пункта утилизации биологических отходов 4 разряд | 1 |
| подсобный рабочий пункта утилизации биологических отходов 2 разряда | 2 |

МУП "САХ" осуществляет эксплуатацию городской свалки Архангельска с 2000 года.

Вывоз (транспортировка) твердых бытовых отходов осуществляется МУП "Спецавтохозяйство по уборке города", а также другими сторонними организациями.

Прием отходов осуществляется только на основании договорных отношений. Разработаны и используются 2 типа договоров на утилизацию (захоронение) ТБО:

- договор на утилизацию (захоронение) ТБО, вывезенных МУП "Спецавтохозяйство по уборке города от объектов заказчика;

- договор на утилизацию (захоронение) ТБО, доставляемых заказчиком на городскую свалку самостоятельно.

Свалка эксплуатируется согласно "Технологическому регламенту по эксплуатации свалки для размещения ООП"  и "Технологической схеме текущей эксплуатации свалки" [61].

Способ захоронения является одинаковым для всех видов отходов. Под захоронение отходов используется территория отведенного земельного участка, который разбит на рабочие карты. Производится отсыпка отходов. Далее бульдозеры сдвигают отходы на рабочую карту слоем высотой до 0,5 м. Уплотнение осуществляется с использованием 36-тонного универсального катка-уплотнителя "TANA G-360". Достигается 3 - 4,5 разовое уменьшение объема отходов. Промежуточная и окончательная изоляция отходов производится грунтом слоем 0,25 м, доставка грунта на рабочую карту – самосвалами. Летом, в пожароопасные периоды, производится увлажнение отходов.

Ежедневно на свалку города Архангельска поступает в среднем порядка 2500 куб.м. твердых бытовых отходов.  Принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный и садово-парковый смет, строительный мусор согласно списку, согласованному с санитарно-эпидемиологическим органом. За последние 3 года поступления отходов в неуплотненном состоянии выросли на 7%.

По состоянию на 01.01.2012г. на городской свалке твердых бытовых отходов г.Архангельска захоронено – 2 036 647,86 т отходов.  За 2011г. на свалке размещено – 798 399,23 куб. м отходов или 133 737,399 т отходов (табл. 3.1.4)

Таблица 3.1.4

Объем размещенных ТБО по группам в 2011 г.

| № п/п | Наименование группы отходов | Объем размещенных отходов (м3) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бытовые отходы | 726126,76 |
| 2. | Древесные отходы | 13506,34 |
| 3. | Отходы производственные | 19187,15 |
| 4. | Смешенные отходы | 11939,25 |
| 5. | Строительные отходы | 15769,05 |
| 6. | Отходы от торговли | 7146,71 |
| 7. | Отходы от уборки территорий | 4723,96 |
|  | ИТОГО: | 798 399,23 |
|  | Справочно: итого в тоннах | 133728,74 |

На свалке твердых бытовых отходов внедрена система автоматизированного весового контроля принимаемых отходов, которые классифицируются по классам опасности.

Существующая схема размещения отходов на городской свалке при соблюдении технологии захоронения отходов с уплотнением до 3-4,5 раз позволяет эксплуатировать объект еще несколько лет. Главным препятствием в дальнейшем использовании городской свалки является целый комплекс экологических и юридических запретов. С экологической точки зрения это - расположение городской свалки в границах муниципального образования, отсутствие в основании свалки водоупорного экрана, достижение в некоторых частях полигона предельных высотных отметок по технологическому регламенту. С юридической точки зрения это отсутствие положительного санитарно-эпидемиологического заключения по данному объекту захоронения отходов и других разрешительных документов, а также судебный запрет эксплуатации городской свалки МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" согласно решению Ломоносовского районного суда по делу №2-865 от 4 декабря 2006 года.

В связи с тем, что альтернативных объектов захоронения отходов у города нет, МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" ежегодно получает отсрочку в исполнении решения суда. Последняя отсрочка в исполнении решения суда – до 1 января 2013 года выдана предприятию на основании определения Ломоносовского районного суда дело №2-1199/06 от 30 декабря 2011 года.

В связи с этим, необходим переход на принципиально новую схему с обращениями с ТБО. Именно промышленная переработка представляет собой кардинальный путь решения этой проблемы.

При этом требуется проведение рекультивационных работ на существующей городской свалке.

Мэрией подготовлены предпроектные материалы по предоставлению земельного участка под строительство полигона ТБО, управлением Роспотребнадзора по Архангельской области выдано санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии материалов требованиям санитарного законодательства Российской Федерации.

Снежные свалки

Снежные свалки служат для складирования снега, вывозимого с городских территорий. Свалки специально не оборудованы.

На данный момент в МО "Город Архангельск" имеются 3 снежные свалки.

Таблица 3.1.5

Снежные свалки МО "Город Архангельск"

| № п/п | Месторасположение | Площадь объекта | Подъездные пути |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Карпогорская в территориальном округе Майская Горка | 0,859 га | ул. Карпогорская от ул. Галушина до сезонной свалки снега |
| 2. | Окружная автодорога в районе второго въезда в ГК "Электрон" в Октябрьском территориальном округе | 10 га | въезд осуществляется с Объездной а/д |
| 3. | ул. Усть-Двинская - ул. Советская Соломбальского территориального округа | 2,6831 га | въезд осуществляется с ул. Советской |

При обслуживании свалок используется бульдозер на базе Т-170, а также, в период эксплуатации, круглосуточная охрана. По окончании зимнего сезона производится рекультивация земельного участка с вывозкой вытаявшего снега на городскую свалку.

ООО "Архангельский мусороперерабатывающий комбинат"

Частное предприятие ООО "Архангельский мусороперерабатывающий комбинат"  (ООО "АМПК"), эксплуатирующийся с 2002 года, в основном занимается сбором условно чистных отходов. Предприятие находится по адресу: г. Архангельск, Шестой проезд, Кузнечихинский промузел, строение 8.

Предприятие вывозит 10800 м3 отходов в месяц.

Рис.3.1.5 ООО "Мусороперерабатывающий комбинат"

В собственности ООО "АМПК" находится 15 единиц специализированной автомобильной и тракторной техники для вывоза мусора. Для планово-регулярного вывоза ТБО используется спецтехника КО-440-5 на шасси КамАЗ 53215. Приемная площадка комбината крытая, бетонированная, имеет свободный подъезд для разгрузки

Мощность ООО "АМПК" - 110 тыс. т. в год. Комбинат осуществляет сбор, транспортировку, сортировку мусора с отбором утильной фракции. Прессование утильных компонентов производится для дальнейшей передачи переработчикам. Вывоз неутильной фракции отходов осуществляется на свалку г. Архангельска для захоронения. В настоящий момент предприятие работает не на полную мощность. Предприятие осуществляет следующие технологии – сортировка картона, бумаги, текстиля, стекла, пластиковых бутылок, полиэтилена, металла.

За 2011г. на комбинат поступило 22,5 тыс. т. отходов, отсортировано – 17,3 тыс.т., вывезено на свалку за 2011г. От ОАО "АМПК" - 5,2 тыс. т. ТБО. Первичная сортировка отходов от организаций и предприятий составляет 40% (сортировка по отдельным предприятиям достигает 70%).

На предприятии применяется мусоросортировочная линия КСО.07.000.00.000СБ "Станко", гидравлический пресс LP50EH-1 "Presona". Количество установок – 2. Мощность мусоросортировочной линии – 22 тыс. т/год, гидравлического пресса – 70080 тыс. т/год.

Таблица 3.1.6

Сведения о вторичной продукции, полученной в результате сортировки отходов за 2011г. и переданной специализированным организациям

| №п/п | Наименование вторичной продукции | Количество, т |
| --- | --- | --- |
| 1. | Макулатура | 2493,554 |
| 2. | ПЭТ бутылка цветная | 14,577 |
| 3. | ПЭТ бутылка коричневая | 4,589 |
| 4. | Алюминиевая банка | 0,651 |
| 5. | Текстиль (ветошь) | 2,9 |
| 6. | Полипропиленовые мешки | 5,156 |
| 7. | Пленка Т/У | 44,498 |
| 8. | Пластмассовые ящики | 16,146 |
| 9. | Стрейтч пленка | 21,061 |
| 10. | Лом металла | 5,403 |
|  | ИТОГО: | 608,54 |

Производственная база МУП "Водоканал"

МУП "Водоканал" является основным оператором услуг по водоснабжению и водоотведению в городе Архангельске. На обслуживании у предприятия в сфере водоотведения находятся:

- 477 км канализационных сетей;

- 10 канализационных очистных сооружений;

- 89 КНС.

Суммарная производительность всех головных сооружений системы водоотведения по состоянию на 01.01.2012 составляет 121,7 тыс.м3/сут. Общее среднесуточное поступление на КОС по состоянию на 01.01.2012 составляли 80,6 тыс.м3/сут.

В таблице 3.1.7 приведена характеристики КОС МУП "Водоканал"

Таблица 3.1.7

Характеристика КОС МУП "Водоканал"

| № п/п | Местонахождение | Год постройки | Вид очистки | Техническое состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | о.Кегостров | 1981 | биологическая | Неудовлетворительное | Капремонт здания, оборудования, очистных сооружений |
| 2 | о.Хабарка | 1973 | нет очистки | Не работают, находятся в стадии реконструкции | Закончить реконструкцию КОС |
| 3 | о.Бревенник, пос.МЛП | 1965 | механическая | Неудовлетворительное | Проектирование и строительство новых КОС |
| 4 | п.Зеленый Бор | 1980 | биологическая | Удовлетворительное | В связи со строительством социального жилья требуется увеличение мощности КОС |
| 5 | п.Лесная Речка | 1959 | механическая | Неудовлетворительное | Проектирование и строительство новых КОС |
| 6 | п.Турдеево | нет данных | нет очистки | Разрушены | Проектирование и строительство новых КОС |
| 7 | п.Краснофлотский | 1973 | биологическая | Неудовлетворительное | Капремонт здания, оборудования, очистных сооружений |
| 8 | п.29-го лесозавода | нет данных | нет очистки | Разрушены | Проектирование и строительство новых КОС |
| 9 | п.Цигломень | 1987 | биологическая | Неудовлетворительное | Капремонт здания, оборудования, очистных сооружений |
| 10 | п.Затон | 1968 | нет очистки | Разрушены | Закончить строительство напорного коллектора "Затон" - "Бакарица" и реконструкцию КНС-2 по ул.Штурманская, 10 |

Для содержания и ремонта спецтехники в МУП "Водоканал" имеется 2-этажное здание автогаража, 1993 года постройки, общей площадью 3110,6 кв.м, расположенное по ул. Касаткиной, 9, с нижеследующим оборудованием:

- станок токарный 1К18;

- подъемник автомобильный г/п 20 тн;

- подъемник автомобильный г/п 5 тн;

- стенд для проверки электрооборудования;

- стенд балансировочный для легковых а/м;

- стенд для проточки тормозных барабанов;

- сварочный трансформатор;

- стенд диагностический.

Список техники, состоящей на балансе у МУП "Водоканал" приведен ниже в таблице 3.1.8.

Таблица 3.1.8

Сведения по автопарку МУП "Водоканал"

## 3.2. Современное состояние санитарной очистки МО "Город Архангельск" от ТБО и КГО

По мере развития сферы производства и повышения уровня потребления на территории города сложилась устойчивая тенденция увеличения количества отходов.

Общее количество  ТБО в 2011 году составило 138 458,45 тонн. При этом утилизации (сортировке) подвергается менее 10% ТБО с территории города.

Существующая система обращения с твердыми бытовыми и крупногабаритными отходами производства и потребления включает в себя:

- сбор и транспортировку отходов;

- размещение отходов на городской свалке и свалках отходов на островных и удаленных территориях;

- сортировку части ТБО на мусороперерабатывающем комбинате с незавершенным циклом сортировки отходов потребления с последующим захоронением отходов на городской свалке и поставкой вторсырья на переработку за пределы города.

На рис.3.2.1 представлена существующая схема обращения с ТБО и КГО в МО "Город Архангельск".

Рис. 3.2.1. Существующая схема обращения с ТБО и КГО в МО г. Архангельск

Организация санитарной очистки городов от ТБО, применяемые технические средства и формы обслуживания во многом определяются градостроительными, климатическими и географическими условиями, численностью населения города.

Значительная территория города Архангельска обуславливается исторически сложившейся протяженностью города, существенным объемом жилищного фонда малой и средней этажности. Большая доля малоэтажной застройки (особенно на окраинах города) предполагает большой процент немеханизированных операций по сбору и удалению ТБО. Величина территории оказывает существенное влияние на пробег мусоровозов по маршруту и затраты времени на погрузку ТБО.

Наряду с жилищным фондом в систему санитарной очистки города от ТБО входят предприятия сферы обслуживания населения, школы, поликлиники, культурно-просветительные учреждения (библиотеки, театры, кинотеатры), предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытовые предприятия  и др.  Число и мощность этих предприятий оказывают большое влияние на объем накопления ТБО, разработку маршрутных графиков мусоровозного транспорта, организацию сбора ТБО. Особая сложность установления нормы накопления вызвана большим разнообразием предприятий обслуживания, их небольшой мощностью и направлением деятельности. Большая часть их размещается в жилых зданиях, и образующиеся от деятельности отходы собираются вместе с ТБО от населения.

В городе Архангельске в качестве основной системы сбора и удаления ТБО применяется система "несменяемых сборников", поскольку она позволяет наиболее полно использовать мусоровозные машины.

Рис. 3.2.2 Площадки для сбора ТБО

На территории города в преобладающем большинстве установлены контейнеры объемом 0,75 м3, также имеются незначительное количество контейнеров объемом 0,7 м3 и 0,5 м3. Необходимое количество контейнеров для каждого домовладения определяется исходя из численности проживающих жителей и нормы накопления.

Большинство контейнерных площадок расположено на бетонированном водонепроницаемом покрытии, продолжается работа по их обустройству в части установления ограждений и мест сбора крупногабаритных отходов. Кроме того, в нарушение санитарно-гигиенических норм отсутствует система регулярной промывки контейнеров.

Сбор и вывоз ТБО осуществляется по плановой и заявочной системе. Сбор ТБО от благоустроенного жилищного сектора, большинства организаций и учреждений осуществляется в контейнеры, которые вывозятся на городскую свалку спецтранспортом МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" (МУП "САХ") согласно графикам вывоза ТБО и по заявкам. МУП "САХ"  обслуживает  2700  контейнеров [43]. В обычные дни постоянно работает 15 маршрутов сбора и вывоза ТБО МУП "САХ".  В праздничные дни устанавливаются дополнительные контейнеры на маршрутах в местах массовых мероприятий горожан, а также  вводятся дополнительные маршруты (резервная машина). Графики и маршруты вывоза ТБО МУП "САХ" приведены в Приложении 3.

Несмотря на вступление в силу ст.12 п. 30 федерального закона от 28.07.2012 "О лицензировании отдельных видов деятельности", согласно которому не требуется получение лицензии на деятельность по сбору и транспортировке отходов, в городе не развита сеть перевозчиков ТБО. Кроме МУП "САХ" основным перевозчиком ТБО и КГО является ООО "Архангельский мусороперерабатывающий комбинат" (ООО "АМПК"), который согласно заключенным договорам осуществляет вывоз и сортировку ТБО от предприятий и организаций, а также частично от жилищного фонда.  ООО "АМПК" вывозит 10800 м3 ТБО в месяц. Кроме того, транспортировкой ТБО занимается ряд малых предприятий:  ООО "Триколор", клининговая компания "Субботник", ООО "СТА", ООО "СпецТехСнаб" и др.

Ниже приведены данные об объемах вывозимых ТБО силами ООО "АМПК" по районам МО "Город Архангельск".

Таблица 3.2.1

Данные о объемах ТБО, вывозимых ООО "АМПК

| Вид услуги | Объем вывозимого ТБО (м.3) |
| --- | --- |
|  | Октябрьский | Ломоносов-ский | Варавино-Фактория, Майская горка | Северный, Маймакса, Соломбала | Исакогорский, Приморский р-он |
| Планово-регулярный вывоз | 3058,32 | 1506,74 | 178,87 | 395,35 | 3,75 |
| Безтарный вывоз | 1492,94 | 1298,96 | 1218,80 | 628,17 | 141,08 |
| Крупногабаритный вывоз | 865,01 |
| Итого | 10788,99 |

По результатам практических исследований 2004 года было установлено, что в городе имеется достаточное количество контейнеров, графики вывоза ТБО обеспечивают своевременный их вывоз, однако, 37 % контейнерных площадок захламлены, вследствие недостаточной организации работы дворников и низкой культуры населения.

Сбор отходов и очистку дворовых территорий, уборку контейнерных площадок осуществляют  организации, обслуживающие жилищный фонд.

Удаление ТБО в городе осуществляется по планово-регулярной системе в сроки, предусмотренные санитарными правилами, не реже 1 раза в 3 дня в зимний период и ежедневно в летний период.

Охват жилищного фонда плановой регулярной очисткой МУП "САХ", в том числе от частных домовладений на начало 2012 года:

Таблица 3.2.2

Охват жилищного фонда плановой регулярной очисткой МУП "САХ"

| № п/п | Территориальный округ | Жилфонд, всего м3/мес | В т.ч. частный жилфонд, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/мес | % |
| 1 | Исакогорский | 3393,3 | 0,67 | 0,02 |
| 2 | Ломоносовский | 9966,2 | 14,8 | 0,15 |
| 3 | Варавино-Фактория | 4143,6 | 16,25 | 0,39 |
| 4 | Майская горка | 4927,8 | 7,7 | 0,16 |
| 5 | Октябрьский | 11535,3 | 2,67 | 0,02 |
| 6 | Маймаксанский | 1576,2 | 21,2 | 1,35 |
| 7 | Северный | 2961,8 | - |  |
| 8 | Соломбальский | 3821,1 | 26,52 | 0,69 |
|  | Итого: | 42325,3 | 89,81 | 0,21 |

Объемы твердых бытовых и крупногабаритных отходов,  вывезенных за период 2011 года, составляют – 138 458,45 тонн,

В связи с тем, что к системе сбора и вывоза ТБО и КГО подключен не весь жилищный фонд, в т.ч. индивидуальные жилые дома, следовательно, для улучшения экологической обстановки в городе и предотвращения образования несанкционированных свалок следует организовать 100% охват населения сбором и вывозом отходов.

## 3.3. Современное состояние обращения со строительными отходами в МО "Город Архангельск"

Правила обращения со строительными отходами  в МО "Город Архангельск" определены в "Правилах благоустройства г. Архангельска". Согласно п.п.8.2.16, 8.2.17 на период строительства подрядчик обязан обеспечить текущее содержание территории строительной площадки, в том числе уборку, вывоз отходов, бытового и строительного мусора в соответствии с установленным графиком. На строительной площадке необходимо оборудовать (определить) место для мусоросборников, на котором должны быть расположены мусоросборник для складирования твердых бытовых отходов и бункер для складирования крупногабаритного мусора, а также установить биотуалет. Накопление строительного мусора объемом свыше одного бункера запрещается. Вывоз бытовых отходов и строительного мусора производится в соответствии с требованиями, установленными Правилами.

В городе Архангельске размещение строительных отходов осуществляется на городской свалке от населения и от организаций. От населения строительные отходы поступают в сборники отходов на контейнерных площадках и далее транспортируются на свалку. От организаций строительные отходы поступают непосредственно на свалку. За 2011 на городскую свалку Архангельска поступило 15769,05 м3 строительных отходов.

## 3.4 Современное состояние обращения с ртутьсодержащими и другими опасными отходами в МО "Город Архангельск"

Решением городского Совета депутатов г. Архангельска в 2002 году утвержден и вступил в силу "Порядок сбора, учета, временного хранения, транспортирования и утилизации ртутьсодержащих отходов".

Процесс обезвреживания основан на понижении класса опасности, переводе в менее токсичные вещества, которые по степени опасности приравниваются к бытовым отходам. Более того, природоохранное законодательство обязывает юридические лица отчитываться о приобретении и впоследствии утилизации отработанного оборудования, содержащего ртуть.

В Архангельской области сбор и транспортировку ртутьсодержащих приборов, ламп дневного света от производственных объектов, коммунальных объектов, школ, детских дошкольных объектов, объектов торговли и общественного питания осуществляют специализированные предприятия, имеющие лицензию по обращению с отходами 1 класса опасности. Переработку и утилизацию ртутьсодержащих отходов осуществляют ООО "ТЭЧ-сервис" (г. Новодвинск), ООО  "Челнок" (г. Коряжма), ООО "Геракл" (г. Котлас), ООО "Экология-Норд" (г. Северодвинск).

На территории г.Новодвинска осуществляет деятельность по переработке ртутьсодержащих отходов предприятие ООО "ТЭЧ-сервис". Утилизация отработанных люминесцентных ламп проводится на договорных условиях с предприятиями, организациями и учреждениями Архангельской области, в т.ч. города Архангельска. ООО "ТЭЧ-сервис" располагает передвижной установкой, представляющей из себя автобетоносмеситель типа СБ-92-В-2 на основе машины "КАМАЗ", приобретенной  в 2004 году. Мощность передвижной установки – 571,2 т/год (1 785 000 ламп/ год). Способ демеркуризации ртутьсодержащих отходов по технологии обезвреживания в автобетоносмесителе на базе автомашины "КамАЗ" основан на химическом связывании ртути с активной серой в присутствии катализатора "Политион", с образованием сульфида ртути посредством механического разрушения и измельчения ламп мелющими телами (щебень или булыжник) в емкости автобетоносмесителя с образованием отхода "Призот". В настоящее время отход используется для собственных нужд предприятия ООО "ТЭЧ-сервис" при  бетонировании подъездных путей.

Таблица 3.4.1

Данные по сбору люминесцентных ламп предприятием ООО "ТЭЧ-сервис",

г. Новодвинск, за 2007-2011 гг.

|  | Количество люминесцентных ламп (т / тыс.шт.) |
| --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Всего собрано от предприятий и учреждений Архангельской области | 42,0/131,0 | 41,8/130,6 | 27,1/86,5 | 21,3/66,5 |
| в т.ч. МО "Город Новодвинск" | 7,1/22,3 | 6,8/21,1 | 3,1/ 9,9 | 4,3/13,4 |

По состоянию на конец 2011 года остаток неутилизированных люминесцентных ламп – 8,7 тыс. штук, что составляет 2,8 тонн.

В г. Котласе ООО "Геракл" с 2008 г. осуществляет деятельность по сбору, использованию, обеззараживанию, транспортировке, размещению ртутьсодержащих отходов. Транспортировка ртутьсодержащих отходов  осуществляется специализированным транспортом (автомобиль ГАЗ-2705 "Газель" с цельнометаллическим кузовом), контроль за содержанием ртути в автомобиле осуществляется ртутным газоанализатором Эрга-01. Утилизация проводится на территории полигона твердых бытовых отходов, где установлена вакуумная термодемеркуризационная установка УРЛ – 2м, максимальная производительность установки 37 кг/год переработанной ртути. Принцип действия установки основан на сильной зависимости давления насыщенного пара ртути от температуры. Обрабатываемые лампы разрушаются в камере установки, нагреваются до температуры быстрого испарения ртути, а пары ртути откачиваются вакуумной системой установки через низкотемпературную ловушку, на поверхности которой происходит конденсация ртути, стекающей в сборник после размораживания ловушки. За 2011 г. принято и обезврежено 2,01 т ртутьсодержащих отходов (за 2010 г. – 3,4 т).

В г.Коряжма осуществляет деятельность ООО "Челнок". Проект строительства данного предприятия согласовывался органами Роспотребнадзора и природоохранными органами. Объект принят в эксплуатацию в 1998 г. Установка для переработки отработанных ртутьсодержащих люминисцентных ламп работает посредством перевода подвижной высокотоксичной ртути в безопасные, нерастворимые соединения сульфида и полисульфидов ртути в результате связывания ртути с реагентом. Утилизация ламп осуществляется в передвижном автобетоносмесителе СБ-92 на базе автомобиля КРАЗ. В бетоносмеситель загружают крупный щебень, химический препарат из расчета 150:1 и расчетное количество ламп. Затем смеситель герметически закрывается и после его запуска лампы разрушаются крупным щебнем и одновременно происходит поглощение паров ртути химическим препаратом. После обезвреживания стеклянный помол, содержащий сульфиды ртути, используется как добавка в бетон. За 2011 г. принято и обезврежено 9,7 т ртутьсодержащих отходов (в 2010 г. – 17,8 т).

В г. Северодвинске предприятием ООО "Экология – Норд" производится утилизация ртутьсодержащих отходов в вакуумной термодемеркуризационной установке УРЛ – 2М. Технические характеристики установки: производительность - до 200 ламп/час и 8 тыс. горелок ДРЛ/смену, температурный режим демеркуризации - до 450ºС, размеры обрабатываемых ламп - до 1,6 м. Принцип действия установки основан на сильной зависимости насыщенного пара ртути от температуры. Обрабатываемые лампы разрушаются в камере установки, нагреваются до температуры быстрого испарения ртути, а пары ртути откачиваются вакуумной системой установки через низкотемпературную ловушку, на поверхности которой происходит конденсация атомов ртути, стекающих в сборник в виде жидкого металла после размораживания ловушки. За 2011 г. принято и переработано 79,5 тыс. шт. ртутьсодержащих ламп (в 2010 г. - 91,3 тыс. шт.) и 1,2 тыс. шт. термометров (в 2010 г. - 2,8 тыс. шт.).

В то же время до настоящего времени остается нерешенной проблема по ртутьсодержащим и другим опасным отходам, образующимся у населения.

В таблице 3.4.2. приведены сведения об организациях, занимающихся сбором отходов для дальнейшей переработки, предоставленные Негосударственным образовательным учреждением "Экологический консалтинговый центр".

Таблица 3.4.2

Предприятия-переработчики Архангельской области

| Организация | Виды принимаемых отходов | Деятельность организации |
| --- | --- | --- |
| ООО "Экопромсервис" | Отработанные автомобильные камеры и покрышки, ртутьсодержащие отходы, нефтесодержащие отходы (шламы, воды, отработанные масла, фильтры, ветошь), полимерные материалы | Сбор отходов с целью передачи специализированной организации |
| ООО "Архангельский природоохранный центр" | Отработанные автомобильные камеры и покрышки, ртутьсодержащие отходы, нефтесодержащие отходы (шламы, воды, отработанные масла, фильтры, ветошь), устройства, приборы потерявшие потребительские свойства, стеклянные отходы, аккумуляторы свинцовые отработанные | Сбор отходов с целью передачи специализированной организации |
| ОАО "Архангельский мусороперерабатывающий комбинат" | Отработанные автомобильные камеры и покрышки, макулатура | Сбор отходов с целью передачи специализированной организации |
|  | Твердые бытовые отходы | Сбор, сортировка отходов, получение макулатуры, полиэтилена, ПЭТ бутылок, пластмассы |
| ОГУ "Областная служба спасения" | Ртутьсодержащие отходы | Сбор отходов с целью передачи специализированной организации |
| ООО "Экотекбункер" | Нефтесодержащие отходы (шламы, воды, отработанные масла, фильтры, ветошь) | Сбор отходов с целью передачи специализированной организации |
| ООО "ГОРСТ" | Нефтесодержащие отходы (шламы, воды, грунт, отработанные масла, фильтры, ветошь) | Сбор отходов с целью передачи специализированной организации, обезвреживание загрязненного грунта |
| ООО "АльянсЭко-Архангельск" | Макулатура | Сбор отходов с целью передачи специализированной организации |
| ООО "Севснаб" | Отработанные аккумуляторы, лом цветных металлов | Сбор отходов с целью передачи специализированной организации |
| ОАО "Архангельский Втормет" | Отработанные аккумуляторы, лом черных и цветных металлов | Сбор отходов с целью передачи специализированной организации |
| ООО "Сев-Мет", ООО "НордЭкс", ООО "НордРесурс", ООО "Севермет", ООО "Вторчермет", ООО "Карпогоры Металл", ООО "Базис" и др | Лом черных и цветных металлов | Сбор отходов с целью передачи специализированной организации |
| ООО "Геракл" | Ртутьсодержащие отходы, аккумуляторы свинцовые отработанные, отработанные моторные масла, золошлаки от сжигания углей, отходы пластмасс, покрышки отработанные, отходы оргтехники, медицинские отходы | Сбор отходов с целью передачи специализированным организациям, обезвреживание ртутьсодержащих отходов, медицинских отходов |
| ООО "Экопром" | Ртутьсодержащие отходы, аккумуляторы свинцовые отработанные, отработанные моторные масла, отходы пластмасс, покрышки отработанные, стеклянные отходы | Сбор отходов с целью передачи специализированным организациям |
| ООО ПКФ "ТЭЧ-Сервис" | Ртутьсодержащие отходы, устройства, приборы потерявшие потребительские свойства, отработанные моторные масла, аккумуляторы свинцовые отработанные | Сбор отходов с целью передачи специализированным организациям, обезвреживание ртутьсодержащих отходов |

## 3.5. Современное состояние обращения с медицинскими отходами в МО "Город Архангельск"

Сведения, полученные Управлением Роспотребнадзора по Архангельской  области в феврале 2012 года из лечебно – профилактических организаций (ЛПО) г.Архангельска о медицинских отходах, образованных в данных ЛПО в 2011 году (в соответствии с письмом Управления Роспотребнадзора по Архангельской области от 01.02.2012 года № 917/03 в министерство здравоохранения Архангельской области) приведены ниже в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1

| № п/п | Название медицинского учреждения | А | Б | В | Г | Д | Всего (в тоннах) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ГБУЗ АО "Первая городская клиническая больница им. Е. Е. Волосевич" | 532,83 | 10,312 | - | 0,431 | 1,065 | 544,638 |
| 2 | ГБУЗ АО "Архангельский клинический онкологический диспансер" | 41,0 | 108,0 | - | 1,0 | - | 150,0 |
| 3 | ГБУЗ АО "Архангельская областная клиническая б-ца им. Выжлецова" | 1040,117 | 1,408 | - | 0,134 | - | 1041,659 |
| 4 | ГБУЗ АО "Архангель-ская детская стоматологическая поликлиника" | 2,86 | 20,052 | - | 0,12 | 0,053 | 23,085 |
| 5 | ГБУЗ АО "Архангель-ская городская больница №12" | 23,6 | 2,0 | - | 0,6 | - | 26,2 |
| 6 | ГБУЗ АО "Госпиталь ветеранов войн" | 83,16 | 0,710 | - | 0,99 | - | 84,86 |
| 7 | ГБУЗ АО "Архангель-ская городская клиническая больница №6" с ГБУЗ АО Хоспис" | - | 105,8 | - | 0,401 | - | 106,201 |
| 8 | ГБУЗ АО "Архангельский клинический кожно-венерологический диспансер" | 2,522 | 43,467 | - | 0,073 | - | 46,062 |
| 9 | ГБУЗ АО "Архангель-ская стоматологическая поликлиника №1" | в среднем 0,024 | в среднем 2,476 | - | в среднем 0,124 | - | в среднем 2,624 |
| 10 | ГБУЗ АО "Архангель-ская городская клиническая больница №7" | 17,464 | 5,550 | - | 1,216 | - | 24,230 |
| 11 | ГБУЗ АО "Архангель-ская стоматологическая поликлиника №2" | 80,85 | 0,51 | - | 0,044 | - | 81,404 |
| 12 | ГБУЗ АО "Архангель-ский клинический противотуберкулезный диспансер" | 12,121 | - | 115,304 | 0,142 | 0,6 | 128,167 |
| 13 | ГБУЗ АО "Архангель-ский медицинский центр" | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет дан-ных | в среднем 60,415 |
| 14 | ГБУЗ АО "Бюро судебно-медицинской экспертизы" | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет дан-ных | в среднем 91,5 |
| 15 | ГБУЗ АО "Архангельский центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ" | 3,5 | 0,68 | - | 0,01 | - | 4,19 |
| 16 | ГБУЗ АО "Архангель-ская областная клиническая стоматологическая поликлиника" | В среднем 31,97 | в среднем 55,15 |  | в среднем 0,0294 |  | в среднем 87,149 |
| 17 | ГБУЗ АО "Архангельский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины" | 10,964 | - | - | 0,061 | - | 11,025 |
| 18 | ИТОГО (в тоннах) | 1882,982 | 356,115 | 115,304 | 5,3754 | 1,718 | 2361,4944 |

Утилизация медицинских отходов производится в отдельных медицинских учреждениях и на городской свалке ТБО г. Архангельска. Отходы доставляются  автотранспортом в соответствующей таре и уничтожаются путем сжигания.

На территории городской свалки г.Архангельска установлен утилизатор для сжигания биологических и медицинских отходов "Утилизатор А-1600". Максимальная загрузка составляет 450 – 500 кг отходов, максимальный объем сжигаемых отходов – 1,2м3, рабочий цикл – 5 часов. За 2011 г. утилизировано 11,0 т биологических отходов (2010 г. - 2,8 т).

## 3.6 Современное состояние систем водоотведения в МО "Город Архангельск"

В МО "Город Архангельск" система отвода дренажно-ливневых вод самотечная, осуществляется через дождеприемные колодцы и коллекторы в бассейн реки Северной Двины. Протяженность коллекторов ливневой  канализации 188,4 км, в том числе протяженность магистральных коллекторов 98,1 км, протяженность внутри дворовых и внутриквартальных сетей  90,3км.

Центральные районы города Архангельска в основном имеют раздельную (от ливневой) централизованную систему хозяйственно-бытовой канализации (за исключением части Октябрьского и Ломоносовского районов, где еще остается система общесплавной канализации с септиками – 225 шт.). Хозяйственно-бытовые сточные воды по сетям самотечной канализации поступают на канализационные насосные станции и далее по напорным трубопроводам перекачиваются на городские канализационные очистные сооружения – объединенные КОС, расположенные на территории ОАО "Соломбальский ЦБК" и находящиеся в его собственности. На объединенные КОС поступают хозяйственно-бытовые сточные воды с основной части города, а также промышленные сточные воды комбината.

Учитывая то, что город вытянут вдоль реки, протяженность напорных коллекторов составляет более 100 км, из них 56% – стальные. В связи с большой протяженностью территории города и наличием островных территорий сточные воды с периферийных территорий города поступают на 12 локальных комплексов канализационных очистных сооружений (КОС), 10 из которых эксплуатирует муниципальное унитарное предприятие – МУП "Водоканал".

Срок эксплуатации локальных очистных сооружений составляет от 30 до 50 лет, объекты физически и технологически устарели, а модернизация их, в основном, экономически нецелесообразна. Перекачка стоков на очистные сооружения осуществляется при помощи 90 канализационных насосных станций (КНС), находящихся в ведении МУП "Водоканал", средний износ КНС – 50,7%. Капитальный ремонт зданий КНС не проводился, оборудование, в основном, – устаревшее.

3.6.1 Современное состояние санитарной очистки от ЖБО в МО "Город Архангельск"

В МО "Город Архангельск" системами водоотведения (канализации) охвачено 85,5% жилищного фонда. Протяженность канализационной сети, эксплуатируемой МУП "Водоканал" составляет 477,6 км.

В благоустроенном жилищном фонде сбор жидких бытовых отходов осуществляется посредством систем канализации; их обезвреживание, переработка и захоронение - посредством систем очистных сооружений.

Однако в составе жилищного фонда 217376,99  м2  неканализированного жилья (2603 дома).

Сливная станция для жидких отходов в городе отсутствует.

Вывоз жидких отходов осуществляется на свалки ТБО, сливные колодцы РНС, приёмные камеры КОС (таблица 3.6.1).

Таблица 3.6.1

Места приема жидких отходов

| № п/п | Места приёма жидких отходов | Санитарно-защитная зона, м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | Соблюдение СЗЗ | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Городская свалка ТБО | 1000/I | соблюдается |  |
| 2 | Свалка ТБО п. Конвейер | 1000/I |  | расположена во II-III поясе ЗСО |
| 3 | РНС левого берега | 300/III | не соблюдается | расположена в водоохраной зоне |
| 4 | РНС "Соломбала" (ул. Мещерского) | то же | не соблюдается |  |
| 5 | ЦНКС (ул. Тимме) | -"- | не соблюдается |  |
| 6 | РНС гидролизного завода | -"- | не соблюдается |  |
| 7 | РНС "Маймакса" | -"- | не соблюдается |  |
| 8 | КОС о. Бревенник | -"- | соблюдается |  |
| 9 | КОС о. Хабарка | -"- | не соблюдается |  |
| 10 | КОС о. Кего | -"- | соблюдается |  |
| 11 | КОС о. Краснофлотский | -"- | не соблюдается |  |

В таблице 3.6.2 представлена информация по объектам накопления бытовых отходов неканализированного жилищного фонда по состоянию на 2005 год, полученная в рамках работ по определению среднегодовой нормы накопления жидких бытовых отходов на контрольных объектах МО "Город Архангельск".

Таблица 3.6.2

Объекты накопления жидких бытовых отходов не канализованного жилищного

фонда г. Архангельска (2005 г)

| N п/п | Округ | Количество жильцов | Количество ОН ЖБО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Глухие септики | Выгребные ямы | Помойные ямы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Исакогорский и Цигломенский | 15753 | - | 2697 | 352 | Данные администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Письмо № 373-09/544 от 28.06.05 |
| 2 | Ломоносовский | 582 | 142 | 70 | 14 | Данные управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Письмо № 1470/045-162 от 28.06.05, письмо № 71 от 24.06.05 |
| 3 | Маймаксанский | 11689 | 112 | 1859 | 392 | Данные управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Письмо № 1470/045-162 от 28.06.05, письмо № 71 от 24.06.05 |
| 4 | Майская горка | 3573 | - | 515 | 65 | Данные МУП "Жилкомсервис" Отделение Майская горка Письмо № 14-04/401 от 29.06.05 |
| 5 | Октябрьский | 2094 | 42 | 152 | 21 | Данные управления жилищно-ком-мунального хозяйства и энергетики Письмо № 1470/045-162 от 28.06.05, письмо №71 от 24.06.05 |
| 6 | Соломбальский | 6060 | 15 | 944 | 190 | Данные МУП "Жилкомсервис" Соломбальское отделение Письмо № 681 от 29.06.05 |
| 7 | Северный | 308 | 4 | 26 | - | Данные МУП "Жилкомсервис" Северное отделение |
| 8 | Варавино-Фактория | 1425 | - | 209 | 42 | Данные управления жилищно-ком-мунального хозяйства и энергетики Письмо № 1470/045-162 от 28.06.05, письмо № 71 от 24.06.05 |
| ИТОГО | 41484 | 326 | 7489 | 1095 | Всего ОН ЖБО - 8910 |
| ИТОГО (по данным мэрии) | 34615 | 322 | 7451 | 1092 | Всего ОН ЖБО - 8865 |

В неканалилизированном жилищном фонде сбор жидких бытовых отходов осуществляется в помойницы, выгребные ямы, накопители ЖБО - "глухие септики".

Т.к. информация о фактическом количестве накапливающихся ЖБО и состоянии объектов накопления ЖБО (помойниц, выгребных ям, накопителей  ЖБО – "глухих" септиков) является основополагающей для управления обращением с ЖБО, в 2005 году в г. Архангельске было проведено природоохранное мероприятие "Продолжение работ по бытовым отходам города - определение фактического  накопления жидких бытовых отходов (ЖБО) от неканализованного жилищного фонда" выполнено для нужд МО "Город Архангельск" некоммерческим образовательным  учреждением  "Экологический консалтинговый центр".

Целью мероприятия было:

- определение на территории МО "Город Архангельск" фактического  накопления жидких бытовых отходов (далее по тексту ЖБО);

- фактической среднегодовой нормы накопления жидких бытовых отходов от неканализованного жилищного фонда;

- разработка предложений к рекомендациям по совершенствованию системы обращения с жидкими бытовыми отходами в городе Архангельске.

В ходе выполнения работ проводились инвентаризация объектов накопления ЖБО от неканализованного жилищного фонда города и выборочное обследование санитарного состояния объектов накопления ЖБО. Инвентаризация объектов накопления ЖБО проводилась на основании данных, представленных Управлением жилищно-коммунального хозяйства и энергетики мэрии города Архангельска, МУП "Жилкомсервис" и его отделений, подрядных организаций. Была проведена инвентаризация помойниц, выгребных ям, накопителей-"глухих септиков" отдельно по округам и по городу в целом. В результате инвентаризации были сделаны следующие выводы по состоянию объктов ЖБО неканализированного жилого фонда:

Помойницы

В городе Архангельске имеются помойницы: деревянные, с бетонным основанием, металлические. Большая часть помойниц не имеет загрузочных люков. Отсутствие крышек не препятствует попаданию в помойницы насекомых, грызунов и других животных. В помойницах не установлены решетки, вследствие чего влажные твердые отходы, не осаждаются на решетках и не перекладываются как положено дворниками в мусоросборники в момент прибытия мусоровоза. Это приводит к переполнению помойниц твердыми бытовыми отходами. Ни в одном округе города, кроме Соломбальского, твердые бытовые отходы не  собираются в отдельные деревянные ящики. Установлено, что все контрольные помойницы негерметичны. Размещаемые в них ЖБО практически полностью просачиваются в грунт и вытекают на придомовую территорию.

Выгребные ямы

В ходе работ установлено, что требованиям нормативных документов не соответствуют и выгребы, которые должны быть водонепроницаемыми с обязательным устройством "замка" из жирной мятой глины толщиной 0,35 м и иметь плотные двойные люки (деревянные 0,7 х 0,8 м или стандартные круглые чугунные). Основная часть выгребных ям неканализованного жилищного фонда не оборудована водонепроницаемым слоем и двойными люками. Выявлены факты, когда выгребная яма закрыта подручными материалами (например, по Школьной, 167, 168, Заводской, 98). По результатам обследования выявлено, что в отдельных домах неканализованного жилищного фонда жители самовольно устанавливают уборные с унитазом со смывом непосредственно от водопроводов  и автоматические стиральные машины в нарушение требований нормативно-методических документов, согласно которым промывка унитазов неканализованных выгребных уборных непосредственно от водопроводов не допускается.

Накопители - "глухие септики"

Вследствие не герметичности накопителей-"глухих септиков" наблюдается поступление в данные объекты накопления ЖБО грунтовых вод (например, в Исакогорском округе по Доковской, 1 после вывоза из объекта 10 м3 ЖБО уровень ЖБО в нем снизился лишь на 0,5 м), подтопление придомовых территорий (например, в Ломоносовском округе по Новгородскому, 84 и в Маймаксанском округе по Победы, 20, вследствие чего в Маймаксанском округе ассенизаторская машина не смогла проехать к накопителю-"глухому септику" и произвести откачку ЖБО).

В ряде подрядных организаций отсутствуют документы об установлении мест приема хозфекальных стоков из жилого муниципального фонда города, не подключенного к городской общесплавной канализации.

При выполнении исследований по фактическому накоплению ЖБО в городе проводилось обследование территорий контрольных объектов на их соответствие cанитарным правилам содержания территорий населенных мест [9] в части санитарного состояния. Выявлены нарушения требований санитарной уборки территорий неблагоустроенного жилищного фонда, а именно: не соблюдение требования к сбору твердых бытовых отходов, которые в не канализированных домовладениях следует производить отдельно в малые (металлические) емкости, и далее жильцами в установленное время выносить к месту остановки мусоровоза. Вследствие этого твердые бытовые отходы размещаются в объектах размещения ЖБО (помойницах и выгребных ямах), переполняя их и вызывая захламление территории. Кроме того, размещаемые около помойниц крупногабаритные отходы также приводят к захламлению территории домовладений. На территориях объектов исследования во всех округах, кроме Соломбальского, отсутствуют  бункеры для крупногабаритных отходов и деревянные съемные ящики без дна, устанавливаемые на бетонированной или асфальтированной площадке, обустройство которых допускается в качестве временной меры.

Установлено, что контрольные объекты накопления ЖБО не соответствуют требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда в части обеспечения герметичности. Так, выгребы, которые должны быть водонепроницаемыми с обязательным устройством "замка" из жирной мятой глины толщиной 0,35 м и вокруг стенок и под дном выгреба, иметь плотные двойные люки, деревянные 0,7 х 0,8 м или стандартные круглые чугунные, должным образом не обустроены.

Вывоз ЖБО от не канализированных домовладений производится по мере накопления или по заявкам обслуживаемых домовладений, но при этом допускается переполнение выгреба выше нормы (выше, чем 0,35 м от поверхности земли).

Установлена неравномерность накопления ЖБО на объектах исследования (размещаемых в помойницах). Фактические величины коэффициентов суточной неравномерности накопления ЖБО составили 1,10 - 1,67 в летний сезон и 1,10 - 1,36 в осенний сезон.

По результатам анализа полученной информации выявлено несоответствие данных, представленных различными организациями по всем объектам накопления ЖБО (помойницам, выгребным ямам, накопителям-"глухим септикам"), в том числе по перечню объектов, их количеству, объемам и состоянию.

Были сделаны следующие выводы:

- В городе отсутствует полная и достоверная информация о количестве и состоянии помойниц, выгребных ям, накопителей-"глухих септиков".

- Фактическое состояние объектов накопления ЖБО: помойниц, выгребных ям, накопителей-"глухих септиков" не соответствует требованиям нормативно-методических документов в части обеспечения герметичности.

Выявлены нарушения требований санитарной уборки территорий неблагоустроенного жилищного фонда, а именно:

- Не соблюдение требования к сбору твердых бытовых отходов, которые в не канализированных домовладениях следует производить отдельно в малые (металлические) емкости, и далее жильцами в установленное время выносить к месту остановки мусоровоза. Вследствие этого твердые бытовые отходы размещаются в объектах размещения ЖБО (помойницах и выгребных ямах), переполняя их и вызывая захламление территории. На территориях объектов исследования во всех округах, кроме Соломбальского, отсутствуют  деревянные съемные ящики без дна, устанавливаемые на бетонированной или асфальтированной площадке, обустройство которых допускается в качестве временной меры.

- На территориях объектов исследования во всех округах отсутствуют  бункеры для сбора крупногабаритных отходов. Размещаемые около помойниц и в помойницах крупногабаритные отходы также приводят к захламлению территории домовладений.

- Вывоз ЖБО от не канализированных домовладений производится по мере накопления или по заявкам обслуживаемых домовладений, но при этом допускается переполнение выгреба выше нормы (выше, чем 0,35 м от поверхности земли).

- Помойницы негерметичны, при размещении в них помоев происходит загрязнение придомовых территорий сточными водами.

- Практически во всех округах города отсутствуют специально организованные места для полоскания белья и прачечные, вследствие чего жители полощут белье непосредственно около колонок, выливая мыльную воду на землю, приводит к загрязнению придомовых территорий и источников водоснабжения.

- Выявлено несоответствие данных по перечню, количеству, объемам и состоянию объектов накопления ЖБО, представленных различными организациями, что свидетельствует о том, что в городе отсутствует полная и достоверная информация о количестве и состоянии помойниц, выгребных ям, накопителей-"глухих септиков".

Реализация природоохранного мероприятия позволила получить фактическую информацию о том, сколько ЖБО накапливается в городе Архангельске, величину фактической нормы накопления ЖБО на 1 человека и плотности ЖБО.

3.6.2 Современное состояние дренажно-ливневой канализации в МО "Город Архангельск"

Единой сети дождевой канализации в городе нет. Поверхностные стоки отводятся отдельными коллекторами в водоемы без очистки. Часть сетей проложена до 60-х годов и выполнена в основном из дерева, после 60-х годов дождевая канализация выполнялась из железобетонных труб.

До настоящего времени в г. Архангельске не решена проблема очистки ливневых сточных вод. По данным МУП "Архкомхоз" инвентаризация дренажно-ливневой канализации выполнена не в полном объеме, фактическое количество выпусков сточных вод и объемы сбрасываемых сточных вод неизвестны. Также, часть жилых домов города, подключены через септики в ливневую канализацию. Большинство септиков имеют 100% износ, нуждаются в капитальном ремонте. В результате в водные объекты, в том числе и р. Северную Двину сбрасываются вместе с ливневыми водами неочищенные и необеззараженные хозяйственно-фекальные сточные воды. Информация по выпускам в поверхностные водные объекты:

1. Соломбальский округ:

- выпуск по ул. Советской - в р. Соломбалку по ул. Краснофлотской;

- выпуск по Никольский пр. - в р. Соломбалку по ул. Краснофлотской;

- выпуск в р. Соломбалку по ул. Адмиралтейской;

- выпуск в р. Сев. Двину по ул. Маяковского;

- выпуск в р. Сев. Двину по ул. Челюскинцев;

- выпуск в микрорайоне "Г" - в р. Соломбалку по ул. Адмиралтейской;

- выпуск в микрорайоне "Б" - в р. Соломбалку по ул. Краснофлотской;

- выпуск в микрорайоне "Е"- в реку Соломбалку у кладбища ( за ул. Адм. Кузнецова);

- выпуск с   ул. Полярной - в реку Соломбалку.

2. Октябрьский округ:

- выпуск в р. Сев. Двину в створе ул. Логинова;

- выпуск в р. Сев. Двину в створе ул. Воскресенской;

- выпуск в р. Сев. Двина между ул. Гайдара и Вологодской.

3. Ломоносовский округ:

- выпуск ул. К. Либкнехта   в р. Сев. Двину от фонтана;

- выпуск в р. Сев. Двину в створе ул. Серафимовича;

- выпуск в р. Сев. Двину в створе ул. Выучейского;

- выпуск пр. Дзержинского - выпуск через ДНС-1.

4. Округ Майская горка:

- выпуск р. Сев. Двину в районе ул. Кр. Звезды;

- 339 квартал - выпуск в озеро Бутыгино;

- ул. Галушина - выпуск через ДНС-6;

- ул. Октябрят - выпуск в канаву ко ул. Карпогорской.

5. Округ Варавино- Фактория:

- Ленинградский пр - выпуск в р-не ул. Русанова;

- Ленинградский пр. - выпуск между домами 278-280.

6. Северный Округ:

- ул. Малиновского выпуск в р. Кузнечиху;

- ул. Партизанского выпуск в р. Кузнечиху.

Эксплуатацию дренажно-ливневых (поверхностных) систем водоотведения осуществляет МУП "Архкомхоз" у которого на обслуживании находится 245,3 км дренажно-ливневых сетей канализации. Смотровых магистральных дренажно-ливневых колодцев - 2705 шт.; смотровых внутриквартальных колодцев – 1739 шт.; дождеприемных колодцев – 1475.

Общий объем сточных вод, отведенных в водные объекты в черте города, составил 170185,34 тыс. м3, в т.ч. ливневых- 1454,28. Из них загрязненных – 71077,91 тыс. м3 (без очистки – 8913,89, недостаточно очищенных – 62164,02), нормативно-чистых – 98211,39, нормативно-очищенных – 896,04.

# 4 СОСТАВ, СВОЙСТВА, НОРМЫ НАКОПЛЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВО ТБО В МО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Для определения среднегодовых норм накопления и состава твердых, крупногабаритных и жидких отходов МО "Город Архангельск" в рамках муниципального контракта от 21.08.2012 № 88-кх на разработку Генеральной схемы очистки территории муниципального образования "Город Архангельск" Обществом с ограниченной ответственностью "Институт прикладной экологии и гигиены" (ООО "ИПЭиГ") был заключен договор субподряда от 21 сентября 2012 г. № 06С-02-0001-12 с Негосударственным образовательным учреждением "Экологический консалтинговый центр" (НОУ "ЭКЦ"). Натурные замеры отходов проводились непосредственно в сборниках отходов и на специально организованной площадке на городской свалке ТБО в присутствии специалистов МУП "Спкцавтохозяйство по уборке города".

## 4.1 Нормы накопления ТБО в МО "Город Архангельск"

Норма накопления твердых бытовых отходов ( это количество отходов, образующихся на расчетную единицу (человек ( для жилого фонда; место в гостиницах, дошкольных учреждениях, на м2 площади в торговых организациях и т.д.) в единицу времени (сутки, год). Норма накопления определяется в единицах массы (кг, т) или объема (л, м3). К твердым бытовым отходам, входящих в норму накопления от населения относятся отходы, образующиеся в жилых домах, отходы отопительных устройств, местного отопления, отходы от текущего ремонта квартир и пр.

Определение среднегодовой нормы накопления отходов на контрольных объектах города Архангельска проведены в соответствии с "Рекомендациями по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР" (утв. 09.03.82 г. Министерством ЖКХ  РСФСР) и "Методическими указаниями определения фактической среднегодовой нормы накопления твердых бытовых отходов в городе Архангельске". Актуальность определения фактической среднегодовой нормы накопления твердых бытовых отходов обусловлена необходимостью получения фактических данных о накоплении и составе ТБО города.

Этапы определение фактической среднегодовой нормы накопления ТБО представлены на рисунке 4.1.1.

Исследования проводились на объектах различных типов. Типы объектов исследования представлены на рисунке 4.1.2.

Рис.4.1.1  Определение фактической среднегодовой нормы накопления ТБО

Рис. 4.1.2. Определение объектов исследования

В таблице 4.1.1 представлены годовые нормы накопления от жилищного фонда в 2012 году,  которые определены  экспериментальным путем.

Таблица 4.1.1

Годовые нормы накопления отходов от объектов жилищного фонда

в МО "Город Архангельск" в 2012 г

| № п/п | Тип благоустройства жилищного фонда | Фактическая норма накопления ТБО | Плотность, т/ м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед.изм. | Лето | Осень | Зима | Весна | Средне-годовая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Благоустроенный | м3/ год | 1,01 | 1,21 | 0,93 | 0,94 | 1,02 | 0,107 |
|  |  | % | 24,60 | 29,60 | 22,77 | 23,03 | 100,00 |  |
| 2 | Частично благоустроенный | м3/ год | 1,10 | 1,16 | 1,27 | 1,61 | 1,29 | 0,109 |
|  |  | % | 21,44 | 22,57 | 24,77 | 31,22 | 100,00 |  |
| 3 | Неблагоустроенный | м3/ год | 1,85 | 0,79 | 1,47 | 1,73 | 1,46 | 0,102 |
|  |  | % | 31,69 | 13,53 | 25,10 | 29,68 | 100,00 |  |
| 4 | ИТОГО по жилищному фонду без встроенных объектов общественного назначения | м3/ год | 1,32 | 1,05 | 1,22 | 1,43 | 1,26 | 0,106 |
|  |  | % | 26,27 | 20,97 | 24,36 | 28,40 | 100,00 |  |
| 5 | Благоустроенный со встроенными объектами общественного назначения | м3/ год | 1,86 | 2,06 | 1,97 | 2,52 | 2,10 | 0,107 |
|  |  | % | 22,13 | 24,48 | 23,39 | 30,00 | 100,00 |  |

По результатам исследований установлено, что от жилищного фонда города фактическая среднегодовая норма накопления ТБО на 1 человека составила 1,26 м3/год (113 кг/год) при плотности 106 кг/м3 (в 2004 г. – 1,17  м3/год; 301 кг/год при плотности – 257 кг/м3).

Фактическая среднемесячная норма накопления ТБО на 1 человека составила  0,105 м3/месяц (11,1 кг/месяц) (в 2004 г. – 0,098  м3/месяц; 25,1 кг/месяц).

При фактической норме накопления ТБО на 1 человека от жилищного фонда без арендаторов 1,26 м3/год величина фактической нормы накопления ТБО от жилищного фонда с арендаторами составляет 2,10 м3/год  и превышает ее в 1,7 раза (на 0,84 м3/год);

В таблице 4.1.2 представлены ориентировочные нормы накопления ТБО:

Таблица 4.1.2

Ориентировочные нормы накопления ТБО на 1 человека

| Классификация жилищного фонда | Норма накопления отходов на 1 человека | Средняя плотность отходов |
| --- | --- | --- |
|  | кг/год | м3/год | кг/м3 |
| Жилые дома: благоустроенные при отборе пищевых отходов без отбора пищевых отходов неблагоустроенные: без отбора пищевых отходов | 180 – 200 210 – 225 360 – 450 | 0,9 – 1,0 1,0 – 1,1 1,2 – 1,5 | 190 – 200 210 300 |
| Общая норма накопления ТБО по благоустроенным жилым и общественным зданиям для городов с населением более 100 тыс. человек | 260 – 280 | 1,4 – 1,5 | 190 |
| То же, с учетом всех арендаторов | 280 – 300 | 1,4 – 1,55 | 200 |

По данным исследований проводимых ГУП УНИИ АКХ им. К.Д.Памфилова годовой рост нормы накопления ТБО для крупных городов, каким является г. Архангельск, следует принимать ( 0,6%. Расчетная норма накопления на 1 человека в год в благоустроенном жилищном фонде и частном секторе на перспективу до 2025г. приведена в таблице 4.1.3.

Таблица 4.1.3

Расчетная норма накопления ТБО на 1 человека в год в жилищном фонде г. Архангельск

| Расчетные показатели | Года |
| --- | --- |
|  | 2012 г. | 2012-2017 г.г. | 2018-2025 г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Норма накопления ТБО в благоустроенном жилищном фонде на 1чел, м3/год | 1,02 | 1,36 | 2,18 |
| Норма накопления ТБО в частично благоустроенном жилищном фонде секторе на 1 чел, м3/год | 1,29 | 1,73 | 2,75 |
| Норма накопления ТБО в неблагоустроенном жилищном фонде на 1чел, м3/год | 1,46 | 1,95 | 3,11 |
| ИТОГО по жилищному фонду без встроенных объектов общественного назначения на 1чел, м3/год | 1,26 | 1,69 | 2,69 |
| Норма накопления ТБО благоустроенном жилищном фонде со встроенными объектами общественного назначения на 1чел, м3/год | 2,10 | 2,81 | 4,48 |

В осенний период 2012 года среднегодовые нормы накопления ТБО на контрольных объектах общественного назначения составили:

- 0,30 м3/год при плотности 103 кг/м3 на 1 место (дошкольное образовательное учреждение, театр, библиотека);

- 0,54 м3/год при плотности 109 кг/м3 на 1 м2 торговой площади (в 2004 г. – 0,25 м3/год при плотности 55 кг/м3).

При анализе результатов практических исследований рассматривались ориентировочные нормы накопления ТБО от объектов общественного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений согласно [48], которые  представлены в таблице 4.1.4.

Таблица 4.1.4

Ориентировочные нормы накопления ТБО от отдельно стоящих объектов общественного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений

| № п/п | Объект образования отходов | Нормы накопления отходов | Плотность, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднегодовая | Среднесуточная |  |
|  |  | кг | м3 | кг | м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Гостиница (на 1 место) | 120 | 0,7 | 0,33 | 0,0019 | 170 |
| 2 | Детский сад, ясли (на 1 место) | 95 | 0,4 | 0,26 | 0,0011 | 240 |
| 3 | Школа, техникум, институт (на 1 учащегося) | 19 | 0,1 | 0,05 | 0,00027 | 190 |
| 4 | Театр, кинотеатр (на 1 место) | 30 | 0,2 | 0,08 | 0,00055 | 150 |
| 5 | Учреждение (на 1 сотрудника) | 40 | 0,22 | 0,13 | 0,0007 | 180 |
| 6 | Продовольственный магазин (на 1 м2 торговой площади) | 160 | 0,8 | 0,44 | 0,0022 | 200 |
| 7 | Промтоварный магазин (на 1 м2 торговой площади) | 30 | 0,15 | 0,08 | 0,0004 | 200 |
| 8 | Рынок (на 1 м2 торговой площади) | 18 | 0,036 | 0,05 | 0,0001 | 500 |
| 9 | Санатории, пансионаты, дома отдыха (на 1 место) | 250 | 0,93 | 0,68 | 0,0025 | 270 |
| 10 | Вокзал, автовокзал, аэропорт (на 1 м2 площади) | 125 | 0,5 | 0,34 | 0,0014 | 250 |

По результатам практических исследований на всех объектах общественного назначения фактические среднегодовые нормы накопления ТБО близки к ориентировочным нормам накопления ТБО от отдельно стоящих объектов общественного назначения, от торговых и культурно-бытовых учреждений, при этом плотность ТБО значительно ниже общепринятой [48].

В таблице 4.5.1 представлены нормы накопления от объектов социально бытового назначения на данный момент и на перспективу до 2025 г.

Таблица 4.1.5

Нормы накопления от объектов социально бытового назначения на данный момент и на перспективу до 2025 г.

| Объект образования отходов | Единицы измерения | Нормы накопления отходов, м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2012-2017 | 2018-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Предприятия торговли |
| Продовольственные магазины | 1 м2 торг. площади | 0,8 | 1,07 | 1,71 |
| Промтоварные магазины | 1 м2 торг. площади | 0,15 | 0,20 | 0,32 |
| Универсамы | 1 м2 торг. площади | 0,54 | 0,72 | 1,15 |
| Рынки | 1 м2 общ. Площади | 0,036 | 0,05 | 0,08 |
| Учреждения |
| Административные учреждения | 1 сотрудник | 0,22 | 0,29 | 0,47 |
| Офисы | 1 сотрудник | 0,22 | 0,29 | 0,47 |
| Кредитные организации | 1 сотрудник | 0,22 | 0,29 | 0,47 |
| Отделения связи | 1 сотрудник | 0,22 | 0,29 | 0,47 |
| Дошкольные и общеобразовательные учреждения |
| Дошкольные учреждения | 1 место | 0,3 | 0,49 | 0,78 |
| Общеобразовательные учреждения | 1 учащийся | 0,1 | 0,13 | 0,21 |
| Музыкальные школы | 1 учащийся |  |  |  |
| Детские дома | 1 место |  |  |  |
| Техникумы | 1 учащийся | 0,1 | 0,13 | 0,21 |
| Институты | 1 учащийся | 0,1 | 0,13 | 0,21 |
| Детские дома творчества | 1 учащийся |  |  |  |
| Детские оздоровительные лагеря | 1 ребенок в смену | 0,93 | 1,24 | 1,98 |
| Предприятия бытового обслуживания населения |
| Гостиницы | 1 место | 0,7 | 0,94 | 1,49 |
| Культурно-спортивные и развлекательные учреждения |
| Цирк | 1 посад. место |  |  |  |
| Кинотеатры (досуг. Центры) | 1 посад. место | 0,2 | 0,27 | 0,43 |
| Театры | 1 посад. место | 0,3 | 0,40 | 0,64 |
| Прочие объекты |
| Вокзалы | 1 м2 площади | 0,5 | 0,67 | 1,07 |

Установленные в осенний сезон 2012 года фактические величины коэффициентов суточной неравномерности накопления ТБО составили:

- от жилищного фонда без объектов общественного назначения – 1,29 (в 2004 году -1,91);

- от жилищного фонда с объектами общественного назначения – 1,21 (в 2004 году - 1,37) на контрольных объектах.

В таблице 4.1.6.1, 4.6.1.2 приведены сценарии расчетного объема накопления твердых бытовых отходов по МО "Город  Архангельск" на перспективу до 2025 года. В таблице 4.1.6.1 показаны объемы накопления ТБО на перспективу при ежегодном росте накопления 0,6 %, в соответствии с исследованиями ГУП УНИИ АКХ им. К.Д.Памфилова. Первый вариант основан на норме накопления от жилищного фонда без встроенных объектов общественного назначения, и равной 1.26  м3/год на 1чел. (табл. 4.1.1, 4.1.3). Второй вариант – на норме накопления ТБО в благоустроенном жилищном фонде со встроенными объектами общественного назначения, и равной 2.1 м3/год на 1чел (табл. 4.1.1, 4.1.3). Третий вариант – основе данных МУП "САХ" о поступившем в 2011 году объеме ТБО (табл. 3.1.4).

Таблица 4.1.6.1

Расчетный объем накопления ТБО на перспективу до 2025 года

(при годовом росте нормы накопления  ТБО 0,6%.)

| № вари-анта |  | Года |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. (356,5 тыс.чел) | 2012-2017 г.г. (355,9 тыс.чел) | 2018-2025 г.г. (360 тыс.чел) |
| 1 | Расчетный объем накопления ТБО (тыс.м3/год) (норма накопл. 1,26) | 449,19 | 600,11 | 967,49 |
| 2 | Расчетный объем накопления ТБО (тыс.м3/год) (норма накопл. 2,10) | 748,65 | 1000,75 | 1612,49 |
| 3 | Расчетный объем накопления ТБО (тыс.м3/год) (норма накопл. 2,03) | 726,126 | 966,83 | 1558,74 |

В таблице 4.1.6.2 показаны объемы накопления ТБО на перспективу при ежегодном росте накопления 6,5 %, в соответствии с анализом роста объемов ТБО в г.Архангельске за последние 10 лет [81-88]. Первый вариант основан на норме накопления от жилищного фонда без встроенных объектов общественного назначения, и равной 1.26  м3/год на 1чел. (табл.4.1.1, 4.1.3). Второй вариант – на норме накопления ТБО в благоустроенном жилищном фонде со встроенными объектами общественного назначения, и равной 2.1 м3/год на 1чел (табл.4.1.1, 4.1.3). Третий вариант – основе данных МУП "САХ" о поступившем в 2011 году объеме ТБО (табл. 3.1.4).

Таблица 4.1.6.2

Расчетный объем накопления ТБО на перспективу до 2025 года

(при годовом росте нормы накопления  ТБО 6,5% год)

| № вари-анта |  | Года |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. (356,5 тыс.чел) | 2012-2017 г.г. (355,9 тыс.чел) | 2018-2025 г.г. (360 тыс.чел) |
| 1 | Расчетный объем накопления ТБО (тыс.м3/год) (норма накопл. 1,26) | 449,19 | 614,39 | 1028,53 |
| 2 | Расчетный объем накопления ТБО (тыс.м3/год) (норма накопл. 2,10) | 748,65 | 1023,99 | 1714,22 |
| 3 | Расчетный объем накопления ТБО (тыс.м3/год) (норма накопл. 2,03) | 726,126 | 989,86 | 1657,08 |

## 4.2 Состав и свойства ТБО в МО "Город Архангельск"

В составе твердых бытовых отходов выделяют следующие компоненты: бумага, картон; пищевые отходы; дерево; металл (черный и цветной); текстиль; кости; стекло; кожу; резину; камни; полимерные материалы; прочие (неклассифицируемые фракции); отсев менее 15 мм (таблица 4.2.1).

Таблица 4.2.1

Морфологический состав ТБО для разных климатических зон, % по массе

| Компонент | Климатическая зона |
| --- | --- |
|  | средняя | южная | северная |
| пищевые отходы | 35…45 | 40…49 | 32…39 |
| бумага, картон | 32…35 | 22…30 | 26…35 |
| дерево | 1…2 | 1…2 | 2…5 |
| черный металлолом | 3…4 | 2…3 | 3…4 |
| цветной металлолом | 0,5…1,5 | 0,5…1,5 | 0,5…1,5 |
| текстиль | 3…5 | 3…5 | 4…6 |
| кости | 1…2 | 1…2 | 1…2 |
| стекло | 2…3 | 2…3 | 4…6 |
| кожа, резина | 0,5…1 | 1 | 2…3 |
| камни, штукатурка | 0,5…1 | 1 | 1…3 |
| пластмасса | 3…4 | 3…6 | 3…4 |
| прочее | 1…2 | 3…4 | 1…2 |
| отсев (менее 15 мм) | 5…7 | 6…8 | 4…6 |

Сезонные изменения состава ТБО характеризуются увеличением содержания пищевых отходов с 20…25% весной до 40…45% осенью, что связано с большим употреблением овощей и фруктов в рационе питания (особенно в городах южной зоны). Зимой и осенью сокращается содержание мелкого отсева (уличного смета) с 20 до 7 % в городах южной зоны и с 11 до 5 % в средней зоне.

Состав ТБО, образующихся от жилищного фонда и от общественных организаций и предприятий торговли, отличается. В таблице  4.2.2 приведены данные о среднесезонном и среднегодовом морфологический составе ТБО по МО "Город Архангельск".

Таблица 4.2.2

Среднесезонный и среднегодовой морфологический состав ТБО

| № п/п | Наимено-вание компонента ТБО | Тип благоустройства жилого фонда, %, по массе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Благоустроенный | Частично благоустроенный | Неблагоустроенный | Благоустроенный с арендаторами | Жилищн. фонд города без арендато-ров |
|  |  | осень | зима | весна | лето | осень | зима | весна | лето | осень | зима | весна | лето | осень | зима | весна | лето |  |
| 1 | Пищевые отходы | 62,41 | 18,60 | 24,50 | 29,91 | 59,82 | 21,65 | 14,91 | 55,93 | 55,40 | 60,00 | 60,00 | 55,67 | 57,33 | 8,55 | 13,02 | 19,71 | 43,23 |
| 2 | Картон | 0,67 | 5,86 | 3,30 | 1,14 | 2,72 | 1,26 | 1,54 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,05 | 3,23 | 2,97 | 3,46 | 1,49 |
| 3 | Бумага | 0,65 | 10,28 | 8,05 | 4,91 | 0,50 | 7,56 | 5,22 | 0,43 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,93 | 4,33 | 7,52 | 6,76 | 3,41 |
| 4 | Строительныеотходы | 3,86 | 7,49 | 14,00 | 35,92 | 7,22 | 20,31 | 0,00 | 7,02 | 6,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,18 | 4,12 | 0,00 | 8,51 |
| 5 | Металл | 0,51 | 3,13 | 1,13 | 1,80 | 0,07 | 6,89 | 2,03 | 2,08 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1,75 | 0,86 | 3,99 | 1,48 |
| 6 | Стекло | 5,44 | 11,43 | 6,30 | 6,26 | 5,11 | 6,84 | 9,37 | 7,98 | 9,01 | 40,00 | 40,00 | 44,33 | 6,84 | 4,73 | 4,03 | 5,63 | 16,01 |
| 7 | Полиэтилен | 1,17 | 2,70 | 3,36 | 1,75 | 0,91 | 10,21 | 3,70 | 2,92 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 8,85 | 2,34 | 2,04 | 2,51 |
| 8 | Пластиковые бутылки | 0,95 | 1,80 | 1,33 | 1,54 | 0,98 | 3,15 | 0,25 | 1,39 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 0,73 | 0,52 | 0,97 | 1,15 |
| 9 | Прочие | 24,34 | 38,71 | 38,03 | 16,77 | 22,67 | 22,13 | 62,98 | 20,84 | 20,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,07 | 63,65 | 64,62 | 57,44 | 22,21 |
| 10 | ИТОГО: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

В таблице 4.2.3 приведены данные по морфологическому составу ТБО от объектов общественного назначения.

Таблица 4.2.3

Фактический морфологический состав ТБО

от объектов общественного назначения (2004 год; 2012 год)

| № п/п | Наименование компонента ТБО | Объекты общественного назначения | Морфологический состав ТБО общественных и торговых предприятий городов России, % по массе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Торговый центр, %, по массе | Д/сад, библиотека, театр, %, по массе |  |
|  |  | 2004 | 2012 | 2004 | 2012 |  |
| 1 | Пищевые отходы | 21,51 | 10,71 | 15,81 | 51,41 | 13-16 |
| 2 | Картон | 12,56 | 13,40 | 13,91 | 4,78 | 45-52 |
| 3 | Бумага | 18,04 | 0,66 | 16,74 | 2,31 |  |
| 4 | Строительные отходы | 10,00 | 0,00 | 33,64 | 0,00 | 5-8 |
| 5 | Металл | 1,87 | 0,04 | 3,72 | 0,00 | 4-8 |
| 6 | Стекло | 7,16 | 1,54 | 7,23 | 1,36 | 1-2 |
| 7 | Полиэтилен | 6,42 | 10,71 | 5,15 | 1,88 | 8-12 |
| 8 | Пластиковые бутылки | 1,88 | 0,07 | 3,28 | 0,18 |  |
| 9 | Прочие | 20,56 | 62,89 | 0,52 | 38,10 | 2-24 |
| 10 | ИТОГО: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 |

Среднегодовой морфологический состав ТБО в 2012 году от жилищного фонда без объектов общественного назначения представлен пищевыми отходами – 43,23 % (в 2004 году – 40,34 %), стеклом – 16,01 % (в 2004 году – 16, 07 %), строительными отходами – 8,51 % (в 2004 году – 9,72%), бумагой – 3,41 % (в 2004 году – 3,88 %), полиэтиленом – 2,51 % (в 2004 году – 2,23 %), картоном – 1,49 % (в 2004 году – 1,45 %), пластиковыми бутылками – 1,15 % (в 2004 году – 1,50 %). Прочие компоненты составили 22,21 %, металл – 1,48 %.

Среднегодовой морфологический состав ТБО в 2012 году от жилищного фонда с объектами общественного назначения представлен пищевыми отходами – 24,64 % (в 2004 году – 30,54 %), стеклом – 5,31 % (в 2004 году – 9,75 %), строительными отходами – 2,08 % (в 2004 году – 4,25 %), бумагой – 5,64 % (в 2004 году – 11,64 %), полиэтиленом – 3,94 % (в 2004 году – 8,23 %), картоном – 3,43 % (в 2004 году – 7,25 %), пластиковыми бутылками – 0,84 % (в 2004 году – 1,56 %). Прочие компоненты составили 52,45 %, металл – 1,67 %.

Снижение количества перерабатываемых компонентов в общей массе ТБО (стекло, строительные отходы, бумага и картон) связано с появлением предприятий-переработчиков, а также целенаправленной работой надзорных органов по извлечению перерабатываемых компонентов отходов предприятий и организаций для дальнейшего использования.

Увеличение содержания пищевых отходов в общей массе ТБО связано с повышением уровня жизни населения и нерациональным использованием пищевых продуктов.

Фракционный состав ТБО (процентное содержание массы компонентов, проходящих через сита с ячейками различного размера) оказывает влияние как на технологию и организацию сбора и транспортировки, так и на параметры мусороперерабатывающего  оборудования.  В таблице 4.2.4 приведен фракционный состав ТБО.

Таблица 4.2.4

Фактический среднегодовой фракционный состав ТБО от жилищного фонда

| № п/п | Наименование компонента ТБО | Тип благоустройства жилищного фонда |
| --- | --- | --- |
|  |  | Благоустроенный | Частично благоустроенный | Неблаго-устроенный | Жилищный фонд города без арендаторов |
|  |  | % | т | % | т | % | т | % | т |
| 1 | Более 250 мм | 5,67 | 1564,95 | 10,84 | 3825,98 | 5,40 | 2439,31 | 7,30 | 7888,96 |
| 2 | 250 - 200 мм | 8,04 | 2219,09 | 7,71 | 2721,24 | 0 | 0,00 | 6,08 | 6570,53 |
| 3 | 200 - 150 мм | 7,92 | 2185,97 | 16,42 | 5795,44 | 0 | 0,00 | 8,11 | 8764,31 |
| 4 | 150 - 100 мм | 31,68 | 8743,87 | 22,47 | 7930,79 | 42,82 | 19342,82 | 32,14 | 34733,06 |
| 5 | 100 - 50 мм | 24,83 | 6853,23 | 17,63 | 6222,51 | 36,78 | 16614,41 | 25,77 | 27849,12 |
| 6 | Менее 50 мм | 21,86 | 6033,49 | 24,94 | 8802,57 | 15,00 | 6775,86 | 20,60 | 22262,01 |
| 7 | Итого | 100 | 27600,60 | 100 | 35298,53 | 100 | 45172,40 | 100 | 108067,99 |

Компоненты отходов, характерные для данных фракций, составляют основную часть массы и объема всех отходов (табл. 4.2.5).

Таблица 4.2.5

| Размер фракций, мм | Наименование |
| --- | --- |
| Более 250 | Картон, дерево, пластмасса, строительный мусор, пенопласт, текстиль |
| 250-200 | Картон, текстиль |
| 200-150 | Бумага обычная, текстиль, керамика |
| 150-100 | Пластиковые бутылки, упаковочный Тетра-Пак, полиэтилен, стекло, жесть, упаковка, текстиль, бумага обычная, алюминий |
| 100-50 | Пищевые отходы, бумага обычная, жесть, упаковка, полиэтилен, упаковочный Тетра-Пак |
| Менее 50 | Пищевые отходы, бумага глянцевая, медицинские отходы, батарейки, кость, камень |

## 4.3 Нормы накопления КГО

В норму накопления ТБО не входят крупногабаритные отходы, образующиеся в городе и смет с городских территорий.

Фактическое накопление КГО в осенний сезон 2012 г от жилищного фонда без объектов общественного назначения составило 3,6 м3/год или  4,5 % (в 2004 г. – 6,1 %), от жилищного фонда с объектами общественного назначения – 0,5 м3/год или 1,5 % (в 2004 г. – 0,0 %), от объектов общественного назначения – 0,0 %.

В 2004 году фактические среднегодовые нормы накопления крупногабаритных отходов на 1 человека составили:

- от жилищного фонда без объектов общественного назначения – 0,064 м3/год  или  5,2 %.

- от жилищного фонда с объектами общественного назначения – 0,110 м3/год или 4,9 %.

К крупногабаритным относятся отходы, по габаритам не помещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью 0,75 м3 (в таблице 4.3.1 приведен ориентировочный состав крупногабаритных отходов).

Таблица 4.3.1

Ориентировочный состав крупногабаритных отходов

| Материалы | Содержание, % | Составляющие |
| --- | --- | --- |
| Дерево | 60 | Мебель, обрезки деревьев, доски, ящики, фанера |
| Бумага картон | 6 | Упаковочные материалы |
| Пластмасса | 4 | Детские ванночки, тазы, линолеум, пленка |
| Керамика, стекло | 15 | Раковины, унитазы, листовое стекло |
| Металл | 10 | Холодильники, газовые плиты, стиральные машины, велосипеды, баки, стальные мойки, радиаторы отопления, детали легковых машин, детские коляски |
| Резина, кожа, изделия из смешанных материалов | 5 | Шины, чемоданы, диваны, телевизоры |

Анализ состава крупногабаритных отходов показывает, что более половины по массе составляют предметы из дерева, а 80% - легкосгораемые компоненты. Сбор крупногабаритных отходов должен производиться в бункера-накопители, которые устанавливают на контейнерной площадке, расположенной на территории домовладения. Площадка должна иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части дороги. Ее располагают на расстоянии не менее 20м от жилых домов и не далее 300 м от входных дверей обслуживаемых зданий. Вокруг площадки устраивают зеленые насаждения. Размер площадки выбирают с учетом габаритов бункера-накопителя и условий подъезда автомобиля при его замене. Подъезд к площадке и сама площадка должны быть освещены.

Вывоз крупногабаритных отходов производится специализированными предприятиями, в т.ч. МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" по графику, а также по заявкам жилищных организаций. Накопившиеся  крупногабаритные отходы вручную загружаются на самосвал и вывозятся на свалку.

В таблице 4.3.2.1, 4.3.2.2  приведены сценарии расчетного объема накопления КГО по МО "Город  Архангельск" на перспективу до 2025 года при ежегодном росте накопления 0,6 %, в соответствии с исследованиями ГУП УНИИ АКХ им. К.Д.Памфилова (табл.4.3.2.1)  и при ежегодном росте накопления 6,5 %, в соответствии с анализом роста объемов ТБО в г.Архангельске за последние 10 лет [81-88].

Таблица 4.3.2.1

Объем образования крупногабаритных отходов в г. Архангельск

на перспективу до 2025 г.

(при годовом росте накопления 0,6%)

| Показатель | Объем образования, тыс.м3 |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2012-2017г.г. | 2018-2025г.. |
| Крупногабаритные отходы | 17,0 | 22,75 | 36,26 |

Таблица 4.3.2.1

Объем образования крупногабаритных отходов в г. Архангельск

на перспективу до 2025 г.

(при годовом росте накопления 6,5% год)

| Показатель | Объем образования, тыс.м3 |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2012-2017г.г. | 2018-2025г.. |
| Крупногабаритные отходы | 17,0 | 23,29 | 38,55 |

В таблице 4.3.3 даны сводные данные по фактическому среднегодовому накоплению ТБО от жилищного фонда без встроенных объектов общественного назначения.

Таблица 4.3.3

Фактическое среднегодовое накопление ТБО

|  | Фактическое накопление ТБО | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Годовое |  |
|  | тыс. м3/год | тыс. т/год | %, по объему |  |
| ТБО | 447,4 | 47,4 | 96,35 | Численность населения города 356,5 тыс. человек (на конец 2011 г.) |
| КГО | 17,0 | 13,57 | 3,65 |  |
| ТБО+КГО | 464,4 | 61,0 | 100,00 |  |

## 4.4. Тарифы на вывоз и утилизацию (захоронение) отходов

4.4.1 Тарифы на вывоз и утилизацию (захоронение) твердых бытовых и медицинских отходов МУП "САХ:

| № п/п | Наименование услуги | Тариф (с НДС) |
| --- | --- | --- |
| Планово-регулярный вывоз ТБО (контейнеры объемом 0,5-0,75 куб.м.) |
|  | Потребители, обслуживающие жилищный сектор | 219,62 руб/м3 |
|  | Потребители, финансируемые из городского бюджета | 219,62 руб/м3 |
|  | Прочие потребители | 295,00 руб/м3 |
| Планово-регулярный вывоз ТБО (8-кубовый контейнер (бункер) |
|  | Потребители, обслуживающие жилищный сектор | 311,87 руб/м3 |
|  | Потребители, финансируемые из городского бюджета | 311,87 руб/м3 |
|  | Прочие потребители | 415,60 руб/м3 |
| Вывоз ТБО по разовым заявкам (контейнер заказчика) |
|  | контейнер объемом 0,75 куб.м. | 295,00 руб/м3 |
|  | контейнер объемом 0,5 куб.м. | 295,00 руб/м3 |
|  | контейнер объемом 0,75 куб.м. (контейнер МУП "САХ") | 508 руб/м3 |
|  | 8-кубовый контейнер (бункер) (контейнер МУП "САХ") | 415 руб/м3 |
| УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТБО (по договорам вывоза) |
|  | Население | 23,88 руб/м3 |
|  | Потребители, обслуживающие жилищный сектор | 23,88 руб/м3 |
|  | Прочие потребители | 49,37 руб/м3 |
| УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТБО (самовывоз) |
|  | Население | 178,23 руб/тонна |
|  | Потребители, обслуживающие жилищный сектор | 178,23 руб/тонна |
|  | Прочие потребители | 368,44 руб/тонна |
| УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТБО (с учетом НВОС) |
|  | отходы IV класса опасности | 274,82 руб/м3 |
|  | отходы V класса опасности | 55,28 руб/м3 |
| ВЫВОЗ ОТХОДОВ ОТ ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ |
|  | Тариф на 1 проживающего в месяц | 59,90 руб/чел |
| ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ (СЖИГАНИЕ) МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ / ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
|  | Вывоз биологических / медицинских отходов | 10,48 руб/кг |
|  | Утилизация (сжигание) в инсинераторе | 69,07 руб/кг |

4.4.2 Тарифы на вывоз твердых бытовых отходов ООО "АМПК":

| № п/п | Наименование услуги | Тариф (с НДС) |
| --- | --- | --- |
|  | Планово-регулярный вывоз | 337,48 руб. за 1 м3 |
|  | Бестарная форма вывоза | 337,48 руб. за 1 м3 |
|  | Стоимость аренды контейнеров 0,75/0,8 м3: | 236,00 руб. в месяц |
|  | Прием ТБО на площадку: | 200,60 руб. за 1 м3 |
|  | Услуги самосвала | 1239,00 руб. за 1 час |
|  | Предоставление грузчика: | 295,00 руб. за 1 час |
|  | Вывоз контейнера 8 м3: | 3160,00 руб |

# 5 ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР СИСТЕМЫ СБОРА, УДАЛЕНИЯ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ТБО

Главным условием санитарной очистки города является своевременное удаление твердых бытовых отходов с территорий домовладений и их обезвреживание при соблюдении следующих требований:

- - удаление ТБО из домовладений должно осуществляться регулярно, с установленной периодичностью по маршрутным графикам;

- - все домовладения районов, города независимо от их ведомственной принадлежности охватываются единой системой санитарной очистки;

- - вывоз ТБО осуществляется спецтранспортом, предназначенным для этих целей.

Все эти требования выполнимы при планово-регулярной системе санитарной очистки.

Процесс сбора и удаления ТБО при планово-регулярной очистке включает два цикла работ: сбор отходов на придомовой территории и вывоз их спецтранспортом в места складирования и обезвреживания.

Организацией сбора и временного хранения твердых бытовых отходов, обеспечением условий доступа к контейнерным площадкам и нормальной работы спецмашин занимаются жилищно-эксплуатационные организации.

В обязанности организаций, занимающихся вывозом ТБО, входит своевременное, регулярное удаление ТБО с придомовых территорий и размещения их на полигонах.

## 5.1 Обоснование и выбор системы сбора, удаления и обезвреживания ТБО в МО "Город Архангельск"

Основными системами сбора и удаления ТБО для г. Архангельск остается система несменяемых контейнеров, установленных на специальных площадках, при которой ТБО из контейнеров перегружаются в кузовные мусоровозы, а контейнеры возвращаются на прежнее место. Сбор и вывоз из мусороприемных камер  домов со встроенной системой мусороудаления производится эксплуатирующими организациями.

В соответствии с "Санитарными правилами содержание территорий населенных мест" контейнеры в летний период необходимо промывать не реже 1 раза в 10 дней. Мойку в домовладениях при системе несменяемых контейнеров целесообразно производить на месте их установки в передвижных моечных пунктах, которые монтируются на шасси грузового автотранспорта

Специальное оборудование машины для мойки контейнеров марки 
ТГ-100 на базе шасси КамАЗ – 43253 включает:

- моечную камеру;

- баки для чистой и отработанной воды;

- комплект моечных головок для подачи воды под давлением при мойке на внутреннюю и внешнюю поверхности контейнера;

- сточный бак для сбора воды из отработанной камеры;

- насосные установки для подачи воды под давлением из бака с чистой водой в моечные головки моечной камеры и удаления отработанной воды из моечной камеры;

- манипулятор с захватом для подъема, опрокидывания  и введения контейнера в зону действия моечных головок моечной камеры.

С помощью подъемно-опрокидывающего устройства контейнер захватывается, поднимается и переворачивается. Процесс мойки контейнера после погрузки в моечную камеру производится автоматически.

Емкость контейнеров, с которыми возможна работа манипулятора  -
0,36 м3, 0,66 м3, 0,7 м3, 0,75 м3, 0,8 м3, 1,1 м3.

В среднем для мойки 1 контейнера требуется 60 л воды. За рейс передвижной моечный пункт способен помыть до 100 контейнеров. Эксплуатационная производительность машины – 30 контейнеров в час.

Многоэтажная застройка (выше 5 этажей) согласно действующим нормам оборудована мусоропроводами. Сбор отходов при действующем мусоропроводе осуществляется в мусороприемной камере. Не все  мусороприемные камеры в высотных домах в МО "Город Архангельск" оборудованы передвижными контейнерами. Отходы из мусорокамер обслуживающим персоналом перегружаются в подсобные емкости. Необходимо снабдить мусороприемные камеры передвижными контейнерами, в которые ТБО будут поступать из ствола мусоропровода с последующей  выгрузкой в мусоровоз.

Согласно санитарным правилам  системы мусоропровода, мусороприемные камеры и контейнеры не реже 1 раза в 10 дней должны промываться и дезинфицироваться. Для этого все элементы мусоропровода следует оборудовать приспособлениями для мойки и дезинфекции.

Количество контейнеров, устанавливаемых на контейнерных площадках, определяется исходя из расчетной нормы накопления ТБО, численности проживающего населения и периодичности вывоза. В связи с тенденцией роста нормы накопления на 1 человека к 2025 году необходимо пополнять количество контейнеров на контейнерных площадках в соответствии с объемом увеличения ТБО.

В случае невозможности установки большого количества контейнеров на площадке в виду территориальных ограничений, следует увеличивать периодичность вывоза ТБО до нескольких раз в сутки.

Удаление ТБО из домовладений должно осуществляться своевременно.

В холодное время года (при температуре -5 оС и ниже) отходы могут храниться на местах сбора в течение 3-х суток; в теплое время года (при плюсовой температуре выше +5 оС ) не более одних суток.

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется по маршрутным графикам, которые необходимо согласовывать с органами Санэпиднадзора (СанПиН 42-128-4690-88 п.1.8).

При разработке маршрутных графиков необходимо предусмотреть обеспечение шумового комфорта для жителей (СанПиН 42-128-4690-99 п. 1.12). Работы по вывозу ТБО придомовых территорий следует производить не ранее 7 часов и не позднее 23 часов.

Существующая и рекомендуемая к применению планово-регулярная система сбора и удаления ТБО позволит поддерживать надлежащий уровень санитарной очистки города, обеспечивая комфорт проживания и эпидемиологическую безопасность жителям города при выполнении следующих рекомендаций:

1. Необходимо 1 раз в 5 лет корректировать норму накопления ТБО и использовать ее при заключении договоров на вывоз ТБО.

2. Увеличивать количество контейнеров для сбора ТБО на площадках, в связи с тенденцией роста нормы накопления, т.е. приводить в соответствие с объемом образующихся ТБО. В случае невозможности размещения дополнительных контейнеров на площадке и дворовой территории следует увеличить периодичность вывоза ТБО до 2-х раз в сутки с внесением соответствующих изменений в график.

3. Усилить контроль за коммерческими организациями в вопросах сбора и вывоза ТБО, привлечь их к заключению договоров со специализированной организацией (МУП "САХ", ООО "АМПК" и др.) и жилищными организациями, тем самым решить вопрос несанкционированного размещения ТБО.

4. Организовать сбор и вывоз ТБО в жилых районах частного сектора, тем самым избежать возникновения стихийных свалок ТБО.

5. Усовершенствовать контейнеры для сбора ТБО, оборудовав их крышками для предотвращения разноса ТБО по прилегающим дворовым территориям, доступа животных и дополнительного увлажнения осадками.

6. Скоординировать графики работы по уборке контейнерных площадок и дворовых территорий работниками жилищных организаций с графиками вывоза ТБО.

7. Приобретать потребное количество спецтехники для вывоза ТБО, т.к. часть существующей не подлежит эксплуатации по причине износа.

8. Оборудовать все мусороприемные камеры в домах со встроенной системой мусороудаления передвижными контейнерами.

9. Организовать процесс мойки и дезинфекции мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнеров непосредственно в мусороприемной камере или в специализированной машине для мойки контейнеров.

10. Для мойки контейнеров, установленных на контейнерных площадках дворовых территорий, приобрести передвижную установку для мойки контейнеров на месте их размещения.

11. В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 для обеспечения шумового комфорта жителей удаление отходов с территории домовладений следует проводить не ранее 7 часов и не позднее 23 часов. Разработка графиков по вывозу ТБО должна производиться с учетом выше приведенного временного параметра.

12. Работа организаций, производящих вывоз ТБО, должна проводиться по договорам-графикам, согласованным с органами Санэпиднадзора в целях соблюдения санитарных норм безопасности здоровья жителей города.

Известно более 20 методов обеззараживания, переработки и утилизации ТБО. Наибольшие распространение у нас и за рубежом получили такие метод как размещение на полигонах, биотермическая переработка (аэробное компостирование), термическая переработка (сжигание) и сортировка ТБО с извлечением ценных компонентов для вторичного использования.

Полигон - природоохранное сооружение, предназначенное для размещения, изоляции и уплотнению ТБО, обеспечивающий защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод. На полигонах производится уплотнение ТБО, позволяющее увеличить нагрузку отходов на единицу площади сооружения, обеспечивающее экономное использование земельных участков. После закрытия полигонов производится рекультивация с целью последующего использования земельного участка.

Все работы по размещению, уплотнению и изоляции ТБО на полигоне выполняются механизировано.

Оптимальными условиями строительства полигонов складирования ТБО являются: наличие свободного участка с основанием водоупорных грунтов; расположение уровня грунтовых вод ниже 2м от поверхности площадки (площадки с выходами ключей исключается); обеспечение грунтом или инертными отходами для изоляции ТБО; конфигурация участка, близкая к квадрату; высота складирования ТБО выше 20 м; размещение на расстоянии до 15 км  от центра сбора ТБО (при одноэтапном вывозе отходов).

Другим методом обезвреживания ТБО является компостирование. Заводы по механизированной переработке ТБО работают по технологии аэробного биотермического компостирования, при котором ТБО вступает в естественный круговорот веществ в природе, в результате чего отходы обезвреживаются и превращаются в компост ( органическое удобрение или в биотопливо для теплиц. При механизированной переработке ТБО извлекаются черные и цветные металлы, которые могут быть использованы в качестве вторичного сырья в промышленности.

Однако оптимальными условиями строительства завода по механизированной переработке ТБО в компост являются: отсутствие тяжелых металлов в ТБО, наличие гарантированного потребления компоста в радиусе 20 км, расстояние от центра сбора ТБО до 15 км.

Исследования, выполненные в течение ряда лет ИМГРЭ МИНГЕО СССР совместно с академией коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, провели оценку концентрации тяжелых металлов в составе компоста, выработанного на МПЗ в гг. Москве, Санкт-Петербурге, Минске. Полученные данные показали, что компост по сравнению с почвой, многократно (в десятки раз) обогащен ртутью, серебром, кадмием, сурьмой, цинком, висмутом, вольфрамом, медью, селеном.

Расчеты параметров загрязнения почв при внесении рекомендуемых техническими условиями доз компоста показывают, что за одну обработку природные запасы тяжелых металлов возрастают не менее чем в 1,5-2 раза. При этом нормы предельно-допустимых концентраций по ряду элементов могут быть превышены за 2-5 раз внесения компоста. В почвах резко увеличивается прогноз их токсичности.

Таким образом, даже однократное внесение компоста в грунт создает высокие уровни загрязнения почв и сельскохозяйственной продукции.

Среди термических методов переработки ТБО наибольшее распространение получило сжигание.

Целью сжигания является уменьшение объема ТБО, уничтожение под воздействием высоких температур патогенной микрофлоры, яиц гельминтов и личинок мух, определяющих санитарную опасность отходов, а также разложение и окисление органических веществ. При сжигании ТБО на мусоросжигательных заводах горючие компоненты окисляются с образованием двуокиси углерода (СО2), паров воды (Н2О) и различных газообразных и твердых примесей, в том числе и токсичных.

Несгоревшие компоненты выносятся из топки отходящими газами в виде твердых примесей золы уноса, составляющих в среднем 3-6% сухой массы сжигаемых отходов и образующих твердый остаток (шлак) до 25% исходного материала (по массе).

Наряду с перечисленными методами сжиганием, сортировкой, биотермическим аэробным компостированием, а также гидролизом в мире разрабатываются альтернативные обезвреживания и переработки ТБО, направленные на получение новых материалов, а именно, гидросепарация, т.е. получение из ТБО бумажной массы (13 %), стекла (4 %), черные и цветные металлы (9 %). Однако такая бумажная масса не находит сбыта и такие производства могут быть организованы только при ЦБК.

Изготовление гранулированного топлива. В отличие от ТБО данное топливо может длительное время храниться и легко транспортируется. Однако стоимость данных брикетов в несколько раз выше стоимости ТБО, поэтому  данный метод не нашел практического применения.

Переработка ТБО в анаэробных условиях для выработки биогаза. Данный метод пригоден в сельских местностях для получения биогаза из отходов животноводческого производства.

Метод изготовления крупнопанельных блоков путем прессования при высоких давлениях. Готовые блоки заключают в проволочную сетку или листовой металл и затем используют в строительстве.

Материалы становятся отходами, так как меняются их физические или химические свойства в результате биоразложения, либо они смешиваются или загрязняются другими материалами. Если материалы не смешаны и не загрязнены, они могут служить ресурсами для дальнейшего использования. Из всех отходов ТБО являются наиболее гетерогенной смесью материалов. Состав ТБО весьма разнообразен.

Для извлечения полезных составляющих ТБО необходимо разделить и отсортировать. Процесс сортировки показывает, что одни материалы можно легко отсортировать, а другие совсем невозможно отделить, так как материалы неразрывно связываются в процессе производства (композитные материалы), либо использование (бумажные отходы, металлические банки, полиэтилен, текстиль, загрязненные остатками продуктов, жира, грязи).

В США, Канаде, Германии и ряде других стран получил распространение селективный сбор бытовых отходов на основе добровольности и гражданственности самого населения.

С этой целью организуются площадки в центре жилых зон, где размещаются большие контейнеры, предназначенные для определенного вида отходов, т.е. сортировка ТБО обеспечивается самими жителями. После наполнения контейнеры вывозятся на предприятия, которые заинтересованы в данных компонентах. Либо применяется двухконтейнерная система, когда один контейнер предназначен для перерабатываемых отходов, а другой для всего остального.

В местах индивидуальной застройки применяется система "Синий пакет". Домовладельцы собирают пригодные к переработке материалы в синие пластиковые емкости, размещают их на краю тротуаров для последующего вывоза и сортировки.

Однако такие системы сбора ТБО предназначены не для всех типов жилья. Система "Синий пакет" применима только в местах индивидуальной застройки, размещение ряда контейнеров, предназначенных для конкретного вида отходов неосуществимо из-за пространственного ограничения в жилых зонах.

На данный момент в России нет опыта селективного сбора ТБО. Однако в МО "Город Архангельск" есть опыт проведения эксперимента по раздельному сбору ТБО в 2005 году в рамках реализации российско-финского пилотного проекта "Pilot: Waste source separation" в микрорайоне территориального округа Варавино-Фактория. Эксперимент показал что, при создании условий для раздельного сбора ТБО 90% населения готовы к раздельному сбору отходов.

Рис. 5.1.1 Оборудование контейнерной площадки во время проведения эксперимента по раздельному сбору ТБО.

В настоящее время за рубежом и в РФ нет производств обеспечивающих 100% механизацию процессов сортировки ТБО. Предлагаемые способы сортировки сводятся к дроблению крупногабаритных отходов, ворошению и сепарации барабанными грохотами, ручной сортировке отходов, отбору черных металлов методом магнитной сепарации, прессованию подготовленного однородного материала (картона, бумаги, черного и цветного металлов). До 60% ТБО, не подвергающихся разделению, отправляются на полигоны для захоронения.

Далее отходы подаются на сортировочную станцию, состоящую из сортировочной площадки, сортировочного конвейера, магнитного сепаратора. На сортировочном конвейере оборудуются рабочие места сортировщиков, которые производят сортировку ТБО с отбором текстиля, картона, стекла, пластмасс, черного и цветного металла. Отсортированные отходы опускаются в соответствующую воронку и попадают либо в контейнер, который транспортируется погрузчиком на склад, либо на конвейер подачи в пресс для прессования в пакеты.

В конце сортировочной площадки установлен магнитный сепаратор для отбора лома черных металлов.

Оставшиеся после сортировки ТБО подаются на загрузочный конвейер и далее в пресс для ТБО, где прессуются в пакеты, обвязываются обвязочным устройством проволокой. Выделяемая при этом жидкая фракция попадает в каналы утечек жидкости и далее в отстойник.  Обвязанные пакеты транспортируются погрузчиком на склад или грузятся непосредственно в кузов автомобиля.

Социальные и технико-экономические показатели способов обезвреживания и утилизации ТБО приведены  в таблице 5.1.1

Таблица 5.1.1

Показатели способов обезвреживания и утилизации ТБО

| Показатели | Вид обезвреживания и утилизации |
| --- | --- |
|  | складирование на полигонах | сжигание или гидролиз | компостирова- ние | механизирован-ная сортировка |
| Санитарно-гигиеническая оценка: степень и срок обезвреживания ТБО | практически полное за 10 лет | практически полное за 1 час | практически полное, с учетом спорообразующих бактерий, за 360 сут. | представляет санитарно-гигиеническую опасность |
| Показатели | Вид обезвреживания и утилизации |
|  | складирование на полигонах | сжигание | компостирова- ние | механизирован-ная сортировка |
| Загрязнение почвы | Практически нет (за исключением участка складирования) | Практически нет | Засорение сельхозугодий тяжелыми металлами, пластмассой, стеклом и т.д. | Практически нет, кроме участка складирования отходов |
| Загрязнение воды | возможно | нет | возможно, тяжелыми металлами | возможно, на участке складирования ТБО |
| Загрязнение атмосферы | в пределах СЗЗ | в пределах СЗЗ | в пределах СЗЗ | в пределах СЗЗ |
| Престижность труда | Непрестижен | Престижен | Пониженная престижность | Непрестижен |
| Виды используемых вторичных ресурсов, содержащихся в ТБО | Не используется | Электро-и теплоэнергия, цветной и черный металлолом, шлак | Компост, черный и цветной металлолом | Бумага, текстиль, черный и цветной металлолом, пластмасса, стекло |
| Содержание по массе отходов производства, % | Нет | 25 (без переработки шлака и золы); 0-5 (с переработкой шлака и золы) | от 40 до 50 | 48; нет опыта эксплуатации |

На основании исследований состава и свойств твердых бытовых отходов, а также сравнительного анализа методов размещения и переработки твердых бытовых отходов, можно сделать следующие выводы:

Строительство мусоросортировочных станций увеличивает срок эксплуатации полигонов, улучшает экологическую ситуацию, а именно, не загрязняет прилегающие территории легкими фракциями ТБО, уничтожается благодатная среда для грызунов,  позволяет получить вторичное сырье, создать рентабельное производство.

На 2013-2019 годы запланировано строительство нового полигона ТБО "Полигон для захоронения ТБО города Архангельска" в районе  бывшей промышленной промплощадки ТЭЦ-2 за р. Юрос на территории МО "Уемское" Приморского района Архангельской области. На 01.01.2012г. определено место под строительство полигона, получены необходимые согласования, проведены общественные слушания, получено экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  в Архангельской области" о соответствии  СанПин 2.2.1/2 1.1.1200-03.

Еще одним направлением  в работе по улучшению санитарной очистки МО "Город Архангельск" от ТБО являются проекты строительства мусороперегрузочных площадок ТБО с оборудованием для временного складирования отходов на островах Кего, Хабарка, Бревенник и поселке 29 Лесозавода, реализация которых запланирована на 2014-2015 годы.

В МО "Город Архангельск" в соответствии с утвержденной Постановлением мэрии г. Архангельска от 09.06.2011 N 258 "Концепцией создания технопарка по переработке и утилизации твердых бытовых отходов в городе Архангельске" в рамках реализации 2 этапа с 2012 года запланировано проведение рекультивационных работ на архангельской городской свалке.

Для этого в конце 2011 года был разработан проект рекультивации существующей свалки ТБО в г. Архангельске №3358.11 (проектировщик – ОАО "Инвестстройпроект", г. Архангельск). В 2012 году предусмотрено начало реализации технологического этапа рекультивации – обустройство объездной дороги для проезда техники и доставки изоляционных материалов. Согласно расчетам проектного общая стоимость работ по рекультивации архангельской городской свалки составит 528 500,49 тыс. руб.

В связи с большим объемом необходимых затрат и невозможности единовременного их финансирования из городского бюджета, МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" предлагает в 2013-2015 годах в рамках реализации целевой программы "Экология города Архангельска" произвести часть работ технологического этапа рекультивации в соответствии с разработанным проектом.

Согласно итоговому сводному сметному расчету рекультивации существующей свалки ТБО в Архангельске в 2013-2015 году предлагается реализовать следующие мероприятия:

- 2013 год - обустройство пожарного водоема;

- 2014 год – строительство наружных сетей электроосвещения,

- благоустройство и озеленение хозяйственной зоны;

- 2015 год – начало реализации первой очереди рекультивации– 4000 м2 (135393,14 тыс. руб./100 000 м2 = 1,35 тыс. руб. – стоимость рекультивации 1 м2; 1,35 тыс. руб. х 4000 м2 = 5415,73 тыс. руб. в текущих ценах).

Для оптимизации использования городской свалки на 2013 год запланировано приобретение установки (шредера TANA Shark 5430) для измельчения отходов на свалке, т.к. опыт работы высокотехнологичных полигонов показывает, что наиболее экономичным вариантом обслуживания полигонов является применение специальных дробильных установок - шредеров.

Основными преимуществами приобретения шредера для измельчения отходов являются:

а) увеличение срока эксплуатации городского полигона.  При эксплуатации шредера на рабочей карте полигона можно разместить более чем в 4 раза больше отходов за счет более высокого уровня уплотнения отходов после дробления.

б) снижение вредного воздействия полигона на окружающую среду. Более высокое уплотнение крупногабаритных и древесных отходов за счет дробления позволяет уменьшить пожароопасность полигона, ограничить выделение фильтрата, снизить объемы выбросов вредных веществ.

в) экономия материальных затрат. За счет уменьшения объемов уплотненных КГО необходим меньший объем грунта для изоляции.

Так как после дробления крупногабаритные отходы на рабочую карту укладываются более ровным слоем – достаточно всего 4 кратного прохождения катка для необходимой степени уплотнения, в результате происходит экономия топлива на работу катка-уплотнителя.

в) использование отходов в производственной деятельности. Измельченные древесные отходы предприятие сможет использовать для обустройства технологических дорог к рабочим картам.

По данным предварительных расчетов, только за счет экономии затрат на грунт для изоляции отходов экономический эффект от использования шредера будет составлять порядка 1,5 млн. руб. в год.

Реализация данного природоохранного мероприятия будет осуществляться за счет средств бюджетов Архангельской области, города Архангельска и собственных средств МУП "САХ".

# 6. Расчет потребного количества мусоровозного транспорта, контейнеров, бункеровозов и бункеров для КГО, машин для мойки контейнеров для МО "Город Архангельск"

Для определения количества мусоровозов, необходимых для сбора и вывоза ТБО в МО "Город Архангельск", следует определить среднесуточное накопление ТБО и производительность по типам машин, применяемых для этих целей. Ниже приведены расчеты для двух сценариев возможного роста  расчетного объема накопления ТБО по МО "Город Архангельск" на перспективу до 2025 года: ежегодном росте накопления 0,6 %, в соответствии с исследованиями ГУП УНИИ АКХ им. К.Д.Памфилова и при ежегодном росте накопления 6,5 %, в соответствии с анализом роста объемов ТБО в г.Архангельске за последние 10 лет [81-88].

Рассмотрены три варианта расчетов, соответствующих различным нормам накопления ТБО: первый вариант основан на норме накопления от жилищного фонда без встроенных объектов общественного назначения, и равной 1.26  м3/год на 1чел. (табл.4.1.1, 4.1.3), второй вариант – на норме накопления ТБО в благоустроенном жилищном фонде со встроенными объектами общественного назначения, и равной 2.1 м3/год на 1чел (табл. 4.1.1, 4.1.3),  третий вариант – основе данных МУП "САХ" о поступившем в 2011 году объеме ТБО (табл. 3.1.4).

Определение среднесуточного накопления ТБО

Среднесуточное накопление ТБО определяется по формуле:

где	Н	- среднесуточное накопление ТБО, м3;

О	- годовое накопление ТБО, тыс.м3;

365	- число дней в году;

К	- коэффициент суточной неравномерности накопления ТБО

(по данным НОУ "ЭКЦ" = 1,29).

Расчетно-суточное накопление ТБО составит:

При рост нормы накоплении 0,6% в год

При норме накопления 1,26 м3/год:

(2012. г.)

(2012 – 2017 г.)

(2018 – 2025 г. г.)

При норме накоплении 2,1 м3/год:

748650/365*1,29= 2645 м3  (2012 г.)

1000176/365*1,29= 3534 м3 (2012-2017 г.)

1612494/365*1,29= 5699 м3 (2018- 2025 г)

При норме накопления 2,03 м3/год:

726130/365*1,29= 2566 м3 (2012 г.)

966837/365*1,29= 3417 м3 (2012-2017 г.)

1558744/365*1,29= 5509 м3 (2018-2025 г.)

При росте нормы накопления ТБО 6,5% в год

При норме накопления 1,26 м3/год:

(2012. г.)

(2012 – 2017 г. г.)

(2018 – 2025 г. г.)

При норме накопления 2,1 м3/год

(2012. г.)

(2012 – 2017 г. г.)

(2018 – 2025 г. г.)

При норме накопления 2,03 м3/год

(2012. г.)

(2012 – 2017 г. г.)

(2018 – 2025 г. г.)

Определение производительности мусоровозного транспорта

Производительность мусоровозного транспорта определяется по формуле:

Пр = q ( V

где	Пр	- производительность машины за 1,5 смены, м3;

q	- число рейсов;

V	- количество отходов, перевозимых за 1 рейс, м3.

Число рейсов определяется по формуле:

q = T : tp

где	Т	- продолжительность смены при полуторосменной работе, Т = 12 ч;

tp	- время затрачиваемое на 1 рейс, с учетом коэффициента использования рабочего времени.

Сведения о количестве рейсов и производительности мусоровозов за 1,5 смены приведены в таблице 6.1.1

Таблица 6.1.1

Количество рейсов и производительность мусоровозов

при сборе и вывозе твердых бытовых отходов

| Наименование спецмашины | Среднее количество рейсов за 1,5 смены | Производительность мусоровоза за 1,5 смен |
| --- | --- | --- |
| Кузовной мусоровоз на шасси КАМАЗ | 3 | 90 |
| Кузовной мусоровоз на шасси ЗИЛ | 4 | 76 |
| Кузовной мусоровоз на шасси ГАЗ | 4 | 57 |

Расчет потребного количества мусоровозного транспорта для сбора и вывоза ТБО

Потребное количество машин определяется по формуле:

П =

где	П	- потребное количество спецмашин, шт;

Н	- расчетно-суточное накопление ТБО, м3;

К4	- коэффициент, учитывающей долю вывозимых ТБО;

Пр	- производительность машин за 1,5 смены, м3;

Рост нормы накопления 0,6% в год

При норме накопления 1,26 м3/год

Кузовные мусоровозы на шасси КАМАЗ:

(1588 ( 0,5) : 90 = 9 машин (2012 г.)

(2120 ( 0,5) : 90 = 12 машины (2012 – 2017г. г.)

(3419 ( 0,5) : 90 = 19 машины (2018 – 2025 г.)

Кузовные мусоровозы на шасси ЗИЛ:

(1588 ( 0,3) : 76 = 6 машин (2012 г.)

(2120( 0,3) : 76 = 8 машин (2012 – 2017 г. г.)

(3419 ( 0,3) : 76 = 13 машин (2018 – 2025 г.г.)

Кузовные мусоровозы на шасси ГАЗ

(1588 ( 0,2) : 57 = 6 машин (2012. г.)

(2120( 0,2) : 57 = 8 машин (2012 – 2017г. г.)

(3419 ( 0,2) : 57 = 12 машин (2018 – 2025 г.г.)

При норме накопления 2,1 м3/год

Кузовные мусоровозы на шасси КАМАЗ:

(2645 ( 0,5) : 90 = 15 машин (2012 г.)

(3534 ( 0,5) : 90 = 20 машин (2012 – 2017г. г.)

(5699 ( 0,5) : 90 = 32 машины (2018 – 2025 г.)

Кузовные мусоровозы на шасси ЗИЛ:

(2645 ( 0,3) : 76 = 10 машин (2012 г.)

(3534( 0,3) : 76 = 14 машин (2012 – 2017 г. г.)

(5699 ( 0,3) : 76 = 23 машин (2018 – 2025 г.г.)

Кузовные мусоровозы на шасси ГАЗ

(2645 ( 0,2) : 57 = 9 машин (2012. г.)

(3534( 0,2) : 57 = 12 машин (2012 – 2017г. г.)

(5699 ( 0,2) : 57 = 20 машин (2018 – 2025 г.г.)

При норме накопления 2,03 м3/год

Кузовные мусоровозы на шасси КАМАЗ:

(2566 ( 0,5) : 90 = 14 машин (2012 г.)

(3417 ( 0,5) : 90 = 19 машины (2012 – 2017г. г.)

(5509 ( 0,5) : 90 = 31 машины (2018 – 2025 г.)

Кузовные мусоровозы на шасси ЗИЛ:

(2566 ( 0,3) : 76 = 10 машин (2012 г.)

(3417( 0,3) : 76 = 14 машин (2012 – 2017 г. г.)

(5509( 0,3) : 76 = 22 машин (2018 – 2025 г.г.)

Кузовные мусоровозы на шасси ГАЗ

(2566 ( 0,2) : 57 = 9 машин (2012. г.)

(3417( 0,2) : 57 = 12 машин (2012 – 2017г. г.)

(5509 ( 0,2) : 57 = 19 машин (2018-  2025 г.г.)

Рост нормы накопления 6,5% в год

При норме накопления 1,26 м3/год

Кузовные мусоровозы на шасси КАМАЗ:

(1588 ( 0,5) : 90 = 9 машин (2012 г.)

(2171 ( 0,5) : 90 = 12 машины (2012 – 2017г. г.)

(3635 ( 0,5) : 90 = 20 машины (2018 – 2025 г.)

Кузовные мусоровозы на шасси ЗИЛ:

(1588 ( 0,3) : 76 = 6 машин (2012 г.)

(2171 ( 0,3) : 76 = 9 машин (2012 – 2017 г. г.)

(3635 ( 0,3) : 76 = 14 машин (2018 – 2025 г.г.)

Кузовные мусоровозы на шасси ГАЗ

(1588 ( 0,2) : 57 = 6 машин (2012. г.)

(2171 ( 0,2) : 57 = 8 машин (2012 – 2017г. г.)

(3635 ( 0,2) : 57 = 13 машин (2018 – 2025 г.г.)

(при норме накопления 2,1)

Кузовные мусоровозы на шасси КАМАЗ:

(2646 ( 0,5) : 90 = 15 машин (2012 г.)

(3619 ( 0,5) : 90 = 20 машины (2012 – 2017г. г.)

(6058 ( 0,5) : 90 = 34 машины (2018 – 2025 г.)

Кузовные мусоровозы на шасси ЗИЛ:

(2646 ( 0,3) : 76 = 10 машин (2012 г.)

(3619 ( 0,3) : 76 = 14 машин (2012 – 2017 г. г.)

(6058 ( 0,3) : 76 = 24 машин (2018 – 2025 г.г.)

Кузовные мусоровозы на шасси ГАЗ

(2646 ( 0,2) : 57 = 9 машин (2012. г.)

(3619 ( 0,2) : 57 = 13 машин (2012 – 2017г. г.)

(6058 ( 0,2) : 57 = 21 машин (2018 – 2025 г.г.)

(при норме накопления 2,03)

Кузовные мусоровозы на шасси КАМАЗ:

(2566 ( 0,5) : 90 = 14 машин (2012 г.)

(3498 ( 0,5) : 90 = 19 машины (2012 – 2017г. г.)

(5857 ( 0,5) : 90 = 33 машины (2018 – 2025 г.)

Кузовные мусоровозы на шасси ЗИЛ:

(2566 ( 0,3) : 76 = 10 машин (2012 г.)

(3498 ( 0,3) : 76 = 14 машин (2012 – 2017 г. г.)

(5857 ( 0,3) : 76 = 23 машин (2018 – 2025 г.г.)

Кузовные мусоровозы на шасси ГАЗ

(2566 ( 0,2) : 57 = 9 машин (2012. г.)

(3498 ( 0,2) : 57 = 12 машин (2012 – 2017г. г.)

(5857 ( 0,2) : 57 = 21 машин (2018 – 2025 г.г.)

Расчет потребного количества контейнеров для сбора ТБО

Необходимое количество контейнеров определяется по формуле:

где 	N	- потребное количество контейнеров, шт.;

Н	- расчетно-суточное накопление ТБО, м3;

К4	- коэффициент, учитывающий долю вывозимого объема ТБО;

m	- периодичность вывоза ТБО (m=1);

К5	-коэффициент, учитывающий количество контейнеров находящихся в ремонте и резерве (К5 = 1,05);

Vk	- емкость одного контейнера, м3;

К6	- коэффициент заполнения контейнера (К6 = 0,9).

Контейнеры емкостью 750 литров = 0,75 м3

Рост нормы накопления 0,6% в год

При  норме накопления 1,26 м3/год

(1588 ( 1 ( 1 ( 1,05) : (0,75 ( 0,9) = 2470  контейнеров (2012. г.)

(2120( 1 ( 1 ( 1,05) : (0,75 ( 0,9) = 3298  контейнера (2012– 2017г. г.)

(3419( 1 ( 1 ( 1,05) : (0,75 ( 0,9) = 5318  контейнеров (2018 – 2025 г.г.)

При норме накопления 2,1 м3/год

(2645 ( 1 ( 1 ( 1,05) : (0,75 ( 0,9) = 4114  контейнеров (2012. г.)

(3534( 1 ( 1 ( 1,05) : (0,75 ( 0,9) = 5497  контейнера (2012– 2017г. г.)

(5699( 1 ( 1 ( 1,05) : (0,75 ( 0,9) = 8865  контейнеров (2018 – 2025 г.г.)

При норме накопления 2,03 м3/год

(2566 ( 1 ( 1 ( 1,05) : (0,75 ( 0,9) = 3992  контейнеров (2012. г.)

(3417 ( 1 ( 1,05) : (0,75 ( 0,9) = 5315 контейнера (2012– 2017г. г.)

(5509( 1 ( 1 ( 1,05) : (0,75 ( 0,9) = 8570  контейнеров (2018 – 2025 г.г.)

Рост нормы накопления 6,5% в год

(при норме накопления 1,26)

(1588 ( 1 ( 1 ( 1,05) : (0,75 ( 0,9) = 2000 контейнеров (2012. г.)

(2171 ( 1 ( 1 ( 1,05) : (0,75 ( 0,9) = 2736 контейнера (2012– 2017г. г.)

(3635( 1 ( 1 ( 1,05) : (0,75 ( 0,9) = 4580  контейнеров (2018 – 2025 г.г.)

(при норме накопления 2,10)

(2646 ( 1 ( 1 ( 1,05) : (0,75 ( 0,9) = 3334 контейнеров (2012. г.)

(3619 ( 1 ( 1 ( 1,05) : (0,75 ( 0,9) = 4560 контейнера (2012– 2017г. г.)

(6058( 1 ( 1 ( 1,05) : (0,75 ( 0,9) = 7634  контейнеров (2018 – 2025 г.г.)

(при норме накопления 2,03)

(2566 ( 1 ( 1 ( 1,05) : (0,75 ( 0,9) = 3234 контейнеров (2012. г.)

(3498 ( 1 ( 1 ( 1,05) : (0,75 ( 0,9) = 4408 контейнера (2012– 2017г. г.)

(5857( 1 ( 1 ( 1,05) : (0,75 ( 0,9) = 7379 контейнеров (2018 – 2025 г.г.)

Расчет потребного количества машин для мойки контейнеров

Необходимое количество машин для мойки контейнеров определяем по формуле:

| N = | H |
| --- | --- |
|  | Р х П |

где N- потребное количество машин;

Н- расчетное количество контейнеров, шт.;

Р- производительность машины, контейнеров/смена (Р = 120);

П- периодичность мойки контейнеров, дней (П = 10).

Рост нормы накопления 0,6%

При  норме накопления 1,26 м3/год

2470: (120 х 10) = 2 машины (2012 г.)

3298 : (120 х 10) = 3 машины (2012 – 2017г. г.)

5318: (120 х 10) = 4 машин (2018 – 2025 г.г.)

При норме накопления 2,1 м3/год

4114: (120 х 10) = 3 машины (2012 г.)

5497 : (120 х 10) = 5 машины (2012 – 2017г. г.)

8865: (120 х 10) = 7машин (2018 – 2025 г.г.)

При норме накопления 2,03 м3/год

3992: (120 х 10) = 3 машины (2012 г.)

5315: (120 х 10) = 4 машины (2012 – 2017г. г.)

8570: (120 х 10) = 7машин (2018 – 2025 г.г.)

Рост нормы накопления 6,5%

(при норме накопления 1,26)

2000: (120 х 10) = 2 машины (2012 г.)

2736 : (120 х 10) = 2 машины (2012 – 2017г. г.)

4580: (120 х 10) = 4 машин (2018 – 2025 г.г.)

(при норме накопления 2,1)

3334: (120 х 10) = 3 машины (2012 г.)

4560 : (120 х 10) = 4 машины (2012 – 2017г. г.)

7634: (120 х 10) = 6 машин (2018 – 2025 г.г.)

при норме накопления 2,03)

3234: (120 х 10) = 3 машины (2012 г.)

4408 : (120 х 10) = 4 машины (2012 – 2017г. г.)

7379 : (120 х 10) = 6 машин (2018 – 2025 г.г.)

Расчет потребного количества контейнеров-бункеров для сбора

крупногабаритных отходов

Для организации сбора крупногабаритных отходов на дворовых территориях следует установить достаточное количество контейнеров-бункеров для сбора КГО по возможности рядом с контейнерной площадкой и достаточное количество контейнеров-бункеров на дворовых территориях в высотной застройке, где вывоз ТБО осуществляется из мусороприемных камер.

Для расчета потребного количества контейнеров-бункеров при вывозе КГО раз в неделю делим годовое количество КГО на 52 (число недель в году) и на 8 (объем бункера).

На 2012 год потребно 40 контейнеров-бункеров, на 2017 – 55, на 2025 – 87 контейнеров-бункеров.

Расчет потребного количества контейнеров-бункеров при вывозе КГО производим по формуле:

где N –потребное количество контейнеров-бункеров;

О – объем крупногабаритных отходов, м3/год;

D – число недель в году (D = 52);

V – объем контейнера-бункера, м3;

При росте нормы накопления на 0,6%

(2012 г.)

(2012-2017г. г.)

(2018-2025г. г.)

При росте нормы накоплепния на 6,5%

(2012 г.)

(2012-2017г. г.)

(2018-2025г. г.)

Расчет потребного количества машин для вывоза крупногабаритных отходов

Расчет потребного количества машин для вывоза крупногабаритных отходов производим по формуле:

где N – потребное количество машин;

О – объем крупногабаритных отходов, м3/год;

V – объем контейнера-бункера, м3;

365 – работа машины, дней;

9 – количество районов в смену.

При увеличение нормы накопления 0,6% в год:

машина (2012 г.)

машина (2012-2017г. г.)

машины (2018-2025г. г.)

При увеличении нормы накопления 6,5% в год

машина (2012 г.)

машина (2012-2017г. г.)

машины (2018-2025г. г.)

Сводные данные о потребном количестве мусоровозной техники, контейнеров на начало 2012г., расчетный период и на перспективу до 2025г. приведены в таблицах 6.1.2.1, 6.1.2.2.

Таблица 6.1.2.1

Сводные данные о потребном количестве мусоровозной техники,

контейнеров, бункеров на перспективу до 2025г.

(При увеличении нормы накопления 0,6% в год) *

| Наименование | Начало 2012 г | 2012-2017 г. | 2018-2025г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Кузовные мусоровозы на базе КАМАЗ | 9/15/14 | 12/20/19 | 19/32/31 |
| Кузовные мусоровозы на базе ЗИЛ | 6/10/10 | 8/14/14 | 13/23/22 |
| Кузовные мусоровозы на базе ГАЗ | 6/9/9 | 8/12/12 | 12/20/19 |
| Машины для мойки контейнеров | 2/3/3 | 3/5/4 | 4/7/7 |
| Контейнеры для сбора твердых бытовых отходов | 2470/4114/3992 | 3298/5497/5315 | 5318/8865/8570 |
| Контейнеры для сбора КГО | 41 | 55 | 87 |
| Контейнерные мусоровозы для вывоза крупногабаритных отходов | 1/1/1 | 1/1/1 | 2/2/2 |

*При норме накопления 1,26 /2,1/2,03 м3/год

Таблица 6.1.2.2

Сводные данные о потребном количестве мусоровозной техники,

контейнеров, бункеров на перспективу до 2025г.

(При увеличении нормы накопления 6,56% в год)*

| Наименование | Начало 2012 г (1,26/2,1/2,03) | 2012-2017 г. (1,26/2,1/2,03) | 2018-2025г. (1,26/2,1/2,03) |
| --- | --- | --- | --- |
| Кузовные мусоровозы на базе КАМАЗ | 9/15/14 | 12/20/19 | 20/34/33 |
| Кузовные мусоровозы на базе ЗИЛ | 6/10/10 | 9/14/14 | 14/24/23 |
| Кузовные мусоровозы на базе ГАЗ | 6/9/9 | 8/13/12 | 13/21/21 |
| Машины для мойки контейнеров | 2/3/3 | 2/4/4 | 4/6/6 |
| Контейнеры для сбора твердых бытовых отходов | 2000/3334/3234 | 2736/4560/4408 | 4580/7634/7379 |
| Контейнеры для сбора КГО |  |  |  |
| Контейнерные мусоровозы для вывоза крупногабаритных отходов | 1 | 1 | 1 |

*При норме накопления 1,26 /2,1/2,03 м3/год

# 7. ОБОСНОВАНИЕ  ОРГАНИЗАЦИИ УДАЛЕНИЯ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ЖБО В  МО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Согласно [22] сбор твердых и жидких отходов из неканализированных домовладений в зависимости от наличия и типа спецмашин производится раздельно или совместно.

- При раздельном способе сбора целесообразно укрупнять пункты сбора твердых бытовых отходов с установкой стандартных контейнеров. Твердые бытовые отходы при этом следует вывозить по системе несменяемых контейнеров, что снижает влияние неравномерности накопления отходов на показатели использования спецавтотранспорта.

- Жидкие отходы следует собирать в один выгреб для сокращения площади, занимаемой санитарным узлом, снижения возможности промерзания выгреба приминусовых температурах, а также сокращения времени на погрузку отходов.

- Жидкие отходы  из  неканализированных домовладений необходимо вывозить по мере накопления, но не реже одного раза в полгода. Уровень наполнения выгреба не должен превышать 0,35 м от поверхности земли.

- Выгреб для нечистот и помоев должен быть водонепроницаем, чтобы не загрязнять почву и грунтовые воды просачивающейся жидкостью.

- Наземная часть приемников жидких отходов (помойниц и уборных) должна быть удобна для мойки и дезинфекции. К заборному люку следует обеспечить свободный подъезд спецавтотранспорта.

- Кроме существующих методов сбора и удаления, бытовых отходов из неканализированных домовладений целесообразно применять системы совместного сбора твердых и жидких бытовых отходов в один выгреб с последующим забором и вывозом смеси вакуумной ассенизационной машиной (УК-19) с увеличенным диаметром шланга (150-200 мм).

- Применение метода совместного сбора твердых и жидких бытовых отходов в одном выгребе, их удаления из выгреба и транспортировки в места обезвреживания вакуумной машиной позволяет сократить трудоемкость работ по сбору и удалению твердых бытовых отходов, а также улучшить санитарное состояние территорий домовладений.

Рис. 7.1.1. Схема устройства выгреба для совместного сбора жидких и твердых бытовых отходов

1 - вакуумная ассенизационная машина УК-19; 2 - всасывающий шланг; 3 - выгреб; 4 - металлическая решетка

- Перед введением системы совместного сбора и удаления твердых и жидких бытовых отходов необходимо провести следующую подготовительную работу.

- Над приемным люком общего выгреба установить специальный загрузочный ящик с металлической решеткой, ограничивающей попадание фракций твердых бытовых отходов, превышающих диаметр заборного шланга машины (рис. 7.1.1). Размеры решетки выбирают в зависимости от диаметра применяемого всасывающего рукава ассенизационной машины. Размеры решетки при использовании всасывающего рукава с внутренним диаметром 150 мм составляют 120×120 мм и 150×150 мм для всасывающего рукава диаметром 200 мм. Для более крупных предметов, которые обычно не представляют собой санитарной опасности, один-два раза в неделю на группу домов (улиц) устанавливают контейнер.

## 7.1 Состав, свойства и нормы накопления ЖБО в МО "Город Архангельск"

Реализация природоохранного мероприятия "Продолжение работ по бытовым отходам города - определение фактического  накопления жидких бытовых отходов (ЖБО) от неканализированного жилищного фонда" в 2005 году позволила получить фактическую информацию о том, сколько ЖБО накапливается в городе Архангельске, величину фактической нормы накопления ЖБО на 1 человека и плотности ЖБО. Фактические уточненные данные о среднегодовой норме накопления ЖБО и их сезонных вариациях, По результатам проведения мероприятия было вычислено фактическое среднегодовое накопление ЖБО от жилищного фонда города Архангельска:

- в помойницах: по объему – 76 тыс. м3, по массе –  76 тыс. тонн;

- в выгребных ямах: по объему – 30 тыс. м3, по массе –  37 тыс. тонн;

- в накопителях – "глухих  септиках": по объему – 2 тыс. м3,  по массе – 2 тыс. тонн;

- в неканализированном жилищном фонде города: по объему – 106 тыс. м 3,  по массе – 112  тыс. тонн.

- Установленные на основании натурных замеров фактические среднегодовые нормы накопления ЖБО на 1 человека составили:

- в помойницах: 1,83 м3/год, 1,83 т/год при плотности 1000 кг/м3;

- в выгребных ямах: 0,73 м3/год, 0,88 т/год при плотности 1200 кг/м3;

- в накопителях – "глухих септиках": 7,3 м3/год, 7,3 т/год при плотности 1000 кг/м3;

- в неканализированном жилищном фонде города: 2,56 м3/год, 2,71 т/год при плотности 1057 кг/м3, что соответствует ориентировочным нормам накопления ЖБО жидких отходов из непроницаемых выгребов неканализироованных домов на 1 человека, равным 2 - 3,25 м3/год при средней плотности 1000 кг/м3 [48].

При проведении исследований фактического накопления ЖБО в контрольных объектах размещения - накопителях ЖБО – "глухих септиках" отличается на 9,43 м3/год (в 95,3 раза), вследствие того, что практически все объекты размещения ЖБО негерметичны.

В таблицах 7.1.1. и 7.1.2 приведены сведения о составе жидкой и твердой фракций ЖБО.

Таблица7.1.1

Состав ЖБО: отходы из выгребных ям (твердая фракция)

| Компонент | Содержание, % |
| --- | --- |
| Бумага | 18,0 |
| Резина | 0,3 |
| Стекло | 3,0 |
| Керамика | 1,5 |
| Органическое вещество | 15,0 |
| Металл | 0,8 |
| Песок | 2,4 |
| Пищевые остатки | 10,0 |
| Полиэтилен | 12,0 |
| Текстиль | 12,0 |
| Вода | 25,0 |

Таблица 7.1.2

Состав ЖБО:  отходы из выгребных ям жидкие

| Компонент | Содержание, % |
| --- | --- |
| Минеральные вещества | 1,6 |
| Органические вещества | 2,2 |
| Вода | 96,2 |
| Вода | 25,0 |

## 7.2 Направления в области санитарной очистки от ЖБО

По результатам проведения природоохранного мероприятия "Продолжение работ по бытовым отходам города - определение фактического  накопления жидких бытовых отходов (ЖБО) от неканализированного жилищного фонда" выполненного для нужд МО "Город Архангельск" предложены следующие направления в области улучшения санитарной очистки от ЖБО:

- необходимо решить вопрос по устранению  размещения в объектах накопления ЖБО – помойницах  твердых бытовых отходов, для чего рассмотреть вопрос по организации сбора твердых бытовых отходов и обустройству мест их сбора в неканализированном жилищном фонде города.

- в целях обеспечения санитарно-гигиенического благополучия рекомендовать рассмотреть вопрос по организации и обустройству специально отведенных мест для полоскания белья и прачечных в неканализированном жилищном фонде.

- рассмотреть вопрос по утверждению установленных на основании натурных замеров фактических норм накопления ЖБО на муниципальном уровне.

- Полученные на основании натурных замеров и практических исследований фактические данные по накоплению ЖБО и состоянию объектов накопления ЖБО использовать при организации и осуществлении муниципального и санитарного экологического контроля.

В соответствии с концепцией развития городов в сфере жилищного строительства наметился переход на малоэтажную застройку и строительство индивидуальных домов усадебного типа,  большинство из которых, в связи с местом расположения, будут оборудованы системами местной канализации.

Следует рекомендовать организациям при приеме в эксплуатацию индивидуальных жилых строений в обязательном порядке требовать от владельцев заключенного договора со специализированной организацией на вывоз и утилизацию ЖБО, в дальнейшем контролировать его исполнение.

По состоянию на 01.01.2012 года нет достоверных сведений об организациях, занимающихся вывозом ЖБО, о количестве ассенизационных машин занятых вывозом ЖБО, отсутствуют сведения о графиках работ таких машин, маршрутах вывоза ЖБО, местах слива ЖБО, тарифах на вывоз ЖБО, следует провести инвентаризацию неканализированного жилищного фонда.

В городе Архангельске существуют проблемы: содержание в неудовлетворительном состоянии выгребных ям в связи с  невозможностью проведения откачки жидких бытовых отходов вакуумными машинами вследствие нарушения гражданами правил эксплуатации жилищного фонда (размещение в выгребные ямы отходов бумаги, текстиля, пластмассы, стекла, и др. компонентов твердых бытовых отходов) и отсутствие санкционированных объектов размещения жидких бытовых отходов из выгребных ям. При этом в содержимом выгребных ям, накапливаемом в течение длительного времени, можно выделить два вида отходов: 1) жидкие бытовые отходы (жидкая фракция); 2) отходы из выгребных ям, состоящие из осадка хозяйственно-фекальных стоков и  компонентов твердых бытовых отходов (твердая фракция).

Таким образом, несмотря на поэтапную ликвидацию неблагоустроенного жилищного фонда до 2025 г. объем образования ЖБО следует считать постоянным, порядка 106 тыс.м3/год.  По данным 2005 в неканализированном фонде проживало 41484 человек. В соответствии с нормативами потребности в спецмашинах для санитарной очистки [22, 51] потребна 1 ассенизаторская машина. Учитывая это, целесообразно применять системы совместного сбора твердых и жидких бытовых [22] отходов в один выгреб с последующим забором и вывозом смеси вакуумной ассенизационной машиной (УК-19) с увеличенным диаметром шланга (150-200 мм).

# 8  УБОРКА ГОРОДСКИХ ДОРОГ

Механизированная уборка городских территорий является одной из сложных и важных задач жилищно-коммунальных организаций.

Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту городских дорог и приземных слоев воздуха. Зимой проводят наиболее трудоемкие работы: удаление слежавшегося и уплотненного снега, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований.

Качество работ по уборке территорий зависит от рациональной организации работ и выполнения технологического режима. Для организации работ по механизированной уборке территорию города разбивают на участки, которые обслуживают специализированные организации, обеспечивающие выполнение всех видов работ по установленной технологии.

Для этого в городе необходимо выполнять следующее:

- определять объемы работ и число механизмов, необходимых для их выполнения;

- заключать договоры на обслуживание объектов;

- разрабатывать технологические режимы уборки в соответствии с наличием техники и учетом местных условий;

- своевременно составлять маршрутные карты и графики;

- организовывать проверочные обкатки маршрутов;

- подготавливать расчет потребности в технологических материалах;

- контролировать выполнение графиков уборки;

- осуществлять контроль за технической эксплуатацией машин и механизмов.

- Должна быть организована диспетчерская служба, обеспечивающая:

- подготовку документации по выпуску машин на линию;

- организацию своевременного выпуска машин и периодическую проверку нахождения их на линии;

- оперативное перераспределение машин в случае изменения условий работы машин на линии;

- регистрацию машин, возвращающихся в парк;

- прием и обеспечение заявок на машины;

- подготовку ежедневного отчета работы машин;

- своевременную передачу колоннам прогноза погоды.

Специализированные организации несут ответственность за техническую готовность средств механизации, эффективное использование машин на линии, своевременное и качественное выполнение работ. Необходимо своевременно через диспетчерскую службу запрашивать дополнительные машины из резерва и в зависимости от сложившихся ситуаций переключать работу машин с одного объекта на другой. Объемы и качество выполненных работ оцениваются по окончанию смены и составляются соответствующие документы.

Организация механизированной уборки требует проведения подготовительных мероприятий, своевременного ремонта усовершенствованных покрытий улиц, проездов, площадей, периодической очистки отстойников колодцев дождевой канализации; ограждение зеленых насаждений бортовым камнем. При производстве работ, связанных с уборкой, следует руководствоваться соответствующими Правилами техники безопасности и производственной санитарии.

Администрация города утверждает титульные списки улиц, площадей, проездов, нуждающихся в уборке зимой и летом; определяет места размещения снежных свалок; пунктов выгрузки смета; заправки водой поливомоечных машин; количество песка и химических материалов, заготавливаемых для посыпки дорог зимой; число дежурных уборочных машин и пр.

Исходя из объемов работ и производительности машин деление на маршруты производится на карте-плане участка, на который предварительно наносятся протяженность улиц, их категории, места заправки поливомоечных  машин, расположение баз технологических материалов, наличие уклонов, кривых малых радиусов и т.д.

При подготовке к летней уборке предварительно устанавливают режимы уборки, которые зависят от значимости улиц, интенсивности транспортного движения и других показателей, приводимых в паспорте улицы. Исходя из объемов работ, определяют необходимое число машин для выполнения технологических операций.

Основываясь на характерных сведениях о снегопадах, их интенсивности, продолжительности, количестве дней с гололедами и скользкостью, определяют необходимое число уборочных машин и организацию их работы на участке в зимний период.

Для каждой машины, выполняющей работы по летней и зимней уборке, составляют маршрутную карту, т.е. графическое выражение пути следования, последовательность и периодичность выполнения той или иной технологической операции. В соответствии с маршрутными картами разрабатываются маршрутные графики. При изменении условий движения на участке, ремонте дорожных покрытий маршруты корректируются.

В целях улучшения организации работ по удалению снега и зачистке прилотковой части проездов по согласованию с органами госавтоинспекции на зимний период устанавливается порядок стоянки машин на основных магистралях города по четным календарным дням стоянка машин на четной стороне и наоборот.

## 8.1  Состояние уборки городских дорог, определение состава и объема работ в МО "Город Архангельск"

Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец 2011 года составляет 422,7 км, объем работ по механизированной уборке городских дорог  составляет: 4249 тыс. м2 [58].  В таблице 8.1.1 приведена  разбивка площади дорог по интенсивности движения.

Таблица 8.1.1

Разбивка площади городских дорог по категориям

| № п/п | Показатели по интенсивности движения | тыс. м2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | магистральные улицы общегородского значения | 1473,189 |
| 2. | магистральные улицы районного значения | 430, 8208 |
| 3. | улицы местного значения (жилые) с твёрдым покрытием проезжей части | 1365,4882 |

Периодичность проведения работ по летней уборке дорог зависит от района города, категории дорог, возможностей финансирования.

Периодичность проведения работ по зимней уборке городских дорог определяется категорией дорог и возможностями финансирования.

В настоящее время качество уборки дорог и их состояние, особенно в зимнее время, находится на неудовлетворительном уровне по причине отсутствия достаточного финансирования, потребного количества техники, изношенности существующего парка механизмов, что влечет за собой несоблюдение технологии и сокращение объемов уборочных работ.

К тому же в МО "Город Архангельск" остро стоит вопрос о строительстве и реконструкции закрытой сети дождевой канализации и об очистке поверхностного стока перед выпуском его в водоемы.

По данным Генерального плана разобщенность жилых районов, значительные размеры их водосборных площадей, а также топографические условия не позволяют объединить все выпуски в единую систему с подачей стоков на единые очистные сооружения. Поэтому для города предусматривается организация локальных систем дождевой канализации с рядом комплексов очистных сооружений. Это наиболее оптимальный и приемлемый вариант, позволяющий в условиях современной экологической и экономической ситуациях поэтапно решать проблему охраны водных ресурсов при меньших финансовых вложениях.

Выпуски очищенных стоков необходимо осуществлять в водоемы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод". Поверхностный сток с территорий промышленных предприятий следует подвергать очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в сеть дождевой канализации города.

В связи с развитием города и его благоустройством в Генеральном плане намечены новые трассы магистральных и разводящих сетей, а также реконструкция и капитальный ремонт существующих коллекторов (по данным МУП "Архкомхоз" № 01-3/939 от 16.11.2007г. и № 01-03/1027 от 29.09.2008г.):

| - | перекладка коллектора по ул.Воскресенской от Обводного канала до ул.Приорова; |
| --- | --- |
| - | перекладка коллектора по ул.К.Маркса от пр.Ломоносова до пр.Троицкий; |
| - | перекладка коллектора по ул.Гагарина от дома № 3 до ул.Бадигина; |
| - | перекладка коллектора по ул.Комсомольской от Набережной Северной Двины до Обводного канала; |
| - | перекладка коллектора по ул.Вологодской от пр.Ломоносова до пр.Троицкий; |
| - | перекладка коллектора по ул.Садовой от Набережной Северной Двины до пр.Ломоносова; |
| - | перекладка коллектора по ул.Р.Люксембург от Набережной Северной Двины до ул.Шабалина; |
| - | перекладка коллектора по ул.Выучейского от пр.Советских Космонавтов до Обводного канала; |
| - | перекладка коллектора по пр.Советских Космонавтов на всем протяжении; |
| - | предусматривается разделение сети общесплавной канализации на хозяйственную и ливневую (в первую очередь: подключение хоз-фекальной насосной станции 181 квартала в канализационному коллектору с целью освобождения ливневого коллектора по ул.Смольный Буян от канализационных стоков; подключение жилых домов к городским сетям канализации, хоз-бытовые стоки которых через септики сбрасываются в сеть ливневой канализации); |
| - | перекладка коллектора по ул.Гагарина с врезкой в пр.Обводный канал (требуется докладка на участке от ул.Бадигина до пр.Обводного канала); |
| - | перекладка коллектора по пр.Сов.Космонавтов на участке от ул.Воскресенской до ул.Гагарина; |
| - | перекладка коллектора по ул.Бадигина от ул.Гагарина до пр.Обводный канал; |
| - | перекладка аварийного коллектора по пр.Обводный канал на участке от ул.Урицкого до ул.Р.Люксембург; |
| - | перекладка по ул.Попова от Набережной Северной Двины до пр.Троицкий и от пр.Новгородского до пр.Сов.Космонавтов; |
| - | перекладка коллектора по Набережной Северной Двины от ул.Свободы до дома № 95; |
| - | перекладка коллектора по ул.Гайдара от ул.Нагорной до ул.Тимме (с увеличением диаметра до 1000 мм); |
| - | перекладка коллектора по ул.Советской от ул.Красных Партизан до ул.Мещерского; |
| - | перекладка по ул.Октябрят от пр.Московского до Карпогорской автодороги; |
| - | перекладка коллектора по ул.Усова от ул.Стрелковой до пр.Ленинградского; |
| - | строительство коллектора по пр.Обводный канал на участке от ул.Воскресенской до проезда Сибиряковцев; |
| - | строительство коллектора по ул.Выучейского от пр.Обводный канал до ул.Приорова; |
| - | строительство коллектора по пр.Новгородскому на участке от ул.Красноармейской до ул.Урицкого и от ул.Северодвинской до ул.Поморской; |
| - | строительство коллектора по ул.Урицкого от пр.Ломоносова до пр.Обводный канал; |
| - | строительство коллектора по ул.Володарского от пр.Ломоносова до пр.Новгородского и от пр.Обводный канал до ул.Суфтина; |
| - | строительство коллектора по ул.Поморской от пр.Новгородского до пр.Обводный канал; |
| - | строительство коллектора по пр.Троицкому от ул.Попова до ул.Гагарина; |
| - | строительство коллектора по ул.Суворова от Набережной Северной Двины до пр.Ломоносова; |
| - | строительство коллектора по Набережной Северной Двины от ул.Шубина до ул.Гагарина; |
| - | строительство коллектора по пр.Ломоносова от ул.Логинова до ул.Гагарина; |
| - | строительство коллектора по ул.Гайдара от пр.Ломоносова до пр.Обводный канал; |
| - | строительство коллектора по ул.Шубина от пр.Троицкого до пр.Сов.Космонавтов; |
| - | строительство коллектора по ул.Садовая от пр.Обводный канал до ул.Приорова; |
| - | строительство коллектора по ул.Советской от ул.Мещерского до Маймаксанского шоссе и от моста через р.Кузнечиха до ул.Краснофлотской; |
| - | строительство коллектора по пр.Никольскому от ул.Валявкина до ул.Кедрова; |
| - | строительство коллектора по ул.Валявкина от ул.Советской до пр.Никольского; |
| - | строительство коллектора по пр.Московский от ул.Галушина до ул.Дачной; |
| - | строительство коллектора по ул.Ленина от Объездной дороги до пр.Ленинградский. |

При разработке проекта была учтена "Схема дождевой канализации на период до 2000 года г. Архангельска", выполненная в 1987 году институтом "Гипрокоммундортранс" г.Москва.

До 2025 г. в МО "Город Архангельск" планируется увеличить протяженность сетей ливневой канализации до 315,2 км.

## 8.2  Летняя уборка городских дорог

Летнее содержание  дорог состоит из следующих технологических операций:

-	подметание проезжей части, перекрёстков, транспортных развязок;

-	мойка и поливка проезжей части дороги;

-	двухмесячник по уборке города;

-	сбор песка вдоль бортового камня;

-	устранение деформаций и повреждений покрытий;

-	сбор случайного мусора;

-	содержание посадочных площадок и пешеходных переходов;

-	содержанию разделительных полос;

-	нанесение линий горизонтальной дорожной разметки.

При летней уборке городских дорог с дорожных покрытий удаляется смет с такой периодичностью, чтобы его количество не превышало установленной санитарной нормы. Кроме того, в летнюю уборку входят  удаление с проезжей части и лотков улиц грязи в межсезонные и дождливые периоды года; очистка отстойных колодцев дождевой канализации; уборка опавших листьев; снижение запыленности воздуха и улучшение микроклимата в жаркие дни. Основным фактором, влияющим на засорение улиц, является интенсивность движения городского транспорта. На накопление смета и засорение улиц существенно влияют также благоустройство прилегающих улиц, тротуаров, мест выезда городского транспорта и состояние покрытий прилегающих дворовых территорий.

Основными операциями летней уборки являются подметание и мойка дорог. Мойка проезжей части и лотков производится на улицах, имеющих дождевую канализацию, хорошо спрофилированные лотки и уклоны (от 0,5% и более), и выполняется поливомоечными машинами, оборудованными специальными насадками. На улицах с интенсивным движением смет перемещается потоком транспорта в сторону, и уборка этих улиц заключается главным образом в очистке лотков, а мойка проезжей части в этом случае необходима лишь 1 раз в 2…3 суток.

Основной способ уборки улиц в дождливое время года - мойка проезжей части улиц и лотков. Улицы со средней и большой интенсивностью движения моют каждые сутки ночью, а улицы с малой интенсивностью движения - через день в любое время суток.

Улицы поливают только в наиболее жаркое время года при сухой погоде для снижения запыленности воздуха и улучшения микроклимата. Хотя поливка и не является уборочным процессом, тем не менее она снижает запыленность воздуха на городских улицах. Улицы поливают с интервалом 1…1,5 часа в жаркое время для (с 11 до 16 ч.).

Отстойники колодцев дождевой канализации очищают илососными машинами обязательно весной и далее по мере накопления осадка (2…4 раза в сезон).

Технологический порядок и периодичность уборки улиц, установленный в зависимости от интенсивности движения городского транспорта, представлен в табл. 8.2.1. Приведенная периодичность уборки обеспечивает удовлетворительное санитарное состояние улиц только при соблюдении мер по предотвращению засорения улиц и хорошем состоянии дорожных покрытий.

Таблица 8.2.1

Технологический порядок и периодичность летней уборки

| Категория улиц | Уборка дорожных покрытий | Уменьшение |
| --- | --- | --- |
|  | проезжая часть | лоток | запыленности |
| Скоростные дороги | Мойка 1 раз в 1…2 суток | Подметание патрульное |  |
| Магистральные | 1 раз в 2…3 суток | 2…3 раза в сутки |  |
| Местного значения | 1 раз в 3 суток | 1…2 раза в сутки | Поливка с интервалом 1…1,5 часа |

При мойке, поливке и подметании следует придерживаться норм расхода воды: на мойку проезжей части дорожных покрытий требуется 0,9…1,2 л/м2; на мойку лотков - 1,6…2 л/м2; на поливку усовершенствованных покрытий - 0,2…0,3 л/м2; на поливку булыжных покрытий - 0,4…0,5л/м2 (в зависимости от засоренности покрытий).

Подметание является основной операцией по уборке улиц, площадей и проездов, имеющих усовершенствованные покрытия. Подметание производят в таком порядке: в первую очередь подметают лотки на улицах с интенсивным движением, маршрутами городского транспорта, а затем лотки улиц    со средней и малой (для данного города) интенсивностью движения. Подметально-уборочными машинами улицы убирают в основных местах накопления смета - в лотках проездов, кроме того, ведется уборка резервной зоны на осевой части широких улиц, а также проводится их патрульное подметание. Наилучший режим работы подметально-уборочных машин двухсменный (с 7 до 21ч).

Уборку проводят в следующем порядке: утром подметают не промытые ночью лотки на улицах с интенсивным движением, проезды с  автобусными линиями, затем подметают лотки проездов со средней и малой интенсивностью движения и далее, по мере накопления смета, лотки улиц в соответствии с установленным режимом подметания. Перед подметанием лотков должны быть убраны тротуары с тем, чтобы исключить повторное засорение лотков. Время уборки тротуаров должно быть увязано с графиком работы подметально-уборочных машин. Сроки патрульного подметания остановок городского транспорта, участков с большим пешеходным движением увязывают со временем накопления на них смета. Площадки и широкие магистрали лучше убирать колонной подметально-уборочных машин, движущихся уступом на расстоянии одна от другой 10…20м. При этом перекрытие подметаемых полос должно быть не менее 0,5м.

Разгрузка подметально-уборочных машин от смета производится на специальных площадках, расположенных вблизи обслуживаемых улиц и имеющих хорошие подъездные пути. На этих же площадках или недалеко от них желательно устанавливать стендер для заправки машин водой. Смет на полигон  с разгрузочных площадок вывозится самосвалами или перегружается в большегрузные контейнеры.

Мойка и поливка.

Мойка проезжей части производится на улицах, имеющих дождевую канализацию или уклоны, обеспечивающие надежный сток воды. Рекомендуется вести мойку под уклон; наибольшая эффективная ширина промываемой полосы при минимальных расходах воды - 7м. При мойке даже на небольшом подъеме (1,5…2%) эффективная ширина мойки снижается до 2,5…3м и ухудшается качество мойки, особенно при недостаточных поперечных уклонах профиля дороги. В связи со снижением ширины мойки  асход воды возрастает в 1,5…2раза.

Проезды шириной до 12м моют одной машиной (сначала одну сторону, а затем другую); проезды шириной более 12м - колонной поливомоечных машин. В этом случае первая машина захватывает при мойке осевую линию проезда, а остальные идут уступом, причем вымытая полоса передней машины перекрывается следующей на 0,5…1м. При наличии уклонов и водостоков последняя машина, снабженная специальным насадком, промывает лоток и прилегающую к нему часть проезда шириной 1,5м. Расстояние между поливомоечными машинами при мойке колонной должно быть 15…25м. Проезды с односторонним движением транспорта моют в одну сторону - к лотку тротуара. При проходе последней машины необходимо следить, чтобы грязь не выбивалась на тротуары и полосы зеленых насаждений.

Поливомоечные машины следует заправлять водой по возможности вблизи обслуживаемых проездов. При заправке водой из городского водопровода устанавливаемый в колодце стендер снабжается двумя шлагами для одновременной заправки двух машин. Заправочный пункт должен иметь удобный подъем для машин и обеспечивать наполнение цистерны вместимостью 6м3 не более чем за 8…10 мин. По согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора (СЭН) машины можно заправлять из водоемов, для чего в местах заправки машин монтируют насосную установку. Заправка цистерн из водоемов рекомендуется при большом расстоянии от заправочных пунктов до обслуживаемых улиц.

Удаление грунтовых наносов.

Грунтовые наносы, как правило, образуются в межсезонное время, а также при сильных дождях. Количество образующихся грунтовых наносов     зависит от попадания на проезжую часть улицы грунта озелененных участков, прилегающих к дорожным покрытиям. Межсезонные грунтовые наносы при небольшом их количестве убирают плужно-щеточными снегоочистителями с последующим окучиванием, погрузкой и вывозом, а при значительном количестве - применяют автогрейдеры. Наносы грузят снегопогрузчиками в автосамосвалы. При выполнении этих работ погрузчики перемешают вдоль вала против направления движения транспорта, а самосвалы подают задним ходом для того, чтобы после погрузки они могли двигаться в одном направлении с общим потоком транспорта.

После вывоза наносов уборку завершают подметально-уборочными машинами.

Очистка отстойников колодцев ливневой канализации производится обязательно 1 раз весной и далее по мере накопления 2…4 раза в сезон. Очистка производится илососными машинами и машинами для прочистки канализационных сетей, позволяющими механизировать все технологические операции.

## 8.3  Зимняя уборка городских дорог

Зимнее содержание дорог состоит из следующих технологических операций:

-	сгребание и подметание снега на объектах дорожной инфраструктуры;

-	обработка противогололедными реагентами;

-	перекидка и перекладка снежных образований с последующей вывозкой;

-	вывозка снега;

-	поджатие снежного вала;

-	содержание посадочных площадок и пешеходных переходов;

-	содержание перекрёстков, примыканий;

-	устранение деформаций и повреждений покрытий;

-	содержание снежных свалок.

Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является обеспечение нормальной работы городского транспорта и движения пешеходов. Уборка городских территорий зимой трудоемка. Сложность организации уборки связана с неравномерной загрузкой парка снегоуборочных машин, зависящей от интенсивности снегопадов, их продолжительности, количества выпавшего снега, а также от температурных условий. Городские территории зимой убирают в два этапа: 1) расчистка проезжей части улиц и проездов; 2) удаление с городских проездов собранного в валы снега.

Уборка улиц зимой состоит из таких работ: своевременной очистки проезжей части от выпавшего снега и борьбы с образованием уплотненной корки; ликвидации гололедов и борьбы со скользкостью покрытий улиц; удаления снежно-ледяных накатов и уплотненного снега, а также снежных валов с городских улиц (вывоз на свалку, складирование, снегосплав). Кроме того, необходимо расчищать перекрестки, остановки городского транспорта, зачищать лотки после погрузки снега, убирать улицы в бесснежные дни.

Выполнение снегоочистительных работ возможно при условии строгого соблюдения технологических режимов, которые обуславливают зависимость времени работы машин от начала снегопада, что требует практически круглосуточной готовности машин к работе. Поэтому в городе на период снегопадов рекомендуется предусматривать круглосуточное дежурство пескоразбрасывателей и плужно-щеточных снегоочистителей. Число таких машин должно быть минимальным и обеспечивать уборку только наиболее ответственных магистралей, отличающихся особенно напряженным движением транспорта, в первую очередь городского пассажирского. Остальные пескоразбрасыватели и плужно-щеточные снегоочистители должны работать в 1,5 смены. При этом необходимо, чтобы время их работы совпадало с часами наиболее интенсивного движения транспорта. Все другие машины, применяемые при зимней уборке, должны работать также в 1,5 смены.

В связи с тем, что пескоразбрасыватели и плужно-щеточные снегоочистители заняты только часть рабочего времени (в часы снегопада), для рационального использования водительского состава рекомендуется закреплять за водителями пескоразбрасывателей, плужно-щеточных снегоочистителей скалыватели-рыхлители, роторные снегоочистители и другие машины. Как показывает практика работы эксплуатационных хозяйств, в промежутке между снегопадами наиболее квалифицированную часть водительского состава можно использовать для технического обслуживания и ремонта уборочной техники.

Для определения сроков удаления снега с городских дорог и проведения работ по борьбе с гололедом улицы делят на три категории:

I - выездные магистрали; все улицы с интенсивным движением, имеющие троллейбусные и автобусные линии; улицы, имеющие уклоны, сужение проездов, где снежные валы особенно затрудняют движение транспорта;

II - улицы со средней интенсивностью движения городского транспорта; площади перед вокзалами, зрелищными предприятиями, магазинами, рынками и прочими местами с интенсивным пешеходным движением;

III - улицы города с небольшой интенсивностью движения транспорта.

Качество снегоочистки зависит от состояния и свойств снега.

Снег попадает на дорожное покрытие в виде отдельных снежинок и в начальный момент представляет малосвязную массу, состоящую из тончайших кристаллов льда.

Соприкасаясь с дорожным покрытием, а также под воздействием других факторов отдельные снежинки ломаются и в первую очередь деформируется широко развитая периферийная поверхность снежинок. Этот процесс ускоряется при воздействии на снег колес транспортных средств.

Свойства снега характеризуются его плотностью. Плотность снега увеличивается тем быстрее, чем выше температура. При температуре  0-2(С плотность снега уже в течении 1-1,5 часов достигает своей предельной величины. С понижением температуры снега процесс уплотнения проходит медленнее и особенно при температуре ниже -10(С.

При воздействии на снег колес транспортных средств, пешеходов и рабочих органов снегоочистительных машин плотностью снега изменяется. Так, после сгребания и сметания снега и укладки в валы его плотность увеличивается, как правило, более чем в 2 раза.

Лед на городских дорогах образуется главным образом из уплотненного снега при повышении температуры воздуха до положительной и последующем резком ее понижении. Снежно-ледяной накат представляет собой уплотненный снег, содержащий прослойки льда, располагаемые на внешней поверхности слоя и в местах интенсивного торможения транспортных средств.

Плотность снежно-ледяного наката меняется в пределах 0,6-0,8г/см3, а его прочность может достигать показателей, характерных для льда. В связи с этим для складирования снежно-ледяного наката используют машины, предназначенные для уборки льда.

Важнейшим свойством льда, образующего на дорожном покрытии, являются значительные силы смерзания льда с поверхностью асфальто- и цементнобетона. Поэтому при механизированной уборке льда крайне затруднительно его полное отделение от поверхности дороги.

При некачественной уборке снега на дорожном покрытии остаются уплотненный снег, снежно-ледяной накат и лед, которые ухудшают эксплуатационные свойства асфальто - и цементнобетонных дорожных покрытий.

Так, наличие на дорожном покрытии снежно-ледяных образований приводит к резкому снижению сцепления автомобильных колес с таким покрытием: снежно-ледяные образования резко усложняют условия движения пешеходов и являются причиной несчастных случаев и травматизма. Наличие снежно-ледяных образований на дорожном покрытии ведет к увеличению длины тормозного пути автомобиля. Так, тормозной путь при одинаковой начальной скорости движения по чистой дороге почти в 10 раз меньше, чем по дороге, покрытой тающим льдом.

В табл. 8.3.1 приведены данные о периодичности проведения работ по зимней уборке в соответствии с ГОСТ Р50597-93.

Таблица 8.3.1

Периодичность проведения работ по зимней уборке

в соответствии с ГОСТ Р50597-93

| Наименование работ | Категория | Периодичность проведения работ |
| --- | --- | --- |
| Подметание дорог | 1 2 3 | через 4 часа через 5 часов через 6 часов |
| Посыпка дорог песко-соляной смесью | 1 2 3 | через 4 часа через 5 часов через 6 часов |
| Вывоз снега | 1 2 3 | в течение 3-х суток в течение 4-х суток в течение 6 суток |

Снегоочистка

Основной способ удаления снега с покрытий городских дорог - подметание и сгребание его в валы плужно-щеточными снегоочистителями. Перекидывание снега шнекороторными снегоочистителями применяют на набережных рек, загородных и выездных магистралях,  а также на расположенных вдоль проездов свободных территориях. Кроме того, шнекороторными очистителями, оборудованными направляющими желобами, снег перекидывают пли укладывают на газоны и полосы зеленых насаждений. Очистка части улиц до асфальта одними снегоочистителями может быть обеспечена только при сравнительно малой интенсивности движения городского транспорта (не более 120 маш./час). При большей интенсивности движения, как правило, нельзя предотвратить образования уплотненного снега без применения химических материалов на покрытиях дорог. Химические материалы препятствуют уплотнению и прикатыванию свежевыпавшего снега, снижают величину сил смерзания льда с поверхностью дорожного покрытия, но их можно применять только при интенсивности снегопада не менее  0,5 мм/час   (при пересчете на воду),  так как в  противном случае на дорожном покрытии образуются растворы реагентов. Применение химических материалов дает положительный эффект при хорошем перемешивании реагентов со снегом, которое может быть достигнуто при движении транспортных средств интенсивностью более 100 машин/час. Городские дороги с интенсивностью движения транспорта менее 100 машин/час, а также при снегопадах интенсивностью менее 0,%мм/час убирают без применения химических материалов путем сгребания и сметания снега плужно-щеточными снегоочистителями. Показатели технического процесса снегоочистки представлены в таблице 8.3.2.

Таблица 8.3.2

Основные показатели технологического процесса снегоочистки

при применении песко-соляной смеси

| Режим | Интенси-вность снего- падания, мм/ч | Темпе- ратура снега, (С | Норма распре- деления песко-со-ляной смеси, г/м2 | Продолжительность этапов, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Выдер-жка | Обра- ботка песко-соляной смесью | Интер- вал | Сгребание и подме- тание снега | Всего |
| Первый цикл |
|  |  | выше (6 | 200 |  |  |  |  |  |
| I | 0,5(1 | (6...(18 | 300 | 0,75 | 2 | 3 | 2 | 7,75 |
|  |  | ниже (18 | 400 |  |  |  |  |  |
|  |  | выше (6 | 200 |  |  |  |  |  |
| II | 1(3 | (6...(18 | 300 | 0,25 | 2 | ( | 2 | 4,25 |
|  |  | ниже (18 | 400 |  |  |  |  |  |
| III | свыше 3 | выше (6 | 200 | 0,25 | 1,5 | ( | 1,5 | 3,25 |
|  |  | (6...(18 | 300 |  |  |  |  |  |
| Последующие циклы |
|  |  | выше (6 | 200 |  |  |  |  |  |
| I | 0,5(1 | (6...(18 | 300 | ( | 2 | 3,75 | 2 | 7,75 |
|  |  | ниже (18 | 400 |  |  |  |  |  |
|  |  | выше (6 | 200 |  |  |  |  |  |
| II | 1(3 | (6...(18 | 300 | ( | 2 | 0,25 | 2 | 4,25 |
|  |  | ниже (18 | 400 |  |  |  |  |  |
|  |  | выше (6 | 200 |  |  |  |  |  |
| III | свыше 3 | (6...(18 | 300 | ( | 1,5 | 0,25 | 1,5 | 2,75 |
|  |  | ниже (18 | 400 |  |  |  |  |  |

Первый цикл работы снегоочистителя выполняется в течение часа после начала снегопада, а последующие - каждые 1,5 часа. По окончании снегопада снег сгребают и подметают.

Каждый цикл обработки дорожного покрытия разбит на этапы: выдержку, обработку ПСС, интервал, сгребание и подметание снега.

Выдержка - время от начала снегопада до момента внесения ПСС в снег - зависит от интенсивности снегопада и температуры воздуха и принимается такой, чтобы полностью исключить образование на дорожном покрытии растворов при контакте снега и реагентов.

Интервал - период между посыпкой ПСС и началом сплуживания. Интервал выдерживают только при снегопадах незначительной интенсивности. При выполнении работ первого цикла выдерживать интервал следует только при снегопаде интенсивностью 0,5…1 мм/час.

При взаимодействии с ПСС снег, сохраняя свойства сыпучести, не подвергается уплотнению и прикатыванию, благодаря чему при работе плужно-щеточных снегоочистителей достигается высококачественная уборка дорожных покрытий. Вал снега укладывают в прилотковой части дороги. Во всех случаях, где это представляется возможным, для наилучшего использования ширины проезжей части, а также упрощения последующих уборочных работ вал снега располагают по середине двустороннего проезда. Число снегоочистителей зависит от ширины улиц, т.е. для предотвращения разбрасывания промежуточного вала и прикатывания его колесами проходящего транспорта за один проезд должна быть убрана половина улицы. На улицах с двусторонним движением первая машина делает проход по оси проезда, следующие двигаются уступом с разрывом 20…25 м. Полоса, очищенная идущей впереди машиной, должна быть перекрыта на 0,5…1 м.

Маршруты работы снегоочистителей выбирают так, чтобы сгребание и сметание начинались с проездов с наиболее интенсивным движением, а также имеющих торговые и административные центры до начала работы этих учреждений. На наиболее широких магистралях при снегопадах большой интенсивности для повышения качества работ целесообразно на полосах дорожных покрытий, расположенных ближе к лотку, сначала выполнять сгребание, а затем подметание.

В этом случае идущая впереди машина работает одним отвалом, сгребая снег, а подметает следующая за ней с поднятым отвалом. Для уменьшения периода работы плужно-щеточных снегоочистителей операцию механизированной снегоочистки можно ограничить одним сгребанием, что позволяет увеличить производительность в 1,5 раза.

В особых эксплуатационных условиях (подъемы городских дорог, подъезды  к мостам, туннелям и т.п.), когда требуется повысить коэффициент сцепления колес транспортных средств с дорожным покрытием, необходимо применять пескосоляную смесь. Норма распределения пескосоляной смеси в этом случае составляет 150…200 г/м2 при температуре выше -6(С и 250…300 г/м2 при более низкой температуре.

При выполнении снегоочистительных работ особое внимание следует уделять расчистке перекрестков и остановок городского транспорта. При расчистке перекрестков машина движется перпендикулярно валу, а при расчистке остановок и подъездов - сбоку, захватывая лишь его часть. Число проходов машины зависит от площади поперечного сечения вала. Собранный снег сдвигается в расположенный рядом вал или на свободные площади.

В последнее время все большее применение получает интенсивная технология снегоочистки проезжей части городских дорог. Сущность интенсивной технологии состоит в использовании двух прогрессивных методов.

Во-первых, это применение специальных химических реагентов или неслеживающейся смеси в качестве технологических материалов и тем самым замена ими пескосоляной смеси. Основной эффект достигается путем резкого (почти в 10 раз) сокращения удельного расхода технологических материалов. Кроме того, снижается засорение дорог пескосоляной смесью, большое количество которой остается в прилотковой полосе и должно вывозиться в кратчайшие сроки.

Во-вторых, это использование для распределения технологических материалов машин, которые снабжены также плужно-щеточным снегоочистительным оборудованием.

После распределения технологических материалов машина может применяться для снегоочистки, так как операции выполняются последовательно. Таким образом, данная машина позволяет применить принцип совмещения профессий и тем самым резко повысить производительность труда механизаторов и показателей использования техники.

Удаление уплотненного снега и льда

Уплотненный снег с дорожных покрытий убирают автогрейдером, снабженным специальным ножом гребенчатой формы, или скалывателями-рыхлителями. Снег удаляют складированием в прилотковой части проезда или на площадях, свободных от застройки. Рекомендуемые сроки вывоза снега приведены в таблице. 8.3.3.

Таблица 8.3.3

Рекомендуемые сроки вывоза снега, час

| Категория улиц | Количество выпавшего снега, мм. не более |
| --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 |
| 1 | 48 | 72 | 96 |
| II | 72 | 96 | 120 |
| III | 96 | 120 | 144 |

В транспортные средства снег грузят снегопогрузчиками или роторными снегоочистителями в следующем порядке. Снегопогрузчик движется вдоль прилотковой части улицы в направлении, противоположном движению городского транспорта. Находящийся по погрузкой самосвал также движется задним ходом за погрузчиком. После загрузки самосвал вливается в общий поток транспорта, не мешая ему. Движение самосвала задним ходом и работа погрузчика создают повышенную опасность для пешеходов. В связи с этим в процессе погрузки около снегопогрузчика должен находиться дежурный рабочий, который руководит погрузкой и не допускает людей в зону работы машины. Рабочие, обслуживающие снегопогрузчики, должны быть одеты в специальные жилеты. При погрузке снега роторными снегоочистителями опасность работы повышается, так как снегоочиститель и загружаемый самосвал движутся рядом в направлении движения транспорта, сужая проезжую часть улицы. Роторный снегоочиститель обслуживает один рабочий, ответственный за безопасность проведения работ. Снежно-ледяные образования, остающиеся после прохода снегопогрузчиков, должны быть в кратчайшие сроки удалены с поверхности дорожного покрытия с помощью скалывателей-рыхлителей или путем использования различных химических материалов.

Борьба с гололедом

Для борьбы с гололедом применяют профилактический метод, а также метод пассивного воздействия, способствующий повышению коэффициента сцепления шин с дорогой, покрытой гололедной пленкой. Предпочтительно использовать профилактический метод, но его применение возможно только при своевременном получении сводок метеорологической службы о возникновении гололеда. После получения сводки необходимо обработать дорожное покрытие химическими реагентами из расчета 15…20 г/м3. Чтобы реагенты не разносились колесами транспортных средств, их разбрасывают непосредственно перед возникновением гололеда. При такой обработке ледяная пленка по поверхности дорожного покрытия не образуется, дорога делается лишь слегка влажной.

Для устранения гололеда дорожное покрытие обрабатывают пескосоляной смесью. На дорогах с интенсивностью движения транспортных средств более 500 маш./час необходимо при сохранении гололедных пленок через 2…3 часа повторять обработку пескосоляной смесью. Перекрестки, подъемы, въезды на мосты обрабатывают выборочно через каждый час после первой посыпки.

Обработку дорожных покрытий при профилактическом методе борьбы с гололедом начинают с улиц с наименьшей интенсивностью движения, т.е. II и III категорий, а заканчивают на улицах I категории. Такой порядок работы в наилучшей степени способствует сохранению реагентов на поверхности дороги. Обработку дорог, покрытых гололедной пленкой, начинают с улиц I категории, затем посыпают улицы II и III категории. Параллельно необходимо проводить внеочередные работы по выборочной посыпке подъемов, спусков, перекрестков, подъездов к мостам и туннелям. Продолжительность обработки всех улиц I категории не должны превышать одного часа. Для ускорения производства работ по борьбе с гололедом следует обрабатывать дороги только в полосе движения, на которую приходится примерно 60…70% ширины проезжей части улицы.

## 8.4  Расчет потребного количества специальной техники для уборки городских дорог

8.4.1 Расчет количества техники для летней уборки

Для организации  работ по летней уборке улиц рекомендуются следующие технологические операции и периодичность их проведения:

Улицы I категории 		1) Мойка проезжей части ( 1 раз в 2 дня;

2) Мойка прилотковой части ( ежедневно;

3) Подметание лотковой части ( ежедневно.

Улицы II и III категории:	1) Подметание проезжей части ( 1 раз в 3 суток

2) Подметание лотковой части ( ежедневно.

Потребное количество спецмашин для летней уборки определяем по формуле:

N =

где 	N - потребное количество машин, шт;

S(l) - площадь проезжей части дорог или протяженность, тыс.м2, (тыс.п.м.);

К - часть площади или протяженности дорог, обрабатываемая машинами данного типа;

Кn - количество уборок, производимых в течение суток;

Пр - производительность машин, тыс.м2 (тыс.п.м.);

Т - продолжительность одноразовой уборки, ч;

Кi - коэффициент использования парка машин.

Поливомоечные машины

1. Мойка проезжей части дорог I категории

(1473,189( 1 ( 0,5) : ( 15,8 ( 7 ( 0,82) = 8 машин (начало 2012 г.)

(1915,145( 1 ( 0,5) : (15,8 ( 7 ( 0,82) = 10 машин, (2012 – 2017 г.)

(2313,179 ( 1 ( 0,5) : (15,8 ( 7 ( 0,82) = 13 машин (2018 – 2025 г.)

2. Мойка прилотковой части дорог I категории

(63,380 ( 2 ( 1 ( 1) : (2,43 ( 7 ( 0,82) = 9 машин (начало 2012 г.)

(83,694 ( 2 ( 1 ( 1) : (2,43 ( 7 ( 0,82) =  12 машин (2012 – 2017 г.)

(102,234 ( 2 ( 1 ( 1) : (2,43 ( 7 ( 0,82) = 14 машин (2018 – 2025 г. )

Всего потребное количество поливомоечных машин для летней уборки городских дорог на перспективу составляет:

8 + 9 = 17 машин (начало 2012 г.)

10 + 12 = 22 машин (2012 – 2017 г.)

13 + 14 = 27 машин (2018 – 2025 г. )

Подметально-уборочные машины

1) Подметание лотковой части дорог I категории.

(193,14 ( 2 ( 1 ( 1) : (3,7 ( 12 ( 0,7) = 12 машин (начало 2012 г.)

(251,082 ( 2 ( 1 ( 1) : (3,7 ( 12 ( 0,7) = 16 машин (2012 – 2017 г.)

(306,703( 2 ( 1 ( 1) : (3,7 ( 12 ( 0,7) = 19 машин (2018 – 2025 г.)

2) подметание проезжей части дорог II и III категорий.

(1796,309 ( 0,5 ( 0,33) : (17,4 ( 12 ( 0,7) = 2 машины (начало 2012 г.)

(1909,281 ( 0,5 ( 0,33) : (17,4 ( 12 ( 0,7) = 2 машины (2012 – 2017 г.)

(2103,926 ( 0,5 ( 0,33) : (17,4 ( 12 ( 0,7) = 2 машины (2018 – 2025 г.)

3) Подметание лотковой части дорог II и III категории.

(509,52 ( 2 ( 0,2 ( 1) : (3,7 ( 12 ( 0,7) = 7 машин (начало 2012 г.)

(637,2246 ( 2 ( 0,2 ( 1) : (3,7 ( 12 ( 0,7) = 8 машин (2012 – 2017г.)

(702,1875 ( 2 ( 0,2 ( 1) : (3,7 ( 12 ( 0,7) = 9 машин (2018 – 2025г.)

Всего потребное количество подметально-уборочных машин для летней уборки городских дорог на перспективу составляет:

12 + 2 + 7 = 21 машина (начало 2012 г.)

16 + 2 + 8 = 26 машин (2012 – 2017г.)

19 + 2 + 9 = 30 машины (2018 – 2025г.)

Автосамосвалы для вывоза уличного смета, выгружаемого из бункеров подметально-уборочных машин.

Годовой объем вывоза уличного смета определяем из расчета среднего накопления загрязнений на дорогах с усовершенствованным покрытием 20г/м2 по формуле:

V = S ( N ( 200

где	V - годовой объем вывоза смета;

S - площадь проезжей части дорог убираемых подметально-уборочными

машинами, тыс.м2;

N - средняя норма накопления загрязнений в кг на 1м2;

200 - количество дней в году работы подметально-уборочных машин:

V = 4249,0( 0,02 ( 200 = 16 996  т (Начало 2012 г.)

V = 4687,3 ( 0,02 ( 200 = 18 749  т. (2012 – 2017г. г.)

V = 5259,7 ( 0,02 ( 200 = 21 038  т. (2017 – 2025г. г.)

Расчетно-суточное накопление уличного смета с учетом коэффициента неравномерности накопления К = 1,25 определяется по формуле:

О =

где 	О - расчетно-суточное накопление уличного смета, т;

V - годовой объем вывоза уличного смета, т;

200 - количество дней работы подметально-уборочных машин в году.

О = (16996 ( 1,25) : 200 = 106,2 т (начало 2012 г.)

О = (18 749 ( 1,25) : 200 = 117,2 т. (2012 – 2017г.)

О = (21 038 ( 1,25) : 200 = 131,5 т. (2018 – 2025г.)

Исходя из суточного объема накопления уличного смета, потребность в автосамосвалах для его вывозки определяется по формуле:

N =

где	N - потребное количество автосамосвалов. шт.;

О - расчетно-суточное накопление уличного смета, т;

Пр - производительность машин за 1,5 смены, т.;

Кi - коэффициент использования парка машин.

N = 106,2 : (27,9 ( 0,8) = 5 машин (начало 2012 г.)

N = 117,2 : (27,9 ( 0,8) = 5 машины (2012 – 2017 г.)

N = 131,5: (27,9 ( 0,8) = 6 машины  (2018 – 2025 г.)

8.4.2 Расчет количества техники для  зимней уборки городских дорог

Для расчета потребного количества техники для зимней уборки применялись  "Нормативы потребности в спецмашинах для уборки улиц городов РСФСР (на 1 млн. м2 для конкретного города)" из [22].

| Наименование машины | Для городов Северо-Запада |
| --- | --- |
| Плужно-щеточные снегоочистители (оборудование)* | 21 |
| Роторные снегоочистители | 6 |
| Снегопогрузчики | 11 |
| Распределители технологических материалов** | 19 |
| Скалыватели-рыхлители | 3 |

* Плужно-щеточное оборудование монтируется на поливомоечные машины, на скалыватели-рыхлители и частично на распределители технологических материалов.

** Норматив рассчитан для случая распределения песко-соляной смеси.

Таким образом, для зимней уборки городских дорог МО "Город Архангельск" потребно следующее количество техники до 2025 года приведено в таблице 8.4.2.1.

Таблица 8.4.2.1

Потребное количество техники для зимней уборки городких дорог МО "Город Архангельск" до 2025 года

| № | Название машины | Начало 2012 | 2012-2017 г. | 2018-2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плужно-щеточные снегоочистители (оборудование) | 84 | 84 | 105 |
|  | Роторные снегоочистители | 24 | 24 | 30 |
|  | Снегопогрузчики | 44 | 44 | 55 |
|  | Распределители технологических материалов | 76 | 76 | 95 |
|  | Скалыватели-рыхлители | 12 | 12 | 15 |

## 8.5 Уборка объектов с обособленной территорией.

К объектам с обособленной территорией относятся рынки, пляжи, зеленые насаждения города.

В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 к оборудованию рынков и их содержанию предъявляются следующие требования.

Территория рынка должна иметь твердое покрытие с уклоном, обеспечивающим сток ливневых и талых вод, а также канализацию и водопровод.

На каждые 50 м2 площади рынка должна быть установлена урна, а расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать    10 м.

Хозяйственные площадки для установки контейнеров для сборов отходов емкостью 0,75 м3 следует располагать на расстоянии не менее 30 м от мест торговли. Вывоз отходов с территории рынков должен производиться ежедневно.

Один раз в неделю объявляется санитарным для уборки и дезинфекции всей территории, торговых мест, прилавков, инвентаря.

Технический персонал в течение дня производит патрульную уборку и очистку наполненных емкостей, после закрытия рынка должен производить основную уборку территории.

В теплый период года, помимо обязательного подметания, территорию рынка с твердым покрытием следует ежедневно мыть.

Ответственность за содержание территорий рынка и выполнение санитарных норм несет владелец объекта.

Содержание водоемов и пляжей осуществляет их владелец с соблюдением требований СанПиН 42-128-4690-88.

Урны необходимо располагать на расстоянии 3-5 м от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от уреза воды. Урны расставляются из расчета не менее 1 урны на 1600 м2 территории пляжа. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 м.

Установка контейнеров емкостью 0,75 м2 производится из расчета один контейнер на 3500-4000 м2 площади пляжа. Вывозить собранные отходы следует до 8 часов утра.

Общественные туалеты устраиваются из расчета 1 место на 75 посетителей. Расстояние от общественных туалетов до места купания должно быть не менее 50 м и не более 200 м. Устройство туалетов с выгребными ямами не допускается. При отсутствии сетей канализации используются кабины автономных химических туалетов.

Общая площадь внутригородских зеленых насаждений составляет   87 га, в т.ч. парки культуры и отдыха, парки и сады, скверы, бульвары, насаждения ограниченного пользования, насаждения специального назначения, насаждения улиц и площадей.

Насаждения общего пользования (парки, скверы, бульвары, сады) для поддержания надлежащего санитарного состояния должны быть оборудованы достаточным количеством урн и контейнеров для сбора отходов.

Урны устанавливаются из расчета одна урна на 800 м2 площади парка. На главных аллеях расстояние между урнами в парке, сквере не должно превышать 40 м. Урны необходимо устанавливать у каждой торговой точки на территории парка, сквера.

Контейнеры емкостью 0,75 м3 устанавливаются в хозяйственной зоне, которая должна располагаться не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадка, эстрада, главные аллеи, павильоны и т.д.).

Отходы из урн, опавшие листья и смет перегружаются в контейнеры, установленные в хозяйственной зоне, а затем не реже 1 раза в 3 дня вывозятся специализированным автотранспортом.

Основную уборку парков и скверов следует производить до 8 часов утра.

Общественные туалеты должны располагаться на расстоянии не менее 50 м от мест массового скопления отдыхающих из расчета одно место на 500 посетителей.

Зеленые насаждения общего пользования находятся в оперативном управлении администрации города, администраций районов и их коммунальных органов.

Зеленые насаждения предприятий, организаций, учреждений находятся в оперативном управлении этих организаций, предприятий, учреждений.

Непосредственное содержание и уход за насаждениями общего пользования осуществляется предприятиями зеленого хозяйства, дорожно-эксплуатационного хозяйства и жилищно-эксплуатационными организациями на основании договоров-разграничений деятельности.

Уборка зеленых насаждений заключается в сборе и удалении растительно-древесных остатков (скошенная трава, опавшие листья, порубочные отходы), а также отходов, которые приносит в эту среду человек.

При очистке территорий зеленых насаждений со 100 м2 убирается до 70 кг древесно-растительных отходов в год.

Исходя из площади внутригородских зеленых насаждений – 87 га или 870000 м2 и нормы образования (70 кг со 100 м2) в городе образуется ежегодно 609 т древесно-растительных отходов.

Древесно-растительные отходы, убираемые с территорий зеленых насаждений, утилизируются несколькими способами: вывозятся для захоронения на полигоны ТБО; сжигаются; подвергаются процессу компостирования.

Для сбора отходов, которые привносятся на территории зеленых насаждений общего пользования отдыхающими, необходима расстановка урн в потребном количестве. Урны по мере наполнения опорожняются в контейнеры. Из контейнеров отходы перегружаются в специализированные машины и вывозятся на полигон для захоронения.

Территория зеленых насаждений города не в полном объеме охвачена регулярным уходом, санитарное состояние многих из них находится на неудовлетворительном уровне.

8.5.1 Индивидуальный жилой сектор

В настоящее время нет единой системы удаления отходов из индивидуального жилого сектора (твердые бытовые отходы, растительно-древесные отходы и смет с прилегающих к строению территорий).

На незначительной части территории индивидуального сектора установлены контейнеры, которые обслуживаются. Некоторые территории расположены в непосредственной близости от многоэтажных жилых домов, магазинов, прочих организаций и жители размещают отходы в их контейнеры. Часть населения отходы сжигают и компостируют на огородах.

В 2011г. были проведены работы по организации вывоза твердых бытовых отходов от индивидуального жилого сектора. По состоянию на 20.07.2011 г. всего заключено 89 договоров с МУП "Спецавтохозяйство по уборке города". Анализ данных показал, что наибольшее количество договоров заключено в Маймаксанском территориальном округе, в Исакогорском округе заключено всего два договора, а в Северном и Варавино-Фактория вывоз отходов не организован (табл.8.5.1.1).

Таблица 8.5.1.1

Сведения об организации вывоза ТБО от индивидуального жилого сектора

| Наименование территориального округа | Количество договоров, ед. | Объем вывоза ТБО, м3/мес. |
| --- | --- | --- |
|  | 1.02.2011 | 1.04.2011 (I квартал) | 1.07.2011 ( I полугодие) |  |
| Маймаксанский | 10 | 25 | 28 | 6,012 |
| Ломоносовский | 6 | 25 | 26 | 9,519 |
| Соломбальский | 8 | 17 | 19 | 6,179 |
| Майская горка | 1 | 3 | 10 | 2,505 |
| Октябрьский | 0 | 3 | 4 | 2,672 |
| Исакогорский | 0 | 2 | 2 | 0,668 |
| Всего: | 25 | 75 | 89 | 26,887 |

Большая часть отходов индивидуального жилого сектора складируется на стихийных, несанкционированных свалках, которые организуются на пустырях и на территориях близлежащих зеленых насаждений.

Для решения вопроса удаления отходов из районов индивидуального жилого сектора и завершения работ по организации вывоза отходов:

- обследовать территории индивидуального жилого сектора с целью определения способа сбора отходов (возможность установки контейнеров или позвонковая система);

- разработать графики сбора отходов и периодичность обслуживания;

- продолжить работы по разработке графиков сбора отходов и периодичности обслуживания;

8.5.2  Расчет потребного количества урн

В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" на всех площадях и улицах, в садах, парках, на пляжах, на вокзалах, аэропортах, рынках, остановках городского транспорта, у входа в метро должны быть выставлены в достаточном количестве урны.

У торговых объектов (магазины, киоски, павильоны, остановочные комплексы) также должны быть установлены урны.

Расстояние между урнами определяется в зависимости от интенсивности использования магистралей (территорий), но не более, чем через 40 м на оживленных и 100 м ( на малолюдных.

Для расчета потребного количества урн для расстановки на улицах и тротуарах города был произведен замер по карте города протяженности центральных улиц города (Троицкий пр., пр. Ломоносова, пр. Обводный канал, Воскресенская ул., ул. Тимме, ул. Дзержинского, ул. Урицкого, ул. Гагарина, Московская пр., Ленинградский, пр., Советская ул.) длина которых составила 39912,39  м.

Количество урн, необходимое для установки на улицах и тротуарах ( 1996 шт.

Количество торговых объектов (магазины ( 987; павильоны и киоски – 477); по г. Архангельску ( 1464 единиц. Следовательно, при установке у каждого объекта торговли по 1-2 урны, общее потребное количество урн составит ( 600 шт.

Площадь зеленых насаждений общего пользования составляет ( 87 га. В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 при определении числа урн следует исходить из расчета: 1 урна на 800 м2 площади парка.

Следовательно, на территории зеленых насаждений общего пользования (парки отдыха, парки и сады, скверы, бульвары) следует  разместить 1088 урн.

Общее потребное количество урн, которое необходимо разместить на территории города составляет – 3684 шт. (без учета урн у подъездов жилых домов).

# 9  УБОРКА ТРОТУАРОВ И ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК

## 9.1  Определение объемов работ

По данным Управления дорог и мостов общая площадь механизированной уборки тротуаров г. Архангельска  составляет 441,284 тыс.м2. Механизированной уборкой тротуаров занимаются подрядные организации, с которыми заключаются муниципальные контракты сроком на один год (с 01.01 до 31.12). В текущем году  (2012 г) заключены контракты с тремя подрядными организациями по территориальности, в т.ч. и с одним муниципальным предприятием: МУП "Архкомхоз", ООО "Строитель", ООО "РеКом".

В таблице 9.1.1 представлены площади тротуаров, убираемые в летний и зимний периоды на данный период времени.

Таблица 9.1.1

Объемы выполняемых работ  по уборке тротуаров

| Наименование организации | Объект | Объемы работ, тыс.м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Летний период | Зимний период |
| ООО "Строитель" | Тротуары | 192218 | 192218 |
| ООО "РеКом" | Тротуары | 9450 | 9450 |
| МУП "Архкомхоз" | Тротуары | 161442 | 161442 |

## 9.2. Технология механизированной уборки тротуаров на основе существующей механизации

Общие положения

Задачей уборки тротуаров является обеспечение содержания тротуаров в состоянии, наиболее отвечающем требованиям безопасного перемещения жителей, нарушение которого может вызвать сбои в ритмичной работе промышленных, коммунальных, торговых, учебных и других учреждений и предприятий, а также привести к росту травматизма среди пешеходов.

Уборка тротуаров и их содержание является частью комплексной системы очистки всего населенного пункта.

Для эффективного использования имеющихся средств механизации тротуары должны быть соответственно подготовлены:

- поверхность покрытий должна быть приведена в исправное состояние;

- в местах въезда уборочных машин на тротуары должны быть устроены пандусы из асфальтобетона или местные понижения камня;

- сооружения, которые могут препятствовать проведению механизированной уборки (киоски, столбы освещения, телефонные будки, торговые палатки и т.д.) должны по возможности быть размещены в местах, не затрудняющих маневрирование машин.

Материалы и оборудование во дворах следует складировать на специально выделенных площадках.

Объем уборочных работ определяется в соответствии с данными, имеющимися в техническом паспорте на жилой дом (дома), земельный участок.

Для определения периодичности уборки тротуаров их рекомендуется разбивать на три класса по интенсивности движения пешеходов:

- первый класс - до 50 чел/ч;

- второй класс - от 50 до 100 чел/ч;

- третий класс - свыше 100 чел/ч.

При механизированной уборке территорий тротуаров и дворов следует вначале убирать тротуары, остановки транспорта и подходы к ним, пешеходные дорожки, а затем дворовые территории.

Список, подлежащих механизированной уборке территорий с разбивкой по классам, подготавливается городским (районным) жилищным управлением и представляется на утверждение администрации города (района).

Все подлежащие механизированной уборке тротуары рекомендуется разбивать на участки, закрепляемые за определенными машинами и водителями. Размер участков следует устанавливать исходя из режимов и продолжительности уборки и средних норм выработки машин. Уборка должна быть организована по маршрутным технологическим картам, содержащих план тротуаров с находящимися препятствиями, зелеными насаждениями, столбами и мачтами электроосвещения и т.д.

В маршрутных технологических картах должны быть установлены наиболее рациональные направления движения машин, количество и очередность проходов, места и характер маневрирования машин, схема перемещения снега, нулевые и холостые пробеги, временные показатели, а также может быть указан расход ГСМ.

Для условий Северо-Запада принимается:

- от 1 до 3 см/ч - малая интенсивность снегопада;

- от 3 до 5 см/ч - средняя интенсивность;

- свыше 5 см/ч - снегопад повышенной интенсивности.

При выполнении уборочных работ должны соблюдаться действующие "Правила техники безопасности и производственной санитарии при уборке городских территорий".

Операциями технологического процесса зимней уборки тротуаров на основе существующей механизации являются: уборка снега в период снегопада и снегопереноса; уборка уплотненного снега, снежно-ледяных образований и льда; ликвидация скользкости: удаление снега, снежно-ледяных образований и скола, патрульная уборка.

Технологический процесс уборки снега в период снегопада.

Технологический процесс уборки снега в период снегопада существующими средствами механизации является основной операцией зимней уборки тротуаров в городе и выполняется в кратчайшие срока. Уборка проводится без применения химических реагентов.

В зимний период, в связи с интенсивными снегопадами и снегопереносами, допускается содержание покрытий тротуаров под ровным слоем уплотненного снега, при отсутствии зимней скользкости, характеризующейся снижением коэффициент сцепления до 0,2-0,3.

Уборку тротуаров с интенсивностью движения пешеходов 50 чел/ч, ширина покрытия которых близка к ширине полосы убираемой машиной за один проход или превышающая ее не более чем в два раза, производить одиночными машинами с плужно-щеточным оборудованием.

На тротуарах с интенсивностью движения пешеходов более 50 чел/ч и шириной, превышающей ширину полосы убираемой машиной за один проход более чем в два раза - колонной машин, обеспечивающей разовую уборку за один проход.

При использовании машин с плужно-щеточным рабочим оборудованием:

- машины должны воздействовать на убираемый снег и скол плугом и щеткой одновременно. Работа без плуга допускается только при высоте снежного покрова   до 2см;

- очищаемые с поверхности снег и скол должны сдвигаться в сторону к местам, наиболее удобным для их последующего удаления;

- второй и последующий проходы машин должны производиться с перекрытием 0,2м ранее очищенной от снега полосы;

- при работе колонной машины должны обеспечивать перекрытие на 0,2 м ранее очищенной полосы и находиться друг от друга на расстоянии 10 м, что обеспечит безопасное движение пешеходов;

- при наличии на территории убираемых тротуаров помех (деревья, столбы и др.) необходимо производить маневры, обеспечивающие уборку максимально возможной площади покрытия;

- для увеличения производительности машин целесообразно вести их работы на повышенных скоростях - 7-8 км/ч при интенсивности движения пешеходов до     50 чел/ч, свыше - рекомендуемая скорость - 3-4 км/ч.

Сдвинутый с проезжей части и тротуаров снег следует укладывать в кучи и валы, расположенные параллельно тротуару. Валы и кучи не должны мешать уличному движению.

Работы по укладке снега в валы и кучи после снегоочистки в дневное время должны быть закончены на тротуарах третьего и второго классов не позднее 6ч с момента окончания снегопада, а на остальной территории не позднее 12 ч. В ночное время (с 23 до 6 ч) уборка не производится.

На тротуарах шириной более 6 м, имеющих газоны, отделяющие их от проезжей части дорог, снег сдвигать в вал на середину тротуара.

Последовательность уборки снега на тротуарах следует назначать:

- если тротуары и проезжая часть улицы убираются различными машинами, снег, убранный с тротуаров, должен быть перемещен в прилотковую часть дороги до укладки и формирования валов снега с проезжей части дорог;

- если тротуары и проезжая часть дорог убираются одними машинами, очередность уборки назначается в зависимости от очередности уборки городских дорог и класса тротуара;

- при интенсивных и затяжных снегопадах и снегопереносах для укладки общего вала допускается использовать часть тротуаров вдоль бордюрного камня.          В этом случае между валом снега и стенами близлежащих зданий должна быть свободная территория для прохождения пешеходов шириной не менее максимальной ширины полосы, очищенной за один проход машиной при сгребании и подметании снега.

Основные показатели технологического процесса уборки тротуаров в период снегопада в зависимости от интенсивности снегопада на основе существующей механизации приведены в табл. 9.2.1 и 9.2.2.

Таблица 9.2.1

Основные операции технологического процесса в период

снегопада и снегопереноса при температуре снега выше -20С

| Интенсив-ность снегопада, см/ч | Продолжительность этапов, ч | Периодичность уборки, ч | Интенсив-ность дви- жения пе-шеходов, чел/ч | Периодич-ность работы, ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выдержка | сгребание сметание |  |  |  |  |
| 0,5-3,0 | 0,25 | 1,25 | 1,5 | до 50 от 50 до 100 свыше 100 | через 4,0 через 3,0 через 1,5 | Уборка начинается с территорий третьего класса и заканчи-вается территориями первого класса |
| 3,0-5,0 | 0,25 | 0,75 | 1,0 | до 50 от 50 до 100 свыше 100 | через 3,0 через 2,0 через 1,0 |  |
| свыше 5,0 (повышен-ной интенсивно-сти и значитель-ного снегопере-носа) | ( | 0,5 | 0,5 | до 50 от 50 до 100 свыше 100 | через 0,75 через 0,5 через 0,25 | ( ( ( |

Таблица 9.2.2

Основные операции технологического процесса в период

снегопада и снегопереноса при температуре снега ниже - 20С

| Интенсив-ность снегопада, см/ч | Продолжительность этапов, ч | Периодич-ность | Интенсив-ность | Периодич-ность | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выдержка | сгребание сметание | уборки, ч | движения пешеходов, чел/ч | работы, ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0,5-3,0 | 0,25 | 2,5 | 2,75 | до 50 от 50 до 100 свыше 100 | через 5,0 через 3,5 через 1,75 | Уборка начинается с территорий третьего |
| 3,0-5,0 | 0,25 | 1,5 | 1,75 | до 50 от 50 до 100 свыше 100 | через 3,0 через 2,0 через 1,0 | класса и заканчи-вается территориями первого класса |
| свыше 5,0 (повышен-ной интенсивно-сти и значитель-ного снегопере-носа) | ( | 0,5 | 1,0 | до 50 от 50 до 100 свыше 100 | через 1,0 через 0,75 через 0,5 | ( ( ( |

В случае продолжения снегопада или снегопереноса уборка повторяется с периодичностью, указанной в табл. 9.2.1 и 9.2.2.

По окончании снегопада или снегопереноса производится завершающие сгребание и подметание снега.

Перечень операций технологического процесса существующих средств механизации и режимов их работы, применяемых для уборки в период снегопада или снегопереноса, приведен в табл. 9.2.3.

Нормы расхода песко-соляной смеси и хлоридов для уборки тротуаров принимаются в соответствии с "Инструкцией по организации и технологии механизированной уборки населенных мест" [22].

Таблица 9.2.3

Перечень операций технологического процесса,

существующих средств механизации и режима их работ,

применяемых для уборки в период снегопада

| Наименование технологической операции | Наименование машины | Тип (марка) машины | Минимальная ширина тротуара, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сгребание и сметание снега | Плужно-щеточные снегоочистители | ДКТ-501 ТЗО-КО КО-718 Броэкс-1261 КО-719 ДЗ-133Р2 ТУМ-1200 ГАЗ-8017 | не менее 1,5 не менее 2,0 не менее 2,0 не менее 2,0 не менее 2,5 не менее 2,5 не менее 1,5 не менее 1,5 |  |
| Распределение технологических материалов | Универсальные разбрасыватели технологических материалов | КО-713 ДКТ-501 КО-718 ТУМ-1200 | не менее 3,5 не менее 1,5 не менее 2,0 не менее 1,5 | Норма расхода песко-соляной смеси 0,2кг/м2 |

Технологический процесс уборки уплотненного снега, снежно-ледяных образований и льда

Уборка уплотненного снега, снежно-ледяных образований и льда - работа аварийного характера, вызванная несоблюдением изложенного технологического процесса уборки покрытий от свежевыпавшего снега, а также резкого изменения метеорологических условий. Это может привести к возникновению на тротуарах участков покрытых уплотненным снегом и льдом.

Уплотненный снег и лед удаляются скалывателем-рыхлителем, снегоочистителем, автогрейдером или бульдозером с применением специальных ножей типа гребенки.

Перечень операций технологического процесса, существующих средств механизации и режима их работы, применяемые при уборке уплотненного снега, снежно-ледяных образований и льда приведен в табл. 9.2.4.

Таблица 9.2.4

Перечень операций технологического процесса, существующих средств механизации и режимы их работы при уборке уплотненного снега и льда

| Наименование технологической операции | Наименование машины | Тип (марка) машины | Минимальная ширина тротуара, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скалывание уплотненного снега | Скалыватель Снегоочисти-тель Автогрейдер | Д-447 КО-707 ДЗ-122 ДЗ-80 | не менее 2,5 не менее 2,5 не менее 3,0 не менее 3,0 | Могут быть использованы другие типы машин |
| Скалывание снежноледяных образований и льда | Автогрейдер Бульдозер | ДЗ-80 ДЗ-122 ДЗ-42В Т-4АП2 ОБГМ-4М ДЗ-162-1 ДЗ-186 | не менее 3,0 не менее 4,5 не менее 3,0 не менее 2,5 не менее 2,5 не менее 2,5 | Могут быть использованы другие типы автогрейдеров и бульдозеров |

Ликвидация скользкости

Для предотвращения образования зимней скользкости при уведомлении метеорологических служб о вероятности ее образования применять профилактический метод, то есть вести борьбу со скользкостью с использованием технологических материалов - песка, песко-соляной смеси на основе ХКФ или других фрикционных материалов, при норме расхода 150-200 г/м2.

В случае, если скользкость уже образовалась, необходимо производить обработку тротуаров песко-соляной смесью на основе ХКФ или песком, шлаком и другими местными материалами при норме расхода 200-300 г/м2 в день.

В первую очередь посыпаются тротуары, относящиеся к третьему классу по интенсивности движения пешеходов, отдельные участки с неровным профилем и участки, примыкающие к местам большого скопления людей (магазины, остановки общественного транспорта, предприятия и т.д.) Во вторую очередь посыпаются тротуары второго и первого классов.

Перечень операций технологического процесса, существующих средств механизации и режима их работы, принимаемые при ликвидации гололедных образований при низких температурах и скользкости приведен в табл. 9.2.5.

Таблица 9.2.5

Перечень существующих средств механизации и режимы их работы

при ликвидации гололедных образований и скользкости

| Наименование операции | Наименование машины | Тип (марка) машины | Минимальная ширина тротуара, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Распределение технологических реагентов | Разбрасыватель Разбрасыватель универсальный | ДКТ-501 КО-718 ТУМ-1200 КО-713 | не ограничена не менее 2,0 не менее 1,5-2,0 не менее 3,5 | Норма распределения песко-соляной смеси -0,2-0,3 кг/м2 |

Удаление с тротуаров снега, снежно-ледяных образований и скола

Удалять снег, снежно-ледяные образования и скол следует путем складирования на свободные территории. Складирование осуществляется как путем перемещения снежно-ледяной массы плужно-щеточными снегоочистителями, так и перебросом фрезернороторными или шнекороторными снегоочистителями с направляющим желобом. При этом необходимо учитывать направление ветра.

Снег с тротуаров, непосредственно примыкающих к проезжей части, удаляется перемещением его в прилотковую часть дороги до начала уборки проезжей части дорог.

При невозможности осуществления указанных выше способов снег допускается вывозить автотранспортом на снежные свалки или снегоприемные пункты по договоренности с организациями их эксплуатирующими.

Удаление снега, уложенного в валы или кучи, мешающие движению, должно быть организовано во время снегопада и снегопереноса или немедленно после их окончания в зависимости от количества выпавших осадков. Снег должен быть погружен в транспортные средства (самосвалы с нарощенными бортами на высоту  600-900мм) и вывезен на снежные свалки или снегоприемные пункты. Погрузка снега ведется по прекращении ветра или при его благоприятном направлении из вала высотой до 1,5м. Данные работы выполняются в соответствии с инструктивными указаниями.

Перечень операций технологического процесса, существующих средств механизации и режимов их работы, применяемых при удалении с территории снега, снежно-ледяных образований и скола приведен в табл. 9.2.6.

Таблица 9.2.6

Перечень операций технологического процесса, существующих средств механизации и режимов их работы при удалении снега, снежно-ледяных образований и скола

| Наименование операции | Наименование машины | Тип (марка) машины | Минимальная ширина тротуара, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Отбрасывание снега на свободные территории | Фрезерно-роторный снегоочиститель Шнекороторный снегоочиститель | КО-207 СНФ-200 ДЭ-210У (КО-605) ДЭ-226 ДЭ-210Б | не менее 3,0 не менее 2,5 не менее 3,5 не менее 3,5 не менее 3,0 |  |
| Передвижка снега в прилотковую часть городских дорог | Снегоочисти-тель | КО-713 ДКТ-501 ТЗО-КО КО-718 Борэкс-1261 КО-719 ДЗ-133Р2 ТУМ-1200 Газ-8017 | не менее 3,5 не менее 1,5 не менее 2,0 не менее 2,0 не менее 2,0 не менее 2,5 не менее 2,5 не менее 1,5 не менее 1,5 | Могут быть использованы другие снегоочистители, автогрейдеры, бульдозеры |
|  | Автогрейдер | ДЗ-80 | не менее 3,0 |  |
|  | Бульдозер | ДЗ-42В | не менее 3,0 |  |
| Погрузка снега в транспортные средства | Фрезерно-роторный снегоочиститель Шнекороторный снегоочиститель Снегопогрузчик | КО-207 СНФ-200 КО-721 ДЭ-210У(КО-605) ДЭ-226 ДЭ-210Б-3 ДЭ-210Б ТМ-3А КО-206А | не менее 3,0 не менее 2,5 не менее 2,5 не менее 3,5 не менее 3,5 не менее 3,0 не менее 3,0 не менее 3,0 не менее 3,0 | Могут быть использованы другие средства погрузки |

Патрульная уборка

Патрульная или дежурная уборка тротуаров производится при отсутствии снегопада с целью удаления оказавшихся на них снега, уплотненного снега, скола и других образований (в том числе снег и скол с крыш).

Патрульная уборка производится тротуаро-уборочными или дорожными машинами, оборудованными плужно-щеточным оборудованием с периодичностью, приведенной в табл. 9.2.7.

Таблица 9.2.7

Периодичность проведения патрульной уборки

| Вид снега | Интенсивность движения пешеходов, чел/ч | Периодичность работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Наносного происхождения (снегоперенос, с крыш, иней и т.д.) | до 50 от 50 до 100 свыше 100 | 1 раз в двое суток 1 раз в сутки | При снегопереносе с интенсивностью выше 1 см/ч работы выполняются в соответствии с табл. 9.2.1 м 9.2.2. |
| Сброшенный с крыш снег и скол |  | удаляется немедленно |  |

Ликвидация скользкости, образовавшейся в бесснежный период, производится в соответствии с табл. 9.2.5.

Перечень операций технологического процесса, существующих средств механизации и режимов их работы, применяемых при патрульной или дежурной уборке приведены в табл. 9.2.8.

Таблица 9.2.8

Перечень операций технологического процесса, существующих средств механизации и режимов их работы при патрульной или дежурной работе

| Наименование операции | Наименование машины | Тип (марка) машины | Минимальная ширина тротуара, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сгребание и подметание снега, скола и других образований | Плужно-щеточный снегоочиститель | ДКТ-501 ТЗО-КО КО-718 Брэкс-1261 КО-719 ДЗ-133Р2 ТУМ-1200 | не менее 1,5 не менее 2,0 не менее 2,0 не менее 2,0 не менее 2,5 не менее 2,5 не менее 1,5 | Могут быть использованы другие типы машин |
| Распределение технологических материалов | Разбрасыватель | ДКТ-501 КО-718 КО-713 ТУМ-1200 | не менее 1,5 не менее 2,0 не менее 3,5 не менее 1,5 | ( ( ( |

## 9.3. Расчет потребного количества машин для механизированной уборки тротуаров

Расчет потребного количества машин для уборки тротуаров производится исходя из площади механизированной уборки по формуле:

N =

где	N - потребное количество машин, шт.;

S - убираемая площадь, тыс.м2;

Пр - производительность, тыс.м2/час;

Кi - коэффициент использования.

Расчет проводим на универсальную тротуароуборочную машину КО-718, которая предназначена для зимнего и летнего содержания тротуаров. Машина снабжена плужно-щеточным, пескоразбрасывающим и роторным оборудованием.

N = 441,284 : (5,25 ( 8 ( 0,8) = 13 машин (начало 2012.)

N = 486,8053 : (5,25 ( 8 ( 0,8) = 14 машин (2012– 2017 г.г.)

N = 546,2555 (5,25 ( 8 ( 0,8) = 16 машина  (2018 – 2025 г.г.)

# 10. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА, РАСЧЕТ МОЩНОСТЕЙ И РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ И СООРУЖЕНИЙ

## 10.1 Мощность предприятий по санитарной очистке и уборке

Мощность производственных баз специализированных организаций определена в соответствии с [22]  исходя их расчета потребного количества техники для санитарной очистки города и уборки городских дорог.

Потребное количество специальной техники для организации санитарной очистки города на перспективу приведено в табл. 10.1.1.1-10.1.1.2.

Таблица 10.1.1.1

Потребность в спецмашинах для санитарной очистки

города Архангельска на перспективу до 2025 г.

без учета машин для работы на полигонах

(при увеличении  нормы накопления ТБО на 0,6% в год)*

| Наименование | Начало 2012 г | 2012-2017 г. | 2018-2025г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Кузовные мусоровозы на базе КАМАЗ | 9/15/14 | 12/20/19 | 19/32/31 |
| Кузовные мусоровозы на базе ЗИЛ | 6/10/10 | 8/14/14 | 13/23/22 |
| Кузовные мусоровозы на базе ГАЗ | 6/9/9 | 8/12/12 | 12/20/19 |
| Машины для мойки контейнеров | 2/3/3 | 3/5/4 | 4/7/7 |
| Контейнеры для сбора твердых бытовых отходов | 2470/4114/3992 | 3298/5497/5315 | 5318/8865/8570 |
| Контейнеры для сбора КГО | 41 | 55 | 87 |
| Контейнерные мусоровозы для вывоза крупногабаритных отходов | 1/1/1 | 1/1/1 | 2/2/2 |

*При норме накопления 1,26 /2,1/2,03 м3/год

Таблица 10.1.1.2

Потребность в спецмашинах для санитарной очистки

города Архангельска на перспективу до 2025 г.

без учета машин для работы на полигонах

(при увеличении нормы накопления ТБО  на 6,56% в год)

| Наименование | Начало 2012 г (1,26/2,1/2,03) | 2012-2017 г. (1,26/2,1/2,03) | 2018-2025г. (1,26/2,1/2,03) |
| --- | --- | --- | --- |
| Кузовные мусоровозы на базе КАМАЗ | 9/15/14 | 12/20/19 | 20/34/33 |
| Кузовные мусоровозы на базе ЗИЛ | 6/10/10 | 9/14/14 | 14/24/23 |
| Кузовные мусоровозы на базе ГАЗ | 6/9/9 | 8/13/12 | 13/21/21 |
| Машины для мойки контейнеров | 2/3/3 | 2/4/4 | 4/6/6 |
| Контейнеры для сбора твердых бытовых отходов | 2000/3334/3234 | 2736/4560/4408 | 4580/7634/7379 |
| Контейнеры для сбора КГО |  |  |  |
| Контейнерные мусоровозы для вывоза крупногабаритных отходов | 1 | 1 | 1 |

*При норме накопления 1,26 /2,1/2,03 м3/год

Сведения о потребном количестве спецмашин для уборки городских дорог на перспективу до 2025 г. приведены в табл. 10.1.2.

Таблица 10.1.2

Потребное количество спецмашин по технологическим операциям

при уборке городских дорог на перспективу до 2025 г. (по нормативам)

| Наименование машин | Начало 2012 | 2012-2017г | 2018-2025г |
| --- | --- | --- | --- |
| Поливомоечные | 17 | 22 | 27 |
| Подметально-уборочные | 21 | 26 | 30 |
| Автосамосвалы для вывоза уличного смета | 5 | 5 | 6 |
| Тротуароуборочная машина КО-718 | 13 | 14 | 15 |
| Плужно-щеточные снегоочистители (оборудование) | 84 | 84 | 105 |
| Роторные снегоочистители | 24 | 24 | 30 |
| Снегопогрузчики | 44 | 44 | 55 |
| Распределители технологических материалов | 76 | 76 | 95 |
| Скалыватели-рыхлители | 12 | 12 | 15 |
| Итого | 296 | 307 | 378 |

## 10.2 Рекомендации по расположению и проектированию мусороперерабатывающего комплекса ТБО

ТБО обладают опасными свойствами. Степень их негативного воздействия на окружающую природную среду составляет от 40 % до 60 % [80]. Скопления отходов на долгие годы изменяют характер естественных природных процессов. Это обусловлено сроками их разложения в природной среде, крайне медленным  разрушением в земле (от 1 мес. до более 1000 лет) [48,71, 72, 75].

Сведения о ТБО от жилищного фонда Архангельска из свидетельства о классе опасности отхода для окружающей природной среды от 26.11.2007 г. представлены в таблице 10.2.1.

Таблица 10.2.1

Сведения о ТБО (об отходе) от жилищного фонда

| Наимено-вание по ФККО | Код по ФККО | Технологический процесс, в результате которого образовался отход | Опасные свойства | Агрегатн. состояние отхода | Класс опасности для окружающей природной среды | Дополн. сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы из жилищ несортирован. (исключая КГО) | 9110010001004 | Жизнедеятельность населения | Экотоксичность, пожароопасность | Твердый | IV (малоопасн.) | Подлежат захоронению на свалке ТБО г. Архангельска |

Выбор методов определяется необходимостью решения проблем охраны окружающей среды и здоровья населения, рациональным использованием земель и других природных ресурсов, экономической эффективностью и социальными условиями конкретного города (региона). Исходными данными для выбора являются фактические показатели объемов и состава ТБО, их физико-химические, агрохимические и иные свойства и характеристики. Данные о составе ТБО и динамике его изменения составляют основу разработки бизнес-планов и технико-экономических обоснований проектов. Для правильного, безопасного и рационального использования ТБО перед переработкой их необходимо обязательно подвергнуть сепарации по группам, затем каждую группу, исходя из свойств, подвергнуть переработке.

Согласно справочным данным влажность ТБО колеблется в пределах 35 – 60 %, достигая максимума осенью, зольность (%): на рабочую массу 10 – 21, на сухую 20 – 32. Элементный состав (%): углерод (C) 17,00 – 20,00, водород (H) 2,00 – 3,00, кислород (O) 13,00 – 17,00, азот (N) 0,50 – 1,00, сера (S) 0,10 – 0,12;  агрохимические показатели (% на сухую массу): азот общий (N) 0,80 – 1,00, фосфор (Р2О5) 0,70 – 1,10, калий (К2О) 0,50 – 0,70, кальций (СаО) 2,30 – 3,60  (табл. 10.2.2).

Таблица 10.2.2

Свойства и состав ТБО

| Общие свойства | Элементный состав на рабочую массу, % | Агрохимические показатели, % на сухую массу |
| --- | --- | --- |
| Зольность на раб. массу, % | 10 – 21 | Углерод (C) | 17,00 – 20,00 | Азот общий (N) | 0,80 – 1,00 |
| Зольность на сух. массу, % | 20 – 32 | Водород (H) | 2,00 – 3,00 | Фосфор (Р2О5) | 0,70 – 1,10 |
| Органическое вещество на сух. массу, % | 68 – 80 | Кислород (O) | 13,00 – 17,00 | Калий (К2О) | 0,50 – 0,70 |
| Влажность, % | 35 – 60 | Азот (N) | 0,50 – 1,00 | Кальций (СаО) | 2,30 – 3,60 |
| Плотность, кг/м3 | 150 – 257 | Сера (S) | 0,10 – 0,12 |  |  |
| Теплота сгорания низшая на рабочую массу, кДж/кг | 5000 – 8000 |  |  |  |  |

К специфическим свойствам ТБО относятся слеживаемость – выделение фильтрата (отжимной воды); механическая структурная связность, обусловленная наличием в ТБО волокнистых (текстиль, проволока) и армирующих (древесина, куски картона, обрезки металлических труб и др.) компонентов, и сцепления из-за наличия влажных липких компонентов и ее негативные проявления (залипание, сводообразование, нарушение сыпучести, текучести). ТБО обладают способностями: 1) при продолжительном контакте с металлами вызывать их коррозию, обусловленную высокой влажностью ТБО и присутствием растворов различных солей; 2) давать абразивный эффект (твердые балластные фракции – стекло, фарфор) и приводить к истиранию соприкасающихся с ними поверхностей [64, 73, 79]. Известно, что ТБО, содержащие более 10 % по массе пищевых отходов, сильно загрязнены и трудно поддаются сортировке [64]. При увлажнении отходы способны превращаться в гумус за 5 – 10 лет вместо 100 и более лет [70].

ТБО – уникальный по многокомпонентному составу богатый источник вторичных материальных ресурсов (ВМР). ВМР могут быть использованы в хозяйственных целях, либо частично (т.е. в качестве добавки), либо полностью замещая традиционные виды материально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. Главная особенность ТБО в качестве ВМР – их постоянная воспроизводимость в процессе материального производства, оказания услуг и конечного потребления [66, 76].

Применение вторичных ресурсов в качестве основного сырья дает значительный экологический эффект. Так, при производстве бумаги или картона из макулатуры выбросы в атмосферу снижаются на 85 %, загрязнение воды – до 40 % по сравнению с производством продукции из первичного сырья – деловой древесины [68]. Производство бумаги из макулатуры спасает от вырубки ценные леса, на ¾ сокращает энергозатраты, на 50 % снижает водопотребление: из 1 тонны макулатуры можно изготовить 750 кг бумаги, из 1 тонны ТБО можно получить 1000 кВт энергии, что эквивалентно энергии из 4 м3 древесины [69]. Для вовлечения в переработку неутилизируемой части ТБО наиболее приемлемы комбинированные технологии, включающие термические операции, снижающие количество захораниваемых отходов на свалке на 10 – 15 % [78].

Для более безопасного и рационального использования ТБО, исходя из региональных особенностей и местных условий, количественных показателей, состава, основных свойств, критериев значимости и ресурсной ценности, экономии первичного сырья, потребительским свойствам и на основании изучения справочно-информационных материалов и разработок по способам переработки и технологиям предложены возможные в данных условиях перспективные направления их переработки, представленные в таблице 10.2.3.

Таблица 10.2.3

Превалирующий состав ТБО от жилищного фонда

| Морфологический состав | Химический состав* | Основные свойства (характеристики) | Направления использования (переработки)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Компо-нентная группа | Содержание | Вещества, входящие в состав компонента | Содер-жание, % |  |  |
|  | кг/год на 1 чел. | тыс. т/год | % |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Пищевые отходы | 118,03 | 42,42 | 39,25 | Органические вещества (бел-ки, крахмал, аминокислоты, жиры) | 100,00 | Биоразлагаемая часть ТБО (>20%). Обладает свойством постепенного разогревания слоев | Механо-биологическая переработка (биотермическое компостирова-ние). Получение компоста (почвогрунтов) |
| 2. Стекло | 50,36 | 18,10 | 16,75 | Силикаты: натрия (Na2SiO3), магния (MgSiO3), калия (К2SiO3) | 100,00 | Аморфный силикатный материал антропоген- ного происхождения, минеральный ресурс. Разложение в природ- ной среде > 1000 лет | Переработка в изделия с неопределяющей чистотой, получение композиционных стройматери-алов: стекловолокна, пеностекла, легких бетонов). Экономия сырья ~ 40 % |
| 3. Керамика | 20,90 | 7,51 | 6,95 | Кремний (Si) Алюминий оксид (Al2 O3) Калий оксид (К2 O3) | 75,0 20,0 5,00 | Пористый, термоустой-чивый материал, с высо-кой прочностью при сжатии и низкой при растяжении, ударе | Изготовление наполнителей для внешних и внутренних отделок, получа-емых дроблением и спецобработкой |
| 4. Бумага, картон | 16,04 | 5,76 | 5,33 | Целлюлоза (С6 Н10O5)n | 100,00 | Универсальный волокнистый материал, один из наиболее распространенных и пригодных к переработке. Разложение в природной среде от 1 мес. до 10 лет | Изготовление полиграфической продукции, упаковки, тепло- и электроизоляции. Снижение выбросов на 85 %, сбросов до 40 %, энергозатрат на 50 %, 1т отходов – экономия 3,5 м3 сырья |
| 5. Текстиль | 10,82 | 3,89 | 3,60 | Хлопок (целлюлоза) Полиэфир (полиэтилентерефталат) | 33,0 67,0 | Эластичный широко применяемый материал из натуральных и икусственных перелетен-ных волокон. Разложение в природной среде ~ 1 год | Производство нетканых материалов (теплоизоля- ция, утепленный линоле- ум), канатов, мешочных тканей, упаковки. Эконо- мия: 1 т отходов 0,7 т сырья |
| 6. Полиэтилен | 6,82 | 2,45 | 2,27 | Полиэтилен (–С Н2– С Н2–)n | 100,00 | Термопластичный, во-достойкий полимер, с диэлектрическими свойствами, низкой тепло-проводностью, склонностью к деформации. Разложение ~ 200 лет | Использование в производстве водопроводных труб, каркасов теплиц, закладных элементов, гибкой черепицы и др. Экономия на 1 т отходов 0,7 т сырья, снижение стоимости на 20 – 50 % |
| 7. Дерево | 4,48 | 1,61 | 1,49 | Целлюлоза Гемицеллюлозы (пентозаны (С5 Н8O4)n и гексозаны (С6 Н10O5)n) Лигнин Смолы | 50,0 15,0 30,0 5,00 | Прочный, износостой- кий, технологичный ма-териал, обладает дефор- мативностью, эксплуатационными свойствами, уникальными способностями удерживать креп- ления и гнуться | Изготовление строи- тельных материалов и изделий технического назначения: древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит, фа-неры, картона, бруса, топливных брикетов (пеллетов) и гранул |
| 8. Металл цветной | 4,36 | 1,57 | 1,45 | Медь (Сu) Цинк (Zn) Алюминий (Al) | 69,3 28,8 1,90 | Электрическая проводимость, теплопроводность, пластичность. Разложение в природной среде ~ 90 – 500 лет | Прессование, кипование и отправка на литейные производства – предприятия цветной металлургии. Экономия энергозатрат до 95 % |
| 9. Металл черный | 1,23 | 0,44 | 0,40 | Железо (Fe) Железо оксид (Fe2 O3) Углерод (С) | 95,0 2,00 3,00 | --- | То же. Отправка на литейные производства – предприятия черной металлургии |
| 10. Пластиковые (ПЭТФ) бутылки | 4,17 | 1,50 | 1,39 | Полиэтилентерефталат Полиэтилен Бумага (целлюлоза) | 97,5 до2,0 до0,5 | Полиэтилентерефталат – легкий, трудно поддающийся компрессии термопластический полимер. Разложение в природной среде ~ 500 лет. Неядовит, температура возгорания 3900 С | Регенерация для изготов-ления полиэфирного штапельного волокна в текстильной промышлен- ности: наполнителя утепленных изделий, ковров, контейнеров, лотков, плен-ки, бамперов и др. |
| 11. Пластмасса | 1,47 | 0,53 | 0,49 | Пластмасса | 100,00 | Высокостойкий к агрессивным средам и климатическим условиям ма-териал, с возможностью использования в качестве заменителя металлов. Разложение > 500 лет | Переработка в различный стройматериал с изоляционными свойствами, получение товаров народного потребления (ведер, канистр, полиэтиленовой пленки, ящиков, веревки и т.д.) |
| 12. Строительные отходы, камень | 31,41 | 11,29 | 10,45 | Кальция сульфат (СаSO4) Песок (SiO2) Бой кирпича (SiO2, Al2 O3, Н2O, CaSiO3, MgSiO3) Остатки цемента (цемент, песок) | 55,0 30,0 5,00 10,0 | Минеральные ресурсы, использование которых приводит к снижению затрат на новое строительство и нагрузки на свалку | Переработка на дробильно-сортировочных установках. Измельчение и использование в строительстве, для подсыпки дорог. Экономия первичного сырья |
| 13. Уличный смет с растительными остатками (садово-парковыми, листвой) | 7,62 | 2,74 | 2,54 | Клетчатка (С6 Н10O5)n Кремний диок-сид (песок, SiO2) Железо ((Fe) Нефтепродукты Целлюлоза | 28,5 60,00 3,00 0,50 8,00 | Цемент, разные инертные добавки для улучшения свойств и получения экологически безопасных строительных материалов | Инновационная техно-логия использования совместно с остатком (хвостами) ТБО в качестве наполнителей в производстве бетона – дешевых бетонных блоков (из 1000 т ТБО до 800 т стройматериалов) |

*Источники информации: паспорта опасного отхода, справочные и литературные источники, нормативно-правовые документы; **экономия сырья и материалов, снижение негативного влияния на окружающую среду

Применительно к ситуации в настоящее время в Архангельске предполагается целесообразным на ближайший период организация работ по реализации направлений: 2 – стекло, 4 – бумага, картон, 6, 10, 11 – полиэтилен, пластиковые (ПЭТФ) бутылки, пластмасса, 8, 9 – металл цветной, металл черный и для более детальной проработки: 1 – пищевые отходы и 12 – строительные отходы, камень.

В целом анализ данных морфологических и фракционных составов ТБО: 1) позволяет сделать выводы о перспективах сортировки и переработки таких компонентов, как бумага, картон, металл, стекло, полимеры, экономии природных ресурсов, снижении выбросов в атмосферу и уменьшении объемов ТБО, о  расхождении справочных данных из различных источников, их отличии и данных учета от результатов исследований; 2) отражает специфику ТБО в североевропейских условиях, показывает, что в контейнеры, предназначенные для ТБО от жилищного фонда, поступают строительные отходы, образующиеся при проведении ремонтно-строительных работ жилых и общественных зданий; 3) данные по различным технологиям переработки ТБО свидетельствуют о том, что без предварительной сортировки ни один мусоросжигательный или перерабатывающий завод работать не сможет, так  как закапывать 65 % полезных ресурсов просто рачительно [77]. Сепарация способна изменить качественный и количественный состав ТБО. Сортировка ТБО и выделение ресурсов, пригодных для дальнейшего использования,  решает задачу минимизации количества отходов, направляемых на объекты их переработки и захоронения. Предварительная сортировка – основной метод их последующего комплексного материального и энергетического использования и соответственно минимизации количества ТБО, поступающего на объекты санитарной очистки. Наиболее оптимальной представляется комплексная промышленная переработка ТБО с использованием их потенциала.

Проектом Генерального плана предусмотрено строительство мусоросортировочного и мусороперерабатывающего завода мощностью 95 тыс.т/год.

Основная цель строительства мусоросортировочного и мусороперерабатывающего завода состоит в вовлечении в промышленную переработку ТБО и отходов предприятий, сокращении техногенной нагрузки на окружающую природную среду и снижении экологического ущерба от ее загрязнения, повышении уровня занятости населения, получении прибыли и, соответственно, пополнении доходной части бюджета всех уровней.

## 10.4 Рекомендации по расположению и проектированию полигонов ТБО

Выбор участка под полигон

1. Полигоны размещаются за пределами городов и других населенных пунктов. Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона должны соответствовать СНиП 2.07.01-89 и составляет 1000м.

2. Перед проектированием Заказчик с заинтересованными организациями (архитектурно-планировочным управлением, отделом по делам строительства и архитектуры, органами экологии и санэпиднадзора и гидрогеологической службой) определяет район, в котором осуществляется подбор участка для размещения полигона. При выборе района учитываются следующие факторы:

- Рациональное расположение полигонов по отношению к населенным пунктам, из которых осуществляется вывоз ТБО с учетом базы спецтехники существующей инфраструктуры предприятий, осуществляющих вывоз ТБО;

- гидрогеологические условия. Лучшими являются участки с глинами или тяжелыми суглинками с коэффициентом фильтрации 0,0086 м/сут., и грунтовыми водами, расположенными на глубине более 2 м.

- Исключается использование под полигон:

- болот глубиной более 1 м;

- участков с выходами грунтовых вод в виде ключей;

- затопляемых паводковыми водами территорий;

- районов геологических разломов;

- на площадях залегания полезных ископаемых;

- в водоохранных зонах, в зонах формирования и использования поверхностных и подземных минеральных вод;

- в зонах санитарной охраны курортов и на территориях зеленых зон городов;

- в зонах I, II поясов санитарной охраны водозаборов;

- на землях, занятых или предназначенных под занятие лесами, лесопарками, иными зелеными насаждениями, выполняющих защитные функции;

- на территориях с горными выработками без согласования с органами Государственного горного надзора; в опасных зонах отвалов пород различных шахт или обогатительных фабрик;

- на земельных участках, расположенных ближе 15 км от аэропорта;

- Под полигоны можно отводить: отработанные карьеры, участки в лесных массивах, свободные от ценных пород деревьев, овраги и другие территории;

- Площадь участка, отводимого под полигон, выбирается, как правило, из условия срока его эксплуатации не менее 15-20 лет.

- При выборе мест под строительство полигона ТБО рассматриваются несколько вариантов, и выбирается наиболее оптимальный вариант.

С учетом этих материалов органы охраны природы и санитарно-эпидемиологического надзора города (района, области, края) выдают заключение о пригодности выбранного участка под устройство полигона ТБО.

Рекомендации по расположению полигонов ТБО

Если территория действующих свалок удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, то можно провести реконструкцию свалки в полигон ТБО. Но даже при выполнении  вышеперечисленных условий, если под телом свалки располагаются водопроницаемые грунты, а в районе населенного пункта есть участки с глинами или тяжелыми суглинками с коэффициентом фильтрации 0,0086 м/сут. и грунтовыми водами, расположенными на глубине более 2 м., при принятии решения о проведении реконструкции свалки или новом строительстве полигона ТБО, следует провести экономические расчеты, так как создание искусственного водонепроницаемого экрана приведет к значительному удорожанию реконструкции свалки в полигон ТБО.

После выбора площадки под строительство полигона ТБО или реконструкцию свалки необходимо оформить все разрешительные документы, необходимые для строительства полигона на данной площадке:

- Акт выбора участка;

- Документ об отводе участка под полигон ТБО (акт о выборе земельного участка, ситуационный план в М 1 : 10000);

- Акт натурного технического обследования участка лесного фонда;

- Акт технического обследования лесных площадей, испрашиваемых к отводу из состава Государственного лесного фонда;

- Приказы Агентства лесного хозяйства по Архангельской области об утверждении акта о выборе с планом земельного участка;

- Заключение Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по выбору земельного участка;

- Заключение Правительства Архангельской области по согласованию места размещения свалки ТБО;

- Справка  об отсутствии полезных ископаемых на отведенной территории;

- Справка Администрации об отсутствии жилых строений и садово-огородных участков в СЗЗ полигона.

Изыскательские работы

На выбранном под полигон участке выполняется изыскания:

- топографическая съемка, для проектирования полигона необходимо иметь план всего участка в масштабе 1:1000 с горизонталями через 1 м. План участка хозяйственной зоны, инженерных сооружений и внешних коммуникаций составляется в масштабе 1:500 с горизонталями через 0,5 м (проект внешних сетей большой протяженности может выполняться в масштабе 1:1000). Топографическая съемка выполняется  с указанием границ землеотвода и с выходом за границы землеотвода на 50 метров, с указанием координат.

- геологические исследования определяют порядок напластования,мощность и состав пород, слагающих основание полигона, коэффициенты фильтрации грунтов всех разностей. Минимальная глубина разведки 10 м. При азнородных грунтах необходимо исследования проводить до водоупорного слоя и углубляться в него на 1-1,5 м.

- В хозяйственной зоне, при условии строительства зданий и сооружений, необходимо исследовать:

- пучинистость грунтов;

- агрессивность по отношению к бетону;

- агрессивность по отношению к металлу;

- несущую способность грунта;

- глубину сезонного промерзания грунтов.

- гидрогеологические изыскания. Гидрогеологические исследования определяет уровень грунтовых вод и направление их потока;

- в результате геологических и гидрогеологических изысканий должны быть составлены: план расположения скважин, геологические (литологические) профили, заключение гидрогеолога о пригодности намеченного участка под полигон ТБО и рекомендации по инженерной защите окружающей природной среды.

- инженерно-экологические изыскания:

Инженерно-экологические изыскания содержат оценку экологического состояния территории с позиций возможности размещения полигона ТБО. Предложения и рекомендации по организации природоохранных мероприятий и экологического мониторинга окружающей среды. Инженерно-экологические изыскания для обоснования проектной документации должны включать оценку состояния компонентов природной среды до начала строительства объекта:

- комплексную (ландшафтную) характеристику, оценку состояния компонентов природной среды, наземных и водных экосистем и их восстановления;

- данные по радиационному, химическому и другим видам загрязнений атмосферного воздуха, почв, поверхностных и подземных вод;

- сведения о состоянии водных ресурсов и источников водоснабжения, защищенности подземных вод,

- данные о наличии зон санитарной охраны,

- сведения о растительности и животном мире.

Проектирование полигонов ТБО и реконструкция свалок

Общие положения

Основными элементами полигона являются: подъездная дорога, участок складирования ТБО, хозяйственная зона, инженерные сооружения и коммуникации.

Подъездная дорога соединяет существующую транспортную магистраль с участком складирования ТБО. Подъездная дорога рассчитывается на двустороннее движение. Категория и основные параметры подъездной автодороги определяются в соответствии с расчетной интенсивностью движения, автомобиль/сутки. Участки складирования должны быть защищены от стоков поверхностных вод с вышерасположенных земельных массивов. Для перехвата дождевых и паводковых вод по границе участка проектируется водоотводная  канава.

По периметру всей территории полигона ТБО на расстоянии 1-2м от водоотводной канавы проектируется ограждение. Ограждение могут заменять: осушительная траншея глубиной более 2 м, вал высотой более 3 м. В ограде полигона проектируются ворота или шлагбаум.

На выезде с полигона должна быть контрольно-дезинфицирующая зона с устройством железобетонной ванны длиной 8.м, глубиной 0,3 м и шириной 3 м для дезинфекции колес мусоровозов. Ванна заполняется трехпроцентным раствором лизола и опилками.

Основное сооружение полигона - участок складирования ТБО. Он занимает основную площадь полигона, и рассчитывается в зависимости от объема принимаемых ТБО и срока действия полигона.

На участке складирования проектируется устройство котлована с целью получения грунта для валов вокруг котлована, промежуточной и окончательной изоляции ТБО и для увеличения срока действия полигона. Средняя глубина котлована в основании полигона, рассчитывается из условия баланса земельных работ и уровня грунтовых вод. Уровень грунтовых вод должен быть на 1м ниже днища котлована.

Днище котлована проектируется, как правило, горизонтальным, обеспечивая равномерное распределение фильтрата по всей площади основания полигона. Учитывая рельеф местности и очередность складирования твердых бытовых отходов, участок разбивается на ряд котлованов. На участках с уклоном более 0,5 % проектируется каскад котлованов.

Для защиты подземных вод от попадания фильтрата, образующегося на полигоне, основание котлована должно иметь слой водонепроницаемого грунта, к таким относятся глины в естественном состоянии с коэффициентом фильтрации воды не более 10-5 см/с (0,0086 м/сут.) и толщиной не менее 0,5 м. Для грунтов, характеризующихся коэффициентом фильтрации более   10-5, см/с, необходимо предусматривать устройство искусственных непроницаемых экранов.  Экран может быть глиняный, однослойный, толщиной не менее 0,5 м. Исходная глина ненарушенной структуры должна иметь коэффициент фильтрации не ниже 0,001м/сут. Поверх экрана укладывается защитный слой из местного грунта, толщиной 0,2-0,3 м. При отсутствии глины на достаточно близком расстоянии от полигона предусматривается защитный непроницаемый экран из полимерных материалов: из полимерного листа (геомембрана) или материала типа бентомат. При устройстве искусственных экранов из полимерных материалов необходимы мелкозернистые материалы для подстилающего и защитного слоев (типа песка или отсева щебенки).

Полигоны ТБО можно располагать в оврагах и выработанных карьерах, при этом необходимо иметь возможность разработки и доставки грунта для промежуточной изоляции ТБО. Проектными решениями необходимо обеспечить непроницаемость дна и склонов участков складирования отходов, а также обеспечить подъезды к ним. Отвод земельного участка под складирование ТБО на территории оврага должен включать его верховья, что гарантирует сбор и удаление талых и дождевых вод более простыми методами.

Использованию болотистых и заливаемых паводковыми водами участков должна предшествовать организация подсыпки инертными материалами на высоту, превышающую на 1 м максимальный уровень поверхностных и паводковых вод. На подсыпке устраивается водоупорный экран.

Размещение грунта из котлованов первой очереди проектируется в кавальерах по периметру полигона, из котлованов второй очереди грунт подается для изоляции ТБО на картах первой очереди.

Хозяйственная зона проектируется на пересечении подъездной дороги с границей полигона, что обеспечивает возможность эксплуатации зоны на любой стадии заполнения полигона ТБО. В хозяйственной зоне размещаются бытовые и производственные сооружения. Состав хозяйственной зоны зависит от количества ТБО, принимаемых полигоном, и специальных требований заказчика. Для небольших полигонов ТБО возможно ограничится установкой шлагбаума, контрольно-дезинфицирующей установки и уборной с выгребом. Для полигонов ТБО средних размеров в хозяйственной зоне, как правило, предусматриваются: шлагбаум, служебное помещение, крытая стоянка для машин и механизмов, контрольно-дезинфицирующая установка,  пожарные резервуары, уборная с выгребом.

Генеральным планом г. Архангельска предложено два варианта размещения городского полигона ТБО (восточнее города, за проектируемой объездной автодорогой и южнее города). На 2013-2019 годы запланировано строительство нового полигона ТБО "Полигон для захоронения ТБО города Архангельска" в районе  бывшей промышленной промплощадки ТЭЦ-2 за р. Юрос на территории МО "Уемское" Приморского района Архангельской области. На 01.01.2012г. определено место под строительство полигона, получены необходимые согласования, проведены общественные слушания, получено экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  в Архангельской области" о соответствии  СанПин 2.2.1/2 1.1.1200-03.

## 10.4 Рекомендации по расположению снежных свалок

Снежные свалки служат для складирования снега, вывозимого с городских территорий. В настоящее время в городе эксплуатируется 3 снежные свалки.

Проектом Генерального плана предусмотрено:

- строительство специально оборудованных площадок под снегохранилища (центральный район, Соломбала, пос.Цигломень, пос.Исакогорка, о.Кего, о.Бревенник, о.Хабарка, КУзнеческий лесозавод) с гидроизолирующим основанием, системой локальной очистки и ливневой канализацией;

- строительство площадок для станций снеготаяния (центральный район, Соломбала, пос.Цигломень, пос.Исакогорка, о.Кего, о.Бревенник, о.Хабарка, Кузнечевский лесозавод);

Стационарные снегоприемные пункты являются сооружениями предназначенными для складирования снега, убираемого в зимний период с проезжей части дорог, для обеспечения бесперебойной работы городского транспорта и процесса очистки талых вод от загрязнения взвешенными веществами, рядом токсичных элементов и нефтепродуктов в период таяния.

Наряду с техногенным характером загрязнения снежного покрова существенное влияние оказывает автомобильный транспорт и используемые противогололедные материалы, применяемые для зимнего содержания дорог.

Загрязнения, образующиеся в талой воде снегоприемного пункта, делятся на пять групп:

1. Крупные, в первую очередь, твердые бытовые отходы.

2. Загрязнения, находящиеся в талой воде в виде нерастворимых соединений, в первую очередь отходы камнедробления и песка, применяемые для посыпки дорог в зимнее время.

3. Группа загрязнений, включающая в себя растворимые соли щелочных и щелочно-земельных металлов.

4. Группа катионов цветных и тяжелых металлов.

5. Группа нефтепродуктов и СПАВ.

Крупногабаритные отходы должны задерживаться в период снеготаяния на производственной площадке, выполняющей роль первичного отстойника Вторая группа загрязнений более чем на 90% должна задерживаться на производственной площадке, выполняющей роль первичного отстойника, остальная часть должна задерживаться во вторичных очистных сооружениях.

Значительная часть загрязнений третьей и четвертой группы, в процессе химических реакций, происходящих при отстаивании талых вод, трансформируется в нерастворимые формы и выпадает на основание производственной площадки.

Для задержания нефтепродуктов устанавливаются нефтеловушки во вторичных очистных сооружениях. Удаление нефтепродуктов производится вручную по мере их накопления, затем не реже одного раза в год нефтепродукты отвозят на очистные сооружения.

Технологические процессы строительства и эксплуатации снегоприемного пункта состоят из следующих этапов:

- строительство участка складирования снега (вертикальная планировка, обваловка, дорога, устройство противофильтрационного основания )

- строительство хозяйственной зоны (охранный пост, шлагбаум, распашные ворота, освещение);

- разгрузка автомашин, доставляющих снег с городских дорог, перемещение, разравнивание и укладка снега бульдозером;

- рекультивация противофильтрационного слоя после таяния снега (своевременное удаление накопившихся загрязнений),

В целях защиты подземных вод от попадания загрязнения от талых вод необходимо предусмотреть устройство противофильтрационного слоя в основании всего участка складирования.

Для исключения попадания поверхностного стока на участок, и талых вод с участка складирования устраивается обваловка.

Для придания эстетического вида, а также для предупреждения попадания на территорию пункта посторонних лиц, устраивается  ограждение по всему периметру снегоприемного пункта.

В хозяйственной зоне, расположенной на въезде, устраивают охранный пост, шлагбаум, распашные ворота и освещение территории.

Снег с дорог города доставляется на пункт автомобилями. После разгрузки машин снег бульдозером Т-130 сдвигается с места разгрузки и перемещается к месту складирования.

В зимний период года работа снегоприемного пункта предполагается круглосуточной. Для предотвращения несанкционированного въезда автотранспорта служит шлагбаум, расположенный  непосредственно у охранного пункта.

По окончании процесса снеготаяния производится очистка илососом  отстойника вторичных очистных сооружений.

В летний период производственная зона убирается подметально-уборочной машиной и смет вывозится на полигон ТБО. Крупногабаритные отходы вывозятся автосамосвалами. Загрузка их осуществляется вручную.

# 11  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

К основным источникам загрязнения окружающей среды Архангельска относятся предприятия целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, теплоэнергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, автомобильный, речной, морской и железнодорожный транспорт, хозяйственная деятельность населения. К основным факторам, оказывающим влияние на состояние окружающей среды, относятся: тип климатических условий, особенности географического расположения города, повышенный уровень фоновых значений содержания вредных веществ в окружающей природной среде, сосредоточение на ограниченной территории города значительного количества хозяйствующих субъектов различных отраслей экономики, несовершенство технического и технологического оборудования, недостаточное финансирование природоохранных мероприятий.

В соответствии с комплексной оценкой степени суммарного загрязнения атмосферного воздуха уровень загрязнения оценивается как высокий и повышенный. Повышенный уровень загрязнения по среднегодовым концентрациям отмечается для бенз(а)пирена,  формальдегида,  оксидов азота.

По комплексным оценкам вода Северной Двины в районе Архангельска характеризуется в основном как загрязненная Кислородный режим –  удовлетворительный. Наблюдаемые виды фитопланктона характеризует воды как умеренно загрязненные, результаты биотестирования устья и дельты – соответствующими умеренной степени токсичности (в периоды весеннего паводка и осенний – допустимой).

Содержание биофильных элементов и тяжелых металлов в почвах города выше, чем в природных, что связано с антропогенным характером их поступления. Реакция среды почв близка к нейтральной. Почвы содержат значительное количество органического углерода и гумуса, характеризуются слабой степенью фитотоксичности. Содержание подвижных форм фосфора, кальция, калия повышенное, высокое и очень высокое, обеспеченность подвижными формами азота также довольно высокая и свидетельствует об относительно хорошем санитарном состоянии почв.

Леса и древесно-кустарниковая растительность города представлены насаждениями различного породного состава.  В возрастной структуре преобладают средневозрастные насаждения, перспективные для благоустройства. В связи с сильной заболоченностью окрестностей города эстетическая оценка лесов невелика, рекреационная – низкая. Низкая продуктивность насаждений обусловлена как особенностями расположения города, так и угнетающим воздействием городской среды на лесные биоценозы. Состав уличных посадок представлен 40 видами деревьев и кустарников, растительный покров – 284 видами травянистой растительности.

С целью создания системного подхода к решению экологических вопросов и улучшению состояния окружающей среды в муниципальном образовании "Город Архангельск" в 2011 году мэрией города реализованы программные и иные мероприятия в области охраны окружающей среды. В их числе: продолжение работы в части закрепленных в генеральном плане основных тенденций градостроительного развития муниципального образования "Город Архангельск"; реализация долгосрочной целевой программы "Экология города Архангельска (2010 – 2012 годы)"; благоустройство, озеленение и очистка территории; организация и проведение Дней защиты от экологической опасности; экологическое образование и просвещение; предупреждение чрезвычайных ситуаций; плата за негативное воздействие на окружающую среду; экологический контроль.

Санитарная очистка и уборка города - важнейшие санитарно-гигиенические мероприятия, способствующие охране здоровья населения и окружающей природной среды, включающие в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию бытовых отходов, уборке городских территорий.

Все задачи решаемые схемой санитарной очистки и уборки города имеют целью разработку конкретных мероприятий по защите окружающей среды от вредного влияния бытовых отходов, смета, которые могут вызвать загрязнение почвы, воздуха, поверхностных и грунтовых вод.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения осуществляется посредством регулярного сбора, вывоза, захоронения отходов деятельности человека специализированным предприятием с применением специальной техники; использования технологий, обеспечивающих максимальную механизацию работ по уборке дорог.

Оборудование придомовых территорий контейнерными площадками и расстановка на них необходимого количества контейнеров решает проблему охраны почв от загрязнения ТБО.

Сбор жидких бытовых отходов в неканализованных домовладениях в водонепроницаемые выгреба  решит  проблему охраны почв, поверхностных и подземных вод от воздействия жидких бытовых отходов.

Одним из условий улучшения состояния городской дренажно-ливневой канализации является оснащение выпусков очистными сооружениями. Для этого требуется предварительное отключение выпусков жилого фонда от общесплавных сетей.

Размещение ТБО осуществляется на городской свалке бытовых отходов МУП "САХ" МО "Город Архангельск". Свалка  введена в действие в 1961 году. Эксплуатация объекта осуществляется в соответствии с требованиям  СанПиН 2.1.7.1038-01 и Технологическим регламентом эксплуатации объекта. На свалке проводится мониторинг окружающей среды: атмосферного воздуха, поверхности воды, грунтовых вод, почвенного покрова.

Для решения вопросов размещения ТБО и КГО и в целях приведения городской свалки в соответствие с установленными санитарно-гигиеническими и экологическими требованиями в 2011 году выполнен комплекс природоохранных мероприятий:

- прием, взвешивание, складирование и уплотнение принятых отходов;

- увлажнение отходов в пожароопасный период;

- при поступлении отходов на свалку применялась система автоматизированного весового контроля отходов;

- размещение ТБО на свалке осуществлялось с применением высокоэффективного катка-уплотнителя типа "TANA-G360" и отработанной технологии;

- осуществлена  изоляция поступающих отходов грунтом;

- расчистка осушительной траншеи по периметру городской свалки;

- укрепление дна и откосов свалки;

- продолжены работы по мониторингу городской свалки в соответствии с программой;

- начаты геодезические исследования в рамках подготовки программы по рекультивации городской свалки;

- утилизировано 11,0 т биологических отходов на оборудовании для сжигания биологических и медицинских отходов "Утилизатор А-1600.

В рамках мероприятий по совершенствованию системы сбора, транспортировки, утилизации твердых бытовых отходов постановлением мэра города от 09.06.2011 № 258 разработана и утверждена "Концепция создания технопарка по переработке и утилизации твердых бытовых отходов в городе Архангельске", начаты работы по разработке генеральной схемы очистки территориии МО "Город Архангельск", МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" (МУП "САХ") за счет бюджетных средств с целью упорядочения сбора отходов в городе построено 309 новых контейнерных площадок, изготовлен 581 новый контейнер для сбора ТБО, отремонтировано 179 контейнеров, произведена замена изношенных контейнеров, приобретена спецтехника для вывоза ТБО, проводятся природоохранные мероприятия по обустройству и эксплуатации существующего объекта захоронения отходов.

Выполнением МУП "САХ" в период с 2010 по 2011 год комплекса природоохранных мероприятий, обеспечивающих складирование, уплотнение, увлажнение доставляемых для захоронения отходов, отвод фильтрата, своевременный анализ проб загрязняющих веществ в воздухе, воде и почве, минимизируется негативное воздействие от эксплуатации свалки на окружающую среду, что подтверждается данными экологического мониторинга.

Сбором отходов с целью их передачи и обезвреживания занимаются специализированные организации города. Прием макулатуры от населения осуществляют  ОАО "Архангельский мусороперерабатывающий комбинат", ООО "Архвторсырье", ООО "Чистый город", сбор ртутьсодержащих отходов (люминесцентных и энергосберегающих ламп)  - ОАО "Архангельский природоохранный центр". Полный список организаций, имеющих лицензии на деятельность по обращению с опасными отходами,  размещен на сайте Управления Росприроднадзора по Архангельской области (www.rpn.atnet.ru).

Вместе с тем, актуальным остается решение вопроса по предотвращению попадания отработанных люминесцентных и энергосберегающих ламп и элементов питания (батареек) в контейнеры ТБО. Сбором отработанных ртутьсодержащих отходов также занимаются: ОАО "ТЭЧ-Сервис" (г. Новодвинск), ООО "Вторпром"  (г. Северодвинск), ООО "Геракл" (г. Коряжма) и др.

В таблице 10.1.1 приведены сведения о минимальных размерах СЗЗ для предприятий и сооружений системы санитарной очистки

# Таблица 11.1.1

# Размеры санитарно-защитных зон для предприятий и сооружений системы санитарной очистки

| Предприятия и сооружения | Классификация объектов | Минимальный размер санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью, тыс. т в год: |  |  |
| до 40 | III | 500 |
| свыше 40 | II | 1000 |
| Склады свежего компоста | II | 500 |
| Полигоны твердых бытовых отходов | II | 500 |
| Сливные станции | III | 500 |
| Центральные базы по сбору утильсырья | III | 300 |
| Мусороперегрузочные станции | IV | 100 |
| Базы по содержанию и ремонту уборочных машин и механизмов | IV | 100 |

# 12. КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЮ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И  МЕХАНИЗИРОВОННОЙ  УБОРКИ  МО "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

Капиталовложение на организацию санитарной очистки и уборки
МО "Город Архангельск" складываются из затрат на строительства и реконструкцию сооружений по обезвреживанию бытовых отходов,  систем водоотведения, приобретения спецмашин и инвентаря.

При определении стоимости сооружений использовались  данные "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2015 года", а также расчетные данные.

Капиталовложения  на строительство сооружение по  утилизации ТБО приняты на основе данных  из "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2015 года" и представлены в таблице 12.1.

Таблица 12.1

Капиталовложения  на строительство сооружение по  утилизации ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы инвестиций по годам (в прогнозных ценах), тыс. руб., с учетом НДС |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2019 | 2025 | Итого |
| 6. | Захоронение (утилизация) твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Приобретение прицепной установки "Шредер" для измельчения отходов (TANA Shark 5430 (или аналог) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | Cтроительство на о. Кего мусороперегрузочной площадки ТБО с оборудованием площадки для временного складирования отходов | 0,0 | 0,0 | 4 327,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 327,4 |
| 6.3 | Cтроительство на о. Хабарка мусороперегрузочной площадки ТБО с оборудованием площадки для временного складирования отходов | 0,0 | 0,0 | 3 504,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 504,1 |
| 6.4 | Cтроительство на о. Бревенник мусороперегрузочной площадки ТБО с оборудованием площадки для временного складирования отходов | 0,0 | 9 362,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 362,4 |
| 6.5 | Cтроительство в п 29 Лесозавода мусороперегрузочной площадки ТБО с оборудованием площадки для временного складирования отходов | 0,0 | 0,0 | 3 591,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 591,2 |
| 6.6 | Строительство мусоперерабатывающего завода, нового полигона, рекультивация Архангельского городского полигона | 195 664,9 | 0,0 | 0,0 | 79 886,0 | 34 928,0 | 0,0 | 310 478,9 |
| Итого |  | 195 664,9 | 9 362,4 | 11 422,6 | 79 886,0 | 34 928,0 | 0,0 | 331 263,9 |

Капиталовложения на строительство основных сооружений по уборке города (строительство очистных сооружений на локальных КОС приняты по данным МУП "Архкомхоз").

Сводный расчет капиталовложений на организацию санитарной очистки и механизированной уборки МО "Город Архангельск" на перспективу до
 2025 г. в табл. 12.2-12.4. В табл.12.2 приведены капиталовложения на организацию санитарной очистки с учетом норм накопления ТБО 1,26; 2,1; 2,03 м3/год на человека и при ежегодном росте объема ТБО 0,6 %.

Таблица 12.2

Капиталовложения (санитарная очистка), тыс. руб. при росте ТБО 0,6% в год

Норма накопления ТБО 1,26 м3/год

| Статьи затрат | 2012 г | 2012-2017 г | 2018-2025 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство основных сооружений | - | 296266,0 | 34928,0 |
| Приобретение спецмашин и механизмов | 50366,0 | 67260,0 | 103359,0 |
| Приобретение инвентаря | 18915,0 | 25256,0 | 40559,0 |
| Всего затрат | 69281,0 | 388782,0 | 178846,0 |

Норма накопления ТБО 2,1 м3/год

| Статьи затрат | 2012 г | 2012-2017 г | 2018-2025 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство основных сооружений | - | 296266,0 | 34928,0 |
| Приобретение спецмашин и механизмов | 79704,0 | 110042,0 | 163429,0 |
| Приобретение инвентаря | 28100,0 | 37383,5 | 60067,5 |
| Всего затрат | 107804,0 | 443691,5 | 258424,5 |

Норма накопления ТБО 2,03 м3/год

| Статьи затрат | 2012 г | 2012-2017 г | 2018-2025 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство основных сооружений | - | 296266,0 | 34928,0 |
| Приобретение спецмашин и механизмов | 77204,0 | 104042,0 | 168482,0 |
| Приобретение инвентаря | 27286,0 | 36382,5 | 58445,0 |
| Всего затрат | 104490,0 | 436690,0 | 261855,0 |

В табл.12.2 приведены капиталовложения на организацию санитарной очистки с учетом норм накопления ТБО 1,26; 2,1; 2,03 м3/год на человека и при ежегодном росте объема ТБО 0,6 %.

Таблица 12.3

Капиталовложения (санитарная очистка), тыс. руб.  при росте ТБО 6,5% в год

Норма накопления ТБО 1,26 м3/год

| Статьи затрат | 2012 г | 2012-2017 г | 2018-2025 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство основных сооружений | - | 29 6266,0 | 34 928,0 |
| Приобретение спецмашин и механизмов | 50 366,0 | 65 757,00,0 | 107 492,0 |
| Приобретение инвентаря | 16 330,0 | 22 328,0 | 37 280,0 |
| Всего затрат | 66 696,00 | 384 351,00 | 179 700,00 |

Норма накопления ТБО 2,1 м3/год

| Статьи затрат | 2012 г | 2012-2017 г | 2018-2025 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство основных сооружений | - | 296 266,0 | 34 928,0 |
| Приобретение спецмашин и механизмов | 79 704,0 | 107 492,00 | 177 062,0 |
| Приобретение инвентаря | 23 667,0 | 32 360,0 | 54 077,0 |
| Всего затрат | 103 371,00 | 436 118,00 | 266 067,00 |

Норма накопления ТБО 2,03 м3/год

| Статьи затрат | 2012 г | 2012-2017 г | 2018-2025 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство основных сооружений | - | 296 266,0 | 34 928,0 |
| Приобретение спецмашин и механизмов | 77 204,0 | 94 057,00 | 172 565,0 |
| Приобретение инвентаря | 23 117,0 | 32360,0 | 54 077,0 |
| Всего затрат | 100 321,00 | 422 683,00 | 261 570,00 |

В табл.12. приведены капиталовложения на организацию механизированной уборки с учетом увеличения объемов работ до 2025 г..

Таблица 12.4

Капиталовложения (механизированная уборка), тыс. руб.

| Статьи затрат | 2012 г | 2012-2017 г | 2018-2025 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство основных сооружений | - | - | 50000000,0 |
| Приобретение спецмашин и механизмов | 251240,0 | 273340,0 | 334300,0 |
| Приобретение инвентаря | - | - |  |
| Всего затрат | 25240,0 | 273340,0 | 50 334300,0 |

# заключение

В Генеральной схеме очистки проанализирована существующая система очистки МО "Город Архангельск", определена очередность осуществления мероприятий, объемы предполагаемых работ по очистке и уборке территорий, возможные методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки обходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, а также даны рекомендации о целесообразности проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы очистки данного муниципального образования.

Необходим переход на принципиально новую схему обращениями с ТБО и КГО, а именно организация 100% - го охвата населения сбором и вывозом отходов, увеличение количества отходов, подвергающихся промышленной переработке с учетом морфонологического и фракционного состава ТБО; строительство нового полигона с соблюдением всех нормативно-правовых актов и документов; рекультивация городской и локальных свалок.

Существующая и рекомендуемая к применению планово-регулярная система сбора и удаления ТБО позволит поддерживать надлежащий уровень очистки города, обеспечивая комфорт проживания и эпидемиологическую безопасность жителям города при:

- корректировке норм накопления ТБО и учете их ее при заключении договоров на вывоз и утилизацию отходов;

- увеличении количества контейнеров для сбора ТБО на площадках, в связи с тенденцией роста нормы накопления. В случае невозможности размещения дополнительных контейнеров на площадке и дворовой территории - увеличение периодичности вывоза ТБО до 2-х раз в сутки с внесением соответствующих изменений в график;

- усилении контроля за коммерческими организациями в вопросах сбора и вывоза ТБО, привлечении их к заключению договоров со специализированными организациями (МУП "САХ по уборке города", ООО "АМПК" и др.) и жилищными организациями, тем самым решая вопрос несанкционированного размещения ТБО;

- организации сбора и вывоза ТБО в жилых районах частного сектора, что позволит избежать возникновения стихийных свалок ТБО;

- усовершенствовании контейнеров для сбора ТБО, оборудовав их крышками для предотвращения разноса ТБО по прилегающим дворовым территориям, доступа животных и дополнительного увлажнения осадками;

- координации графика работы по уборке контейнерных площадок и дворовых территорий работниками жилищных организаций с графиками вывоза ТБО;

- приобретении потребного количества спецтехники для вывоза ТБО, т.к. часть существующей не подлежит эксплуатации по причине износа;

- оборудовании всех мусороприемных камер в домах со встроенной системой мусороудаления передвижными контейнерами;

- организации процесса мойки и дезинфекции мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнеров непосредственно в мусороприемной камере или в специализированной машине для мойки контейнеров;

- приобретении передвижной установки для мойки контейнеров на месте их размещения для мойки контейнеров, установленных на контейнерных площадках дворовых территорий;

- обеспечении шумового комфорта жителей при удаление отходов с территории домовладений не ранее 7 часов и не позднее 23 часов в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88;

- работе организаций, производящих вывоз ТБО, по договорам-графикам, согласованным с органами Санэпиднадзора в целях соблюдения санитарных норм безопасности здоровья жителей города.

Также рекомендуется организация планово-регулярной система сбора ртутьсодержащих и других опасных отходов, образующихся у населения.

Направления в области улучшения санитарной очистки от ЖБО:

- решение вопроса по устранению размещения в объектах накопления ЖБО, помойницах, твердых бытовых отходов, для этого - организация сбора ТБО и обустройство мест их сбора в неканализированном жилищном фонде города;

- организация и обустройство специально отведенных мест для полоскания белья и прачечных в неканализированном жилищном фонде;

- использование при организации и осуществлении контроля отходов фактические данные натурных замеров и практических исследований по накоплению и составу ЖБО и состоянию объектов накопления ЖБО;

- при проектировании и строительстве индивидуальных домов усадебного типа и малоэтажной застройки оборудование таких дома системами местной (локальной) канализации. При приеме в эксплуатацию индивидуальных жилых строений в обязательном порядке требовать от владельцев заключенного договора со специализированной организацией на вывоз и утилизацию ЖБО, в дальнейшем контролировать его исполнение.

Полная инвентаризация ЖБО и мест образования ЖБО, соблюдение требований санитарной уборки территорий неблагоустроенного жилищного фонда с достижением 100 % обеспеченности жилищного фонда канализацией к 2025 г.

Направления в области улучшения системы водоотведения:

Полная инвентаризация дренажно-ливневой канализации, определение фактического количества выпусков сточных вод и объемов сбрасываемых сточных вод, недопущение сброса в водные объекты, в том числе и р. Северную Двину вместе с ливневыми водами неочищенных и необеззараженных хозяйственно-фекальных сточных вод. Внедрение на выпусках дренажно-ливневых вод системы локальной очистки. Увеличение протяженности сетей ливневой канализации до 315,2 км.

Капитальный ремонт сооружений системы водоотведения, строительство и (или) реконструкция КОС, поддержание всех объектов в надлежащем техническом состоянии.

Направления в области улучшения механизированной уборки городских улиц:

Обеспечение финансирования и удовлетворительного качества уборки дорог и их состояния, особенно в зимнее время, потребного количества техники, поддержание существующего парка механизмов в надлежащем состоянии, соблюдение технологии и объемов уборочных работ.

Оборудование мест для складирования снега, вывозимого с городских территорий.

Строительство мусоросортировочного и мусороперерабатывающего завода мощностью 95 тыс.т/год, основной целью которого является вовлечение в промышленную переработку ТБО и отходов предприятий, сокращении техногенной нагрузки на окружающую природную среду и снижении экологического ущерба от ее загрязнения, повышении уровня занятости населения, получении прибыли и, соответственно, пополнении доходной части бюджета всех уровней.

Строительство нового полигона ТБО "Полигон для захоронения ТБО города Архангельска" в районе бывшей промышленной промплощадки ТЭЦ-2 за р. Юрос на территории МО "Уемское" Приморского района Архангельской области", мусороперегрузочных площадок ТБО с оборудованием для временного складирования отходов на островах Кего, Хабарка, Бревенник и поселке 29 Лесозавода, проведение рекультивационных работ на городской и локальных свалках будут способствовать улучшению очистки МО "Город Архангельск" от ТБО.

Капиталовложения на строительство сооружений по утилизации ТБО составят 331 263,9 тыс. руб., с учетом НДС. Сводные капиталовложения на организацию очистки и механизированной уборки МО "Город Архангельск" в 2025 г. составят 170 645,5 тыс. руб.

Генеральная схема очистки территории муниципального образования "Город Архангельск" в соответствии с Заданием на разработку основана на информации на начало 2012 года, содержит прогнозные значения на последующие 5 лет и на перспективу до 2025 г. Генеральная схема очистки является программным документом, который определяет направление развития данной отрасли на территории МО "Город Архангельск", и который может дорабатываться и совершенствоваться по мере выполнения мероприятий в области обращения с отходами производства и потребления и охраны окружающей среды, получения новой информации, изменения внешних условий.

# Список использованных источников

- Федеральный закон №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 г.

- Федеральный закон № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 г.

- Федеральный закон от 10.01.02 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (с изменениями на 27 декабря 2009 года).

- Федеральный закон от 04.05.1999 г №96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями с изменениями на 27 декабря 2009 года).

- Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ: принят Государственной Думой 28 августа 2001 г.: одобрен Советом Федерации 10 октября 2001 г.

- Общегородской сводный том “Охрана атмосферы и предельно допустимые выбросы (ПДВ) города Архангельска” для нужд муниципального образования “Город Архангельск”. – СПб.: НИИ Атмосфера, 2008. – 287 с.

- Правила разработки схем санитарной очистки городов РСФСР (утв. приказом №321 Министерства ЖКХ РСФСР от 11.07.1086)

- Временные правила охраны окружающей среды от отходов производства и потребления в Российской Федерации (утв. МПР РФ 15.07.1994 г.).

- Санитарные правила и нормы СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" (утв. Минздравом СССР 5 августа 1988 г. N 4690-88).

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод".

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения"

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"

- Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации. МДК 7-01.2003. (утв. постановлением Госстроя РФ №152 от 21.08.2003).

- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утв. Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 г. №170).

- Типовые нормы времени на работы по механизированной уборке и санитарному содержанию населенных мест. М., 2001 г.

- Нормы потребности в машинах и оборудовании для полигонов твердых бытовых отходов. М., 1988г.

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2020 года (утв. постановлением Мэра города Архангельск № 120от 20.03.2008).

- Правила благоустройства и озеленения города Архангельска (утв. решение Архангельского городского Совета депутатов № 169 от 31.05.2006).

- Демографический ежегодник Архангельской области 2011 г. Статистический сборник. Архангельск, 2012 г.

- Аналитический отчет: муниципальное образование "Город Архангельск". 2007 г.

- Состояние окружающей среды в муниципальном образовании "Город Архангельск" в 2010 году.- Архангельск, 2011г.

- Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. Москва, Стройиздат, 1980.

- Федеральный классификационный каталог отходов (утв. Приказом МПР РФ №786 от 02.12.2002 с изм. от 30.07.2003 №662).

- ГОСТ Р 50597-93. Государственный стандарт Российской Федерации Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 11.10.1993 N 221)

- НПАОП 90.00-1.03-78. Правила техники безопасности и производственной санитарии при уборке городских территорий (утв. Министерством ЖКХ РСФСР 22.12.1976 года).

- Справочник мастера по механизированной уборке городских территорий" в редакции Живова М.А., 1978 г.

- Справочное издание "Содержание городских улиц и дорог" в редакции Александровской З.И., 1989 г.

- Методические рекомендации "По нормированию труда на работы по содержанию и текущему ремонту муниципальных автомобильных дорог", разработаны Центром муниципальной экономики и права (ЦМЭП), 2003 г.

- Сборники ГЭСН 27, ГЭСНр 68, ГЭСН 01, 2001 г.

- Информация "Архангельского регионального центра по ценообразованию - сборники "Архстройцена".

- СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (утв. Постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 N 78) (ред. от 25.08.1993).

- Пособие по водоснабжению и канализации городских  и сельских поселений (К СНиП 2.07.01-89) (утв. Приказом Госархитектуры СССР от 06.11.1990 N 22) М.: АПП ЦИТП, 1992.

- "Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", утвержденные Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 № 167.

- "Рекомендациями по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР", М.: Отдел научно-технической информации АКХ, 1982 г.

- Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления, М., 1999 г.

- Приказ МПР России № 115 от 11.03.2002 г.

- СНиП 11-Г.1.70. Внутренний водопровод зданий. Нормы проектирования; Методические рекомендации по формированию нормативов потребления услуг жилищно-коммунального хозяйства, утвержденные приказом Минэкономики России № 240 от 06.05.99 г.

- СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения (утв. Постановлением Госстроя СССР от 21.05.1985 N 71) (ред. от 28.05.1986).

- "Положение по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления на территории МО "Город Архангельск", утв.  реш. Архангельского городского Совета депутатов от 11.05.2000 №89.

- "Порядок сбора, учета, временного хранения, транспортирования и утилизации ртутьсодержащих отходов в городе Архангельск", утв.  реш. Архангельского городского Совета депутатов от 20.09.2002 №97.

- "Порядок сбора, учета, хранения  и переработки резиносодержащих и вулканизированных отходов в городе Архангельск", утв.   реш. Архангельского городского Совета депутатов от 20.09.2002 №98.

- Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск": утв. реш. Арх. гор. Совета депутатов от 26 мая 2009 года  №  872.

- Город Архангельск в цифрах 2010: Сб. Архангельскстата. Архангельск, 2011.

- ГОСТ 30772-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения: Введ. 28.12.2001. М. Госстандарт России.

- Наквасина Е.Н. Почвы Архангельска. Структурно-функциональные особенности, свойства, экологическая оценка. Архангельск: Изд-во АГТУ, 2006.

- Обзор  загрязнения  окружающей среды на территории деятельности Северного УГМС за 2010  год : отчет,  Северное  УГМС. Архангельск, 2011.

- Бизнес-план и технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта "Строительство в г. Архангельск завода по переработке твердых бытовых отходовмощностью 150 тыс.тонн ТБО/год". СПб, 2009.

- Справочник "Санитарная очистка и уборка населенных мест" (под ред. А.Н.Мирного), М., Стройиздат, 1990 г.

- Инструкция по проектированию и эксплуатации полигонов для твердых бытовых отходов. М., ОНТИ АКХ, 1982 г.

- Ветеринарно-санитарные правила о порядке сбора пищевых отходов и использовании их для корма скота. М., МСХ СССР, 1970 г.

- Нормативы потребности в машинах для уборки населенных мест РСФСР. - М.: ОНТИ АКХ им. К.Д. Памфилова, 1985.

- Нормативы по сбору пищевых отходов у населения. - М.: ОНТИ АКХ им. К.Д. Памфилова, 1986.

- Правила санитарного содержания территорий населенных мест. - М.: Стройиздат, 1980.

- Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР. - М.: ОНТИ АКХ им. К.Д. Памфилова, 1982.

- Рекомендации по рекультивации территорий закрытых полигонов твердых бытовых отходов. - Свердловск, УНИИ АКХ им. К.Д. Памфилова, 1983.

- Рекомендации по выбору методов и организации удаления бытовых отходов. - М.: ОНТИ АКХ им. К.Д. Памфилова, 1985.

- Рекомендации по проектированию и эксплуатации заводов по переработке твердых бытовых отходов в компост. - М.: ОНТИ АКХ им. К.Д. Памфилова, 1986.

- Город Архангельск в цифрах. 2011. Статистический сборник. Архангельск, 2012.

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2025 года.

- Технологический регламент по сбору, хранению и транспортировке отходов производства и потребления. МУП "САХ". 2012.

- Технологический регламент по эксплуатации свалки. МУП "САХ".2012.

- Письмо МУП "САХ" №1265 от 16.10.2012.

- Технический отчет о выполнении работ по определению среднегодовой нормы накопления отходов на контрольных объектах. НОУ ЭКЦ. Архангельск. 2012.

- Быков, Д.Е. Пути совершенствования городской системы обращения ТБО [Текст] / Д.Е. Быков, Н.В. Рюмина, Т.Г. Стрельникова, М.П. Седогин // Экология и промышленность России. Сер. Анализ. Методики. Прогнозы. – 2005. – Октябрь. – С. 28 – 31.

- Васарявичус, С. Исследование и анализ свойств полиэтилентерефталата и процессов его вторичной переработки [Текст] / С. Васарявичус, А. Лазарчик // Экология и промышленность России. Сер. Анализ. Методики. Прогнозы. – 2007. – Март. – С. 44 – 45.

- Джокинен, В. Хельсинки: на пути к эффективному рециклингу  отходов [Текст] / В. Джикинен, В. Ниутанен, К. Карху, Р. Андерсен // Твердые бытовые отходы. – 2009. – № 1. – С. 48  – 54.

- Инструктивно-методические указания по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды [Текст] : утв.  Минприроды России  26 января 1993 г. : зарегистр. 24 марта 1993 г., рег. № 190.

- Иванов, В.В. Новая система оперативного учета в области обращения с опасными отходами г. Москвы  [Текст] / В.В. Иванов, А.В. Кочуров, А.В. Саматов // Чистый город. – 2006. – № 4 (36). – С. 2 – 4.

- Лазарева, Л.П. Система управления отходами во Владивостоке [Текст] /          Л.П. Лазарева, А.О. Алексейцева // Экология и промышленность России. Сер. Анализ. Методики. Прогнозы. – 2007. – Июнь. – С. 36 – 38.

- Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации [Электронный ресурс] : фед. закон  от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ : принят  Гос.  Думой  12 августа 1995 г. – Режим доступа: Windows 2000 / Консультант-Плюс. – 21.01.2005.

- Ощепкова, О.З. Основы учета и принятие управленческих решений при обращении с отходами [Текст] / О.З. Ощепкова,  ФГУ УралНИИ "Экология" // Экология производства. Сер. Обращение с отходами. – 2006. – № 2. – С. 32 – 45.

- Решение  Архангельского городского  Совета  депутатов  от  30 июня 2000 г. № 120 "Об утверждении правил благоустройства  и озеленения города Архангельска" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Windows 2000 / Консультант-Плюс. – 21.03.2005

- Сокорнова, Т.В. Европейская политика в сфере обращения с отходами. [Текст] / Т.В. Сокорнова,  ЗАО "СЗЛК" // Экология производства. Сер. Переработка и утилизация отходов. – 2004. – № 5. – С. 29 – 30.

- Титов, В.А. Переработка твердых бытовых отходов в средних и малых городах [Текст] / В.А. Титов // Экология и промышленность России. Сер. Инженерные решения. – 2008. – Январь. – С. 10 – 11.

- Урбоэкология [Текст] / Науч. совет по пробл. биосферы. – М. : Изд-во "Наука", 1990. – 240 с. – ISBN 5-02-006080-1.

- Химия окружающей среды [Текст] / Пер. с англ. / Под ред. А.П. Цыганкова. – М.: Химия, 1982. – 672 с.

- Шереметьев, В.М. Об опыте разработки систем обращения отходов для городов и муниципальных образований [Текст] / В.М. Шереметьев, А.К. Шелуха // Специализир. информ. бюллетень "Твердые бытовые отходы". Сер. Отраслевые ведомости. – 2006. – № 5 (1). – С. 11 – 14.

- Экспертиза тарифов на вывоз крупногабаритных и твердых бытовых отходов на 2009 г. муниципального унитарного предприятия "Спецавтохозяйство по уборке города" [Текст]: Институт экономики жилищно-коммунального хозяйства – М., 2008. –  25 с.

- Sanierung der Deponie muss finanziert warden. 06.10.2004. http: // www.emderzeitung.de/news/index.asp?ID=18736&RESS=1&LAY=3.

- Состояние и охрана окружающей среды в Архангельской области в 2004 году [Текст] : Сб. комитета по экологии адм. Арх. обл. / отв. ред. Н.М. Бызова – Архангельск: Изд. Центр СГМУ. - 2005 – 244 с. – 500 экз. – ISBN 5-86279-040-3.

- Состояние окружающей среды в муниципальном образовании "Город Архангельск" в 2001 году.- Архангельск, 2002 г.

- Состояние окружающей среды в муниципальном образовании "Город Архангельск" в 2002 году.- Архангельск, 2003 г.

- Состояние окружающей среды в муниципальном образовании "Город Архангельск" в 2003 году.- Архангельск, 2004 г.

- Состояние окружающей среды в муниципальном образовании "Город Архангельск" в 2005 году.- Архангельск, 2006 г.

- Состояние окружающей среды в муниципальном образовании "Город Архангельск" в 2006 году.- Архангельск, 2007 г.

- Состояние окружающей среды в муниципальном образовании "Город Архангельск" в 2007 году.- Архангельск, 2008г.

- Состояние окружающей среды в муниципальном образовании "Город Архангельск" в 2008 году.- Архангельск, 2009г.

- Состояние окружающей среды в муниципальном образовании "Город Архангельск" в 2009 году.- Архангельск, 2010г.

# Footnotes

По данным Генерального план муниципального образования "Город Архангельск": утв. реш. Арх. гор. Совета депутатов от 26 мая 2009 года  №  872, Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2025 года, статистического сборника "Архангельск 2011"

# Text boxes

Образование отходов

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Население

УК, ТСЖ, ЖСК

Мэрия

Накопление отходов

Сбор отходов осуществляется в урны, контейнеры, в бестарной форме (мешки):

на оборудованных площадках – 10%;

без оборудования площадок – 90%

Сбор отходов осуществляется в урны, контейнеры, в бестарной форме (мешки):

на оборудованных площадках – 70%;

без оборудования площадок – 30%

Вывоз отходов

Самостоятельно грузовыми автосамосвалами

Специализированные организации с использованием мусоровозов.

Сортировка отходов

Захоронение отходов

10%

Сортировка

Захоронение отходов на Архангельской городской свалке

70%

Определение

фактической среднегодовой

нормы накопления ТБО

Плотность ТБО

Фактическое накопление ТБО

Морфологический, фракционный составы ТБО

Среднесуточное

Средне-сезонное,

среднегодовое

Фактические

нормы накопления ТБО

Определение

объектов исследования

Жилищный фонд

Объекты общественного назначения

1. Благоустроенное жилье

2. Частично благоустроенное жилье

3. Неблагоустроенное жилье

4. Благоустроенное жилье с арендатором

1. Театр

2. Библиотека

3. Детский сад

4. Торговый центр