ООО «Альсена» 129626, г. Москва, 3-я Мытищинская ул., д. 3, стр. 1, пом. 405 Тел/факс: +7 (495) 234 44 04 e-mail: proekt@cert-group.ru www. cg-proekt.ru LLC «Alsena» 129626, Moscow, 3-ja Mytishinskaja Str., h.3, b.1, office 405 tel./fax: +7 (495) 234 44 04 e-mail: proekt@cert-group.ru www. cg-proekt.ru Заказчик: ООО «РВК-Центр»

Проект планировки территории для строительства II и III очереди кольцевого водопровода в г. Архангельске. II очередь — участок от пересечения ул. Тимме и пр. Дзержинского, до пересечения ул. 23-й Гвардейской Дивизии и пр. Дзержинского.

Проектная документация

Том 1. «Основная часть проекта планировки территории»

Шифр: ЦКО-006-19/2-ППТ/1 Изм. № док Подл. Дата

| ООО «Альсена» 129626, г. Москва, 3-я Мытищинская ул., д. 3, стр. 1, пом. 405 Тел/факс: +7 (495) 234 44 04 e-mail: proekt@cert-group.ru www. cg-proekt.ru LLC «Alsena» 129626, Moscow, 3-ja Mytishinskaja Str., h.3, b.1, office 405 tel./fax: +7 (495) 234 44 04 e-mail: proekt@cert-group.ru www. cg-proekt.ru Заказчик: ООО «РВК-Центр» |
| --- |
| Проект планировки территории для строительства II и III очереди кольцевого водопровода в г. Архангельске. II очередь — участок от пересечения ул. Тимме и пр. Дзержинского, до пересечения ул. 23-й Гвардейской Дивизии и пр. Дзержинского. |
| Проектная документация |
| Том 1. «Основная часть проекта планировки территории» ЦКО-006-19/2-ППТ/1 |
| Генеральный директор Федоров Р.Ю. Главный инженер проекта Гарфеев Т.Ф. |  |
| Москва 2019г. |

Содержание

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ЦКО-006-19/2-ППТ/1.С | Содержание. Свидетельство о соответствии технических данных | стр. 3-4 |
| ЦКО-006-19/2-СП | Состав проектной документации | стр. 5 |
| ЦКО-006-19/2-ППТ/1.ГЧ | Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» |  |
|  | Чертёж планировки территории. Красные линии. М 1:1000 | Л.1.1-1.2 |
|  | Чертёж планировки территории. Чертёж границ зоны планируемого размещения линейных объектов. М 1:1000 | Л.2.1-2.2 |
|  | Каталог координат характерных точек | Л.3 |
| ЦКО-006-19/2-ППТ/1.ТЧ | Раздел 2. «Положение о размещение линейных объектов» |  |
|  | Введение | стр.6 |
|  | 2. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов | стр.7 |
|  | 2.1 Сведения об объекте проектирования и его краткая характеристика | стр.7 |
|  | 2.2 Сведения о земельных участках, необходимых для размещения линейного объекта | стр.8 |
|  | 2.3 Ограничения использования земельных участков, связанные с размещением водовода | стр.9 |
|  | 3. Сведения о территориях, на которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов | стр.10 |
|  | 3.1 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов нового строительства | стр.10 |
|  | 3.2 Предложения по установлению красных линий | стр.11 |
|  | 4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения | стр.11 |
|  | 5. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, иных природных объектов от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов; | стр.12 |
|  | 6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов нового строительства | стр.12 |
|  | 7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды Обоснование проектных решений по водоснабжению | стр.12 |
|  | 8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне | стр.13 |
|  | Приложение А. Перечень координат характерных точек. Полоса отвода | стр.17 |
|  | Приложение Б. Перечень координат характерных точек границы охранной зоны проектируемого линейного объекта | стр.18 |

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о соответствии технических данных

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительными планами земельных участков, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающей к ним территории и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта   __________________/Гарфеев/

| Состав проектной документации |
| --- |
| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| 1. | ЦКО-006-19/2-ППТ/1 | Основная часть проекта планировки территории |  |
| 2. | ЦКО-006-19/2-ППТ/2 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |

Раздел 1. «Проект планировки территории. Графическая часть».

Раздел 2. «Положение о размещении линейных объектов».

1. Введение

Данная проектная документация рассматривает вопросы планировки территории для строительства II и III очереди кольцевого водовода. II очередь.

Адрес объекта: г. Архангельск, участок от пересечения ул. Тимме и пр. Дзержинского, до пересечения пр. Дзержинского и ул. Воскресенская.

Федеральным законом от 20 марта 2011 № 41-ФЗ были внесены изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, в соответствии с которым для строительства или реконструкции линейных объектов подготовка градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) не требуется.

По новым требованиям разработка проектной документации для строительства или реконструкции таких объектов осуществляется на основании проекта планировки и проекта межевания территории.

Согласно пункта 2 (в) Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, к линейным объектам относятся автомобильные и железные дороги, линии связи, линии электропередачи, магистральные трубопроводы и другие подобные объекты.

Система координат, в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра России, принята МСК – 26 от 95 г.

Проектная документация разработана на основании технического задания,

согласно нормам и требованиям следующих документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 16 декабря 2019 года) (редакция, действующая с 25 декабря 2019 года)

- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» (с изменениями на 6 июля 2019 года);

- Земельный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 2 августа 2019 года). №289-ФЗ;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 г. №742/пр «О порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная

редакция СНиП 2.04.02-84»;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск»;

- Карта градостроительного зонирования территории муниципального образования «Город Архангельск»;

- Карта границ с особыми условиями использования территории муниципального образования «Город Архангельск» по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности;

- Рекомендации по проектированию инженерных коммуникаций, прокладываемых в торфах и илистых грунтах (в условиях г. Архангельска и других аналогичных условиях).

2. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов

2.1 Сведения об объекте проектирования и его краткая характеристика

Объект расположен в центральной части г. Архангельска, участок от пересечения ул. Тимме и пр. Дзержинского, до пересечения пр. Дзержинского и ул. Воскресенская (II и III очередь).  На территории Центрального и Привокзального районов.

Данная проектная документация рассматривает вопросы планировки территории для строительства II очереди кольцевого водовода и предусматривает следующий вид работ.

- Установление границ территории разработки ППТ

- Выделение полосы отвода под прокладку водовода закрытым и открытым способом (полоса отвода во временное и постоянное пользование).

- Установление границ зон с особыми условиями использования территории.

Водовод II очереди проектируется вдоль автомобильной магистрали, расположенной с восточной стороны от водовода: проспект Дзержинского от улицы Тимме с южной стороны до улицы 23 гв. Дивизии на севере.

Рельеф материковой части области в пределах Русской и Печорской плит преимущественно равнинный с общим наклоном поверхности с юга на север (равнины занимают около 500 тыс. км2, или 87 % всей площади области). Этим двум упомянутым геологическим структурам в рельефе соответствуют Онего-Двинско-Мезенская и Печорская равнины.

На данном участке рельеф равнинный, по большей части имеет техногенный характер. Перепад высот между самой высокой и самой нижней точками не превышает 5м на 1.5км.

Подземные воды на площадке в период изысканий вскрыты всеми скважинами с глубины 1,8-2,8 м. Водовмещающими грунтами являются пески насыпные и торфы. По степени потенциальной подтопляемости территория относится к потенциально подтопляемой.

Трасса водоснабжения проектируется общей длиной 796 м.

Западнее через дорогу расположены железодорожные рельсы трамвайных путей.

II-ая очередь кольцевого водовода проходит от камеры ВК1, расположенной на пересечении с ул. Тимме, до камеры ВК2, расположенной на пересечении с ул. 23 гв. Дивизии.

Для основной трассы водоснабжения предусмотрена труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 13,6 Ø630х46,3мм по ГОСТ 18599-2001, Ру = 1.0 МПа.

Участки трассы, расположенные под проездами, укладываются в футляры ПЭ 100 SDR11 ø 800мм по ГОСТ 18599-2001. Футляры прокладываются закрытым способом, в верхней точке заделываются каболкой и раствором М100 на расширяющемся цементе, в нижней точке предусмотрено устройство смотровых колодцев СМ1, СМ2, СМ3.

Для остальных участков трассы предусмотрена открытая прокладка в траншеях с вертикальными стенками с креплением (подробно см. том ПОС).

В качестве основания под водоводы при открытой прокладке применяется уплотненный песок толщиной 0.15 м (коэфф. упл. 0,95).

Камеры ВК1 и ВК2 являются контрольными точками ремонтных участков, в них

расположены отводы на подключение существующих водоводов Ду 300 мм. В камере ВК2

располагается счетчик воды.

В колодцах ВК 1.1 и ВК 2.1 предусмотрено переподключение существующих трубопроводов с устройством запорной арматуры.

Также на трассе предусмотрено устройство 4-х пожарных гидрантов на подставках в

колодцах ПГ1, ПГ2, ПГ3 и ПГ4.

На трассе предусмотрено устройство 13 колодцев (В1, СК1, СК2, ВК1.1, ВК2.1, СМ1,2,3,

ПГ1,2,3,4). Конструкция сборная, из колец ø1000 – для колодцев типа СМ, 1500 – для колодцев типа ВК, и 2000 мм – для колодцев типа В, СК и ПГ (Серия 3.900.1-14, ГОСТ 8020-90).

Также на трассе предусмотрено устройство 2-х камер (ВК1, ВК2). Конструкция камер сборная из блоков ФБС толщиной 400 мм. В качестве перекрытий используются сборные плиты

ВП. Внутренние размеры камер (Д х Ш х В) составляют 3.5х3.7х2.7 м (ВК1) и 3,2х3,6х2.7м

(ВК2) и обусловлены наличием и расположением в камерах запорной арматуры и фасонных элементов. Под трубопроводами в камерах предусмотрены поддерживающие столбики.

Для горловин под проезжей частью применяется опорная плита ОП-1к и крышка Т(С250), для горловин вне проезжей части применяется опорное кольцо К-1а и люк типа С(В125).

Все сборные элементы монтируются на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10-20мм.

Ввиду наличия воды в грунте на протяжении всей трассы, в качестве гидроизоляции стенок конструкций используется 2 слоя Техноэласта-ЭПП с защитой из мембраны Тефонд, для днищ – 2 слоя Техноэласта-ЭПП. Горловины и опорные плиты окрашиваются битумной мастикой за 2 раза.

Основанием под конструкции служит естественный уплотненный грунт с подсыпкой из песка толщиной до 100 мм и бетона В7.5 толщиной 100мм. Обратную засыпку конструкций производить пеком с послойным уплотнением до отметки низа конструкции покрытия или основания плодородного слоя газонов.

2.2 Сведения о земельных участках, необходимых для размещения линейного объекта.

Для проектируемого участка предусмотрен отвод земель в постоянное и временное пользование.

Основным критерием выбора земельных участков является задание заказчика и минимизация нежелательных экологических и связанных с ними социально-экономических последствий, а также оптимизация принимаемых проектных решений в области охраны окружающей среды и материальных затрат на строительство.

Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемых сетей кольцевого водовода II очереди строительства определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, отвалов растительного и минерального грунта и плети сваренной трубы водовода.

Общая площадь территории, отводимой под строительство линейного объекта принимается шириной 10 м.

Размер земельного участка, отводимого во временное пользование под строительство сети водовода, составляет 0,8025 га.

Проектом предусматривается временный отвод земель под технологическую полосу производства основных работ. Площадь для отвода земель во временное пользование принята для технологического проезда строительной техники на время проведения строительных работ и складирования срезанного растительного грунта. Складирование растительного грунта проводится вдоль проектируемой линии водовода, в местах, удобных для подъезда автотранспорта. Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам.

Данный участок расположен между существующим тротуаром вдоль пр. Дзержинского и капитальной застройкой.

Технологическая полоса включает в себя:

- 3,0 метра для движения техники;

- 1,0 метра от траншеи для производственных нужд;

- 0,88-10,94 метр ширина траншеи;

- 1,0 метр отступ от откоса, расстояние до отвала;

- 3 метра временный отвал минерального грунта;

-1,5 метра расстояние до отвала растительного грунта;

- 3,0 метра отвал растительного грунта (на землях сельскохозяйственного назначения и других землях, где должно производиться снятие и восстановление плодородного слоя).

Движение строительной техники осуществляется по существующим дорогам, расположенной рядом с технологической полосой.

В постоянное пользование отводится площадь под насосные станции первого

и второго подъема, колодцы, подводящий канал и водозаборное сооружение.

Постоянный отвод земель совпадает с границами зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемых в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов с указанием в том числе:

а) оси трассы;

б) границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами и входящих в состав линейных объектов (далее – объект капитального строительства, входящий в состав линейного объекта), в том числе обеспечивающих соблюдение расчетных показателей транспортной доступности объектов социального, инженерного, транспортного назначения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. Места размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, подлежат уточнению при архитектурно - строительном проектировании, но не могут выходить за границы зоны планируемого размещения таких объектов, установленных проектом планировки территории;

в) номеров характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, в

том числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон

(поворотные точки);

Перечень координат характерных точек, полоса отвода – смотри приложение А.

Площади земель, необходимых для строительства сетей водовода, показаны укрупнено. Размер земельного участка на период эксплуатации определяется материалами межевания.

2.3 Ограничения использования земельных участков, связанные с размещением водовода

Размеры земельного участка, на который накладываются ограничения в использовании, определяются размерами охранной зоны сети водовода. Вдоль трассы подземного водовода устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 5 метров от оси водовода и 5 метров – с противоположной стороны, а также вокруг колодцев – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 5 метров от границ этих объектов.

Охранная зона водовода – это территория с особыми условиями использования территории, устанавливаемая вдоль трассы водовода и вокруг других объектов, в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности его повреждения.

Перечень координат характерных точек охранной зоны проектируемого водовода представлен в Приложении Б.

Любые работы в охранных зонах производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода переходов.

На земельные участки, входящие в охранные зоны, в целях предупреждения

их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются

ограничения (обременения), которыми запрещается:

– строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, инженерные коммуникации, выполнять благоустройство;

– разрушать водопропускные устройства, земляные и иные сооружения;

– перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства;

– устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

– огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персоналу эксплуатационных организаций, проведению обслуживания и устранению повреждений;

– разводить огонь и размещать источники огня;

– рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра.

3. Сведения о территориях, на которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

3.1 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов нового строительства.

Прокладка линии водовода II и III очередей проходит в центральной части г. Архангельска, участок от пересечения ул. Тимме и пр. Дзержинского, до пересечения пр. Дзержинского и ул. Воскресенская, по территории между тротуаром вдоль пр. Дзержинского и капитальной застройкой.

Водовод II очереди проектируется вдоль автомобильной магистрали, расположенной с восточной стороны от водовода: проспект Дзержинского от улицы Тимме с южной стороны до улицы 23 гв. Дивизии на севере. Проходит от камеры ВК1, расположенной на пересечении с ул. Тимме, до камеры ВК2, расположенной на пересечении с ул. 23 гв. Дивизии.

Трасса водоснабжения проектируется общей длиной 796 м.

Минимальное расстояние от проектируемой трассы до проспекта Дзержинского не менее 3,9 м, что соответствует требованию пп. 12.35 СП42.13330.2016 (не менее 2 м).

Западнее через дорогу расположены железодорожные рельсы трамвайных путей.

С западной стороны вдоль водовода располагаются постройки общественного (жилые дома) и складского назначения (гаражи).

Расстояние от жилых домов до оси проектируемого водовода не менее 10 м в северной части и не менее 5,5 м в южной части, что соответствует требованию пп. 12.35 СП42.13330.2016 (не менее 5 м).

Расстояния от водовода до гаражных комплексов не менее 8,6 м, что соответствует требованию пп. 12.35 СП42.13330.2016.

Объекты производственного и здания сельхоз назначения рядом с объектом не выявлено.

Трасса водовода прокладывается вне охраняемых зон, вдали от памятников культуры и искусства.

Участки трассы, расположенные под проездами, укладываются в футляры ПЭ 100 SDR11 ø 800мм по ГОСТ 18599-2001. Футляры прокладываются закрытым способом, в верхней точке заделываются каболкой и раствором М100 на расширяющемся цементе, в нижней точке предусмотрено устройство смотровых колодцев СМ1, СМ2, СМ3.

Для остальных участков трассы предусмотрена открытая прокладка в траншеях с вертикальными стенками с креплением (подробно см. том ПОС).

Линия водовода прокладывается параллельно со следующими коммуникациями:

- восточнее существующей водопроводной линии (В), выполненной из чугуна 300 мм. Расстояние от проектируемого водовода до существующего не менее 2,9 м, что соответствует требованию с таблицей 7 СП18.13330.2011 ( не менее 1,5 м);

- линии электропередач 0,4 кВ. Расстояние до опор не менее 4 м, что соответствует требованию пп. 12.35 СП42.13330.2016;

- трасса канализации (Кл). Расстояние до опор не менее 10 м, что соответствует требованию пп. 12.36 СП42.13330.2016 ( не менее 1,5 м);

- трасса дренажа (Др). Расстояние до опор не менее 4 м, что соответствует требованию пп. 12.36 СП42.13330.2016 ( не менее 1,5 м). С северной части в районе ул. 23-й гв. Дивизии линия Др пересекается с линией проектируемого водовода. Вертикальное расстояние в свету между данными линиями в соответствии с таблицей 7 СП18.13330.2011 должно быть не менее 1,5 м.

При прохождении со зданием 9КЖ проектируемый водовод проходит в непосредственной близости от газапровода (Г). Газопровод прокладывается в стальных трубах диаметром 159 мм. Горизонтальное расстояние между трассами не менее 8 м, что соответствует требованию таблицы 7 СП18.13330.2011 (не менее 1 м).

Зона планируемого размещения линейного объекта принята согласно временной полосы отвода проектируемых линейных сооружений, сложившейся градостроительной ситуации и существующих земельных участков, принадлежащих третьим лицам на правах аренды или собственности.

Перечень координат характерных точек зоны планируемого размещения линейного объекта (границы территории ППТ) представлен в Приложении В.

Функциональные зоны отображены на чертеже планировки территории графической части проекта планировки территории.

3.2 Предложения по установлению красных линий

В соответствии со ст. 1 ГрК РФ красные линии - линии, которые обозначают

существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.

Красные линии устанавливаются на основании нормативных документов:

- «РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации от 25.04.2017 г. №742/пр «О порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов».

В целях размещения проектируемого водовода в настоящем проекте планировки территории устанавливаются красные линии, которые отображены на чертеже «Чертеж планировки территории. Красные линии».

4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Участки трассы, расположенные под проездами, укладываются в футляры ПЭ 100 SDR11 ø 800мм по ГОСТ 18599-2001. Футляры прокладываются закрытым способом, в верхней точке заделываются каболкой и раствором М100 на расширяющемся цементе, в нижней точке предусмотрено устройство смотровых колодцев СМ1, СМ2, СМ3.

Для остальных участков трассы предусмотрена открытая прокладка в траншеях с вертикальными стенками с креплением (подробно см. том ПОС).

В процессе строительства водовода существенных трансформаций и образования новых техногенных форм рельефа не предполагается, т.к. трасса прокладывается вдоль существующих инженерных коммуникаций со спланированным рельефом.

Проектом предусматривается техническая рекультивация нарушенных земель. Строительные работы носят кратковременный характер. Снятие растительного грунта на 0,4 м и шириной не более 1,5 м в районе 8-ой скважины. Строительство водовода на антропогенную нагрузку и ландшафт территории существенного влияния не окажет.

5. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, иных природных объектов от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;

Трасса водовода прокладывается вне охраняемых зон, вдали от памятников культуры и искусства.

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите

сохраняемых объектов нового строительства

Негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта не ожидается, в связи с чем осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов нового строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено) не требуется.

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Обоснование проектных решений по водоснабжению

Специального обеспечения стройплощадки водой не требуется. Вода на эксплуатационные нужды и наружное пожаротушение будет покрываться доставкой технической воды автоцистернами. Потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды временного городка строителей покрывается доставкой воды питьевого качества автоцистернами. Горячая вода нагревается водоподогревателем. Забор воды для хозяйственных и иных нужд из водотоков проектом не предусмотрен.

Обоснование проектных решений по водоотведению

Канализование объекта для периода эксплуатации не требуется.

Рекомендации по снижению выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в период производства работ

При производстве работ необходимо осуществлять технологические мероприятия, направленные на сокращение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:

- сокращать время прогрева двигателей

- сокращать время работы двигателей на холостом ходу (при отсутствии фронта работ);

- исключать холостые пробеги;

- рекомендуется повышение степени очистки отработанных газов двигателей автомашин от продуктов неполного сгорания использованием нейтрализаторов на

выхлопных трубах автомашин;

Однако определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими газами дизельных двигателей дорожно-строительных машин является правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи топлива. Поэтому при проведении технического обслуживания техники и механизмов особое внимание необходимо уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и газораспределительному механизму двигателя.

В соответствии с пунктом 2, статьи 30 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» - «Юридические лица при производстве и эксплуатации транспортных и иных передвижных средств, и установок и граждане при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств, и установок должны обеспечивать для таких средств и установок непревышение установленных технических нормативов выбросов».

Хранение топлива на территории строительных работ не производится. Заправка дизтопливом строительных машин производится автозаправщиком на специальных площадках, оборудованных поддоном для предотвращения загрязнения почвы при проливах нефтепродуктов.

Грузовой а/т заправляется на сторонних АЗС.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

В период производства работ возможны чрезвычайные ситуации, связанные с авариями, вызывающими поражающие факторы для персонала и населения, и с авариями, вызывающими загрязнение окружающей среды.

К основным причинам возможных аварий относятся:

- опасности, связанные с технологическими процессами;

- возможные ошибки рабочего персонала.

Безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации должна обеспечиваться посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов здания или сооружения.

Параметры и другие характеристики строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации сооружения должны соответствовать требованиям проектной документации. Указанное соответствие должно поддерживаться посредством технического обслуживания и подтверждаться в ходе периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Опасности, связанные с технологическими процессами

Под влиянием внешних факторов (механические повреждения) может произойти разгерметизация топливной системы дорожно-строительной техники. Пролив топлива может привести как к загрязнению окружающей среды, так и к возгоранию топлива с возможным поражением персонала или населения.

Возможность внутренних взрывов в дорожно-строительной технике, работающей на дизельном топливе, крайне мала.

Возможные ошибки рабочего персонала

Связаны с человеческим фактором (несоблюдение правил техники безопасности, невнимательность, усталость, слабая профессиональная подготовка и т.д.).

Возможными вариантами аварий на площадке производства работ являются:

- разлив горюче-смазочных материалов при заправке техники;

- разлив горюче-смазочных материалов при разгерметизации топливной системы без возгорания или с последующим возгоранием;

- опрокидывание дорожно-строительной техники при несоблюдении регламента проведения работ и техники безопасности;

- срыв груза при работе подъемных механизмов с возможным травмированием (гибелью) рабочих.

По своим последствиям чрезвычайные ситуации на площадке производства работ относятся к категории локальной чрезвычайной ситуации.

Производственный контроль за промышленной (технической) безопасностью на объекте осуществляет руководство строительной организации.

На основании нормативно-правовых, нормативно-технических документов производственный контроль через нормы, запреты, ограничения обеспечивает безопасные условия труда на площадке посредством следующих мероприятий:

- обеспечение и соблюдение требований промышленной (технической) безопасности;

- разработка мер, направленных на улучшение состояния промышленной

(технической) безопасности;

- своевременное проведение необходимых испытаний и освидетельствований

технических средств и механизмов, применяемых на объекте.

- в случае аварийного загрязнения грунта нефтепродуктами, вследствие устранения локальной чрезвычайной ситуации – грунт собирается и вывозится в места, в специальные пункты ТБО, где дезинфицируется по согласованию с мест ной санэпидстанцией.

Основными условиями обеспечения безопасности на объекте являются:

- технически исправное состояние механизмов, техники, автотранспорта;

- обслуживание механизмов, техники и автотранспорта производится обученным, высоко квалифицированным персоналом;

- строгое выполнение персоналом всех требований правил техники безопасности.

Проектом предусмотрено проведение строительных работ в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».

Выполнение мероприятий по технике безопасности и производственной санитарии при производстве строительно-монтажных работ проводится в соответствии с указаниями СНиП III–4-80 «Техника безопасности в строительстве», указаниями Гостехнадзора и Минздрава РФ.

В соответствии с СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» на территории размещения объекта не выявлено наличия и проявления оползней, карста, обвалов, суффозии и т.п.

К опасным природным процессам, появление которых не исключено на территории производства работ относятся возможность подтопления.

Подземные воды на площадке в период изысканий вскрыты всеми скважинами с глубины 1,8-2,8 м. Водовмещающими грунтами являются пески насыпные и торфы. По степени потенциальной подтопляемости территория относится к потенциально подтопляемой.

Оповещение персонала об опасных природных явлениях и передача информации о чрезвычайных ситуациях природного характера осуществляется через оперативного дежурного Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по системам связи и оповещения.

Мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность планировочных решений разработаны с учетом выполнения требований пожарной безопасности.

Противопожарные разрывы сооружений полностью соответствуют требованиям СП 4.13130.2013. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Распределительные пункты и трансформаторные подстанции не размещены на расстоянии 15 м, АЗС с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива не размещены в пределах 50 м.

Проведение строительно-монтажных работ и пожароопасных работ необходимо проводить при соблюдении «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г.  №  390.

В ходе строительства должен осуществляться контроль за соответствием применяемых строительных материалов и изделий, требованиям проектной документации.

Расположение складских и вспомогательных зданий и сооружений на территории строительства должно соответствовать утвержденному в установленном порядке генеральному плану, разработанному в составе проекта организации строительства с учетом требований нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности.

Хранение на открытых строительных площадках горючих строительных материалов (лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке осуществляется в штабелях или группами площадью не более 100 кв. метров.

Расстояние между штабелями (группами) и от них до строящихся или существующих объектов составляет не менее 24 метров.

Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.

У гидрантов а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

У гидрантов, а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

Регламентными работами по обслуживанию пожарных гидрантов должны в себя включать:

- регламентные работы по проверке и замене запорной арматуры;

- контроль за состоянием конструкции колодцев пожарных гидрантов.

Эксплуатация водовода должны быть организована в соответствии с МДК 3-02.2011 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений».

Автоматических установок пожарной безопасности на объекте не предусматривается.

Проектом линейного объекта не предполагается строительство зданий или сооружений, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения или сигнализации.

Проезды для основных и специальных пожарных машин

Проезды для основных и специальных пожарных машин предусмотрены в соответствии с требованиями ФЗ-123, СП 42.13330.2016

Въезд на территорию объекта предусматривается со стороны подъездной   автодороги – пр. Дзержинского.

Для подъезда пожарных машин предусмотрены проезды, объединяемые в общую ширину противопожарных проездов. Конструкция дорожное полотно для пожарного проезда рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей весом не менее 16 тонн на ось. Радиус поворота дорог для проезда пожарных автомобилей принят не менее 5 м.

Проезды для пожарной техники не предусмотрены под стоянки автотранспорта.

Согласно требованиям ст.76 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут.

Подъезды пожарных автомобилей должны быть обеспечены к проектируемым и существующим пожарным гидрантам.

Территория должна иметь наружное освещение в тёмное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов.

Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения обеспечивают проезд пожарной техники к ним в любое время года.

У гидрантов, а также по направлению движения к ним устанавливаются соответствующие указатели (объёмные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них чётко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности

Взрывопожарная и пожарная характеристика здания и помещений согласно части 2 статьи 27 Федерального закона РФ от 27.12.2018 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» здания, сооружения, строения и помещения не относящиеся к складским или производственным, разделению на категории по признаку взрывопожарной и пожарной опасности не подлежат.

Пожароопасные и взрывоопасные зоны

Согласно СП 31-110-2003 пожароопасные и взрывоопасные зоны отсутствуют.

В соответствии с статьей 25 ФЗ 123 данный линейный объект по пожарной опасности относится к категории ДН (пониженная пожароопасность), т.к данный объект предназначен для транспортирования негорючих веществ (вода) в холодном состоянии.

Приложение А. Перечень

координат характерных точек. Красные линии (существующие)

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 651 492,13 | 2 522 057,33 |
| 2 | 651 570,32 | 2 521 851,42 |
| 3 | 651 616,44 | 2 521 842,67 |
| 4 | 651 529,70 | 2 522 071,08 |
| 5 | 651 671,14 | 2 522 122,29 |
| 6 | 651 775,41 | 2 522 152,48 |
| 7 | 651 819,43 | 2 522 158,25 |
| 8 | 651 867,99 | 2 522 163,07 |
| 9 | 651 928,83 | 2 522 165,92 |
| 10 | 651 976,03 | 2 522 163,82 |
| 11 | 652 025,85 | 2 522 155,10 |
| 12 | 652 053,83 | 2 522 148,85 |
| 13 | 652 075,58 | 2 522 142,97 |
| 14 | 652 090,09 | 2 522 138,82 |
| 15 | 652 113,69 | 2 522 131,34 |
| 16 | 652 132,87 | 2 522 125,06 |
| 17 | 652 174,03 | 2 522 109,55 |
| 18 | 652 282,57 | 2 522 052,01 |
| 19 | 652 046,57 | 2 521 612,00 |
| 20 | 652 056,73 | 2 521 606,57 |
| 21 | 652 292,71 | 2 522 046,56 |
| 22 | 652 402,07 | 2 522 031,90 |
| 23 | 652 301,29 | 2 522 104,24 |
| 24 | 652 275,85 | 2 522 127,98 |
| 25 | 652 263,07 | 2 522 142,83 |
| 26 | 652 252,30 | 2 522 161,12 |
| 27 | 652 238,12 | 2 522 198,51 |
| 28 | 652 235,97 | 2 522 215,83 |

Приложение Б. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  | X | Y |
| 30 | 652 036,45 | 2 522 177,26 |  | 95 | 651 809,21 | 2 522 160,42 |
| 31 | 652 022,00 | 2 522 170,82 |  | 96 | 651 808,65 | 2 522 164,49 |
| 32 | 652 023,16 | 2 522 178,48 |  | 97 | 651 819,94 | 2 522 159,05 |
| 33 | 652 001,56 | 2 522 181,70 |  | 98 | 651 838,77 | 2 522 161,53 |
| 34 | 652 000,63 | 2 522 175,78 |  | 99 | 651 886,21 | 2 522 165,59 |
| 35 | 651 983,78 | 2 522 178,29 |  | 100 | 651 886,97 | 2 522 163,80 |
| 36 | 651 896,89 | 2 522 178,86 |  | 101 | 651 896,84 | 2 522 163,95 |
| 37 | 651 896,75 | 2 522 184,86 |  | 102 | 651 897,53 | 2 522 165,90 |
| 38 | 651 889,55 | 2 522 184,90 |  | 103 | 651 947,23 | 2 522 165,58 |
| 39 | 651 883,73 | 2 522 184,41 |  | 104 | 651 979,08 | 2 522 165,37 |
| 40 | 651 884,25 | 2 522 178,39 |  | 105 | 651 980,66 | 2 522 164,15 |
| 41 | 651 880,89 | 2 522 178,10 |  | 106 | 652 002,96 | 2 522 160,97 |
| 42 | 651 880,46 | 2 522 183,09 |  | 107 | 652 002,53 | 2 522 158,30 |
| 43 | 651 862,52 | 2 522 181,56 |  | 108 | 652 019,72 | 2 522 155,83 |
| 44 | 651 862,95 | 2 522 176,56 |  | 109 | 652 021,33 | 2 522 166,36 |
| 45 | 651 833,05 | 2 522 173,99 |  | 110 | 652 031,92 | 2 522 163,77 |
| 46 | 651 832,55 | 2 522 179,87 |  | 111 | 652 031,45 | 2 522 154,83 |
| 47 | 651 817,59 | 2 522 178,74 |  | 112 | 652 041,63 | 2 522 154,54 |
| 48 | 651 808,10 | 2 522 168,96 |  | 113 | 652 045,08 | 2 522 153,79 |
| 49 | 651 807,85 | 2 522 170,85 |  | 114 | 652 083,93 | 2 522 139,25 |
| 50 | 651 797,93 | 2 522 169,59 |  | 115 | 652 116,00 | 2 522 128,34 |
| 51 | 651 797,18 | 2 522 175,54 |  | 116 | 652 124,75 | 2 522 125,39 |
| 52 | 651 786,70 | 2 522 174,22 |  | 117 | 652 123,43 | 2 522 121,53 |
| 53 | 651 787,46 | 2 522 168,26 |  | 118 | 652 139,88 | 2 522 115,94 |
| 54 | 651 774,79 | 2 522 166,57 |  | 119 | 652 152,12 | 2 522 116,05 |
| 55 | 651 769,80 | 2 522 165,70 |  | 120 | 652 168,95 | 2 522 108,46 |
| 56 | 651 755,92 | 2 522 163,06 |  | 121 | 652 168,15 | 2 522 106,84 |
| 57 | 651 746,08 | 2 522 161,19 |  | 122 | 652 178,94 | 2 522 101,57 |
| 58 | 651 725,82 | 2 522 156,07 |  | 123 | 652 179,84 | 2 522 103,41 |
| 59 | 651 721,89 | 2 522 167,40 |  | 124 | 652 189,03 | 2 522 098,91 |
| 60 | 651 697,79 | 2 522 159,21 |  | 125 | 652 190,06 | 2 522 098,41 |
| 61 | 651 701,69 | 2 522 148,47 |  | 126 | 652 190,81 | 2 522 097,96 |
| 62 | 651 670,55 | 2 522 137,07 |  | 127 | 652 229,43 | 2 522 075,51 |
| 63 | 651 668,80 | 2 522 141,81 |  | 128 | 652 264,28 | 2 522 055,25 |
| 64 | 651 651,91 | 2 522 135,56 |  | 129 | 652 266,08 | 2 522 054,20 |
| 65 | 651 653,65 | 2 522 130,87 |  | 130 | 652 267,03 | 2 522 048,06 |
| 66 | 651 649,00 | 2 522 129,17 |  | 131 | 652 281,50 | 2 522 039,63 |
| 67 | 651 646,92 | 2 522 134,64 |  | 132 | 652 286,70 | 2 522 048,95 |
| 68 | 651 636,04 | 2 522 130,69 |  | 133 | 652 284,37 | 2 522 050,30 |
| 69 | 651 638,06 | 2 522 125,17 |  | 134 | 652 288,17 | 2 522 057,10 |
| 70 | 651 612,37 | 2 522 115,76 |  | 135 | 652 287,72 | 2 522 058,34 |
| 71 | 651 602,95 | 2 522 112,31 |  | 136 | 652 286,18 | 2 522 062,57 |
| 72 | 651 521,93 | 2 522 082,63 |  | 137 | 652 285,87 | 2 522 063,47 |
| 73 | 651 520,00 | 2 522 087,90 |  | 138 | 652 271,97 | 2 522 071,55 |
| 74 | 651 510,87 | 2 522 084,55 |  | 139 | 652 269,40 | 2 522 067,25 |
| 75 | 651 506,95 | 2 522 074,47 |  | 140 | 652 196,05 | 2 522 109,90 |
| 76 | 651 513,99 | 2 522 055,86 |  | 141 | 652 184,82 | 2 522 115,39 |
| 77 | 651 532,78 | 2 522 062,96 |  | 142 | 652 187,46 | 2 522 120,78 |
| 78 | 651 529,70 | 2 522 071,08 |  | 143 | 652 175,55 | 2 522 126,61 |
| 79 | 651 563,28 | 2 522 083,23 |  | 144 | 652 173,04 | 2 522 121,15 |
| 80 | 651 609,44 | 2 522 099,77 |  | 145 | 652 165,55 | 2 522 124,81 |
| 81 | 651 626,69 | 2 522 106,09 |  | 146 | 652 157,69 | 2 522 128,19 |
| 82 | 651 648,41 | 2 522 114,04 |  | 147 | 652 145,35 | 2 522 132,03 |
| 83 | 651 666,19 | 2 522 120,51 |  | 148 | 652 135,75 | 2 522 135,30 |
| 84 | 651 689,95 | 2 522 129,15 |  | 149 | 652 137,68 | 2 522 140,98 |
| 85 | 651 719,28 | 2 522 139,82 |  | 150 | 652 128,01 | 2 522 144,27 |
| 86 | 651 720,41 | 2 522 140,23 |  | 151 | 652 126,07 | 2 522 138,59 |
| 87 | 651 721,88 | 2 522 140,62 |  | 152 | 652 116,60 | 2 522 141,81 |
| 88 | 651 739,46 | 2 522 145,01 |  | 153 | 652 118,21 | 2 522 146,55 |
| 89 | 651 749,54 | 2 522 147,53 |  | 154 | 652 101,17 | 2 522 152,34 |
| 90 | 651 762,70 | 2 522 150,07 |  | 155 | 652 099,56 | 2 522 147,61 |
| 91 | 651 775,20 | 2 522 152,46 |  | 156 | 652 049,58 | 2 522 165,94 |
| 92 | 651 793,33 | 2 522 154,84 |  | 157 | 652 051,71 | 2 522 171,55 |
| 93 | 651 793,72 | 2 522 151,89 |  |  |  |  |
| 94 | 651 806,99 | 2 522 153,63 |  |  |  |  |

Приложение В. Перечень координат характерных точек границы охранной

зоны проектируемого линейного объекта.

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  | X | Y |
| 158 | 651 518,51 | 2 522 058,03 |  | 194 | 652 288,81 | 2 522 052,67 |
| 159 | 651 532,20 | 2 522 063,24 |  | 195 | 652 274,52 | 2 522 061,04 |
| 160 | 651 529,97 | 2 522 069,11 |  | 196 | 652 273,91 | 2 522 059,99 |
| 161 | 651 530,91 | 2 522 071,00 |  | 197 | 652 241,04 | 2 522 079,12 |
| 162 | 651 615,59 | 2 522 102,02 |  | 198 | 652 198,70 | 2 522 103,73 |
| 163 | 651 650,08 | 2 522 114,65 |  | 199 | 652 195,16 | 2 522 105,79 |
| 164 | 651 720,57 | 2 522 140,29 |  | 200 | 652 178,38 | 2 522 114,06 |
| 165 | 651 749,67 | 2 522 147,57 |  | 201 | 652 163,66 | 2 522 121,28 |
| 166 | 651 774,94 | 2 522 152,42 |  | 202 | 652 160,00 | 2 522 122,82 |
| 167 | 651 777,92 | 2 522 152,85 |  | 203 | 652 157,27 | 2 522 123,75 |
| 168 | 651 804,13 | 2 522 156,25 |  | 204 | 652 140,29 | 2 522 129,53 |
| 169 | 651 822,01 | 2 522 158,56 |  | 205 | 652 138,44 | 2 522 130,16 |
| 170 | 651 832,82 | 2 522 159,96 |  | 206 | 652 093,05 | 2 522 145,60 |
| 171 | 651 879,74 | 2 522 163,99 |  | 207 | 652 050,19 | 2 522 161,44 |
| 172 | 651 891,79 | 2 522 164,89 |  | 208 | 652 040,77 | 2 522 164,97 |
| 173 | 651 922,21 | 2 522 164,69 |  | 209 | 652 035,28 | 2 522 166,44 |
| 174 | 651 980,60 | 2 522 164,31 |  | 210 | 652 033,73 | 2 522 166,79 |
| 175 | 651 984,81 | 2 522 163,98 |  | 211 | 652 013,44 | 2 522 169,82 |
| 176 | 652 011,96 | 2 522 159,93 |  | 212 | 651 985,94 | 2 522 173,92 |
| 177 | 652 031,90 | 2 522 156,95 |  | 213 | 651 981,02 | 2 522 174,31 |
| 178 | 652 032,89 | 2 522 156,73 |  | 214 | 651 922,27 | 2 522 174,69 |
| 179 | 652 037,71 | 2 522 155,43 |  | 215 | 651 891,45 | 2 522 174,89 |
| 180 | 652 046,71 | 2 522 152,06 |  | 216 | 651 878,94 | 2 522 173,96 |
| 181 | 652 089,71 | 2 522 136,17 |  | 217 | 651 831,75 | 2 522 169,91 |
| 182 | 652 135,21 | 2 522 120,69 |  | 218 | 651 820,72 | 2 522 168,48 |
| 183 | 652 137,06 | 2 522 120,06 |  | 219 | 651 802,85 | 2 522 166,17 |
| 184 | 652 154,04 | 2 522 114,28 |  | 220 | 651 776,55 | 2 522 162,76 |
| 185 | 652 156,45 | 2 522 113,46 |  | 221 | 651 773,27 | 2 522 162,28 |
| 186 | 652 159,52 | 2 522 112,17 |  | 222 | 651 747,52 | 2 522 157,34 |
| 187 | 652 173,97 | 2 522 105,09 |  | 223 | 651 721,24 | 2 522 150,77 |
| 188 | 652 190,43 | 2 522 096,97 |  | 224 | 651 709,54 | 2 522 146,92 |
| 189 | 652 193,67 | 2 522 095,09 |  | 225 | 651 646,65 | 2 522 124,05 |
| 190 | 652 236,01 | 2 522 070,47 |  | 226 | 651 612,15 | 2 522 111,41 |
| 191 | 652 268,88 | 2 522 051,35 |  | 227 | 651 523,73 | 2 522 079,02 |
| 192 | 652 267,47 | 2 522 048,94 |  | 228 | 651 521,26 | 2 522 074,06 |
| 193 | 652 281,77 | 2 522 040,56 |  | 229 | 651 513,53 | 2 522 071,12 |

# Text boxes

33